Załącznik Nr 7

Nazwa

i adres obiektu budowlanego:

Budynek Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych

al. Wojska Polskiego 97

70-481 Szczecin, działka Nr 15/3 obręb 1024

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Temat: 	PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

I POMIESZCZENIA POD SCHODAMI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU

# Część:	SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  REMONTOWYCH

# CPV-45453000-7

Opracował:	tech. arch. Tomasz Jackowski

upr. nr NN-8345/433/81

Szczecin, sierpień 2009 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót remontowych zewnętrznych związanych z remontem schodów zewnętrznych i pomieszczeń pod schodami w przychodni międzyuczelnianej w Szczecinie.

1.2.Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:

- wyburzenie podestu ze schodami zewnętrznymi

- wykonanie nowego podestu

- wykonanie schodów zewnętrznych na gruncie  wraz z murkami oporowymi

- wykonanie czap betonowych na murkach

- wykonanie robót ogrodniczych związanych z wykończeniem otoczenia wokół schodów

2. Urządzenia i materiały

2.1. wykaz materiałów

- beton klasy B-25

- płytki gresowe na taras

- klej do płytek, fuga, materiały pomocnicze

- farby do zabezpieczenia stali

- materiały pomocnicze

- obróbki blacharskie

- ziemia ogrodowa

3. Wykonanie robót

3.1. roboty rozbiórkowe

Podest i schody  zdemontować mechanicznie lub ręcznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

Materiały zdemontowane będą odtransportowane na wysypisko.

3.2. wykonanie schodów

- schody  wykonać z betonu klasy min. B-25

na podsypce piaskowej zagęszczonej, schody zbroić siatką dołem i górą z prętów zbrojeniowych fi 10mm o siatce co 15 cm,

pod płytą schodową zastosować izolację przeciwwilgociową.

3.3. wykonanie podestu

Warstwy posadzki podestu

- chudy beton B10

- izolacja przeciwwilgociowa

- posadzka betonowa zazbrojona siatką stalową

- beton architektoniczny układany ze spadkiem

3.4. ścianki oporowe

- ścianki oporowe schodów wykonać jako murowane na zaprawie M10 z cegły ceramicznej pełnej

- od wewnętrznej strony zabezpieczyć murek przeciwwilgociowo np. Dysperbitem.

- murek od zewnątrz wykończyć tynkiem

- od góry ścianki wykończyć czapą betonową

3.5. trawniki nasadzenia krzewów

- wykonanie trawników

Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem terenu.

Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

- posadzenie krzewów i drzew

Sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dołków o średnicy i głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, zaprawieniem dołków ziemią urodzajną, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostałej ziemi.

4. Kontrola jakości i odbiór robót

4.1. Kontrola roboty rozbiórkowe i demontażowe

Kontrola jakości będzie obejmowała ocenę  kompletności wykonanych robót.

4.2. schody i murek oporowy

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy

stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

| Rodzaj odchyłek | Dopuszczalne odchyłki [mm] |
| --- | --- |
|  | mury spoinowane | mury niespoinowane |
| Zwichrowania i skrzywienia: – na 1 metrze długości – na całej powierzchni | 3 10 | 6 20 |
| Odchylenia od pionu – na wysokości 1 m – na wysokości kondygnacji – na całej wysokości | 3 6 20 | 6 10 30 |
| Odchylenia każdej warstwy od poziomu – na 1 m długości – na całej długości | 1 15 | 2 30 |
| Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m długości – na całej długości | 1 10 | 2 10 |
| Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 100 cm szerokość wysokość ponad 100 cm szerokość wysokość | +6, –3 +15, –1 +10, –5 +15, –10 | +6, –3 +15, –10 +10, –5 +15, –10 |

okładziny ceramiczne

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kształtu płytek

liczby szczerb i pęknięć,

odporności na uderzenia,

- W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

4.3. podest

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy

stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).

- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

okładziny ceramiczne

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kształtu płytek

liczby szczerb i pęknięć,

odporności na uderzenia,

- W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

4.4. Izolacje

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

4.5. zieleń

- przygotowanie podłoża

- materiał użyty na podkład

- sposób obsiania trawy

- jakość zwałowania

- jakość krzewów

5. Obmiar robót

5.1. roboty rozbiórkowe i demontażowe

Jednostką obmiaru jest m3 objętości rozbieranych elementów

5.2. schody murki, taras

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

5.3. zieleń

Jednostką obmiarową robót jest m2. Jednostką obmiarową krzewów jest 1 sztuka. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

6. Płatności

Jednostką płatności jest 1 m2 (jednostka obmiaru) oraz i  1 m3 objętości rozbieranego materiału

Cena    za   jednostkę    płatności    (    cena    jednostkowa    )    winna    zawierać    sumę    kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich   i zysku wyliczona na jednostkę przedmiarowa

7. Przepisy :

7.1. roboty rozbiórkowe i demontażowe

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. ( Dz.U. 03.47.4001)

2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót

ziemnych , budowlanych i drogowych

7.2. schody murki, taras

PN-EN 1008:2004 		Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003		Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100		Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-69/B-10260 		Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 		Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997		Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Opracował:

tech. arch. Tomasz Jackowski

upr. nr NN-8345/433/81