Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa smartwatchy oraz przenośnych głośników w ramach organizacji uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta za wybitne osiągnięcia dla uczniów szczecińskich szkół.

| Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Miejsce dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głośnik przenośny | Moc – min. 16W Czas ładowania do 5 godz. Czas odtwarzania – min. 9h Złącza – micro USB, wejście liniowe AUX Bluetooth – tak Pojemność akumulatora: min. 3000 mAh Zgodność z urządzeniami – urządzenia ze złączem 3,5mm, urządzenia z Bluetooth Zgodność z profilami – A2DP, AVRCP, HFP Zasilanie: akumulatorowe Wymiary nie większe niż – 80 x 190 x 80 mm . Odporność za zachlapanie - tak Wyposażenie – instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, przewód USB Gwarancja min. 24 miesiące Przykładem głośnika spełniającego powyższe wymagania jest np. głośnik JBL Flip 3 | szt. | 15 | Urząd Miasta Szczecin –magazyn Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin |
| Smartwatch | Smartwatch o parametrach nie gorszych niż: Google Android Wbudowana pamięć 4GB Pamięć RAM 512MB Bluetooth GPS Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik tętna/pulsometr Ekran dotykowy Odtwarzacz mucyki Powiadomienia (SMS, połączenia przychodzące, e-mail, powiadomienia z innych aplikacji Krokomierz Pomiar spalonych kalorii Funkcje treningowe Wykonanie koperty: tworzywo sztuczne Wykonanie paska : tworzywo sztuczne Kolor: szary, niebieski lub czarny Gwarancja min. 24 miesiące Przykładem smartwatcha spełniającego powyższe wymagania jest np. Smartwatch Samsung Gear Fit 2. | szt. | 14 | Urząd Miasta Szczecin magazyn Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin |

# Text boxes

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 643, fax +4891 42 45 637
wos@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu