PRZEDSIĘBIORSTWO

„ EKOLOGPOL ”®

HENRYK DOMINIAK

72-010 Police         http: www.ekologpol.republika.pl         Tel.              091  3176 515

ul.Piaskowa 61      e-mail: ekologpol@poczta.onet.pl          Tel/fax         091  3178 866

Tel. kom.     0601 756 248

REGON: 810175280

NIP: 851-000-11-49

PKO BP S.A. I/O Szczecin Nr 28102047950000980200068957

Inwestor:			CONTEC Sp. z o.o.

ul. Szczęsnego 25

09 – 410 Płock

Zamawiający:			PETROL Sp. z o.o.

ul. Rodziny Połanieckich 29/98

01 – 924 Warszawa

Tytuł opracowania: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:

Pilotażowy, zintegrowany, aparaturowo – technologiczny system do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych.

Stadium:         Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Część:             Komplet

Nr pracy projektowej  1/18/06/15/EP

Autor opracowania:

mgr inż. Henryk Dominiak

mgr inż. Przemysław Niwiński

dr inż. Iwona Bielka

mgr inż. Anna Dominiak

Police, czerwiec 2015 r.

SPIS TREŚCI:

1.	Dane ogólne i lokalizacyjne	5

1.1.	Cel i zakres opracowania	5

1.2. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu	5

1.3. Kwalifikacja przedsięwzięcia	9

1.4.	Dane ogólne o przedsięwzięciu	10

1.4.1. Stan istniejący	10

1.4.2. Położenie i skala przedsięwzięcia	10

1.4.3. Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego	12

2.	Opis planowanego przedsięwzięcia	12

2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania	12

2.2. Główne cechy charakterystyczne zachodzących procesów	20

2.3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia	21

2.3.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego	21

2.3.2. Poziomy emisji hałasu z terenu inwestycji	32

2.3.3. Zagadnienia wodno - ściekowe	36

2.3.4. Odpady	36

3.	Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	36

4.	Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	53

5.	Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia	53

6.	Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia	54

6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny	54

6.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzyskaniem ich wyboru	56

7.	Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko	57

8.	Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko	60

8.1. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze	60

8.2. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz	60

8.3. Oddziaływanie na dobra materialne	61

8.4. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencję zabytków	61

8.5. Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w podrozdziałach 8.1. ÷ 8.4.	61

9.	Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji	61

9.1. Wpływ przedsięwzięcia na podłoże gruntowe i wody podziemne	61

9.2. Zagadnienie gospodarki wodno – ściekowej i odpady	62

9.2.1. Zapotrzebowanie na wodę	62

9.2.2. Zagadnienia ściekowe	63

9.2.3. Gospodarka odpadami	64

9.2.3.2. Faza budowy	64

9.2.3.2. Faza eksploatacji	67

9.3. Przyrodnicze uwarunkowania lokalizacji – Natura 2000	72

9.4. Ochrona powietrza atmosferycznego	73

9.4.1. Faza budowy	73

9.4.2. Faza eksploatacji	73

9.5. Zagadnienia hałasowe	84

9.6. Emisja promieniowania elektromagnetycznego	91

9.7. Opis zabytków istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia	91

9.8. Bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi	91

10.	Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralności tego obszaru	91

11.	Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska dla planowanych przedsięwzięć związanych z użyciem instalacji	92

11.1. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń	92

11.2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii	93

11.3. Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw	93

11.4. Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów	93

11.5. Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji	93

11.6. Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej	93

11.7. Postęp naukowo – techniczny.	93

12.	Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich	93

13.	Przedstawienie zagadnień w formie graficznej	94

14.	Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	94

15.	Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem	94

16.	Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru	94

17.	Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport	96

18.	Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami dla przedsięwzięcia związanego z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego	96

19.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu	97

# Dane ogólne i lokalizacyjne

### Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego raportu oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Pilotażowy, zintegrowany, aparaturowo – technologiczny system do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych”

jest przeprowadzenie oceny przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.

Opracowanie niniejsze zawiera informacje o środowisku oraz analizuje uciążliwości w poszczególnych elementach środowiska na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji w zakresie zgodnym z art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013, poz. 1235 – tekst jednolity ze zm.).

### 1.2. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

Podstawę opracowania stanowią:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 tekst jednolity ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 817).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014,  poz. 1169).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 – tekst jedn. ze zm).

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010, Nr 28, poz. 145).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 2013, poz. 1232 – tekst jednolity ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001, Nr 100, poz. 1085 ze zm.).

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2014, poz. 613 – tekst jednolity ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 1238).

- Prawo wodne – Ustawa z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2015, poz. 469 – tekst jednolity ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2012, poz.647 ze zm.)..

- Ustawa z  dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627 – test jedn. ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109) – obwieszczenie o tekście jednolitym (Dz. U. 2014, poz. 112).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. 2015, poz. 110).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1546).

- Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. 2001, Nr 89, poz. 970).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1974).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informację i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014, poz. 274).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2003, Nr 5, poz. 58).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002, Nr 8, poz. 70).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883).

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 2004, Nr 96, poz. 959).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. 2004, Nr 94, poz. 927).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 – tekst jednolity ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012, poz. 81).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004, Nr 128, poz. 1347) – ważny do 22 stycznia 2016 r. lub do czasu wydania nowego.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1867).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 198, poz. 2043).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010, Nr  77,  poz. 510 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2005, Nr 233, poz. 1988).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2006, Nr 49, poz. 356) - ważny do 22 stycznia 2016 r. lub do czasu wydania nowego.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006, Nr 75, poz. 527) - ważny do 22 stycznia 2016 r. lub do czasu wydania nowego.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnym metod ich odzysku (Dz. U. 2008, Nr 235, poz. 1614) - ważny do 22 stycznia 2016 r. lub do czasu wydania nowego.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1973).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015, poz. 132).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011, Nr 25, poz. 133).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2012, poz. 358).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014, poz. 1482).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2008, Nr 229, poz. 1538).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich realizacji (Dz. U. 2008, Nr 215, poz. 1366).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2004, Nr 192, poz. 1968).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2002, Nr 96, poz. 860).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1032

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2013, poz. 1479).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 880)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 881).

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 1155 – tekst jednolity ze zm.).

- Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków.

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011, Nr 237, poz. 1419).

- Rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków łownych (Dz. U. 2005, Nr 45, poz. 433).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012, poz. 81).

- Tło zanieczyszczeń, określone przez WIOŚ Szczecin.

### 1.3. Kwalifikacja przedsięwzięcia

Analizowane przedsięwzięcie p.n.: „Pilotażowy, zintegrowany, aparaturowo – technologiczny system do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych” zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wg Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. poz. 1235 tekst jednolity ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397) i Rozporządzenia Rady Ministrów z 25.06.2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 817).

Organem właściwym do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, opiniowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, jest Prezydent Miasta Szczecina.

Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 ze zm.) analizowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być nałożony i został zaklasyfikowany jako:

- § 3 ust. 1 pkt. 80 „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”

- § 3 ust. 1 pkt. 32 „instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszanin, niebędących produktami spożywczymi, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 21”

- § 3 ust. 1 pkt. 35 „instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej , produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego”

- § 3 ust. 1 pkt. 37 „instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”,

oraz § 3 ust. 1 pkt. 52 „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a (obszary objęte formami ochrony przyrody – parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe oraz otuliny parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych), przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony przez Prezydenta Miasta Szczecina Postanowieniem – Zał. Nr 1.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne – instalacji pirolizy, w której surowcem będzie guma oraz zużyte opony. Przewiduje się dwa reaktory do pirolizy odpadów o wydajności 15 ton na dobę dla każdego reaktora. Jako paliwo pomocnicze stosowany będzie gaz LPG. Paliwo pomocnicze magazynowane będzie w zbiorniku o pojemności do 50 m3. Produkt – olej popirolityczny będzie magazynowany w dwóch zbiornikach operacyjnych o pojemności do 60 m3 każdy, a następnie kierowany rurociągiem przesyłowym należącym do Inwestora, do zbiorników magazynowych należących do Spółki zewnętrznej. Dystrybucja będzie w gestii odbiorcy zewnętrznego. Inwestor przewiduje również w przyszłości zakup zbiorników magazynowych aktualnie należących do Baltchem S.A. przeznaczonych do magazynowania produktów pirolizy. W zakładzie przewiduje się również stacje paliw oleju napędowego na własne potrzeby.

Inwestycja będzie realizowana na terenie ok. 1,6 ha jako zabudowa przemysłowa.

Zgodnie z powyższym spełnione są wszystkie parametry zaliczające niniejsze przedsięwzięcie do w/w kwalifikacji przedsięwzięcia.

Wykonanie raportu jest niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, które wymagane jest do pozwolenia na budowę, zgodnie z prawem budowlanym.

Budowa instalacji pirolizy jest przedsięwzięciem pilotażowym w ramach programu: Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR + realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Projekt polega na opracowaniu procesu przetwarzania odpadów gumowych i wybudowaniu demonstracyjnej instalacji bezciśnieniowego upłynnienia, metodą pirolizy niskotemperaturowej, w systemie ciągłym w temperaturze 370-455 0C. W skład instalacji wchodzą m.in. układ przygotowania wsadu, układ nagrzewania reaktora, reaktor (2 sztuki), rozdzielacz produktów, zbiorniki na uzyskany olej, układ oczyszczania gazu, automatyczny odbieralnik sadzy, separatory magnetyczne, układ chłodzenia, układ destylacji, układ rozdrabniania sadzy, układ sterowania. Zdolność przetwórcza instalacji wynosi 10000 Mg/rok zużytych odpadów gumowych. Produktami są: olej popirolityczny, sadza techniczna, związki organiczne, gaz popirolityczny i złom stalowy. Proces produkcyjny jest procesem zamkniętym, pozwalającym na dotrzymanie standardów ochrony środowiska.

Jednym z głównych celów projektu jest opracowanie nowej technologii wytwarzania uszlachetnionej sadzy technicznej i uszlachetnionego oleju popirolitycznego z odpadów gumowych z zastosowaniem metody ciągłej pirolizy. Dla potrzeb tego opracowania w ramach projektu zostanie zaprojektowana i zbudowana pilotażowa instalacja w skali demonstracyjnej, która charakteryzować się będzie zdolnością produkcyjną umożliwiającą zweryfikowanie tej technologii w warunkach rzeczywistego procesu. Technologia i instalacja tworzyć będą system technologiczno-aparaturowy o zintegrowanej właściwości, posiadający zdolność badawczą i produkcyjną. Stworzone zostaną kompleksowe warunki do realizowania rozwoju intelektualnego, technicznego i technologicznego dla osiągania celu gospodarczego w postaci sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych i osiągania celu społecznego w postaci gospodarczego, ekologicznego zagospodarowania masowych odpadów gumowych.

W wyniku realizacji inwestycji opartej na innowacyjnej technologii możliwe będzie:

- wykonanie badań przemysłowych w celu stworzenia nowej wiedzy niezbędnej do opracowania parametrów technologicznych procesu przetwarzania opon na sadzę techniczną i olej popirolityczny,

- dobór materiałów i technologii materiałowych do zaprojektowania i wykonania pilotażowej instalacji w celu zapewnienia stabilnej i bezawaryjnej pracy,

- dobór metod i technik kontroli jakości jednostkowych procesów technologicznych w celu uzyskania jednorodnych parametrów produktów o możliwie najwyższej jakości i wartości rynkowej,

- uszlachetnienie oleju popirolitycznego poprzez obniżenie zawartości siarki (do poziomu poniżej 0,5%) i dalszy przerób w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej i ekologicznej,

- obniżenie energochłonności instalacji poprzez wykorzystanie ciepła procesowego i gazu procesowego w celu poprawy efektywności ekonomicznej i ekologicznej,

- oczyszczenie gazu popirolitycznego, tak aby po spaleniu emisja zanieczyszczeń nie była większa od emisji ze spalania gazu ziemnego,

- uszlachetnienie sadzy technicznej poprzez jej oczyszczenie i dokładne rozdrobnienie (poniżej 20 μm) w celu zwiększenia możliwych zastosowań przemysłowych i poprawy efektywności ekonomicznej,

- opracowanie projektu technicznego, wykonanie i rozruch instalacji,

- testowanie (walidacja) technologii i badanie jakości uzyskanych produktów.

Innowacyjność techniczna i technologiczna rezultatu projektu polega na:

- ciągłym i stabilnym procesie pirolizy,

- innowacyjnej konstrukcji reaktora,

- braku ponarnormatywnych emisji szkodliwych substancji do środowiska,

- zastosowaniu automatycznego komputerowego systemu monitorowania i sterowania procesem (nie stosowanego dotychczas w tego typu instalacjach),

- zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze zasilania paliwem i ogrzewania reaktora,

- wykorzystaniu ciepła procesowego i gazu procesowego do zasilania instalacji i produkcji prądu, z zastosowaniem metod nie stosowanych dotychczas w tego typu instalacjach,

- zautomatyzowanym procesie rozdrabniania i dozowania surowca wsadowego (odpadu gumowego),

- zastosowaniu innowacyjnego systemu odsiarczania gazu procesowego (nie stosowanego dotychczas w tego typu instalacjach),

- uszlachetnieniu oleju popirolitycznego z zastosowaniem innowacyjnego procesu technologicznego (np. wydzielenie limonenu lub innych cennych surowców mających zastosowanie przemysłowe),

- uszlachetnieniu sadzy technicznej np. poprzez jej rozdrobnienie i oczyszczenie.

Projektowana inwestycja dwóch reaktorów do pirolizy odpadów gumowych oraz zużytych opon, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169), nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z pkt 5 ust. 2a instalacja w gospodarce odpadami „do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę” wymieniona jest jako instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, przy czym parametry tego samego rodzaju charakteryzujące skale działalności prowadzonej w instalacji, odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu nie sumuje się. W przypadku niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się realizację dwóch reaktorów do pirolizy odpadów o wydajności 15 Mg/dobę każdy, jednakże reaktory będą powiązane technologicznie jednym systemem oczyszczania oraz jednym emitorem, zatem wydajność pirolizy wyniesie 30 Mg/dobę, przy założeniu całodobowego systemu pracy, wydajność godzinowa wyniesie 1,25 Mg/h i nie przekracza wartości granicznej 3 Mg/h.

Również wartość graniczna określona w punkcie 5 ust. 3b – „instalacja w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań – obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania” nie jest przekroczona, ponieważ wydajność instalacji do rozdrabniania odpadów wynosi max. 72 Mg/dobę.

### Dane ogólne o przedsięwzięciu

### 1.4.1. Stan istniejący

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na części działki nr 65 i 38/4 obręb 1084  (powierzchnia – około 1,6 ha) położonej na terenie Zakładów Chemicznych BALTCHEM przy ul. Ks. Stanisława Kujota 36 w Szczecinie w zakresie budowy instalacji wraz z konieczną infrastrukturą oraz na części działki nr 17/8 (działka drogowa) i 37/1 w zakresie odprowadzania wód opadowych istniejącą kanalizacją wód opadowych i istniejącym wylotem W-7.

Działki zlokalizowane są w części portowej miasta, pomiędzy Parnicą i kanałem Wrocławskim, w sąsiedztwie Nabrzeża Przemysłowego w odległości ok. 3 km od centrum miasta. Otoczenie, to w przeważającej mierze tereny przemysłowo-składowe, z których głównym użytkownikiem są Zakłady Chemiczne BALTCHEM S.A. w Szczecinie.

Części działek, które zostały przeznaczone pod planowaną inwestycję są aktualnie zagospodarowane przez następujące budynki:

- Budynek OSL – Oddział Spoiw Lakierniczych o pow. zabudowy 2 062,50 m2, który zostanie wydzierżawiony w połowie i przeznaczony pod zagospodarowanie instalacją pirolizy odpadów oraz modułem uszlachetniania oleju i uszlachetniania sadzy,

- Magazyn Gotowych Wyrobów (Hala NBT) o pow. zabudowy 1 105 m2, który zostanie wydzierżawiony w całości i przeznaczony pod eksploatacje linii rozdrabniania opon,

- Budynek Przepompowni i Sprężarkownia o pow. zabudowy 237,5 m2, który zostanie zmodernizowany,

- część budynku biurowego – budynek biurowy o pow. 890 m2 w stanie złym, został rozebrany na podstawie zgłoszenia z dnia 28 stycznia 2015 r., Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie pismem z dnia 2 lutego 2015 r. nie wniósł sprzeciwu. Powyższa dokumentacja stanowi Zał. Nr 15.

Na terenie działek znajdują się również: istniejące utwardzone drogi i plac, które będą w całości wykorzystywane (drogi i plac będą modernizowane), istniejący zbiornik podziemny (zostanie wykorzystany do magazynowania odpadu z frakcjonowania oleju – zaolejone wody) oraz fundamenty pod zbiorniki magazynowe wraz z wanną betonową, które zostaną w całości wykorzystane do posadowienia zbiorników magazynowych sadzy technicznej, a także betonowa wanna, w której umieszczone będą zbiorniki do przechowywania gazu oraz gazu pomocniczego, a także zbiornik wody p.poż. Olej popirolityczny będzie docelowo magazynowany w zbiornikach należących do Zakładów Chemicznych BALTCHEM  S.A. w Szczecinie. Inwestor przewiduje zakup tych zbiorników w terminie późniejszym

Na terenie działek znajdowała się zieleń – drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat przeznaczone do usunięcia. Inwestor wykonał inwentaryzację zieleni oraz złożył Wniosek o wycinkę zieleni i uzyskał Decyzję wydaną przez Prezydenta Miasta Szczecina – Zał. Nr 5. Drzewa zostały usunięte zgodnie z warunkami określonymi w powyższej Decyzji.

Na omawianym  terenie nie stwierdzono występowania gatunków dziko występujących roślin i zwierząt objętych ochroną.

Teren jest w pełni zamknięty – ogrodzenie. Aktualnie budynki nie są użytkowane. Wjazd na teren będzie realizowany za pośrednictwem istniejącego wjazdu – strona południowa działki, po istniejącej drodze.

Lokalizacja inwestycji na tle mapy topograficznej przedstawiona jest w Zał. Nr 2.

### 1.4.2. Położenie i skala przedsięwzięcia

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na części działki nr 65 i 38/4 obręb 1084  położonej na terenie Zakładów Chemicznych BALTCHEM przy ul. Ks. Stanisława Kujota 36 w Szczecinie w zakresie budowy instalacji pirolizy odpadów gumowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz na części dz. 17/8 (drogowa) i 37/1 w zakresie odprowadzania wód opadowych istniejącą kanalizacją i istniejącym wylotem W-7.

Łączna powierzchnia części działek podlegających zagospodarowaniu wynosi ok. 1,6 ha. Na działkach 17/8 i 37/1 nie będą wykonywane żadne prace. Do odprowadzania wód opadowych wykorzystany będzie istniejący kolektor wód opadowych oraz istniejący wylot wód opadowych do wód powierzchniowych.

Na działce nr 65 zlokalizowany jest budynek, który w części zostanie zaadoptowany do nowej produkcji, natomiast pozostała część budynku zostanie zagospodarowana przez inną spółkę (umowa dzierżawy nie dotyczy pozostałej części hali). Również znajdująca się na działce nr 65, wiata zostanie wykorzystana w inwestycji jako miejsce lokalizacji urządzeń do rozdrabniania odpadów, natomiast budynek Przepompowni i Sprężarkowani zostanie zlikwidowany, a w jego miejsce posadowiony kontener o funkcji administracyjnej, warsztatowej, socjalnej oraz laboratoryjnej. Istniejąca na dz. 65 droga oraz plac, utwardzone płytami będą wykorzystywane w niniejszej inwestycji w niezmienionej formie. Na terenie znajduje się zbiornik podziemny, który zostanie wykorzystany do magazynowania odpadów powstających przy uszlachetnianiu oleju oraz innych odpadów o podobnym charakterze zaolejonej wody.

Na terenie inwestycji zostanie wykonana nowa wiata, w której magazynowane będą odpady gumowe przeznaczone do przeróbki oraz kontener spełniający funkcję administracyjno – socjalno – warsztatowo – laboratoryjnej o powierzchni do 350 m2. Ogrzewanie będzie realizowane ciepłem procesowym, natomiast awaryjnie za pomocą grzejników elektrycznych. Ogrzewanie hali może być zrealizowane z wykorzystaniem ciepła procesowego, natomiast awaryjnie za pomocą grzejników elektrycznych

Od strony południowej przy hali znajdują się fundamenty, które zostaną wykorzystane pod posadowienie silosu magazynowego sadzy. Zbiornik zlokalizowany będzie wewnątrz istniejącego betonowego obwałowania.

W budynku zainstalowane będą dwa reaktory produkcyjne. Wydajność jednego reaktora wyniesie 15 Mg/dobę surowca, zatem łączna wydajność Zakładu wyniesie 30 Mg/dobę. Surowcem do procesu pirolizy będą odpady gumowe, w tym opony.

Produktami przerobu odpadów innych niż niebezpieczne będzie sadza techniczna, gaz popirolityczny (wykorzystywany całościowo w procesie), olej popirolityczny, związki organiczne, energia elektryczna, energia cieplna. Przerób odpadów gumowych typu opony, czy taśmociągi wiąże się również z powstawaniem odpadów stalowych.

Roczne zapotrzebowanie na surowiec wyniesie ok. 10 000 Mg.

W skład zakładu wejdą następujące elementy:

- hala produkcyjna (istniejąca - m.in. dozowanie, zgazowanie, chłodzenie, magazyn produktów),

- blok rozdrabniania odpadów (istniejąca wiata rozbudowana o nową część),

- blok instalacji olejowych,

- blok instalacji gazowych,

- generator,

- blok przerobu sadzy technicznej,

- plac magazynowy surowców,

- plac magazynowy sadzy i złomu,

- zbiorniki magazynowe surowców, produktów i odpadów,

- stacja przygotowania wody,

- ciągi transportowe (istniejące oraz nowe),

- ogrodzenie obiektu (istniejące).

Bilans terenu                                                                                       m2

1. Powierzchnia zielona						  1 624,4

2. Powierzchnie utwardzone						11 069,6

3. Budynki 								  3 550

4. Łącznie								16 244

W najbliższym sąsiedztwie nie występuje zabudowa mieszkaniowa.

Planowany plan zagospodarowania terenu stanowi Zał. Nr 3.

Otoczenie terenu inwestycji stanowią:

- od północy – tereny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Euroeco Fuels Poland Sp. z o.o. (teren B),

- od wschodu – ul. Ks. Kujota, tereny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, dalej Kanał Wrocławski i wyspa Ostrów Mieleński,

- od południa i południowego wschodu – teren Zakładów Chemicznych Baltchem SA,

- od zachodu – Euroeco Fuels Poland Sp. z o.o. (teren E), ul. Hryniewieckiego.

Tereny przemysłowe, leśne, zadrzewione, drogi, linie kolejowe itp. nie są klasyfikowane akustycznie, a więc nie podlegają ochronie przed hałasem. Ochronie podlegają tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujące się w otoczeniu zakładu.

Najbliższe względem lokalizacji inwestycji tereny chronione akustycznie stanowią:

- w kierunku północno-zachodnim – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rybnickiej 3, w odległości ok. 400 m od granicy terenu inwestycji,

- w kierunku południowo-zachodnim – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pieszej 2 – 3, w odległości ok. 600 m od granicy terenu inwestycji,

- w kierunku południowo-zachodnim – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gdańskiej 11 – 11g, w odległości ok. 460 m od granicy terenu inwestycji,

- w kierunku południowo-wschodnim – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Górnośląskiej 1, w odległości ok. 740 m od granicy terenu inwestycji.

W promieniu 50-cio krotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza czyli ok. 1000 m (50 x 20 m) nie występują:

- obszary ochrony uzdrowiskowej,

- pomniki wpisane na „Listę dziedzictwa światowego",

- strefy ochrony ujęć wody,

- obiekty użyteczności publicznej,

- obszary Natura 2000.

Na terenie działki oraz w zasięgu oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami] oraz zidentyfikowane stanowiska archeologiczne.

W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji instalacji brak jest form ochrony przyrody utworzonych na podstawie Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Źródłem wody będzie istniejący wodociąg zlokalizowany w ul. Kujota. Ścieki socjalne z części socjalnej przy węźle rozdrabniania odpadów odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, natomiast ścieki socjalne z pozostałych budynków odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych do czasu podłączenia do sanitarnej kanalizacji zewnętrznej. Wody opadowe z terenów zielonych i terenów utwardzonych będą odprowadzane do gruntu poprzez powierzchniowe wchłanianie. Wody opadowe z terenów utwardzonych – uszczelnionych, po oczyszczeniu w separatorze oraz wody opadowe z dachów będą odprowadzane do istniejącego kolektora wód opadowych. Ścieki ze stacji przygotowania wody będą odprowadzane analogicznie do ścieków socjalnych – zbiornik bezodpływowy do czasu podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

### 1.4.3. Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy teren posiada ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r, Nr 2, poz. 34).

Przedmiotem ustaleń planu jest obszar portu z dostępem do wewnętrznych wód morskich, przeznaczony na funkcje: przeładunkową, produkcyjno - składową lub logistyczną, a także obszar przyległy do portu z usługami, rzemiosłem, usługami komunalnymi o znaczeniu ogólnomiejskim, tereny ogrodów działkowych, usługi sportu i rekreacji z dostępem do akwenów, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny komunikacji i urządzeń komunikacyjnych, infrastruktura techniczna, zieleń naturalna i leśna oraz wody powierzchniowe wewnętrznych wód morskich i wód śródlądowych. Część obszarów zieleni naturalnej i leśnej stanowi obszary prawnie chronione.

Ustalenia ogólne z zakresu ochrony środowiska i przyrody są następujące:

1) a) część terenu objętego planem, jest położona w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” PLB320003 oraz w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolna Odra” PLH32003; planowane przedsięwzięcia w obszarze Natura 2000, realizuje się po przeprowadzonym postępowaniu wynikającym z przepisów odrębnych,

b) dopuszcza się funkcjonowanie, remonty, niezbędną rozbudowę, przebudowę istniejącego legalnie zainwestowania terenu, jak np.: drogi główne, drogi główne ruchu przyśpieszonego, drogi wodne i przystanie żeglugi śródlądowej, istniejące składowisko elektrociepłowni i inne, w dostosowaniu do zmieniających się wymagań społecznych, gospodarczych lub cywilizacyjnych, jak: parametry techniczno - eksploatacyjne wynikające z najlepszej dostępnej techniki (BAT), parametry wynikające z klasy drogi, bezpieczeństwo ruchu, itp.,

c) powyższe ustalenia nie dotyczą linii kolejowych położonych w terenach zamkniętych, na mocy przepisów odrębnych, gdzie tereny zamknięte nie podlegają kompetencjom planistycznym oraz innych terenów lub działań wyłączonych z planowania na mocy przepisów odrębnych;

2) część terenu objętego planem, w granicach oznaczonych na rysunku planu, jest położona w Zespole Przyrodniczo - Krajobrazowym „Zaleskie Łęgi”, gdzie obowiązują przepisy odrębne;

3) na obszarze objętym planem występują tereny proponowane do objęcia szczególnymi formami ochrony przyrody:

a) „Zaleskie Łęgi” - Rezerwat Przyrody,

b) „Wielka Kępa, Mieleńska Łąka, Sadlińskie Łąki, Czapli Ostrów” - Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy;

4) część terenu objętego planem, w granicach oznaczonych na rysunku planu, jest położona w obszarze otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, w której obowiązują rygory chroniące występujące wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) na terenach objętych Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonych na rysunku planu, nie stanowiących terenów komunikacji, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

a) zakazuje się zmniejszania powierzchni terenu biologicznie czynnej poniżej 50% powierzchni terenu elementarnego, pojedynczej działki lub innej jednostki bilansowej określonej w ustaleniach szczegółowych planu,

b) na działkach zabudowanych, na których nie jest możliwe zachowanie wymaganego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej, dopuszcza się jego pomniejszenie w zakresie niezbędnym do poprawy funkcjonowania i wyposażenia budynku lub terenu - niewiększe niż o 5% powierzchni działki,

c) dopuszcza się lokalizację nowych i rozbudowę istniejących elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, wraz z niezbędnymi obiektami inżynieryjnymi o powierzchni zabudowy do 30 m2,

d) zakazuje się kanalizacji otwartych, naturalnych cieków wodnych,

e) dopuszcza się na lokalizację nowych i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń nawigacyjnych, umocnień brzegowych oraz stałych stanowisk postojowych, koniecznych do wykonywania i eksploatacji tych urządzeń,

f) ustalenia dla Systemu Zieleni Miejskiej obowiązują również w przypadku nowego zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

6) zakazuje się wprowadzania niepożądanych gatunków roślin oraz gatunków roślin niezgodnych z siedliskiem. Istniejące drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków niepożądanych lub niezgodnych z siedliskiem należy sukcesywnie eliminować i zastępować gatunkami rodzimymi;

7) w nowych nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, typowe dla danego miejsca;

8) zakazuje się wycinki wartościowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element kompozycji zespołu zabudowy, za wyjątkiem:

a) cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych,

b) niezbędnej wycinki związanej z realizacją i przebudową ulic,

c) niezbędnej wycinki pojedynczych drzew związanych z realizacją obiektów budowlanych i sieci inżynieryjnych oraz wycinki dopuszczonej w ustaleniach szczegółowych;

9) na terenach zieleni leśnej gospodarka leśna zgodna z planem urządzenia lasu;

10) obowiązuje ochrona dziko występujących roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, objętych ochroną na pod-stawie przepisów odrębnych;

11) wszelkie uciążliwości wynikające z eksploatacji zabudowy i zagospodarowania terenu powinny zamykać się w granicach działki przynależnej. Ochrona przed hałasem winna być realizowana środkami technicznymi, bez konieczności stosowania ekranów akustycznych, w szczególności w strefie ochrony ekspozycji E;

12) składowanie materiałów sypkich oraz prowadzenie prac polegających na obróbce powierzchniowej, cięciu, spawaniu materiałów, itp. należy wykonywać w odpowiednich warunkach, m.in. użytkować hale przemysłowe, stosować ogrodzenia placów składowych, plandeki, zadaszenia składowisk, itp.;

13) rozwiązania techniczne zabudowy winny uwzględniać szczególne warunki geologiczno - inżynierskie;

14) w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, oznaczonym na rysunku planu, dla nowej zabudowy o charakterze stałym i nowego zagospodarowania terenu, obowiązuje:

a) podwyższenie poziomu terenu zabudowy, dróg, parkingów, placów składowych, nabrzeży i wyniesienie posadzki parteru budynków ponad poziom wód powodziowych - najniższą rzędną terenów zabudowy i komunikacji podano w ustaleniach szczegółowych,

b) projektowanie konstrukcji obiektów inżynierskich, w sposób minimalizujący utratę stateczności w przypadku powodzi,

c) stosowanie materiałów budowlanych o zwiększonej odporności na kontakt z wodą (np. cegła ceramiczna, beton, wyroby cementowe, klinkier, terakota, kamień, aluminium, PCV);

15) na całym obszarze planu zaleca się retencję wód opadowych. Dla inwestycji realizowanych z zabudową, o powierzchni dachu powyżej 1 000 m2, zastosowanie retencji wód opadowych i po ich oczyszczeniu wykorzystanie do celów gospodarczych lub zrzut do rzeki;

16) na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, oznaczonych na rysunku planu, wykorzystywanych pod inwestycje budowlane, planuje się uzdatnianie terenu poprzez złożenie na nim urobku z pogłębiania akwenów lub innych mas ziemnych, usuwanych bądź przemieszczanych, w związku z realizacją inwestycji oraz innych dopuszczonych materiałów.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) ustala się granice stref ochrony konserwatorskiej, obejmujące tereny wskazane na rysunku planu:

a) granice strefy B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej, oznaczone na rysunku planu,

b) strefą E ochrony ekspozycji objęto cały obszar planu;

2) strefę E ochrony ekspozycji, ustalono dla całej doliny Odry, od krawędzi wzgórz lewobrzeża do podstawy Wzgórz Bukowych, dla zagwarantowania, w zagospodarowaniu terenów w granicach strefy, bezpośrednich i pośrednich wglądów na dominanty krajobrazowe, tworzenie lokalnych wnętrz i otwarć widokowych, ochronę fizjonomii struktury przestrzennej doliny.

W strefie E istotne jest utrzymanie widoków występujących poprzez wyspy: Grodzka, Łasztownia i obszar portu, z przestrzeni publicznych: z tarasów Nowego i Starego Miasta, Wałów Chrobrego, terenów komunikacyjnych Międzyodrza, prawobrzeża i akwenów żeglownych.

Ochronie podlegają:

a) dalekie widoki przez sylwetę planowanej zabudowy,

b) widoki z przestrzeni publicznych: ulic, nabrzeży, placów, tarasów widokowych i przestrzeni zieleni urządzonej oraz mostów, estakad i szlaków wodnych, na zabytki i wartościowe zespoły krajobrazowe kulturowe i naturalne, dominanty kulturowe i krajobrazowe,

c) widoki z punktów widokowych na panoramę miasta,

d) przedpole i tło widoku na wyspy;

3) ustala się ochronę konserwatorską zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków, chronionych planem, objętych ewidencją konserwatorską, w tym obiektów zakwalifikowanych do wpisu do rejestru zabytków, wskazanych w ustaleniach szczegółowych i oznaczonych na rysunku planu;

4) ustala się ochronę obiektu, stanowiącego dobro kultury współczesnej, w zakresie ustalonym w ustaleniach szczegółowych i oznaczonego na rysunku planu.

Działki na których planuje się budowę zakładu produkcji oleju popirolitycznego  i sadzy technologicznej znajdują się w terenie elementarnym oznaczonym jako S.M.7019.PU w zakresie posadowienia instalacji pirolizy odpadów gumowych, zgodnie z poniższym rysunkiem.

Rys. Lokalizacja inwestycji na tle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. Art. 40. ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012, poz. 145 tekst jednolity ze zm.) zabrania się lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.

Definicja obszarów szczególnego zagrożenia powodzią została określona w art. Art. 9 ust. 1 pkt 6c) jako:

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne,

d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Zgodnie z art. 88d dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi sporządza się mapy zagrożenia powodziowego, po uprzednim wykonaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Mapy takie zostały opublikowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z pismem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej stanowiącym Zał. Nr 4, przedmiotowe przedsięwzięcie planowane na części dz. nr 65 i 38/4 z obrębu 1084 zlokalizowane jest w znacznej części na obszarze „szczególnego zagrożenia powodzią”. Przedsięwzięcie znajduje się w strefie zalewowej od rzeki Parnicy i Kanału Przemysłowego, na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

W związku z powyższym Inwestor obowiązany jest do uzyskania decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 88 l ust. 1 oraz od zakazów określonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 – t.j.). Decyzję taką wydaje Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

# Opis planowanego przedsięwzięcia

### 2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania

Istotą prowadzonej działalności jest produkcja sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów innych niż niebezpieczne. Planowana inwestycja umożliwi produkcję oleju popirolitycznego przy wykorzystaniu zużytych opon samochodowych oraz odpadowej gumy. Produktami powstającym w procesie jest złom stalowy oraz gaz opałowy i związki organiczne. W Zakładzie będą zlokalizowane dwa reaktory pirolityczne.

Surowiec do produkcji będzie dostarczany transportem samochodowym. Przed skierowaniem odpadów gumowych do procesu pirolizy będą one rozdrabniane w urządzeniach mielących. W trakcie mielenia odzyskiwany będzie złom stalowy z opon oraz odpadów gumowych. Sadza popirolityczna po zapakowaniu do specjalistycznego, hermetycznego transportu samochodowego lub w worki oraz złom wywożone będą z zakładu transportem samochodowym. Pozyskane produkty ciekłe będą przesyłany rurociągiem Inwestora do zbiorników magazynowych Operatora poza terenem instalacji. Dystrybucja produktów będzie należała do właściciela instalacji lub do zewnętrznego, uprawnionego Operatora.

Podstawowym profilem działalności zakładu będzie wytwarzanie oleju popirolitycznego. Produktami, które również będą otrzymywane w procesie produkcyjnym będą: sadza techniczna, stal – złom stalowy oraz gaz opałowy a także związki organiczne (np. limonen, naftalen, ksyleny lub inne). Zostaną wykonane badania, w specjalnie przygotowanym module, w celu zbadania możliwości wydzielenie związków organicznych z części strumienia oleju popirolitycznego. Są to produkty na które stale utrzymuje się wysoki popyt. Głównym surowcem używanym do ich uzyskania będzie guma ze zużytych opon samochodowych oraz innych materiałów gumowych, np. taśmociągów.

Proces pirolizy w Zakładzie będzie oparty o następujące obiekty i urządzenia:

- Sekcja magazynowania surowca (ozn. Nr 1 na planie zagospodarowania) o powierzchni około 1000 m2 do magazynowania opon oraz odpadów gumowych z:

  - Boksem składowym zużytych opon  pod wiatą otwartą, lokalizacja obok hali przygotowania surowca,

  - Miejscem składowania bez zadaszenia o powierzchni około 1000 m2, lokalizacja obok hali produkcyjnej;

- Hala Przygotowania Surowca (ozn. nr 2 na planie zagospodarowania), w której będzie zlokalizowana:

  - Wyrywarka stopy opony, gilotyna, rozdrabniarka wstępna i klasyfikator wraz z systemem podajników taśmowych,

  - Rozdrabniarka główna wraz z systemem podajników taśmowych,

  - Separator magnetyczny,

  - Układ odbioru i doczyszczania złomu stalowego,

  - Paczkowanie i magazyn złomu w kontenerach (ozn. nr 4 na planie zagospodarowania),  o pojemności do 20 m3 każdy – do 2 szt.,

  - Magazyn surowca rozdrobnionego (ozn. nr 6 na planie zagospodarowania)  –  zbiornik pośredni (silos) o pojemności do 50  m3  - zlokalizowany na zewnątrz hali od strony wschodniej oraz dwa silosy magazynowe surowca o pojemności po 150 m3 każdy – zlokalizowane przy hali produkcyjnej,

  - Układ wentylacji z cyklonem (ozn. nr 5 na planie zagospodarowania),  zabezpieczający przed pyleniem z systemu rozdrabniania odpadów,

  - Układ transportu surowca (ozn. nr 5 na planie zagospodarowania),  z silosu pośredniego 50 m3 do dwóch silosów magazynowych po 150 m3 każdy, zlokalizowanych przy hali produkcyjnej);

  - Zaplecze socjalne wraz z toaletami (ozn. nr 3 na planie zagospodarowania),

- Hala Produkcyjna w której zlokalizowana będzie:

  - Instalacja pirolizy (ozn. nr 7 na planie zagospodarowania), w skład której wchodzą:

    - Sekcja Reaktorowa wraz z węzłem Rozdzielania Gazu Procesowego - przewiduje się zainstalowanie dwóch reaktorów wielosekcyjnych pracujących niezależnie do siebie o wydajności do 15 Mg/dobę każdy, reaktory z oddzielnymi napędami układu wewnętrznego, systemami odbioru gazu procesowego, systemami kontroli i sterowania, wężownicami grzejnymi na płaszczu reaktora oraz odbiorem sadzy. W skład węzła rozdzielania gazu procesowego wchodzi kolumna destylacyjna o pojemności do 10 m3, wymienniki ciepła oraz 4 zbiorniki o pojemności do 10 m3 każdy;

    - Układ podawania katalizatora, magazynowanie katalizatora w big-bagach;

    - Podgrzewacz z układem Czynnika Grzewczego Procesowego, jeden układ dla dwóch reaktorów, układ palników pracujących w okresie rozruchu na paliwie pomocniczym (gaz LPG), podczas normalnej pracy podgrzewacz zasilany gazem opałowym;

  - Sekcja uszlachetniania oleju popirolitycznego (oznaczenie nr 8 na planie zagospodarowania), jedna sekcja dla dwóch reaktorów, przewiduje się max. cztery zbiorniki buforowe o pojemności do 5 m3 każdy oraz dwa zbiorniki operacyjne o pojemności do 60 m3 każdy (czasowe magazynowanie przed przekazaniem do zbiorników magazynowych docelowych obsługiwanych przez Operatora. Usuwanie cząstek stałych i wody  nastąpi na węźle filtracji;

  - Sekcja Wydzielania Związków Organicznych (oznaczenie nr 9 na planie zagospodarowania)  –  modułowy węzeł do wydzielania wybranego związku organicznego;

  - Sekcja uszlachetniania sadzy (oznaczenie nr 10 na planie zagospodarowania), jedna sekcja dla dwóch reaktorów, podajnik sadzy będzie chłodzony wodą chłodzącą, w sekcji nastąpi separacja magnetyczna złomu stali oraz uszlachetnianie sadzy polegające m.in. na oddzieleniu lub pozostawieniu katalizatora w sadzy (w zależności od rodzaju zastosowanego katalizatora), mieleniu sadzy i jej granulacji, a następnie pakowanie, np. do big-bagów;

  - Magazyn sadzy w zbiorniku (silos) (oznaczenie nr 11 na planie zagospodarowania), o pojemności do 200 m3;

  - Stacja transformatorowa 630 kVA z rozdzielnią (ozn. Nr 12 na planie zagospodarowania), przewiduje się dwa transformatory po 630 kVA.

- Generator prądu (ozn. nr 13 na planie zagospodarowania) w zabudowie wygłuszającej zabezpieczającej przed emisją hałasu.

- Sekcja odsiarczania gazu i odzysku ciepła ze spalin (ozn. nr 14 na planie zagospodarowania).

- Zbiornik wody zaolejonej (ozn. nr 15 na planie zagospodarowania)

- Chłodnia wentylatorowa z układem obiegu wody chłodzącej (ozn. nr 16 na planie zagospodarowania).

- Węzeł przygotowania wody (ozn. nr 17 na planie zagospodarowania) ze zbiornikiem buforowym wody o pojemności do 200 m3.

- Zbiorniki gazu niekondensującego (ozn. nr 18 na planie zagospodarowania) – 2 zbiorniki buforowe na gaz, o pojemności do 500 m3 każdy zlokalizowane na istniejącej tacy betonowej.

- Zbiorniki na olej - dzierżawione od BALTCHEM SA (ozn. nr 19 na planie zagospodarowania) -  trzy zbiorniki w parku zbiorników BALTCHEM SA (użytkowane na podstawie umowy dzierżawy) w tym: jeden zbiornik o pojemności do 3000 m3 przeznaczony na olej oraz jeden zbiornik o pojemności 300 m3 przeznaczony na związki organiczne i jeden zbiornik o pojemności do 200 m3 również na inne związki organiczne. Inwestor przewiduje możliwość późniejszego zakupu zbiorników, z tym, że dystrybucja i nadzór nad magazynowaniem produktów będą po stronie BALTCHEM S.A.

- Zbiorniki paliwa rozruchowego (LPG) (oznaczenie nr 20 na planie zagospodarowania), o pojemności łącznej do 50 m3 (wielkość magazynu LPG będzie dobrana na etapie projektu technicznego).

- Budynek administracyjno-socjalno-warsztatowy z funkcją laboratoryjną (ozn. nr 21 na planie zagospodarowania) o powierzchni około 350 m2, w którym oprócz pomieszczeń warsztatowych i socjalnych będzie wyznaczone pomieszczenie laboratorium oraz część administracyjne dla załogi 22 pracowników fizycznych (najliczniejsza zmiana 8 osób), 8 operatorów  (2 osoby na zmianie, praca w ruchu ciągłym), 8 pracowników biurowych (w tym do 4 kobiet).

- Stacja sprężonego powietrza (ozn. nr 22 na planie zagospodarowania)

- Zbiornik wody p-poż (ozn. nr 23 na planie zagospodarowania)

- Waga samochodowa (ozn. nr 24 na planie zagospodarowania) – dla pojazdów ciężarowych z przyczepą, w celu kontroli masy dostarczanego surowca oraz masy wywożonych produktów.

- Stacja tankowania pojazdów (ozn. nr 25 na planie zagospodarowania)  – modułowy węzeł (zbiornik i pompa) do tankowania pojazdów olejem napędowym – stacja paliw na potrzeby własne.

- Portiernia (ozn. nr 26 na planie zagospodarowania) – w celu prowadzenia ewidencji pojazdów i osób przemieszczających się na terenie zakładu.

Plan zagospodarowania terenu został przestawiony w Zał. Nr 3.

W wyniku prowadzonych w zakładzie procesów recyklingu odpadów gumowych (głównie opon), po wstępnym rozdrabnianiu, będą przetwarzane na surowce stanowiące przedmiot dalszego obrotu i gospodarczego zastosowania, tj.:

–	produkt węglowy – sadza techniczna (wagowo około 30 - 40% materiału wejściowego),

–	olej popirolityczny (wagowo około 40 - 55% materiału wejściowego),

–	metale żelazne (wagowo około 11-13% materiału wejściowego),

–	gaz opałowy (wagowo około 5-9% materiału wejściowego),

–    związki organiczne (wagowo około 5-12% materiału wejściowego).

Inwestycja polegać będzie na prowadzeniu pirolitycznego procesu przerobu gumy pochodzącej z poużytkowych opon lub innych tego typu wyrobów gumowych.

Cały proces recyklingu polega na mechaniczno-termicznej obróbce dokonywanej w warunkach niskotemperaturowych, bez dostępu tlenu, w obecności lub bez katalizatora. Cały system wyposażony będzie w system wentylacji, co minimalizuje pylenie podczas trwania procesu produkcyjnego.

W skład zintegrowanej linii technologicznej wejdą następujące podzespoły:

- Sekcja przygotowania surowca – rozdrabnianie opon:

– Podajnik opon ze składowiska (magazynu),

– Wyrywarka do stopy opony (wyłącznie dla opon większych od opon samochodów osobowych i ciężarowych),

– Gilotyna (wyłącznie dla opon większych od opon samochodów osobowych i ciężarowych),

– Rozdrabniacz wstępny z klasyfikatorem, systemem podajników i separatorem magnetycznym,

– Rozdrabniacz główny z systemem podajników oraz układ odbioru złomu stalowego z doczyszczaniem (usuwanie resztek gumy)

– Podajnik rozdrobnionych elementów do zbiornika pośredniego surowca,

– Układ wentylacji oraz transportu surowca z silosu przy hali rozdrabniarek do zbiorników magazynowych przy hali produkcyjnej,

- Podajnik ślimakowy przenoszący surowiec z silosu do zasypy podajnika głównego

- Sekcja Reaktorowa w skład, której będą wchodzić dwa reaktory trzysekcyjne pracujące równolegle, niezależnie.

Reaktor stacjonarny z mieszadłem wewnętrznym, podzielony na trzy sekcje, w których panują różne parametry procesu technologicznego (temperatura reakcji od 320 do 500 oC).

Do każdego Reaktora będzie podłączony odrębny podajnik surowca (z ogrzewaniem płaszczowym); podajnik katalizatora; podajniki ślimakowy (z płaszczem chłodzącym) do odbioru produktów stałych (sadzy i ewentualnie resztek ścinek drutu) z reaktora; systemy odbioru gazu procesowego.

Reaktor będzie ogrzewany czynnikiem grzewczym (mieszanina stopionej soli).

- Kolumna destylacyjna wraz z systemami chłodzenia, do której będzie kierowany gaz popirolityczny

W wyniku rozdzielania gazu procesowego będzie otrzymywany:

- gaz procesowy niekondensujący,

- frakcja lekka oleju

- frakcja średnia oleju

- frakcja ciężka oleju

- Sekcja uszlachetniania oleju, w której następować będzie odsiarczanie oraz usuwanie cząstek stałych i wody. Część strumienia oleju (frakcja lekka) może być poddawana dalszej obróbce w celu wydzielenia substancji chemicznych o dużych walorach użytkowych (np. limonen, naftalen, ksyleny, rozpuszczalniki itp.). Olej po uszlachetnieniu będzie kierowany do zbiorników operacyjnych. Po zebraniu partii olej ze zbiorników będzie wysyłany poza teren Zakładu do zbiorników magazynowych.

- Sekcja uszlachetniania sadzy składająca się z węzła separacji resztek złomu stalowego i usuwania innych zanieczyszczeń (np. resztek katalizatora); podajnik odbierający odseparowane metale oraz transportujący wolną od metalu frakcję sadzy do sekcji uszlachetniania; węzeł mielenia i granulacji sadzy; pakowanie i ekspedycji sadzy; wewnętrzny system odpylania.

- Moduł oczyszczania i odsiarczania gazu procesowego niekondensującego ze zbiornikami buforowymi (2 zbiorniki o pojemności do 500 m3 każdy). W wyniku odsiarczenia i oczyszczenia będzie wytwarzany gaz opałowy wykorzystywany do celów energetycznych.

- Generator prądotwórczy o mocy ok. 150 - 300 kW (prąd wykorzystywany wyłącznie na potrzeby własne instalacji) – wielopaliwowy zasilany gazem (LPG lub gaz opałowy).

- Podgrzewacz z systemem palników  oraz układem obiegu czynnika grzewczego . W fazie rozruchu do palników będzie podawane paliwo rozruchowe ze zbiornika magazynowego (gaz płynny LPG). Po osiągnięciu parametrów technologicznych jako paliwo będzie wykorzystywany gaz opałowy.

- Sekcja odzysku ciepła, w skład której będą wchodzić:

- odzysk ciepła ze spalin;

- emitor (komin)

Prognozuje się, iż maksymalna wydajność instalacji wyniesie około 10 000 Mg przerabianych odpadów gumowych w ciągu roku, dla trzyzmianowego systemu pracy. Łączne zużycie energii  dla kompletnej linii technologicznej około 1000 kW.

## Opis technologii

Dostarczane transportem zewnętrznym zużyte opony oraz inne odpady gumowe będą ważone na wadze stacjonarnej (w celu bilansowania dostaw surowców oraz sprzedaży produktów) i złożone na zadaszonym placu składowym o powierzchni około 1000 m2. Wysokość magazynowania wyniesie 3 m. Plac magazynowy otoczony będzie wysokim murem oporowym z trzech stron. Na murze zostaną zamocowane stalowe konstrukcje wsporcze, które przewiduje się obudować blachą oraz innym materiałem, który będzie posiadał dodatkową funkcję wyciszającą. Na konstrukcji wsporczej zainstalowany będzie dach. Przy większych jednorazowych dostawach możliwe będzie złożenie opon na wyznaczonym, utwardzonym, niezadaszonym placu o powierzchni około 1000 m2

Z placu odpady pobierane będą ładowarką samobieżną, następnie za pomocą podajnika taśmowego wprowadzane będą do rozdrabniarki wstępnej, w której będą cięte na strzępy tzw. chipsy. Wszystkie chipsy o wielkości większej niż 100 x 100 mm będą oddzielane na klasyfikatorze i podajnikiem zawracane ponownie do rozdrabniacza wstępnego. Chipsy o wymiarach poniżej 100 x 100 mm będą przenoszone do zasypu podajnika taśmowego rozdrabniarki głównej, w której uzyskiwany będzie surowiec o wymiarach od 0 do 18-20 mm i pozbawiony co najmniej 96% drutu. Tak przygotowany surowiec będzie składowany w zbiorniku pośrednim o pojemności 50 m3 na zewnątrz hali  oraz w dwóch zbiorników magazynowych o pojemności  150 m3 każdy zlokalizowanych na zewnątrz przy hali produkcyjnej.

Wydajność procesu rozdrabniania wyniesie do 6 Mg/h. Przy założeniu pracy przez 12 h/dobę, wydajność dobowa wyniesie 72 Mg/dobę.

Opony o większym rozmiarze (ponad 1000 mm średnicy zewnętrznej) od samochodów ciężarowych będą przed rozdrobnieniem kierowane do wyrywarki stopy. Stopa opony zawiera dużo grubego drutu. Przewidywana wydajność wyrywaki - ok. 100 szt./h. Następnie opony te będą cięte na gilotynie na mniejsze kawałki (np. na cztery części). Taki tok postępowania ułatwi proces rozdrabniania dużych elementów, obniży koszty pracy systemu rozdrabniarek oraz pozwoli na łatwiejszy  odzysk drutu.

W zależności od charakterystyki rozdrabniarki głównej (konstrukcja noży tnących, obroty, intensywność powstawania pyłu) może być zastosowana szczelna zabudowa rozdrabniarki oraz ciągów transportowych. W takim przypadku do zabudowy będzie podłączony system wentylacyjny, który odbierze powstające pyły. Powietrze wentylacyjne, przed skierowaniem do atmosfery, będzie oczyszczane w cyklonie i filtrze workowym. Wydzielony miał gumowy będzie transportowany do zbiornika pośredniego 50 m3. W przypadku wyboru (w procesie przetargowym) rozdrabniarki głównej od dostawcy, który zagwarantuje taką charakterystykę urządzeń, że nie będzie powstawał pył wówczas zabudowy i system wentylacji nie będą zastosowane.

Linią transportującą surowiec ze zbiornika pośredniego, przy hali rozdrabniarek, zostanie przeniesiony do zbiorników magazynowych zlokalizowanych przy hali produkcyjnej.

Pozyskana w procesie rozdrabniania stal będzie poddawana doczyszczaniu – usunięcie resztek gumy ze stali. Przewidywana wydajność – 500 kg/h, natomiast odzysk gumy ok. 30 kg/h. Guma kierowana będzie do zbiornika pośredniego surowca rozdrobnionego przy hali rozdrabniarek. Drut stalowy będzie transportowany do urządzenia paczkującego.

Sekcja rozdrabniania odpadów wyposażona będzie w system zamgławiania. Zużycie wody wyniesie maksymalnie 20 l/h. Ze zużycia wody nie powstają ścieki. Zamgławianie nie będzie realizowane do zastojów cieczy. Zamgławianie ma na celu eliminację pylenia oraz atmosfery wybuchowej.

Proces pirolizy będzie prowadzony w dwóch równolegle pracujących reaktorach o wydajności po 5 000 t/rok, około 15 t/dobę, pracujących przez nie mniej niż 330 dni w roku każdy przy czym Zakład będzie pracował w systemie ciągłym 24 h/dobę i 365 dni w roku. Reaktory będą pracowały niezależnie od siebie. Proces pirolizy  może być prowadzony w obecności katalizatora lub bez katalizatora.

Katalizator dodawany będzie w celu zwiększenia wydajności procesu, uzyskania niższej temperatury procesowej, lepszego wiązania siarki oraz selektywnej produkcji poszczególnych frakcji oleju.

W dalszej części opisany będzie sposób pracy jednego reaktora. Praca drugiego reaktora będzie przebiegać analogicznie.

Reaktor i podłączone elementy będą ogrzewane stopniowo, bez skrawków odpadów. Po osiągnięciu nominalnych parametrów całe urządzenie będzie uruchomiane poprzez dozowanie surowca. Kiedy urządzenie osiągnie parametry umożliwiające normalną prace, będzie uruchamiany palnik do spalania gazu pirolitycznego.

Surowiec (chipsy gumy) ze zbiornika magazynowego będzie transportowany podajnikiem ślimakowym (zamkniętym) do szczelnego zasypu podajnika głównego.

Podajnik główny będzie wyposażony w system ogrzewania w celu podgrzania surowca do temperatury 150oC. W przypadku pracy w reżimie z katalizatorem, do zasypu podajnika głównego będzie podawany strumień katalizatora (podajnikiem ślimakowym z węzła przygotowania katalizatora). Katalizator magazynowany będzie w big-bagach. Przewiduje się oddzielny podajnik katalizatora do każdego reaktora.

W celu usunięcia powietrza z podajnika w końcowej jego części będzie wprowadzana para wodna lub azot.

Para wodna może być również podawana, do reaktora ze względów technologicznych (poprawa parametrów reakcji rozkładu gumy). Możliwa jest również praca reaktorów bez podawania pary wodnej.

W reaktorze, mającym kształt poziomego, stacjonarnego walca, ogrzewanego poprzez płaszcz czynnikiem grzewczym (mieszanina stopionych soli), z mieszadłem wewnętrznym,  następuje beztlenowy, niskociśnieniowy, niskotemperaturowy proces rozkładu węglowodorów (kauczuku i innych długołańcuchowych polimerów) zawartych w odpadach gumowych.

Cechą charakterystyczną zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego reaktora jest podział na sekcje. Z każdej sekcji odrębnie będzie odbierany gaz popirolityczny. Na końcu reaktora  odbierane będą produkty stałe.

Temperatura, w jakiej odbywać się będzie proces rozkładu odpadów gumowych wewnątrz reaktora będzie różna w każdej sekcji i zależna od poszczególnych etapów przemian chemicznych.  Na początku reaktora utrzymywana będzie temperatura od około 320oC a na końcu temperatura do około 500oC. Na przestrzeni całego reaktora temperatura będzie precyzyjnie regulowana w sposób płynny zależny od założonego reżimu pracy i oczekiwanych uzysków poszczególnych produktów.

Proces pirolizy jest procesem endotermicznym, tak więc do prawidłowego przebiegu procesu należy dostarczać ciepło, poprzez ogrzewanie reaktora. Ciepło będzie dostarczane z podgrzewacza, w którym będzie wytwarzane poprzez spalanie paliwa (paliwo rozruchowe lub gaz opałowy) z wykorzystaniem czynnika grzewczego (mieszaniny stopionych soli). Czynnik grzewczy podgrzany do 550oC kierowany będzie do systemu grzewczego (wężownic) na płaszczu reaktora pompami cyrkulacyjnymi. Wężownice grzewcze będą podzielone na sekcje z możliwością sterowania przepływem, co zapewni płynną regulację temperatury na całej długości reaktora. W podgrzewaczu zastosowana będzie komora spalania z układem palnikowym. Przewiduje się jeden układ podgrzewania czynnika grzewczego (stopionych soli) dla dwóch reaktorów. Czynnik grzewczy będzie pracował w obiegu zamkniętym. Przewiduje się zbiornik buforowy nośnika ciepła o maksymalnej pojemności do 10 m3. Zastosowanie pośredniego systemu ogrzewania, poprzez zastosowanie czynnika grzewczego, ma istotną zaletę polegającą m.in. na tym, że w przypadku takiego rozwiązania nie występują strefy przegrzania, co ma zasadniczy wpływ na brak „przywierania” stopionej gumy do ścian reaktora i tym samym brak tworzenia się martwych stref. Przywieranie gumy do ścian reaktora powoduje obniżenie wydajności procesu oraz w konsekwencji częstą konieczność przerywania procesu w celu konserwacji reaktora – czyszczenie z nawarstwień nieprzereagowanej gumy.

Temperatura jest monitorowana za pomocą czujników zainstalowanych w reaktorze. Monitorują one zarówno temperaturę reaktora jak i temperaturę gazów wewnątrz i na zewnątrz. Podczas całego procesu są zachowane wszelkie środki ostrożności, min. zawory bezpieczeństwa, jak również włazy ogniowe specjalistycznej firmy.

Otrzymane w wyniku wyżej opisanego procesu produkty rozkładu odpadów tj: gaz procesowy popirolityczny, sadza techniczna (węgiel o strukturze amorficznej) są usuwane z reaktora przez system zaworów jednokierunkowych. Cały system jest szczelny i nie powoduje emisji do środowiska.

Specjalny system odbiera sadzę z wylotu reaktora. Temperatura sadzy, jest obniżana poprzez system chłodzenia wodą chłodzącą (poprzez płaszcz) transportera odbierającego.

Na stanowisku obróbki sadzy, materiał poddawany jest separacji magnetycznej z uzyskiem stali w ilości do ok. 4% łącznej masy drutu. Główny odzysk drutu – min. 96% łącznej masy, następuje na stanowisku rozdrabniania opon.

Katalizator będzie usuwany z sadzy tylko w przypadku takich wymagań klienta kupującego sadzę. W zależności od rodzaju zastosowanego katalizatora może być on nie usuwany z sadzy.

Sadza następnie poddawana będzie mieleniu, granulowaniu, magazynowaniu w silosach. Dystrybucja sadzy odbywać się będzie specjalistycznym transportem samochodowym lub w workach big-bag.

Gaz popirolityczny odbierany odrębnie z każdej sekcji reaktora będzie kierowany do węzła rozdzielania gazu procesowego. Węzeł rozdzielania będzie wyposażony w kolumnę destylacyjną z systemem schładzania gazu.

Z dołu kolumny destylacyjnej okresowo będą spuszczane węglowodory smoliste do zbiorników (tzw. mauzerów) i wykorzystywane w procesie, np. jako lepiszcze do granulowania sadzy, a ewentualny nadmiar przekazywany jako odpad do dalszego zagospodarowania. System chłodzenia wodnego z wykorzystaniem chłodni wentylatorowej zapewnia odbiór ciepłą do produktów. System chłodzenia przewidziano jako obieg zamknięty. Przewidziano możliwość uzupełnienia strat wody, np. z powodu przecieków lub nieszczelności. Do obiegu chłodniczego zastosowana będzie woda zmiękczona.

Ubytki wody w chłodni wentylatorowej w ilości około 3,5 m3/h będą uzupełniane z miejskiej sieci wody pitnej po uzdatnieniu w węźle przygotowania wody.

Przygotowanie wody będzie realizowane w oparciu o technologie jonowymienną. Wydajność węzła będzie wynosiła około 6 m3/h. Woda uzdatniona będzie magazynowana w zbiorniku o pojemności do 200 m3.  Ścieki z uzdatniania wody w ilości około 30 m3/dobę będą kierowane do kanalizacji sanitarnej.

Olej popirolityczny rozdzielany będzie na poszczególne frakcje w kolumnie i systemach chłodnic powietrznych i wodnych. W wyniku destylacji, w zbiornikach operacyjnych wydzielone zostaną:

- Frakcja olejowa lekka (nafta) - (około 5 - 15%),

- Frakcja olejowa średnia - (około 40 - 60 %),

- Frakcja olejowa ciężka  (około 30- 50%).

Frakcja olejowa lekka (nafta) może być wykorzystana do wydzielania związków organicznych np. limonen, ksyleny, naftalen lub inne. Pozostałość po wydzieleniu związków organicznych będzie kierowana do zbiornika frakcji olejowej średniej.

Do celów operacyjnego magazynowania związków organicznych przewiduje się zbiorniki o pojemności do 5 m3 dla każdego rodzaju wydzielanej substancji. Przewiduje się posadowienie max 5 szt. zbiorników. Zbiorniki przewiduje się jednopłaszczowe posadowione w szczelnej wannie.

Frakcja olejowa średnia będzie poddana procesowi uszlachetniania polegającym na odsiarczeniu, usunięciu cząstek stałych i odwodnieniu na węźle odsiarczania i filtracji. Przewiduje się, jako jedną z możliwości, odsiarczenie oleju popirolitycznego za pomocą złoża stałego (po wysyceniu złoża będzie przekazywane specjalistycznej firmie jako odpad do dalszego zagospodarowania. Możliwa jest również metoda polegająca na wprowadzeniu do reaktorów specjalnych dodatków wpływających na proces pirolizy. Dodatki te będą wprowadzane do reaktora wraz z surowcem. Przewiduje się wykorzystanie dodatków typu węglan wapnia, kwaśny węglan wapnia, węglan magnezu lub podobne, które mogą wiązać siarkę w siarczki lub siarczany. Możliwe jest wykorzystanie również nadwęglanu sodu lub potasu, które są donorami tlenu. Dzięki obecności tlenu można oczekiwać utlenienia siarki w węglowodorach. Związki siarki pozostaną w sadzy.

Wszystkie frakcje olejowe będą wykorzystywane w celu wytworzenia produktu końcowego (oleju popirolitycznego o właściwościach zbliżonych do oleju grzewczego) jako dodatku myjącego do oleju grzewczego (np. olej opałowy ciężki 3).

Olej popirolityczny będzie magazynowany w zbiornikach operacyjnych o pojemności do 60 m3 (2 szt.) zlokalizowanych wewnątrz hali produkcyjnej oraz w zbiornikach dzierżawionych od BALTCHEM SA zlokalizowanych w parku zbiorników na działce 38/4 przyległej do terenu instalacji. Inwestor przewiduje możliwość zakupu zbiorników magazynowych od BALTCHEM S.A.

W wyniku uszlachetniania oleju zostaje wyodrębniona frakcja wody z domieszką oleju popirolitycznego . Zaolejona woda kierowana jest do zbiornika podziemnego o pojemności do 30 m3, a następnie jako odpad przekazywana do dalszego zagospodarowania uprawnionemu odbiorcy. Do tego zbiornika również będzie kierowana zaolejona woda powstała w wyniku cyklicznego mycia instalacji. Miesięczne zużycie wody – ok. 15 m3.

Zbiornik będzie systematycznie opróżniany, w związku z powyższym przewiduje się wykonanie miejsca tankowania z uszczelnioną tacą, z której ewentualne odcieki będą kierowane ponownie do zbiornika.

Obok zbiornika na zaolejoną wodę przewiduje się również posadowienie zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem do własnych celów tankowania transportu wewnętrznego.

W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje i ilości powstających produktów z procesu technologicznego polegającego na odzysku zużytych opon i odpadów gumowych.

–	produkt węglowy – sadza techniczna (wagowo około 30-40% materiału wejściowego),

–	olej popirolityczny (wagowo około 40-55 % materiału wejściowego),

–	metale żelazne (wagowo około 11-13 % materiału wejściowego),

–	gaz opałowy (energetyczny, wagowo około 5-9 % materiału wejściowego),

–	związki organiczne (wagowo około 5-12% materiału wejściowego)

Tabela. Wykaz produktów powstałych w wyniku pirolizy opon  z miejscami ich magazynowania i sposobami zagospodarowania

| Produkt | Szacowana ilość [Mg] | Miejsce i sposób magazynowania |
| --- | --- | --- |
| Produkt węglowy (sadza techniczna) | ~ 3 400 | Sadza techniczna magazynowana będzie w big-bagach (dużych workach) uniemożliwiających niekontrolowane rozprzestrzenianie się pyłu. Big-bagi magazynowane będą wstępnie na hali produkcyjnej, przed odbiorem przez firmy zewnętrzne będą przechowywane na utwardzonym placu. |
| Olej popirolityczny | ~ 4 800 | Olej będzie rozdzielany na poszczególne frakcje w kolumnie destylacyjnej. Poszczególne frakcje oleju magazynowane będą w zbiornikach nadziemnych i odbierane przez firmy zewnętrzne. |
| Metale żelazne | ~ 1 300 | Magazynowane będą w specjalnych pojemnikach lub kontenerach, poza halą produkcyjną. Sposób magazynowania uniemożliwiać będzie niekontrolowane rozprzestrzenianie się kordu. Kontenery i pojemniki ustawione będą na utwardzonej powierzchni. |
| Związki organiczne | ~ 700 | Związki organiczne będą wydzielane z frakcji oleju popirolitycznego i magazynowane w zbiornikach nadziemnych i odbierane przez firmy zewnętrzne. |
| Gaz opałowy | ~ 800 | Gaz opałowy transportowany będzie do palnika w komorze podgrzewacza czynnika grzewczego i/lub do generatora prądu w celu wytworzenia energii elektrycznej. Spaliny z generatora będą przechodziły przez komorę podgrzewacza czynnika grzewczego w celu odzysku energii cieplnej. |

Gaz pirolityczny niekondensujący, wydzielony w węźle rozdzielania gazu procesowego, w przypadku nadmiaru będzie kierowany do zbiorników buforowych (2 sztuki, o pojemności do 500 m3 każdy) a w przypadku niedoboru będzie z nich pobierany.

Gaz niekondensujący zostanie oczyszczony i odsiarczony w węźle oczyszczania, tak, że emisja zanieczyszczeń ze spalania wytworzonego, w tym procesie, gazu opałowego nie będzie większa od emisji zanieczyszczeń ze spalania gazu ziemnego. Tak oczyszczony gaz opałowy nie będzie już odpadem a jego spalanie nie będzie spalaniem odpadu, w związku z powyższym instalacja nie będzie zakwalifikowana jako instalacja do termicznego przekształcania odpadów.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 29 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.), termicznym przekształcaniem odpadów jest spalanie odpadów poprzez ich utlenianie oraz inne niż spalanie poprzez utlenianie, procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane. W procesie pirolizy objętym niniejszym wnioskiem, produktami pirolizy jest olej pirolityczny, substancje organiczne, sadza techniczna oraz gaz pirolityczny. Natomiast wytworzony gaz opałowy, z części niekondensującej gazu pirolityczny jest spalany, a ciepło wykorzystywane w procesie. Zgodnie z art. 163 ust. 2a (przywołanej ustawy), w instalacji pirolizy odpadów, powstały w wyniku procesów pirolizy gaz będzie oczyszczony w takim stopniu, że przed spaleniem nie stanowi już odpadu (w naszym przypadku gaz opałowy) i nie może spowodować emisji większych niż w wyniku spalania gazu ziemnego. Zatem instalacja objęta niniejszym wnioskiem nie jest spalarnią odpadów.

Ciśnienie w układzie rozdzielania gazu procesowego będą utrzymywały pompy próżniowe.

Gaz niekondensujący będzie oczyszczany w urządzeniu dostarczonym przez dostawcę. Z gazu, w kontakcie z katalizatorem, zostanie wydzielona siarka elementarna, która zostanie usunięta na filtrze w postaci pulpy, która będzie mogła być stosowana jako siarka nawozowa w rolnictwie. Zmniejszenie zawartości siarki w gazie jest konieczne ze względu na bezawaryjną pracę palników i silnika generatora prądu.

Gaz opałowy będzie zagospodarowany jako paliwo w podgrzewaczu czynnika grzewczego (mieszaniny stopionych soli) i jako paliwo w silniku generatora (silnika spalinowego wielopaliwowego) w kierunku produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej na własne potrzeby.

Spaliny z silnika generatora będą kierowane do komory palnikowej podgrzewacza w celu wykorzystania ich wysokiej temperatury do podgrzewania soli. Palniki podgrzewacza zasilane będą gazem opałowym oraz  paliwem pomocniczym (LPG).

Gazy opuszczające system podgrzewania czynnika grzewczego posiadają temperaturę ok. 600°C dlatego kierowane będą do układu wytwarzania pary procesowej oraz wymienników krzyżowych w celu wykorzystania ciepła i schłodzenia. Para procesowa wykorzystana będzie w podajniku głównym do usuwania powietrza oraz w reaktorze.

Spaliny będą odprowadzane wentylatorem wyciągowym poprzez komin o minimalnej wysokości 20 m.

Rozruch oraz zatrzymywanie urządzeń instalacji pirolizy realizowane będzie według ściśle określonych procedur. Operacje te będą przebiegały bez emisji gazu popirolitycznego do atmosfery. Całość gazu popirolitycznego pozostałego w reaktorze kierowana jest do zbiorników buforowych używanych do magazynowania gazu podczas normalnej pracy instalacji.

W przypadku wystąpienia awarii, może nastąpić konieczność zatrzymania linii w sytuacji, gdy reaktor będzie wypełniony materiałem. Sytuacja taka może skutkować koniecznością rozładunku gazów reakcyjnych do zbiorników magazynowych, jednakże nie można wykluczyć sytuacji, w której nastąpi zrzut gazów do atmosfery poprzez ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa. Nastąpi wówczas emisja gazu popirolitycznego do atmosfery, o następującym składzie:

Emisja zanieczyszczeń gazu pirolitycznego podczas awaryjnego zrzutu

| Składnik | Masa [g] - gramy |
| --- | --- |
| Wodór | 49,8 |
| Metan | 648 |
| Węglowodory alifatyczne (etan, propan, etylen, propen, buten) | 2722,2 |
| Dwutlenek węgla | 356,4 |
| Tlen | 42 |
| Azot | 1,2438 |
| Tlenek węgla | 136,8 |
| Siarkowodór | 12 |
| RAZEM | 5211 |

Inwestor wdroży harmonogram okresowych kontroli instalacji, w których będzie dokonywał przeglądów oraz doraźnych, ewentualnych napraw, który pozwoli na utrzymanie instalacji w bardzo dobrym stanie technicznym.

Zakład będzie całkowicie automatyczny. Urządzenia sterujące będą zainstalowane na każdym elemencie instalacji. Czujniki, sondy, napędy elektryczne, zawory, zasuwy bezpieczeństwa, itp. będą połączone według P&ID (schematem ideowym rurociągów i oprzyrządowania) i będą kontrolowane i monitorowane przez specjalny program zainstalowany w centralnym systemie komputerowym sterującym procesem produkcyjnym.

Instalacja wyposażona będzie w:

- automatycznie włączający się palnik pomocniczy do stałego utrzymywania temperatury procesu oraz do wspomagania rozruchu i zatrzymywania instalacji. Palnik zasilany będzie paliwem pomocniczym (LPG), a możliwość zapełnienia reaktora pirolitycznego będzie możliwa wyłącznie po osiągnięciu parametrów procesu,

- automatyczny system podawania odpadów, pozwalający na zatrzymanie ich podawania podczas: rozruchu do czasu osiągnięcia wymaganej temperatury oraz podczas procesu, w razie nieosiągnięcia wymaganej temperatury lub przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji,

- urządzenia techniczne do odprowadzania gazów spalinowych, gwarantujące dotrzymanie norm emisyjnych,

- urządzenia techniczne do odzysku energii powstającej w procesie – wytworzenie pary wodnej procesowej lub odzysk ciepła do wstępnego podgrzewania powietrza kierowanego na palniki w podgrzewaczu oraz odzysk ciepła poprzez spalanie gazu opałowego w podgrzewaczu w celu podniesienia temperatury czynnika grzewczego, którym ogrzewane będą reaktory pirolityczne,

- urządzenia techniczne do ochrony gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych – szczelne, odizolowane i utwardzone tereny, na których posadowiona będzie instalacja z odprowadzeniem ewentualnych zanieczyszczeń do szczelnego zbiornika (np. podczas czyszczenia instalacji),

- urządzenia techniczne do gromadzenia suchych pozostałości poprocesowych – przerób sadzy technicznej w instalacji do przeróbki sadzy – przygotowanie do dalszego odzysku w przemyśle gumowym lub jako paliwo alternatywne, magazynowanie w big-bagach uniemożliwiające rozprzestrzenianie się w środowisku podczas magazynowania i transportu,

- system ciągłego monitorowania: temperatury w reaktorze, temperatury w komorze podgrzewacza czynnika grzewczego, zawartości tlenu w reaktorze, zawartości tlenu w gazach spalinowych, ciśnienia gazów spalinowych,  itp.

W Zakładzie będzie funkcjonowało laboratorium, w którym będą wykonywane podstawowe analizy produktów ciekłych i stałych, jak na przykład gęstość, lepkość, ciężar właściwy, zawartość wody, itp. Analizy te nie będą wymagały wykorzystania substancji chemicznych w dużych ilościach. Wykorzystywane substancje chemiczne będą przechowywane w niewielkich ilościach, w zamykanych szafach w pomieszczeniu, do którego dostęp będą posiadali wyłącznie uprawnieni pracownicy. W laboratorium będą znajdowały się karty charakterystyki wszystkich używanych substancji, a ewentualne zagrożenie będzie znane. Zatem laboratorium nie będzie potencjalnym źródłem awarii w Zakładzie.

W procesie pirolizy będą wykorzystywane następujące rodzaje odpadów:

| 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy |
| --- | --- |
| 16 01 03 | Zużyte opony |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma (ex guma) |

Przewiduje się wykorzystanie odpadów gumowych oraz zużytych opon w ilości 10 000 Mg/rok.

Zgodnie z Zał. Nr 1 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21) analizowany proces przetwarzania odpadów w reaktorach pirolitycznych oraz instalacji uszlachetniania oleju został zakwalifikowany jako proces odzysku  należący do grupy:

R2 – Odzysk/regeneracja rozpuszczalników.

R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11.

R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R 12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Recyklingiem, zgodnie z definicją podaną w w/w Ustawie jest odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach, obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Zgodnie z definicją słownika chemicznego, substancje, czyli związki organiczne to wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel. Z substancji organicznych wyłączone są jedynie tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, wodorowęglany, węgliki, cyjanowodory, cyjanki, kwas cyjanowy, piorunowy i izocyjankowy oraz ich sole, które należą do związków nieorganicznych.

Zgodnie z powyższym węglowodory aromatyczne oraz węglowodory alifatyczne stanowią substancje organiczne.

Guma jest elastomerem chemicznie zbudowanym z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji, inaczej mówiąc guma jest elastycznym produktem wulkanizacji (sieciowania makrocząsteczek) kauczuku. W skład gumy obok kauczuku wchodzi wiele różnorodnych substancji pomocniczych, które modyfikują jej końcowe własności użytkowe - swoje specyficzne właściwości, do których można zaliczyć wysoką elastyczność, zdolność do dużych odkształceń sprężystych podczas obciążeń dynamicznych i statycznych, odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz niską przepuszczalność wody i gazów, materiały gumowe uzyskują wyłącznie po przeprowadzeniu procesu chemicznego tzw. wulkanizacji.

Zatem głównym składnikiem gumy są kauczuki. Przykładowe wzory strukturalne kauczuków przedstawiono poniżej.

Zatem prawdziwe jest stwierdzenie, że odpady gumowe zawierają w swoim składzie substancje organiczne.

Produktem przemiany substancji organicznych zawartych w odpadach gumowych jest olej popirolityczny. Olej ten, po uszlachetnieniu, tzn. po odwodnieniu będzie posiadał parametry zbliżone do parametrów oleju opałowego. Olej popirolityczny składa się z węglowodorów alifatycznych oraz aromatycznych, zatem w skład oleju wchodzą również substancje organiczne.

Zgodnie z powyższym podczas procesu pirolizy i uszlachetniania oleju następuje odzysk substancji organicznych. Substancje te nie są stosowane jako rozpuszczalniki (rozpuszczalnik – ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem).

Istnieje możliwość również zastosowaniu substancji organicznych jako rozpuszczalniki. Wobec powyższego dla tych substancji kod odzysku należy do grupy R2.

Głównym celem funkcjonowania instalacji jest produkcja oleju popirolitycznego oraz innych substancji organicznych. W rozumieniu zapisów art. 3 pkt. 30 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 ze zm.), w którym zamieszczono definicję produktu, która oznacza wprowadzaną do obrotu substancję, energię, instalację, urządzenie oraz inny przedmiot lub jego część, natomiast substancją, zgodnie z art. 3 pkt. 36 są pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. Zgodnie z powyższym otrzymywany w wyniku procesu pirolizy olej oraz substancje organiczne są produktami.

Uwarunkowania prawne dotyczące substancji zawarte są w art. 158 – 165, natomiast dotyczące produktu zawarte są w art. 166 – 172 w/w Ustawy. Ze względu na to, że produkowany w instalacji do pirolizy odpadów olej oraz substancje organiczne są produktami, zatem instalacja zobligowana jest do spełnienia zapisów powyższych uwarunkowań prawnych.

Wszystkie frakcje olejowe będą wykorzystywane w celu wytworzenia produktu końcowego (oleju popirolitycznego o właściwościach zbliżonych do oleju grzewczego) jako dodatku myjącego do oleju grzewczego (np. olej opałowy ciężki 3).

Olej popirolityczny oraz substancje organiczne będą, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku oraz sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 136 z 29 maja 2007) wraz z rozporządzeniami zmieniającymi, zarejstrowane w systemie REACH jako substancja chemiczna lub mieszanina.

Prowadzący instalację wprowadza do środowiska wytwarzaną substancję (olej popirolityczny, substancje organiczne, sadza) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z charakterem prowadzonej działalności -  substancja jest wyłącznie przekazywana do odbiorcy z przeznaczeniem do dalszej dystrybucji. Produkty są magazynowane i dystrybuowane, a następnie transportowane przez odbiorcę w sposób zabezpieczający przed przypadkowym wprowadzeniem do środowiska. Do każdej partii przekazywanego produktu załączana jest karta charakterystyki produktu przygotowana i okresowo aktualizowana zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi w tym zakresie (WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010)), zapewniająca identyfikację zagrożeń, jakie wynikają z wprowadzenia substancji do środowiska oraz sposób postępowania w razie przypadkowego wprowadzenia substancji do środowiska w celu ograniczenia szkód oraz informacje jakie dana substancja może spowodować zanieczyszczenie. Produkt nie zawiera substancji szczególnie szkodliwych, tzn. PCB, azbestu oraz innych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2003, Nr 217, poz. 2141).

Instalacja została zaprojektowana mając na celu efektywne zużycie substancji i energii. W instalacji nie są zużywane substancje i rozwiązania techniczne mogące negatywnie oddziaływać na środowisko. Również produkt, przy właściwym postępowaniu nie będzie stwarzał zagrożenia dla środowiska.

Schemat technologiczny stanowi Zał. Nr 6.

### 2.2. Główne cechy charakterystyczne zachodzących procesów

Faza budowy

Do produkcji będą wykorzystane istniejące budynki (budynek hali produkcyjnej oraz wiata), zatem prace budowlane prowadzone w fazie realizacji przedsięwzięcia będą ograniczone do prac remontowych i modernizacyjnych polegających na uzupełnieniu ewentualnych ubytków zaprawy betonowej lub wzmocnienia posadzek, a także dostosowaniu instalacji elektrycznej, wodociągowej do potrzeb analizowanej działalności.

W fazie budowy przewiduje się realizację stacjonarnej wagi do bilansowania dostaw i sprzedaży. Budowa będzie wiązała się z wykonaniem wykopów w celu posadowienia wagi oraz podłączenia energii elektrycznej i koniecznego odwodnienia.

Przewiduje się wykonanie utwardzonych placów magazynowych do magazynowania odpadów gumowych. Odpady będą magazynowane na placu ogrodzonym zasiekami betonowymi do połowy wysokości magazynu.  Na zasiekach zostanie wykonany stalowy szkielet, na którym zostanie położony dach. Stalowy szkielet zostanie obudowany elementami z blachy z wyciszeniem.

Infrastruktura w zakresie dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, odprowadzania ścieków socjalnych i przemysłowych oraz wód opadowych również będzie wiązała się z pracami ziemnymi w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do potrzeb niniejszej inwestycji.

W związku z powyższym, w fazie budowy wystąpią typowe prace budowlane:

a) w zakresie robót budowlanych obiektów:

- przygotowanie podłoża gruntowego pod wykonanie fundamentów,

- wykonanie fundamentów pod urządzenia,

- spawanie konstrukcji stalowych (w tym rurociągów),

- montaż konstrukcji i obudowy obiektów,

- wykonanie posadzek betonowych w obiektach,

- wyposażenie obiektów w instalacje technologiczne,

- wyposażenie instalacji w systemy grzania i chłodzenia,

- wyposażenie instalacji w układy sterowania;

b) w zakresie robót drogowych wokół obiektów:

- przygotowanie powierzchni poprzez wyprofilowanie,

- utwardzenie powierzchni,

- wykonanie nawierzchni dróg oraz placów manewrowych;

c) w zakresie instalacji wodociągowej i elektrycznych – oświetleniowych:

- wykonanie wykopów,

- ułożenie systemu rur wodociągowych oraz montaż rur osłonowych, kabli, studzienek i urządzeń elektrycznych,

- zasypanie wykopów.

Faza likwidacji

Podstawą określenia bezpiecznego dla środowiska zakończenia działania instalacji jest stan formalnoprawny aktualnie obowiązujący, wynikający z przepisów ustawy Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska oraz Przepisy BHP.

Likwidacja obiektu, z pewnymi wyjątkami, wymaga pozwolenia na rozbiórkę. Pozwolenie to „...może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii innych organów...”. Sposób postępowania w zakresie uzgodnień jest analogiczny, jak dla pozwolenia na budowę i wymaga zawiadomienia lokalnych wydziałów i Państwowej Straży Pożarnej. W terminie 14 dni od zawiadomienia instytucje te mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia.

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę jest uwarunkowane przedłożeniem uzgodnionego projektu rozbiórki.

Na etapie robót rozbiórkowych konieczne będzie zachowanie wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, szczególnie z zakresu gospodarki odpadami. W trakcie demontażu urządzeń technicznych i obiektów budowlanych będą powstawały odpady, które należy przekazać uprawnionym firmom do zagospodarowania.

Przed demontażem wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze powinny być opróżnione. Przebieg procesu likwidacji powinien być monitorowany i dokumentowany, jako że odpowiedzialność za skutki obszarowego zanieczyszczenia środowiska, które mogą się ujawnić po likwidacji obiektu ponosi operator instalacji.

Prowadzący instalację ponosi także odpowiedzialność za stan terenu po likwidacji obiektu, co jest równoznaczne z obowiązkiem rekultywacji przez wykonanie niwelacji, ewentualnej wymiany wierzchniej warstwy gruntu, zabezpieczenia przed migracją występujących w glebie zanieczyszczeń.

W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji należy:

- magazynowane surowce przekazać do innych firm zainteresowanych przejęciem surowców,

- magazynowane odpady przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym firmom, zgodnie z posiadanymi decyzjami,

- wykonać harmonogram likwidacji obiektów i projekt rozbiórek dla obiektów, zgodnie z prawem budowlanym,

- uzyskać stosowne decyzje dotyczące likwidacji obiektów,

- przed demontażem opróżnić wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze,

- monitorować i dokumentować przebieg procesu likwidacji,

- zrekultywować przez wykonanie niwelacji.

Oddziaływanie na środowisko na etapie likwidacji będzie porównywalne z oddziaływaniem na środowisko na etapie budowy przedsięwzięci, z tym, że ilość odpadów powstających odpadów z fazy likwidacji może być znacznie większa. Zakres likwidacji może zostać zminimalizowany, co ma bezpośrednie przełożenie na oddziaływanie na środowisko w fazie likwidacji. Linie technologiczne do pirolizy odpadów mogą zostać odsprzedane w całości, również budynki mogą posłużyć, po zmianie sposobu użytkowania innym celom. Zatem likwidacja przedsięwzięcia może polegać wyłącznie na usunięciu magazynowanych surowców, produktów oraz odpadów.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji obiektu nastąpi:

- emisja zanieczyszczeń ze spalania paliwa gazowego – gaz popirolityczny  oraz paliwa przez pojazdy i paliwa pomocniczego,

- emisja hałasu wytwarzana przez urządzenia technologiczne oraz pojazdy,

- zrzut do kanalizacji wewnętrznej ścieków bytowych, a następnie docelowo do kanalizacji zewnętrznej (do czasu wykonania przyłącza – do zbiorników bezodpływowych),

- zbieranie wód opadowych i po podczyszczeniu w separatorze odprowadzenie do kanalizacji zewnętrznej,

- powstawanie odpadów.

### 2.3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

### 2.3.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Faza budowy

Roboty budowlane w fazie realizacji będą realizowane wewnątrz budynków w zakresie posadowienia ciągu technologicznego, gdzie wykorzystywane są drobne urządzenia elektryczne typu młoty pneumatyczne, wiertarki, szlifierki, których eksploatacja wiąże się jedynie z niewielką emisją pyłu.

Przewiduje się również pracę sprzętu ciężkiego, np. do budowy stacjonarnej wagi, miejsca magazynowania odpadów, zbiorników magazynowych, przebudowy infrastruktury.

W czasie robót budowlanych wystąpi wówczas emisja zanieczyszczeń powstająca podczas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, głównie będą to samochody ciężarowe oraz sprzęt ciężki. Będzie to dwutlenek siarki, azotu, tlenek węgla i pył zawieszony. Emisję zaliczymy do emisji niezorganizowanej.

Obliczenia oddziaływania na powietrze atmosferyczne takiej emisji przeprowadzone bezpośrednio w czasie realizacji na obiektach o większej koncentracji sprzętu  budowlanego wykazały, że największym problemem była emisja dwutlenku azotu szczególnie występująca podczas pracy agregatu prądotwórczego. Jednakże w przypadku niniejszej inwestycji nie będzie konieczności stosowania agregatu prądotwórczego ze względu na dostępność źródła energii elektrycznej. Zatem uciążliwość fazy eksploatacji inwestycji będzie mniejsza niż w przypadku zastosowania agregatu prądotwórczego.

Podczas montażu elementów nastąpi również emisja pyłu ze szlifowania oraz prac spawalniczych. Prace szlifierskie będą związane wyłącznie ze szlifowanie zgarów powstałych podczas spawania. Emisja pyłu ze szlifowania jest pomijalnie mała.

Po zakończeniu prac budowlanych emisja ta nie będzie występowała.

Faza eksploatacji

Źródłami emisji będą środki transportu dowożące surowce, środki transportu wywożące odpady, a także zanieczyszczenia technologiczne związane z rozdrabnianiem odpadów, spalaniem gazu popirolitycznego i paliwa pomocniczego oraz magazynowaniem surowców i produktów.

Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu

Ruch pojazdów powoduje emisję SO2, NO2, CO, węglowodorów i pyłu zaw.

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń ze środków transportu przyjęto wskaźniki podane w załączniku przy piśmie Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi MOŚZNiL znak Pzmot/0631/152/93 z dnia 01.10 1993 r. oraz wskaźniki MAGTiOŚ z 1981 r.

- Samochody osobowe z silnikami ZL z reaktorami katalitycznymi (na benzynę bezołowiową)

| SO2 | 2,0 g/kg pal. |
| --- | --- |
| NO2 | 0,85 x 4 = 3,4 g/kg pal. |
| CO | 16,0 g/kg pal. |
| Węglowodory (m) | 1,5 + 0,6 = 2,1 g/kg pal. |

- Samochody osobowe i ciężarowe z silnikami ZS (na olej napędowy)

| SO2 | 6,0 g/kg pal. |
| --- | --- |
| NO2 | 0,85 x 10 = 8,5 g/kg pal. |
| CO | 21 g/kg pal. |
| Węglowodory (m) | 1,5 + 0,6 = 2,1 g/kg pal. |
| Sadza | 3,7 g/kg pal. |

Środki transportu jako emisja niezorganizowana są wyłączone z pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Na rzecz instalacji będzie wykorzystywana część niekondensująca gazu popirolityczny, magazynowana w zbiornikach naziemnych. Magazynowanie gazu nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Z gazu pirolitycznego niekondensującego zostanie wytworzony, w procesie odsiarczania i oczyszczania, gaz opałowy, który będzie zużywany do ogrzewania reaktorów pirolitycznych oraz do produkcji energii elektrycznej. Gaz będzie oczyszczany w taki sposób, że emisja zanieczyszczeń ze spalania gazu opałowego nie będzie większa od emisji zanieczyszczeń ze spalania gazu ziemnego, wobec powyższego do niniejszej instalacji nie będą miały zastosowania zapisy dotyczące instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Produkcja gazu opałowego szacowana jest na 800 Mg/rok, przy założeniu gęstości gazu jak dla gazu ziemnego wynoszącego 0,742 kg/m3, daje nam wartość ok. 1100000 m3/rok. Strumień gazu będzie kierowany do generatora prądu o mocy 150 – 300 kW oraz do palników podgrzewacza soli. Moc palników będzie kształtowała się na poziomie 500 – 800 kW.

W trakcie rozruchu instalacji reaktor pirolityczny ogrzewany jest paliwem pomocniczym (LPG) do czasu uzyskania temperatury roboczej. Po osiągnięciu tej temperatury reaktor jest napełniany surowcem. Emisja z rozruchu jest wliczona do ogólnej wartości emisji zanieczyszczeń – emitor E-1.

Określenie emisji zanieczyszczeń

Emisję zanieczyszczeń ze spalania gazu opałowego określono w oparciu o zapotrzebowanie na gaz poszczególnych urządzeń oraz wskaźniki emisji zawarte w materiałach pomocniczych KOBiZE:

| zanieczyszczenie | Jednostka wskaźnika | Nominalna moc cieplna kotła [MW] |
| --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 0,5 | > 0,5 ÷ ≤ 5 |
| SO2 | g/m3 | 0,002 x s |
| NO2 |  | 1,52 | 1,75 |
| CO |  | 0,30 | 0,24 |
| CO2 |  | 2 000 |
| Pył zawieszony całkowity |  | 0,0005 |

gdzie s – zawartość siarki wyrażona w miligramach na metr sześcienny [mg/m3]

Emisję zanieczyszczeń z wyrzutu awaryjnego obliczono na podstawie charakterystyki gazu popirolitycznego:

| Składnik | Masa [g] - gramy |
| --- | --- |
| Wodór | 49,8 |
| Metan | 648 |
| Węglowodory alifatyczne (etan, propan, etylen, propen, buten) | 2722,2 |
| Dwutlenek węgla | 356,4 |
| Tlen | 42 |
| Azot | 1,2438 |
| Tlenek węgla | 136,8 |
| Siarkowodór | 12 |
| RAZEM | 5211 |

Do emisji zanieczyszczeń nie bierze się pod uwagę substancji, które nie posiadają wartości odniesienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87). W przypadku wyrzutów awaryjnych dotyczy to: wodoru, metanu, dwutlenku węgla, tlenu i azotu. Ze względu na brak wartości odniesienia dla poszczególnych substancji i przynależność do grupy węglowodorów, następujące substancje zostały zsumowane jako węglowodory alifatyczne: etan, etylen, propan, propen, buten.

Emisja węglowodorów - mieszanin z obrotu paliwem (w zależności od obrotu):

- roczna  0,0011 kg/m³

- lato       0,0019 kg/m³

- zima      0,0008 kg/m³

Na bazie danych wyszczególnionych wcześniej określono parametry i wielkości emisji, którą zestawiono w tabeli zbiorczej 1/P dla fazy budowy i tabeli 2/P dla fazy eksploatacji.

Ze względu na sąsiedztwo istniejących i planowanych do realizacji instalacji pirolizy odpadów gumowych oraz ze względu na niewielką odległość planowanej spalarni odpadów komunalnych, obliczenia wykonano w aspekcie oddziaływania skumulowanego z instalacją planowaną do realizacji – EUROECO FUEL POLAND Sp. Z o.o., spalarnią odpadów komunalnych oraz emitorami węglowodorów należącymi do Spółki Baltchem.

Zestawienie źródeł, emitorów i wielkości emisji

Tabela nr 1/P

| Lp. | Nazwa obiektu źródło emisji | Urządzenia zmniejszające emisję Sprawność % | Czas pracy h/rok | Parametry emitora | Zanieczyszczenia | Wielkość emisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Symbol | D m | V m/s | T K | H m |  | kg/h | roczna Mg/r |
| FAZA BUDOWY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Stała obsługa budowy – samochody ciężarowe | brak | 500 | EZ-1 | 0,05 | 20 | 623 | 4 | SO2 | 1,33 x 10-06 | 6,65 x 10-07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 3,23 x 10-05 | 1,62 x 10-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO | 2,21 x 10-05 | 1,11 x 10-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Węglowodory al. | 5,05 x 10-06 | 2,53 x 10-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Węglowodory ar. | 2,60 x 10-06 | 1,30 x 10-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył ogółem | 1,27 x 10-06 | 6,35 x 10-07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM 10 | 1,24 x 10-06 | 6,20 x 10-07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM 2,5 | 1,23 x 10-06 | 6,14 x 10-07 |
| 2 | Sprzęt ciężki (koparka, ładowarka) | brak | 1000 | EZ-2 | 0,05 | 20 | 623 | 4 | SO2 | 1,25 x 10-03 | 1,25 x 10-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 1,76 x 10-03 | 1,76 x 10-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO | 4,36 x 10-03 | 4,36 x 10-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Węglowodory al. | 3,11 x 10-04 | 3,11 x 10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Węglowodory ar. | 1,25 x 10-04 | 1,25 x 10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył ogółem | 7,68 x 10-04 | 7,68 x 10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM 10 | 7,50 x 10-04 | 7,50 x 10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM 2,5 | 7,43 x 10-04 | 7,43 x 10-04 |

Zestawienie źródeł i warunków emisji zanieczyszczeń w fazie eksploatacji z terenu

Tabela 2/P

| Lp. | Obiekt Źródło emisji | Symbol emitora | Urządzenia ograniczające emisje, sprawność | Czas pracy h/rok | Parametry emitora | Rodzaj zanieczyszczenia | Emisja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | d [m] | V [m/s] | T [º K] | h [m] |  | średnia kg/h | roczna Mg/rok |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1 | Komora spalania + generator prądu | E-1 | - | 8760 | 0,3 | 6 | 420 | min. 20 | SO2 | 0,010046 | 0,088 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0,219749 | 1,925 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO | 0,030137 | 0,264 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył ogółem | 6,28 x 10-05 | 0,00055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM10 | 6,28 x 10-05 | 0,00055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM2,5 | 6,28 x 10-05 | 0,00055 |
| 2 | Odpowietrzenie zbiornika Nr 1 odpadów 50 m3 | E-2 | filtr tkaninowy 99% | 5475 | 0,25 | 0,1 | 281 | 4,0 | Pył ogółem | 0,08 | 0,438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM10 | 0,0768 | 0,421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM2,5 | 0,074 | 0,405 |
| 3 | Odpowietrzenie zbiornika Nr 2 odpadów 150 m3 | E-3 | filtr tkaninowy 99% | 4380 | 0,25 | 0,1 | 281 | 5,5 | Pył ogółem | 0,05 | 0,2190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM10 | 0,048 | 0,2102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM2,5 | 0,046 | 0,202 |
| 4 | Odpowietrzenie zbiornika Nr 3 odpadów 150 m3 | E-4 | filtr tkaninowy 99% | 4380 | 0,25 | 0,1 | 281 | 5,5 | Pył ogółem | 0,05 | 0,2190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM10 | 0,048 | 0,2102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM2,5 | 0,046 | 0,202 |
| 5 | System odpylania rozdrabniarki odpadów | E-5 | Cyklon, filtr tkaninowy 99% | 4380 | 0,25 | 0,1 | 281 | 5,5 | Pył ogółem | 0,1 | 0,438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM10 | 0,096 | 0,420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM2,5 | 0,093 | 0,407 |
| 6 | Odpowietrzenie zbiornika magazynowego sadzy technicznej | E-6 | filtr tkaninowy 99% | 5475 | 0,25 | 0,1 | 281 | 4,0 | Pył ogółem | 0,08 | 0,438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM10 | 0,0768 | 0,421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM2,5 | 0,074 | 0,405 |
| 7 | Odpowietrzenie grupy zbiorników w hali | EZ-7 | - | 8760 | 0,3 | 0,1 | 293 | 18 | Węglowodory aromatyczne | 1,81E-04 | 0,001586 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Węglowodory alifatyczne | 7,24E-04 | 0,006346 |
| 8 | Wyrzut awaryjny | EZ-8 | - | 1 | 0,3 | 0,1 | 293 | 18 | CO | 0,058 | 5,75E-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siarkowodór | 0,005 | 5,04E-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Węglowodory alifatyczne | 1,143 | 1,14E-03 |
| 9 | Magazynowanie oleju napędowego | E-9 | - | 3000 | 0,05 | 0 | 283 | 1,50 | Węglowodory alifatyczne | 0,0044 | 0,0132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Węglowodory aromatyczne | 0,0011 | 0,0033 |
| 10 | Dystrybucja oleju napędowego | EN-10 | - | 30 | 0,05 | 0 | 283 | 1,5 | Węglowodory alifatyczne | 0,088 | 0,00264 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Węglowodory aromatyczne | 0,022 | 0,00066 |
| 11 | Pojazdy lekkie | ET-11 | - | 8760 | 0,08 | 0 | 380 | 0,5 | SO2 | 4,39 x 10-05 | 3,84 x 10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 6,50 x 10-05 | 5,70 x 10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO | 1,99 x 10-04 | 1,75 x 10-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Węglowodory aromatyczne | 1,60 x 10-05 | 1,41 x 10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Węglowodory alifatyczne | 6,42 x 10-06 | 5,62 x 10-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył ogółem | 2,08 x 10-05 | 1,82 x 10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM10 | 2,03 x 10-05 | 1,78 x 10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM2,5 | 2,01 x 10-05 | 1,76 x 10-04 |
| 12 | Pojazdy ciężarowe | ET-12 | - | 8760 | 0,05 | 20 | 623 | 4 | SO2 | 4,21 x 10-04 | 3,69 x 10-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 5,97 x 10-04 | 5,23 x 10-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO | 1,47 x 10-03 | 1,29 x 10-02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Węglowodory aromatyczne | 1,05 x 10-04 | 9,22 x 10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Węglowodory alifatyczne | 4,21 x 10-05 | 3,69 x 10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył ogółem | 2,60 x 10-04 | 2,28 x 10-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM10 | 2,54 x 10-04 | 2,23 x 10-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pył PM2,5 | 2,51 x 10-04 | 2,20 x 10-03 |

### 2.3.2. Poziomy emisji hałasu z terenu inwestycji

2.3.2.1. Etap budowy

W fazie realizacji inwestycji, czyli na etapie prac ziemnych, budowlanych, adaptacyjnych, montażowych i wyposażeniowych główne źródło hałasu stanowić będzie praca maszyn budowlanych (koparki, spychacze, ładowarki, dźwigi), pojazdów transportowych (ciężarówki, wywrotki, betoniarki) oraz innych maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac na placu budowy (sprężarki, spawarki, piły tarczowe, elektronarzędzia).

Hałas powodowany pracą wyżej wymienionych maszyn, urządzeń i pojazdów jest hałasem o natężeniu zmieniającym się w czasie w sposób nieregularny, zależnym od chwilowych uwarunkowań, głównie od charakteru wykonywanych w danej chwili robót budowlanych, ziemnych lub montażowych.

Obowiązkiem inwestora oraz wykonawcy jest minimalizowanie oddziaływania akustycznego realizowanej inwestycji na środowisko, poprzez stosowanie najmniej uciążliwej pod względem akustycznym technologii prowadzenia prac budowlanych, stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie sprzętu, odpowiednią lokalizację bazy sprzętu i składu materiałów budowlanych.

Poziom hałasu emitowanego podczas pracy przez poszczególne rodzaje sprzętu można określić jedynie orientacyjnie, gdyż na etapie niniejszego opracowania nie można przewidzieć, jaki konkretnie sprzęt (typ, model, producent) zostanie użyty podczas prowadzenia prac związanych z budową zakładu, a poziom ten zależny jest w dużej mierze od rodzaju, typu i stanu technicznego użytych maszyn i urządzeń.

Orientacyjny poziom mocy akustycznej sprzętu używanego na etapie realizacji inwestycji został podany w tabeli:

| Lp. | Nazwa źródła hałasu | Czas pracy źródła [h] | Równoważny poziom A mocy akustycznej pojedynczego źródła [dB] | Środki ograniczające emisję hałasu do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dzień | Noc | Dzień | Noc |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Koparka hydrauliczna | 6 | - | 89 – 99 | - | brak |
| 2 | Spychacz | 6 | - | 87 – 97 | - | brak |
| 3 | Ładowarka kołowa | 6 | - | 88 – 98 | - | brak |
| 4 | Dźwig | 6 | - | 86 – 96 | - | brak |
| 5 | Sprężarka | 6 | - | 87 – 97 | - | obudowa |
| 6 | Spawarka | 6 | - | 83 – 93 | - | brak |
| 7 | Piła tarczowa | 6 | - | 89 – 99 | - | brak |
| 8 | Szlifierka | 6 | - | 87 – 97 | - | brak |
| 9 | Wiertarka | 6 | - | 85 – 95 | - | brak |
| 10 | Samochód ciężarowy | 6 | - | 88 – 98 | - | brak |

Przedstawione wartości poziomów mocy akustycznej urządzeń pokazują, że poziom emisji hałasu podczas ich pracy, a zwłaszcza podczas jednoczesnej pracy kilku urządzeń, może być wysoki. Jednak sprzęt używany w trakcie robót nie pracuje przez cały czas, jest on załączany i uruchamiany okresowo, w zależności od potrzeb, dlatego w czasie odniesienia równym 8 kolejno po sobie następującym godzinom realny czas pracy sprzętu jest krótszy, w związku z tym niższy jest także uśredniony poziom mocy akustycznej poszczególnych urządzeń oraz sumaryczny poziom emitowanego hałasu.

Ze względu na możliwość wystąpienia w pewnych momentach spiętrzenia prac budowlanych i związanego z tym stosunkowo wysokiego poziomu emisji hałasu z terenu inwestycji oraz z uwagi na znacznie niższe dopuszczalne poziomy emisji hałasu w porze nocnej na terenach chronionych akustycznie, prace budowlane powinny być wykonywane wyłącznie w porze dziennej, pomiędzy godz. 6.00 a 22.00.

2.3.2.2. Etap eksploatacji

Po zakończeniu fazy budowy i rozpoczęciu eksploatacji przedsięwzięcia, na terenie nowo zbudowanej instalacji prowadzony będzie innowacyjny pod względem technologicznym proces wytwarzania uszlachetnionej sadzy technicznej i uszlachetnionego oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, z zastosowaniem metody ciągłej pirolizy.

Istotnymi źródłami hałasu emitowanego z terenu przedsięwzięcia do środowiska będą następujące urządzenia funkcjonujące w instalacjach technologicznych zakładu:

- sekcja przygotowania surowca:

  - podajnik opon ze składowiska,

  - wyrywarka do stopy opony,

  - gilotyna do cięcia gumy,

  - rozdrabniarka wstępna,

  - klasyfikator z systemem podajników taśmowych,

  - rozdrabniarka główna z systemem podajników taśmowych,

  - separator magnetyczny,

  - układ odbioru i doczyszczania złomu stalowego,

  - układ wentylacji systemu rozdrabniania odpadów,

  - układ transportu surowca – podajniki,

- sekcja reaktorowa:

  - reaktor stacjonarny sekcyjny z mieszadłem wewnętrznym – 2 szt.,

  - podajniki surowca i katalizatora,

  - podajnik ślimakowy odbioru produktów,

- kolumna destylacyjna z systemami chłodzenia,

- sekcja uszlachetniania oleju,

- sekcja uszlachetniania sadzy:

  - węzeł separacji złomu i usuwania zanieczyszczeń,

  - podajniki taśmowe metali i sadzy,

  - węzeł mielenia i granulacji sadzy,

  - pakowanie i ekspedycja sadzy,

  - wewnętrzny system odpylania,

- moduł oczyszczania i odsiarczania gazu procesowego,

- generator prądotwórczy o mocy ok. 150 – 300 kW,

- podgrzewacz z systemem palników,

- sekcja odzysku ciepła ze spalin,

- chłodnia wentylatorowa,

- stacja tankowania pojazdów,

- stacja sprężonego powietrza,

- waga samochodowa – ruch pojazdów,

- budynek warsztatowo-socjalny – prace warsztatowe.

Osobną grupę źródeł hałasu stanowią pojazdy mechaniczne, głównie samochody ciężarowe, ich ruch na terenie zakładu związany z obsługą jego działalności, a więc przywóz surowców do produkcji (głównie zużyte opony samochodowe), wywóz produktów (sadza techniczna, olej popirolityczny, metale żelazne, związki organiczne) oraz odpadów, a także transport wewnątrzzakładowy, np. ładowarka samobieżna.

Hałas emitowany jest przez silniki pojazdów i ich układy jezdne podczas typowych operacji takich jak: uruchamianie silnika, przejazdy na terenie zakładu, hamowanie, postój z włączonym silnikiem, manewrowanie, a podczas pracy pojazdów specjalnych również przez ruchome części wykonawcze pojazdów, np. łyżka ładowarki. Czas trwania tych operacji wpływa istotnie na ekwiwalentny poziom emitowanego hałasu.

Na podstawie danych dotyczących planowanej zdolności przerobowej zakładu oraz zapotrzebowania na surowce, określono maksymalną liczbę pojazdów ciężkich wjeżdżających i wyjeżdżających z zakładu na 8 samochodów w ciągu 8 godzin pory dnia. Ruch samochodów osobowych, związany z przyjazdem i wyjazdem pracowników oraz klientów, przyjęto na poziomie 50 pojazdów w ciągu doby.

Ruch pojazdów mechanicznych na terenie zakładu w porze nocnej jest zazwyczaj mocno ograniczony, nie ma planowych dostaw surowców ani ekspedycji produktów, może wystąpić tylko ruch wewnątrzzakładowy oraz sporadyczny ruch pojazdów ciężarowych i  samochodów osobowych, stąd też założono dużo niższy poziom hałasu powodowanego przez pojazdy w porze nocnej.

Czas pracy oraz równoważny poziom mocy akustycznej istotnych źródeł hałasu na terenie zakładu dla pory dziennej i pory nocnej został podany w tabeli:

| Lp. | Nazwa źródła hałasu | Czas pracy źródła [h] | Równoważny poziom A mocy akustycznej pojedynczego źródła [dB] | Środki ograniczające emisję hałasu do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dzień | Noc | Dzień | Noc |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Podajnik opon ze składowiska | 16 | 8 | 80 | 80 | ściany i dach |
| 2 | Wyrywarka do stopy opony | 16 | 8 | 84 | 84 | ściany dach hali |
| 3 | Gilotyna do cięcia opon | 16 | 8 | 82 | 82 | ściany dach hali |
| 4 | Rozdrabniarka wstępna | 16 | 8 | 83 | 83 | ściany dach hali |
| 5 | Klasyfikator z podajnikami | 16 | 8 | 81 | 81 | ściany dach hali |
| 6 | Rozdrabniarka główna z podajnikami | 16 | 8 | 83 | 83 | ściany dach hali |
| 7 | Separator magnetyczny | 16 | 8 | 78 | 78 | ściany dach hali |
| 8 | Układ odbioru i doczyszczania złomu | 16 | 8 | 79 | 79 | ściany dach hali |
| 9 | Ukł. wentylacji systemu rozdrabniania | 16 | 8 | 82 | 82 | ściany dach hali |
| 10 | Podajniki transportu surowca | 16 | 8 | 77 | 77 | ściany dach hali |
| 11 | Reaktor stacjonarny z mieszadłem | 16 | 8 | 81 | 81 | ściany dach hali |
| 12 | Podajniki surowca i katalizatora | 16 | 8 | 77 | 77 | ściany dach hali |
| 13 | Podajnik ślimakowy odbioru produktu | 16 | 8 | 78 | 78 | ściany dach hali |
| 14 | Kolumna destylacyjna z chłodzeniem | 16 | 8 | 76 | 76 | ściany dach hali |
| 15 | Węzeł separacji złomu | 16 | 8 | 81 | 81 | ściany dach hali |
| 16 | Podajniki metali i sadzy | 16 | 8 | 77 | 77 | ściany dach hali |
| 17 | Węzeł mielenia i granulacji sadzy | 16 | 8 | 82 | 82 | ściany dach hali |
| 18 | Pakowarka sadzy | 16 | 8 | 79 | 79 | ściany dach hali |
| 19 | Wewnętrzny system odpylania | 16 | 8 | 84 | 84 | ściany dach hali |
| 20 | Odsiarczanie i oczyszczanie gazu | 16 | 8 | 77 | 77 | pomieszczenie |
| 21 | Generator prądotwórczy | 16 | 8 | 88 | 88 | pomieszczenie |
| 22 | Sekcja odzysku ciepła ze spalin | 16 | 8 | 80 | 80 | pomieszczenie |
| 23 | Chłodnia wentylatorowa | 16 | 8 | 85 | 85 | obudowa |
| 24 | Wentylacja na dachu hal | 16 | 8 | 85 | 85 | obudowa |
| 25 | Ruch pojazdów na terenie zakładu | 8 | 1 | 90 | 84 | brak |

### 2.3.3. Zagadnienia wodno - ściekowe

Woda będzie wykorzystywana na cele bytowe i technologiczne do uzupełnienia obiegu wody chłodzącej, produkcji pary wodnej do systemu załadunku, reaktora oraz do systemu zamgławiania w sekcji rozdrabniania odpadów.

Ścieki technologiczne w instalacji pirolizy odpadów gumowych nie występują. Ścieki przemysłowe będą powstawały wyłącznie w węźle przygotowania wody. Ścieki te będą odprowadzane do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a następnie docelowo do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (do czasu wykonania przyłącza – zbiornik bezodpływowy). Ścieki sanitarne z węzła sanitarnego rozdrabniania odpadów będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, natomiast ścieki sanitarne z pozostałych węzłów sanitarnych będą odprowadzane do zbiorników bezodpływowych do czasu podłączenia do sanitarnej kanalizacji zewnętrznej.

Wody deszczowe odprowadzane będą do wód powierzchniowych za pośrednictwem istniejącego kolektora wód opadowych oraz istniejącego wylotu W-7.

Szczegółowe informacje zawarte są w rozdz. 9.

### 2.3.4. Odpady

Wytwarzane odpady dla fazy eksploatacji planowanej inwestycji zgodnie z klasyfikacją Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923)., znajdują się w zasadniczej grupie kodowej: 07, 08, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20.

Gospodarka odpadami powstającymi podczas eksploatacji instalacji będzie uregulowana stosownymi decyzjami na gospodarowanie odpadami.

Szczegółowe informacje zawarte są w rozdz. 9.

# Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Projektowane przedsięwzięcie będzie miało określony wpływ na następujące elementy środowiska:

- wpływ w fazie budowy i użytkowania na powietrze z tytułu emisji ze środków transportu oraz emisji technologicznych,

- wpływ w fazie budowy i użytkowania na klimat akustyczny z tytułu emisji hałasu ze środków transportu oraz maszyn i urządzeń pracujących,

- w nieznacznym zakresie na podłoże i wody gruntowe w fazie budowy i użytkowania,

- w nieznacznym zakresie na gospodarkę odpadami w fazie budowy i użytkowania.

3.1. Stan zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, wodę, glebę, albo też powodować inne szkody w środowisku. Substancje zanieczyszczające atmosferę ze względu na swój charakter i łatwość rozprzestrzeniania się, oddziałują na wszystkie elementy środowiska, na żywe zasoby przyrody, na zdrowie człowieka i wytwory jego działalności.

Do podstawowych substancji zanieczyszczających atmosferę zaliczyć należy: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu i tlenki azotu (NO2, NOx), tlenek węgla (CO) oraz zanieczyszczenia pyłowe. Spośród pyłów szczególnie groźne dla zdrowia są jego drobne cząstki o średnicy poniżej 10 mikronów – tzw. pył PM10 – pył zawieszony.

Powietrze, jeden z najważniejszych czynników kształtujących życie na ziemi, jest zarazem największym i wszechobejmującym odbiorcą zanieczyszczeń. Nie posiada naturalnych fizycznych granic. Z tego względu zanieczyszczenie powietrza nie ogranicza się wyłącznie do miejsca jego powstania, a zasięg jego oddziaływania w przestrzeni i czasie jest często trudny do dokładnego określenia.

Ze względu na rodzaj źródła wyróżniamy:

1) emisję punktową – zorganizowaną emisję z kominów zakładowych powstałą w wyniku energetycznego spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych;

2) emisję liniową – komunikacyjną pochodzącą głownie z transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i lotniczego, w której poszczególne odcinki drogi rozpatrywane są jako emitory liniowe;

3) emisję powierzchniową, w skład, której wchodzą zanieczyszczenia komunalne z palenisk domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów.

Oceny stanu jakości powietrza na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie (WIOŚ) wykonał na podstawie funkcjonującego w 2013 roku systemu oceny jakości powietrza. Uwzględniono następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10, zawartość ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)piranu w pyle PM10 oraz pył PM2,5.

W ostatnich latach, emisje zanieczyszczeń gazowych, w tym: dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla, pochodzące ze źródeł punktowych (z sektora przemysłowego i energetycznego) pozostają na podobnym poziomie. Obserwuje się natomiast spadkową tendencję emisji pyłu zawieszonego PM10 pochodzącego ze źródeł punktowych. Największy wpływ na jakość powietrza w danym obszarze ma więc niska emisja zanieczyszczeń pochodząca ze spalania paliw w gospodarstwach domowych. Ponadto, w obszarach miejskich znaczącym źródłem zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu i pyłami są spaliny samochodowe.

Jedynym zanieczyszczeniem, dla którego w ocenie za 2013 rok wszystkie strefy województwa zachodniopomorskiego otrzymały klasę C był benzo(a)piren. W latach 2007 – 2013 średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu we wszystkich punktach pomiarowych w województwie przekraczało wartość kryterialną, którą stanowi poziom docelowy wynoszący 1 ng/m3. Nie obserwuje się tendencji spadkowej stężeń tego zanieczyszczenia. Podobnie jak w latach poprzednich również w 2013 r. znacznie wyższe stężenia bezno(a)piranu występowały w okresach grzewczych, co wskazuje na to, iż wciąż główna przyczyną wysokich stężeń tego zanieczyszczenia w okresach zimowych jest emisja związana z ogrzewaniem mieszkań.

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2013 r. na całym obszarze województwa, dla ozonu przekroczony został poziom celu długoterminowego określony ze względu na ochronę zdrowia (klasa D2), a w strefie zachodniopomorskiej również ze względu na ochronę roślin (klasa D2). W tym przypadku nie są wymagane działania naprawcze, jednak ze względu na ten fakt powinien on być uwzględniony w wojewódzkich programach ochrony środowiska pod katem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń będących prekursorami ozonu – tlenków azotu, węglowodorów i lotnych związków organicznych.

Stężenia pozostałych substancji: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzenu, tlenku węgla, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu były niższe od obowiązujących dla nich poziomów dopuszczalnych lub docelowych. Dla tych substancji, wszystkie strefy województwa otrzymały klasę A.

Ze względu na ochronę roślin, ocenie jakości powietrza podlega strefa zachodniopomorska. Ocena dotyczy dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu. W 2013 r. w strefie tej nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy przez średnioroczne stężenie tlenków azotu i dwutlenku siarki oraz przez średnie stężenie dwutlenku siarki z okresu zimowego. Ze względu na ochronę roślin strefa zachodniopomorska została sklasyfikowana w klasie A dla wszystkich trzech zanieczyszczeń.

Stan zanieczyszczenia powietrza określił Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie WM.7016.1.138.6.2014.RR z 20.08.2014 r., który przedstawia się następująco:

| Nazwa substancji | Stężenie średnioroczne w μg/m3 |
| --- | --- |
| Dwutlenek siarki | 3,5 |
| Dwutlenek azotu | 12,0 |
| Pył zawieszony PM10 | 22,0 |
| Pył zawieszony PM2,5 | 13,2 |
| Tlenek węgla | 250,0 |

Emisja z przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała przekraczanie dopuszczalnych norm ochrony powietrza.

3.2. Zagadnienia hałasowe

Hałas drogowy

Dominującym źródłem hałasu jest ruch drogowy, który charakteryzują takie czynniki, jak: natężenie ruchu i struktura strumienia pojazdów (szczególnie udział pojazdów ciężkich), płynność ruchu, organizacja ruchu. Ważny jest także stan nawierzchni oraz nachylenie jezdni.

Hałas przemysłowy

Do najważniejszych źródeł hałasu przemysłowego w województwie zachodniopomorskim zaliczyć należy duże zakłady drzewne, kamieniarskie i zakłady materiałów budowlanych oraz przemysł stoczniowy, bazy transportowe i obiekty magazynowe funkcjonujące w porze nocnej.

Ciszę zakłócają również punktowe źródła hałasu pochodzące od zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych, gastronomicznych, bądź branży rozrywkowej, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Uciążliwość spowodowana hałasem przemysłowym jest kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Hałas przemysłowy także wykazuje tendencję wzrostową.

Wpływ hałasu przemysłowego na klimat akustyczny miasta ma charakter lokalny i ogranicza się do bezpośredniego sąsiedztwa zakładu. Zagrożenia powodowane hałasem przemysłowym są konsekwentnie ograniczane i mają głównie charakter lokalny. Emisja hałasu z zakładów do środowiska jest najczęściej spowodowana złym stanem technicznym urządzeń, brakiem zabezpieczeń przeciwhałasowych w budynkach produkcyjnych, niewłaściwym rozplanowaniem urządzeń czy ruchem pojazdów na terenie zakładów.

Zakłady przemysłowe również stosują zabezpieczenia akustyczne przed hałasem, wyciszenia i wygłuszenia. Najczęściej wprowadza się wymianę urządzeń starych i zużytych na nowocześniejsze, o mniejszej emisji mocy akustycznej. Wymienia się: wentylatory dachowe, sprężarki, wózki widłowe (ze spalinowych na elektryczne), stosuje obudowy dźwiękoizolacyjne oraz tłumiki hałasu. W obiektach produkcyjnych stosuje się także szczelne okna o zwiększonej izolacyjności akustycznej oraz przegrody dźwiękochłonne pomiędzy maszynami.

Ocena klimatu akustycznego odbywa się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Jej celem jest zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony przed hałasem realizowanej poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska takie jak mapy akustyczne, programy ochrony środowiska, w tym programy ochrony środowiska przed hałasem.

Klimat akustyczny w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia jest kształtowany przez hałas drogowy z ulicy Kujota oraz hałas przemysłowy z terenu Zakładów Chemicznych BALTCHEM S.A. oraz sąsiednich zakładów.

Emisja hałasu ze źródeł punktowych i liniowych pochodzących z Zakładu nie będzie powodowała  przekraczania dopuszczalnych norm dla terenów chronionych.

3.3. Stan jakości wód powierzchniowych

Do głównych czynników negatywnie wpływających na środowisko wodne zalicza się:

- pobór wód,

- zanieczyszczenia punktowe (ścieki przemysłowe i komunalne),

- zanieczyszczenia obszarowe (np. ze źródeł rolniczych),

- zanieczyszczenia liniowe (np. z transportu drogowego),

- zmiana stosunków wodnych wynikająca z zabudowania, piętrzenia czy regulacji koryt cieków.

Źródłem zaopatrzenia w wodę poszczególnych sektorów gospodarki narodowej, w tym przemysłu, rolnictwa i gospodarki komunalnej, są wody powierzchniowe oraz podziemne. Największy udział w poborze wód ma przemysł (głównie energetyczny), następnie zaopatrzenie ludności w wodę pitną oraz nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie. Głównym źródłem zaspokojenia potrzeb gospodarki narodowej są wody powierzchniowe. Natomiast zasoby wód podziemnych przeznaczane są przede wszystkim na zaopatrzenie ludności w wodę pitną dobrej jakości. Wody podziemne wykorzystywane są również w gałęziach przemysłu, gdzie proces technologiczny wymaga wysokiej jakości wód, takich jak przemysł spożywczy i farmaceutyczny.

Obserwowane ograniczenie zużycia wody związane jest głównie ze zmianami w produkcji przemysłowej, zamykaniem obiegów wodnych, urealnieniem opłat za pobór wody oraz stawek eksploatacyjnych w gospodarce komunalnej, przy równoległym wprowadzaniu liczników wody dla indywidualnych odbiorców.

Równocześnie ze spadkiem poboru wód na cele gospodarcze, zmniejszała się ilość wytwarzanych ścieków. Równocześnie zmianie ulegał również sposób oczyszczania ścieków.

Obowiązujące regulacje prawne dotyczące wprowadzania ścieków do wód i do ziemi zabraniają bezpośredniego odprowadzania nieczystości oraz określają warunki, jakie muszą spełniać ścieki. System nakazów i zakazów mających na celu osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód w województwie zachodniopomorskim nie jest w pełni przestrzegany i część ścieków trafia do odbiorników w postaci nieoczyszczonej.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe. Inwestycja zostanie zaprojektowana, aby nie oddziaływać niekorzystnie na grunt oraz wody podziemne i powierzchniowe.

3.4. Gospodarka odpadami

Odpady stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska zwłaszcza w przypadku niewłaściwego ich składowania. Stwarzają one potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska (wód, powietrza, gleb).

Najwięcej odpadów powstaje na terenie uprzemysłowionej, zachodniej jego części (powiat policki, gryfiński, stargardzki i miasto Szczecin) oraz w ostatnich dwóch latach również w rejonach budowy dróg (powiat pyrzycki, goleniowski, kamieński, stargardzki).

W województwie odpady wytwarzane są głównie przez przemysł chemiczny, energetyczny, stoczniowy, cukrowniczy, gospodarkę komunalną.

Powstające w fazie eksploatacji instalacji odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne będą przekazywane uprawnionym firmom do dalszego zagospodarowania. Miejsca magazynowania będą przygotowane do bezpiecznego magazynowania odpadów bez możliwości zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych.

3.5. Warunki gruntowo – wodne

Analizowany obszar pod względem geomorfologicznym to Równina Odrzańsko-Zalewowa, lekko nachylona w kierunku koryta rzeki Odry. Na terenie tym występują utwory czwartorzędowe reprezentowane przez dwie serie osadów akumulacji lodowcowej rozdzielone osadami wodnolodowcowymi.

Obszar tarasu plejstoceńskiego zbudowany jest z osadów piaszczystych fluwioglacjalnych nadmorenowych, glin piaszczystych i piaszczystych osadów podmorenowych. Charakterystyczna jest tu duża zmienność występowania osadów piaszczystych. W kierunku wschodnim na powierzchnię zbudowaną z osadów lodowcowych wkracza taras holoceński.

Pod względem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment rozległego, holoceńskiego, zabagnionego tarasu akumulacyjnego rzeki Odry tzw. Międzyodrza. Jest to teren rozciągający się od Odry Zachodniej do Odry Wschodniej, zwanej Regalicą. Usytuowany jest na tarasie akumulacyjnym, zbudowanym przeważnie z utworów bagiennych, podścielonych glinami pylastymi i piaskami genezy rzecznej.

Warunki gruntowo – wodne zostały określone na podstawie archiwalnych odwiertów wykonanych dla sąsiednich terenów.

Pod względem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment rozległego, holoceńskiego, zabagnionego tarasu akumulacyjnego rzeki Odry tzw. Międzyodrza. Jest to teren rozciągający się od Odry Zachodniej do Odry Wschodniej, zwanej Regalicą. Usytuowany jest na tarasie akumulacyjnym, zbudowanym przeważnie z utworów bagiennych, podścielonych glinami pylastymi i piaskami genezy rzecznej. Od basenu Cichego - położonego w kierunku północnym - oddalony jest około 200 m, od Kanału Wrocławskiego około 100 m (od wschodu), a od Parnicy - 120 m (od południa). Pierwotna morfologia (torfowisko niskie, położone 0,2 – 0,5 m n.p.m.) została zmieniona wskutek działalności gospodarczej, głównie przez budowę nasypów - o miąższości 3 – 5 m, a na obrzeżach działek - dróg i obiektów kubaturowych.

Podłoże gruntowe budują utwory czwartorzędowe wieku holoceńskiego. Najstarsze są osady rzeczne, reprezentowane przez piaski - a w stropie z obecnością glin pylastych - których nie przewiercono otworami o gł. 18,0 m, a w opracowaniu archiwalnym – 26,0 m. Przykryte są one utworami bagiennymi (namuły organiczne i torfy), których spąg położony jest na gł. 5,5 – 10,8 m.ppt.

Miąższość utworów bagiennych waha się od 2,2 do 5,6 m. Grunty rodzime przykryte są nasypami niekontrolowanymi (mineralno – gruzowymi) i budowlanymi o udokumentowanej miąższości 2,3 – 5,1 m. W składzie nasypów budowlanych przeważają – będące refulatem – piaski drobne, posiadające domieszki humusu i wtrącenia namułów. W nasypach niekontrolowanych dominują humusowe piaski drobne oraz lokalnie: gruz ceglany i betonowy oraz żużel.

W podłożu stwierdzono obecność wody gruntowej w dwóch poziomach holoceńskich. Pierwszy poziom nawiercono w gruntach nasypowych, którego zwierciadło stabilizowało się na głębokości: 0,86 – 1,35 m.ppt. czyli na rzędnych 0,64 – 1,00 m. n.p.m. (działka nr 64/2) i 0,73 – 1,41 m.ppt. tj. na rzędnej 1,14 – 1,37 m n.p.m. (działki 38/3 i 22/5). W otworach archiwalnych powyższa woda stabilizowała się na gł. 0,2 – 1,7 m.ppt. tj. na rzędnych -0,08 – +0,80 m n.p.m. Większe wahania poziomu wody mogą występować w okresach intensywnych opadów, lub roztopów, albo podczas tzw. „cofki”.

Drugi poziom wód gruntowych nawiercono na gł. 5,5 – 10,9 m.ppt. w piaskach drobnych, zalegających poniżej gruntów organicznych i glin pylastych. Woda powyższego poziomu jest pod napięciem hydrostatycznym, a jej zwierciadło stabilizowało się na gł. 2,02 – 2,97 m.ppt. tj. na rzędnych – (-) 0,52 m n.p.m. – (-) 0,67 m n.p.m. (działka nr 64/2) i 2,12 – 2,70 m.ppt. czyli na (-) 0,01 – (-) 0,11 m n.p.m. (działki nr 22/5 i 38/3).

Mniejszą wodoprzepuszczalność posiadają piaski z domieszką humusu. Rodzime piaski drobne - zalegające poniżej gruntów organicznych i glin pylastych - posiadają współczynnik k10 6,0 – 8,2 x 10-5 m/s, tj. 5,2 – 7,1 m/dobę.

Wodoprzepuszczalność gruntów organicznych jest bardzo mała. Dla namułów wynosi ona przeciętnie około 1x10-8 m/s, a dla torfów ok. 1x10-6(-7) m/s. Niższą wartość posiadają torfy bardziej rozłożone i skonsolidowane. Duża miąższość gruntów organicznych stanowi dobrą warstwę izolującą poziomy wód gruntowych. W akwenach portowych miąższość gruntów organicznych została – wskutek robót pogłębiarskich – znacznie zmniejszona, a lokalnie grunty te mogły zostać usunięte w całości.

W podłożu, wydzielono osiem warstw geotechnicznych różniących się własnościami fizyko -

mechanicznymi.

Warstwa pierwsza /I/ - nasypowe piaski drobne, miejscami z domieszką humusu i gruzu, wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia – ID = 0,60. Są to głównie piaski pochodzące z robót pogłębiarskich (refulaty), składowane na mokro w kwaterach pola odkładu, a występują lokalnie w stropowych partiach nasypów i zostały potraktowane jako nasypy budowlane.

Warstwa druga /II/ - nasypowe, humusowe piaski drobne z większą zawartością gruzu i żużla. Wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia – ID = 0,40. Rozprzestrzeniają się głównie w spągowych partiach nadbudowy jako nasypy niekontrolowane.

Warstwa trzecia /III/ - torfy, wilgotne o określonej laboratoryjnie wilgotności naturalnej (wn) 220 – 360%, przeważnie słabo rozłożone. Rozprzestrzeniają się na całym badanym terenie i występują do gł. 5,5 – 8,4 m.ppt.

Warstwa czwarta /IV/ - namuły organiczne, wilgotne i mokre, plastyczne o uśrednionym stopniu plastyczności - IL = 0,45. Występują do maksymalnej głębokości 10,8 m p.p.t.

Warstwa piąta /V/ - gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe, lokalnie z przewarstwieniami pyłów, wilgotne, plastyczne o IL = 0,37.

Warstwa szósta /V/ - piaski drobne, nawodnione, średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia - ID = 0,50.

Warstwa siódma /VII/ - piaski drobne, nawodnione, zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0,73.

Warstwa ósma /VIII/ - piaski drobne, nawodnione, zagęszczone o stopniu zagęszczenia - ID = 0,80.

Z powyższej analizy wynika, że przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla gruntu i wód podziemnych. Teren jest izolowany przez słaboprzepuszczalne grunty organiczne.

Planowana inwestycja będzie położona na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został opublikowany w dniu 27 maja 2011 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 451).

Obszar Polski został podzielony na jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Omawiany obszar zlokalizowany jest w JCWPd nr 03 - europejski kod JCWPd – PLGW69003. Stan ilościowy oraz chemiczny został oceniony jako dobry. Ww. część wód nie jest zagrożona niespełnieniem celów środowiskowych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na jakość wód podziemnych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w pobliżu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, zgodnie z Zał. Nr 7.

Planowana inwestycja położona będzie na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został opublikowany w dniu 27 maja 2011 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 451).

Obszar Polski został podzielony na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP). Omawiany obszar zlokalizowany jest w JCW rzeczne - europejski kod JCWP – PLRW6000211999, nazwa JCWP – Odra od Parnicy do ujścia. Typ JCWP to Wielka rzeka nizinna (21). Stan chemiczny został oceniony jako zły. Status – silnie zmieniona część wód. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona. Uzyskano derogacje: 4(7) - 1 / 4(7) - 2 / 4(4) – 3. Z uwagi na planowane działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, służące wyższym celom społecznym, tj. rozwój gospodarki i ochrony przeciwpowodziowej, niemożliwe jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych. Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na jakość wód powierzchniowych.

Lokalizacja inwestycji na tle Jednolitych Części Wód przedstawiona jest w Zał. Nr 8.

Realizacja przedsięwzięcia wg rozdz. 2. raportu nie powoduje zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych pod warunkiem stosowania bezpiecznych ekologicznie środków transportu i koparek, używanych w czasie budowy i realizacji prac ziemnych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia stosowane będą środki transportu w dobrym stanie technicznym minimalizujące zanieczyszczenie gruntu oraz wód podziemnych oraz zastosowane zostaną środki minimalizujące ewentualne zanieczyszczenia technologiczne, poprzez zastosowanie utwardzonych placów magazynowych, lokalizacji reaktorów pirolitycznych w hali ze szczelna posadzką.

3.6. Pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Pola te wytwarzają promieniowanie, które dzielimy w środowisku na naturalne i sztuczne.

Podstawą prawa krajowego w zakresie ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym jest ustawa Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z póź. zm.). Zgodnie z art. 121 ustawy Prawo ochrony środowiska (Poś) ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:

− utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych poziomów lub co najwyżej na tych poziomach,

− zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Źródła PEM

Do głównych źródeł wytwarzających sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczyć należy:

− obiekty elektroenergetyczne, takie jak: stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (110 kV i więcej) oraz elektrownie,

− obiekty radiokomunikacyjne, czyli stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej,

− obiekty radiolokacyjne (wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji i radiolokacji).

Uzyskane wyniki w trzyletnim cyklu pomiarowym utrzymywały się na niskim poziomach, a większość zmierzonych wartości dla każdego z trzech obszarów typowanych w ramach ochrony przed polami elektromagnetycznymi w województwie opolskim, oscylowała poniżej progu czułości sondy pomiarowej.

Planowana inwestycja nie przewiduje instalowania urządzeń, które mogłyby być źródłem ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego.

3.7. Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Województwo zachodniopomorskie odznacza się dużym w skali kraju odsetkiem powierzchni zalesionych. Łączna powierzchnia lasów w województwie (wg GUS) stanowi 34,4% ogółu powierzchni. Zdecydowanie dominują lasy pozostające we władaniu instytucji publicznych, tj. będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych i Parków Narodowych oraz stanowiące własność gmin. Jedynie ok. 1% z całości powierzchni zalesionych pozostaje w rękach prywatnych.

Województwo zachodniopomorskie posiada na swoim terenie liczne walory przyrodnicze oraz obszary wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi i kulturowymi. Są one objęte różnymi formami ochrony przyrody. Na terenie województwa znajdują się 2 parki narodowe: Woliński i Drawieński (zlokalizowany na pograniczu trzech sąsiadujących województw) oraz 7 parków krajobrazowych, 83 rezerwaty przyrody oraz obszary chronionego krajobrazu, co łącznie stanowi 21,3% powierzchni przypadającej na obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych.

Prawne formy ochrony przyrody.

Teren opracowania oraz wydzielony w jego granicach teren lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia, nie znajdują się w granicach form ochrony przyrody, ustanowionych prawnie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

W granicach terenu opracowania nie ma chronionych gatunków roślin.

W granicach terenu opracowania nie ma chronionych siedlisk przyrodniczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510).

Najbliższe obszary cenne przyrodniczo to Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” odległy o ok. 5 km w kierunku południowym od planowanego przedsięwzięcia, park krajobrazowy Dolna Odra odległy o ok. 5 km w kierunku wschodnim oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe: Zaleskie Łęgi odległy o ok. 2,7 km w kierunku południowym, Zespół Parków Kasprowicza – Arkoński odległy o ok. 3,5 km w kierunku północno – zachodnim oraz Dębina odległa o ok. 4,8 km w kierunku północnym.

Poniżej scharakteryzowano najbliższe obszary cenne przyrodniczo:

Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”

Szczeciński Park Krajobrazowy  otuliną obejmuje ochroną morenowe Wzgórza Bukowe oraz fragmenty otaczających je równin i dolin. Wzgórza są pozostałością starych wzniesień zbudowanych w znacznej części z wielkich porwaków skał kredowych i trzeciorzędowych, z nałożonymi na nie formami młodej rzeźby polodowcowej. Skałą macierzystą dla gleb pokrywających Wzgórza są przede wszystkim gliny zwałowe, w następnej kolejności piaski zwałowe oraz iły i piaski trzeciorzędowe.

Urozmaicona rzeźba pasma wzniesień morenowych, różnorodne warunki mikroklimatyczne, wraz ze złożonymi stosunkami wodnymi i glebowymi, uwarunkowały kształtowanie się różnych siedlisk, co z kolei umożliwiło wykształcenie się rozmaitych zbiorowisk roślinnych. Wśród różnorodnych zbiorowisk największą powierzchnię na terenie Puszczy zajmują oczywiście lasy, a ich najważniejszym składnikiem jest buk. Duże znaczenie posiadają też olsze, dęby, graby, jesiony, brzozy i sosny. W wielu miejscach występują wprowadzone do drzewostanów świerki i modrzewie. Gatunki takie jak wiąz, osika czy jawor są znacznie rzadsze i występują na ogół tylko w formie domieszek jednostkowych, chociaż zdarzają się powierzchnie, na których spontanicznie pojawiają się zwarte płaty osiki lub jaworu. 
Różnorodność ekosystemów Szczecińskiego Parku Krajobrazowego sprzyja rozwojowi bogatej fauny i stwarza doskonałe warunki życia dla prawie wszystkich grup systematycznych zwierząt. W Parku i otulinie w ciągu ostatnich 10 lat stwierdzono występowanie: 46 gatunków motyli dziennych, 200 gatunków motyli z rodziny sówkowatych 115 gatunków chrząszczy, w tym 6 gatunków z czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce i 8 gatunków chronionych, 27 gatunków ryb,13 gatunków płazów,                  6 gatunków gadów,  195 gatunków ptaków, 48 gatunków ssaków, w tym 23 pod ochroną prawną, 12 łownych, 4 z czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.

Spośród wszystkich rozpoznanych dotąd w Parku i otulinie gatunków fauny - 256 gatunków objętych jest ochroną prawną a 59 znajduje się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Drzewa: jarząb szwedzki i jarząb brekinia.
Krzewy i krzewinki: rokitnik zwyczajny, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, wiciokrzew pomorski.

Rośliny zielne: widłaki: jałowcowaty, spłaszczony, wroniec i goździsty, grzybień biały, grążel żółty, rosiczka okrągłolistna, pajęcznica lilowata, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, storczyki: kukawka, krwisty, szerokolistny, plamisty, kruszczyk błotny, kruszczyk siny, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, gnieźnik leśny, buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny, buławnik czerwony, listera jajowata.O rzadko spotykanym bogactwie flory Puszczy świadczy także występowanie wielu osobliwości flory kwiatowej i zarodnikowej, często zagrożonych na Pomorzu i w Polsce, nie objętych jednak ochroną prawną (np.: turzyca zgrzebłowata, czerniec gronkowy, zaraza bladokwiatowa, koniczyna pagórkowa, wyka zaroślowa i elisma wodna). Flora mszaków obejmuje 280 taksonów, wśród których wiele należy do rzadkości na Pomorzu i w całym kraju (np.: zwojek Barbula, mszar nastroszony, płaszczeniec falisty czy też typowo górski krzewik lisi) a flora porostów około 200 gatunków, z czego 23 pod ścisłą ochroną. Wielce interesująca i bogata jest flora grzybów, których stwierdzono dotąd w Puszczy Bukowej 320 gatunków. Pod ochroną całkowitą znajduje się 6 gatunków stwierdzonych w Puszczy, podczas gdy wszystkie pozostałe znajdują się pod ochroną częściową. 32 gatunki grzybów znajdują się na czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych, zagrożonych i rzadkich w Polsce. Są to między innymi: pieprznik jadalny, gałęziak strojny, borowik szlachetny i czubajka kania. Grzybów objętych ochroną ścisłą nie wolno zbierać. W przypadku grzybów objętych ochroną częściową, dopuszczalny jest zbiór tylko do celów konsumpcyjnych.

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry to największe w Europie Zachodniej i Środkowej fluwiogeniczne torfowisko niskie z flora i fauna nie spotykana już w dolinach innych, wielkich rzek europejskich. Obszar Parku pocięty jest gęsta siecią starorzeczy, kanałów, rowów i rozlewisk, o łącznej długości ponad 200 km. Czynione na wielka skale w okresie międzywojennym inwestycje mające zapewnić wykorzystanie rolnicze Miedzyodrza nie przyniosły spodziewanych efektów ze względu na bardzo nikle wyniesienie terenu nad poziom morza (od 0,1 - 0,2 do 0,5 m n.p.m.), co powodowało jego częste zalewanie. Po wojnie stopniowo zaniechano wszelkich rolniczych działań, a także zaprzestano konserwacji urządzeń hydrotechnicznych. Ze względu na przygraniczny charakter omawianego obszaru, możliwości poruszania się po nim ludzi były znacznie ograniczone. Przyroda powoli wróciła do stanu naturalnego i dzisiaj jest to naturalnie zalewana, zależnie od poziomu wody w Odrze, przestrzeń, pokryta turzycowiskami, trzcinowiskami, szuwarami, zaroślami łozy, skupieniami łęgu wierzbowo-topolowego i kompleksami łęgu olsowego. Przedmiotem ochrony jest nie tylko torfowisko, ale także rzadkie i ginące zespoły i gatunki roślin, oraz fauna, w tym licznie tu występujące gatunki ptaków.

Wokół Parku została utworzona otulina dla zabezpieczenia terenu Parku przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Stanowią ją wody rzek Odry Wschodniej i Odry Zachodniej do granicy państwowej.

W Parku stwierdzono 427 gatunków roślin charakterystycznych dla 96 zbiorowisk roślinnych. Najbardziej interesująca jest roślinność wodna, w tym nie istniejące lub bardzo rzadkie w większości krajów Europy takie fitocenozy, jak paproci pływającej i grzybieńczyka wodnego. Wykazano tu 13 zbiorowisk leśnych i zaroślowych, 28 źródliskowych i bagiennych, 10 terofitów namulnych, 3 murawowe, 14 użytkowych zielonych i dróg gruntowych, 12 nitrofilnych ziołorośli okrajkowych, jedno szczelin w murach, oraz 16 ruderalnych.
Lasy olsowe zajmują powierzchnie ok. 4% powierzchni Parku. Legi wierzbowe usytuowane sa przede wszystkim nad brzegami rzek oraz starorzeczy i kanałów. Bardzo ekspansywnym zbiorowiskiem na całym Miedzyodrzu są zarośla łozowe i wiklinowe, reprezentowane głownie przez wierzbę szara, wierzbę trójpręcikowa i wiciowa. Najbardziej rozlegle jednak przestrzenie zajmują turzycowiska, mannowiska i trzcinowiska, w mniejszym wymiarze szuwar pałkowy. Do rzadkich i chronionych roślin, występujących na terenie Miedzyodrza należą miedzy innymi grzybienie białe, grążel żółty - zarastające duże powierzchnie kanałów, salwinia pływająca, grzybieńczyk wodny, arcydzięgiel nadbrzeżny, kalina koralowa, czermień błotna, łączeń baldaszkowaty, bobrek trójlistkowy, starzec błotny, listera jajowata, mlecz błotny, porzeczka czarna, przęstka pospolita, groszek błotny, pływacz zwyczajny.

Najważniejsza grupę zwierząt w Parku stanowią ptaki (ok. 250 gatunków). Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry jest ważna, południkowa, droga ich przelotów oraz miejscem koncentracji wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, takich jak gęsi (do 20 000 osobników) i żurawie (do 13 000 osobników). Z gatunków łęgowych ptaków zagrożonych wyginięciem w skali Europy, występują tu: bielik, rybołów, błotniak lakowy, sowa błotna, wąsatka, wodniczka (ptak zagrożony wyginięciem w skali światowej), wodnik. Jest to tez noclegowisko gatunków ptaków migrujących w okresie jesienno-wiosennym (np.: żurawie, gęsi, kaczki). Teren ten jest jednym z najcenniejszych ornitologicznie obszarów w Polsce. Znajdują się tu najważniejsze i największe pod względem liczebności pierzowiska, noclegowiska i zimowiska ptaków wodno-błotnych; jest to tez ważne legowisko ptaków siewkowatych oraz kaczek. W północnej części Parku znajduje się czapliniec - kolonia czapli siwej dla ochrony której został tu utworzony rezerwat przyrody.

Zaleskie Łęgi

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Zaleskie Łęgi" – zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Szczecinie na wyspie Zaleskie Łęgi (Śródmieście, Międzyodrze-Wyspa Pucka) o powierzchni 71,56 ha powołany Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2001 w celu ochrony cennego ekosystemu lasów bagiennych, mającego szczególne znaczenie dla zachowania i ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Lasy bagienne reprezentowane są przez łęgi olszowe z jesionem i leszczyną, olszyny oraz łęgi wierzbowo-topolowe na terenach nadwodnych. Kompleks wchodzi w skład Lasów Państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Gryfino (leśnictwo Podjuchy).

Zespół Parków Kasprowicza – Arkoński

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński" – zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Szczecinie o powierzchni 96,8 ha (z tego 39 ha w dzielnicy Śródmieście i 57,8 ha w dzielnicy Zachód) w jego skład wchodzą części graniczących ze sobą Parku Kasprowicza i Lasu Arkońskiego.

Powołany został w celu ochrony i odtworzenia walorów krajobrazu kulturowego z elementami krajobrazu naturalnego Uchwałą Rady Miejskiej w Szczecinie nr L/708/94 z dn. 16 maja 1994 roku.

Dębina

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dębina" – zespół przyrodniczo-krajobrazowy położony w Szczecinie na wyspie Dębina w dzielnicy Północ na Międzyodrzu. Powołany został 9 lipca 2002 w celu ochrony cennego ekosystemu, mającego szczególne znaczenie dla ochrony rzadkich gatunków roślin oraz ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków drapieżnych, dla których wyspa jest lęgowiskiem. Wchodzi w skład leśnego kompleksu promocyjnego Puszcze Szczecińskie a administrują nim Nadleśnictwo Trzebież i Wydział Lasów Miejskich Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

Pozostałe obszary cenne przyrodniczo położone są w znacznej odległości od planowanego przedsięwzięcia bez możliwości negatywnego oddziaływania przez inwestycję.

| Rezerwaty |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Zdroje | 5.82 |
| Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika | 6.70 |
| Kurowskie Błota | 7.04 |
| Kanał Kwiatowy | 9.72 |
| Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem | 10.34 |
| Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego | 13.14 |
| Buczynowe Wąwozy im. prof. Floriana Celińskiego | 14.08 |
| Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego | 14.41 |
| Osetno | 16.98 |
| Uroczysko Święta im. Profesora Mieczysława Jasnowskiego | 17.50 |
| Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa | 17.67 |
| Świdwie | 19.95 |
| Olszanka | 20.26 |

| Zespóły przyrodniczo-krajobrazowe |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Dębina | 4.87 |
| Wodozbiór | 7.84 |
| Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia Osówka | 8.11 |
| Park leśny w Strudze | 11.85 |
| Jezierzyce | 15.35 |
| Torfowisko Reptowo | 15.48 |
| Danowskie Dęby | 26.64 |

Lokalizacja inwestycji na tle obszarów cennych przyrodniczo stanowi Zał. Nr 9.

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego występują również obszary ochrony przyrody funkcjonujące w obrębie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Idea ich powstawania ma za zadanie zabezpieczać i chronić najważniejsze siedliska oraz zagrożone i rzadko występujące gatunki roślin i zwierząt na terenie Europy. Podstawowym celem wprowadzania sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania gatunków zwierząt i roślin na obszarze Unii Europejskiej, a drugim prawie równie istotnym celem jest ochrona pełnego spektrum różnorodności biologicznej na tym obszarze w warunkach stałego monitorowania jej stanu i zachodzących zmian.

Najpoważniejszą przyczyną wymierania gatunków jest zawłaszczanie ich przestrzeni życiowej, przekształcanie miejsc gdzie one naturalnie występują w przydatne człowiekowi tereny – np. osuszanie bagien i mokradeł i zamienianie ich w łąki, czy wycinanie naturalnych wielogatunkowych lasów i przekształcanie ich obszarów w grunty orne lub w jednogatunkowe plantacje drzew, np. sosnowe. Innym bardzo istotnym zagrożeniem dla przyrody są odprowadzane do środowiska zanieczyszczenia, które powstają w wyniku działalności człowieka, a które zmieniają właściwości tego środowiska w sposób niekorzystny. Wiele gatunków nie jest w stanie przystosować się do tych zmian.

Najbliższe obszary Natura 2000 to:

  - obszar specjalnej ochrony siedlisk „Wzgórza Bukowe” kod PLH 320020

Wzgórza Bukowe (odległe o ok. 5 km w kierunku południowo - wschodnim od planowanego przedsięwzięcia) stanowią mezoregion fizycznogeograficzny Pobrzeża Szczecińskiego położony na południowy wschód od Szczecina na prawym, wschodnim brzegu rzeki Odry - częściowo w granicach administracyjnych miasta (Szczecin-Prawobrzeże), a także przyległych gmin: Gryfino i Stare Czarnowo. Stanowi wysoki wał morenowy z najwyższym punktem, górą Bukowiec, o wysokości 149 m n.p.m. Wzgórza oddzielone są od Wału Bezleśnego na zachodzie szeroką na kilka kilometrów Doliną Dolnej Odry. Porośnięte lasem bukowym, zwanym Puszczą Bukową, chronioną jako Szczeciński Park Krajobrazowy, fragmenty najcenniejsze pod względem przyrodniczym chronione są także w sześciu rezerwatach.

Wzgórza są pozostałością starych wzniesień zbudowanych w znacznej części z wielkich skał kredowych i trzeciorzędowych, z nałożonymi na nie formami młodej rzeźby polodowcowej. Cały teren cechuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu, wzgórza pocięte są dolinami i wąwozami, wiele bezodpływowych zagłębień wypełnionych jest jeziorami i torfowiskami mszarnymi. Wzgórza stanowią lokalny dział wodny; wody odprowadzane są licznymi strumieniami na zewnątrz obszaru. Na terenie tym znajduje się również kilkanaście jezior i kilkaset oczek wodnych. Większość podtypów gleb charakterystycznych dla terenów nizinnych Polski ma swoją reprezentację na terenie Wzgórz Bukowych. Różnorodność skał macierzystych powoduje, iż występują tu prawie wszystkie grupy mechaniczne od żwirów i piasków luźnych, poprzez utwory gliniaste i iły, aż do utworów pyłowych. Największą powierzchnię zajmują tutaj gleby brunatne właściwe i kwaśne.

Występuje tu cała gama zbiorowisk leśnych z dominacją buka w drzewostanie. Lasy bukowe poprzecinane są dolinami z lasami łęgowymi. Na skłonach wzniesień występują kwaśne lasy dębowe, natomiast w obniżeniach bagienne olsy i brzeziny. Należy również podkreślić duże zróżnicowanie siedlisk nieleśnych w obrębie ostoi.

Urozmaicona rzeźba pasma wzniesień morenowych, różnorodne warunki mikroklimatyczne, wraz ze złożonymi stosunkami wodnymi i glebowymi, uwarunkowały kształtowanie się różnych siedlisk, co z kolei umożliwiło wykształcenie się rozmaitych zbiorowisk roślinnych.

Lasy porastające ten obszar to głównie buczyny żyzne i kwaśne, mniejszy udział mają łęgi jesionowo-olszowe i jesionowe, kwaśne dąbrowy oraz olsy, jeszcze mniejsze powierzchnie zajmują brzeziny bagienne, lasy mieszane z sosną i bory sosnowe.

Flora ostoi liczy ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych, z czego 99 gatunków to rośliny chronione, zagrożone w skali krajowej lub regionalnej. Występują tu m.in.: pajęcznica liliowata, stokłosa groniasta, turzyca piaskowa, turzyca rozsunięta, turzyca zgrzebłowata, centuria zwyczajna, buławnik wielkokwiatowy, buławnik czerwony, konwalia majowa, kukułka krwista, kukułka plamista, kukułka szerokolistna, goździk kartuzek, goździk kropkowany, naparstnica purpurowa, rosiczka okrągłolistna, nerecznica grzebieniasta, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk siny, kruszyna pospolita, śnieżyczka przebiśnieg, przytulia wonna, goryczka krzyżowa, bluszcz pospolity, kocanka piaskowa, przylaszczka pospolita, wroniec widlasty, sit tępokwiatowy, groszek błotny, bagno zwyczajne, lilia złotogłów, listera jajowata, wiciokrzew pomorski, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, pióropusznik strusi, bobrek trójlistkowy, gnieźnik leśny, grążel żółty, grzybień biały, śniedek baldaszkowaty, podkolan biały, paprotka zwyczajna, pierwiosnek wyniosły, pierwiosnek lekarski, porzeczka czarna, jarząb szwedzki, jarząb brekinia, cis pospolity, przetacznik wczesny, kalina koralowa oraz barwinek pospolity.

Różnorodność ekosystemów ostoi sprzyja rozwojowi bogatej fauny i stwarza doskonałe warunki życia dla prawie wszystkich grup systematycznych zwierząt. Stwierdzono tu również występowanie 166 gatunków kręgowców objętych ochroną prawną, wśród nich są również rzadkie i zagrożone taksony.

Na obszarze tym spotkać możemy kilka gatunków nietoperzy: mopek, nocek Bechsteina, nocek duży, borowiec wielki, gacek brunatny, mroczek późny, nocek Natterera, nocek rudy. Żyją tu także ssaki takie jak: wydra, sarna, jeleń, zębiełek karliczek, jeż europejski, kuna leśna, kuna domowa, borsuk, gronostaj, łasica, rzęsorek rzeczek, wiewiórka pospolita, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka i tchórz.

Obszar ten ma duże znaczenie dla ochrony ptaków, występują tu min. gatunki takie jak: zimorodek, orlik krzykliwy, lelek kozodój, rybitwa czarna, bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, ortolan, muchołówka mała, żuraw, bielik, bączek, dzierzba gąsiorek, skowronek borowy, kania ruda, trzmielojad, rybitwa rzeczna, jarzębatka. Spotkać tutaj możemy również kilka gatunków ptaków regularnie migrujących, są to min.: gęś gęgawa, gągoł, myszołów zwyczajny. Także licznie występują tu przedstawiciele ryb, płazów i gadów.

Obszar w większości położony jest na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego  z rezerwatami przyrody: Zdroje, Bukowe Zdroje im. Tadeusza Dominika, Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego, Buczynowe Wąwozy, Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego, Trawiasta Buczyna im. prof. Stefana Kownasa, użytkiem ekologicznym Zgniły Grzyb, zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi: Jezierzyce i Park Leśny w Strudze, z 52 pomnikami przyrody utworzonymi w latach 1955 - 2001 (8 grup drzew, 29 drzew pojedynczych, 10 głazów narzutowych i 5 źródlisk). Obszar w większości położony na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla przyrody ostoi należą: spadek poziomu wód gruntowych, melioracje, presja na zabudowanie obszarów nieleśnych, zanieczyszczenie powietrza związane z sąsiedztwem miasta i rosnącym ruchem motoryzacyjnym.

Siedliska występujące na terenie ostoi:
• żyzne buczyny,
• kwaśne buczyny,
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
• grąd subatlantycki,
• starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne,
• suche wrzosowiska,
• dąbrowy acydofilne,
• niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie,
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska,
• bory i lasy bagienne,
• murawy kserotermiczne (priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków),
• górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe,
• torfowiska alkaliczne,
• wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi,
• suche, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae),
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe),
• olsy i zarośla łozowe,
• szuwary wielkoturzycowe,
• źródliska niewapienne.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bączek					[ptak ]
bielik					[ptak ]
błotniak stawowy			[ptak ]
bocian biały				[ptak ]
bocian czarny				[ptak ]
dzięcioł czarny			[ptak ]
dzięcioł średni				[ptak ]
gąsiorek 				[ptak ]
jarzębatka				[ptak ]
kania ruda				[ptak ]
kumak nizinny			[płaz ]
lelek					[ptak ]
lerka 					[ptak ]
mopek					[ssak]
muchołówka mała			[ptak ]
nocek Bechsteina 			[ssak]
nocek duży				[ssak]
orlik krzykliwy			[ptak ]
ortolan					[ptak ]
piskorz 				[ryba ]
rybitwa czarna			[ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)		[ptak ]
traszka grzebieniasta 			[płaz ]
trzmielojad 				[ptak ]
wydra					[ssak]
zimorodek				[ptak ]
żuraw					[ptak ]

  - obszar specjalnej ochrony siedlisk „Dolna Odra” kod PLH 320037

Dolina Odry (odległa o ok. 1,9 km w kierunku południowym od planowanej inwestycji) podzielona na dwa główne kanały: Wsch. i Zach. Odra, rozciągająca się na długości ok. 100 km, stanowi mozaikę obejmującą tereny podmokłe z torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasami olszowymi, starorzeczami, licznymi odnogami rzeki i wysepkami. Część ostoi (Międzyodrze) posiada walory przyrodnicze w randze parku narodowego. Do ostoi włączone jest także Jez. Dąbie (5600 ha). Tereny otaczające ostoję są użytkowane rolniczo.

- 6 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;

- 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC, w tym duża populacja dzięcioła średniego;

- 29 gatunków ptaków regularnie migrujących nie ujętych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/EEC;

- 7 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC;

- 6 gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Polskich Czerwonych Księgach;

- 11 gatunków roślin i zwierząt chronionych przez konwencje międzynarodowe;

- 26 gatunków zwierząt i roślin rzadkich lub objętych w Polsce ochroną gatunkową.

Międzyodrze, tzn. wyspa torfowa położona pomiędzy Odrą Wschodnią i Odrą Zachodnią to obszar największego w Europie torfowiska fluwiogenicznego o miąższości do 10 m, poprzecinanego siecią kanałów, starorzeczy, rowów i rozlewisk o długości łącznej ok. 200 km. W tych szczególnych warunkach, przy bardzo ograniczonym gospodarowaniu wykształciła się tu charakterystyczna szata roślinna i osiedliły się liczne gatunki zwierząt. W kanałach Międzyodrza występuje m.in. salwinia pływająca, salwinia natans i grzybieńczyk wodny Nymphoides peltasta (gatunki zagrożone w Polsce).

Rezerwat Bielinek znajdujący się na zboczach doliny to słynne stanowisko gatunków kserotermicznych i jedyne stanowisko w Polsce świetlistej dąbrowy z okazami dębu omszonego Quercus pubescens o szerokich i nisko rozgałęzionych koronach.

Jest to także ważna ostoja ptasia zwłaszcza dla migrujących i zimujących gatunków ptaków wodno – błotnych. Szczególną rolę odgrywa tzw. Rozlewisko Kostrzyneckie, użytek ekologiczny w obrębie Cedyńskiego PK – miejsce zimowania i odpoczynku dla kilkudziesięciu tysięcy różnych gatunków ptaków.

Zagrożenia

Zmiany w siedliskach spowodowane zmianami w gospodarce rolnej (np. zarzucenie pasterstwa) prowadzące np. do uruchomienia procesu sukcesji. Pozyskiwanie zwierząt, kłusownictwo. Zanieczyszczenia wód oraz powietrza i składowanie odpadów. Prace regulacyjne w dolinie Odry, prowadzące do zniszczenia chronionych siedlisk. Zagrożenie ze strony polskiej i niemieckiej spowodowane jest rozbudową drogi wodnej Szczecin - Schwedt - kanał Hochenzaten.

Poważnym zagrożeniem może być zanieczyszczenie organiczne i chemiczne wód stanowiących miejsce żerowania nocka łydkowłosego, zwłaszcza niekorzystny spływ biogenów z terenów użytkowanych rolniczo, a otaczających ostoję. Wysoki poziom pierwiastków biogennych może prowadzić do zarastania cieków i zbiorników wodnych co uniemożliwi żerowanie nockowi łydkowłosemu nad lustrem wody i przyczyni się do zmian w strukturze gatunkowej entomofauny preferowanej przez ten gatunek (wodne owady z rodziny ochotkowatych Chironomidae oraz chruściki Trichoptera).

Innym zagrożeniem mogą być niewłaściwie przeprowadzane prace regulacyjne w dolinie Odry prowadzące do zmian bądź zniszczenia siedlisk stanowiących żerowiska nocka łydkowłosego.

Dolina podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Prace z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczą różnych fragmentów doliny rzecznej. Przy ich wykonywaniu powinna zostać zachowana dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny i nie pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
zalewane muliste brzegi rzek, 
suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 
ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*,

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

batalion				[ptak ]
bączek					[ptak ]
bąk					[ptak ]
bernikla białolica			[ptak ]
bielaczek				[ptak ]
bielik					[ptak ]
błotniak łąkowy			[ptak ]
błotniak zbożowy			[ptak ]
bocian biały				[ptak ]
bocian czarny				[ptak ]
boleń					[ryba ]
bóbr europejski			[ssak]
czapla biała 				[ptak ]
derkacz				[ptak ]
dzięcioł czarny			[ptak ]
gąsiorek				[ptak ]
gęś białoczelna			[ptak ]
jarzębatka 				[ptak ]
jelonek rogacz				[bezkręgowiec ]
kania czarna				[ptak ]
kania ruda				[ptak ]
kiełb białopłetwy			[ryba ]
koza 					[ryba ]
kozioróg dębosz			[bezkręgowiec ]
kropiatka				[ptak ]
kumak nizinny			[płaz ]
łabędź krzykliwy			[ptak ]
łęczak					[ptak ]
łosoś atlantycki 			[ryba ]
mewa mała				[ptak ]
mopek					[ssak]
muchołówka białoszyja 		[ptak ]
muchołówka mała			[ptak ]
nocek duży				[ssak]
nocek łydkowłosy			[ssak]
orlik krzykliwy			[ptak ]
orzeł przedni 				[ptak ]
pachnica dębowa*			[bezkręgowiec ]
podróżniczek				[ptak ]
różanka				[ryba ]
rybitwa białoczelna			[ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)		[ptak ]
siewka złota				[ptak ]
sokół wędrowny			[ptak ]
sowa błotna 				[ptak ]
szablodziób				[ptak ]
ślepowron				[ptak ]
świergotek polny			[ptak ]
traszka grzebieniasta			[płaz ]
wodniczka				[ptak ]
wydra					[ssak]
zatoczek łamliwy			[bezkręgowiec ]
zielonka				[ptak ]
żółw błotny				[gad ]
żuraw					[ptak ]

  - obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Odry” kod PLB320003

Obszar obejmuje dolinę Odry pomiędzy Kostrzynem a Zalewem Szczecińskim (dł. ca 150 km) wraz z Jeziorem Dąbie. Obszar oddalony jest o ok. 1,85 km w kierunku wschodnim od planowanego przedsięwzięcia.

J. Dąbie jest płytkim, deltowym zbiornikiem (5600 ha, głęb. max. 4 m), o urozmaiconej linii brzegowej. Zasilane jest zarówno przez wody opadowe i rzeczne, jak i przez wody morskie (zjawisko cofki). Jezioro od nurtu Odry oddzielają wyspy: Czapli Ostrów, Sadlińskie Łąki, Mienia, Wielka Kępa, Radolin, Czarnołęka, Dębina, Kacza i Mewia. Z południowo-wschodnim brzegiem jeziora sąsiadują łąki i mokradła Rokiciny, Sadlińskie i Trzebuskie Łęgi. W J. Dąbie występuje bogata roślinność wodna. Brzegi zajmuje szeroki pas szuwarów (głównie trzcinowych i oczeretów), za którymi wykształcają się ziołorośla nadrzeczne. Duże powierzchnie zajmują łęgi i zarośla wierzbowe. Wnętrza dużych wysp pokryte są olsami i łęgami jesionowo-olszynowymi.

Występują co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważny teren szczególnie dla ptaków wodno – błotnych w okresie lęgowym, wędrówkowym i zimowiskowym.

W okresie lęgowym obszar zasiedla około 10 % populacji krajowej podróżniczka (PCK i czapli siwej, powyżej 2 % populacji krajowej bielika (PCK), kani czarnej (PCK), kani Rudej (PCK), krakwy, rybitwy białoczelnej (PCK) i rybitwy czarnej. Co najmniej 1 % populacji krajowej następujących gatunków ptaków: batalion (PCK), bąk (PCK), błotniak łąkowy, błotniak stawowy, błotniak zbożowy (PCK), gąsiorek, kropiatka, puchacz (PCK), rybołów (PCK), sowa błotna (PCK), trzmielojad. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: derkacz, jarzębiata, wodniczka (PCK) i zielonka, zimorodek i żuraw. W stosunkowo niskim zagęszczeniu występują bączek (PCK) i orlik krzykliwy (PCK).

W okresie wędrówek występuje co najmniej 1 % populacji szlaku wędrówkowego następujących gatunków ptaków: bielaczek, czernica, gęgawa, gęś białoczelna, gęś zbożowa, głowienka, krakwa i nurogęś. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: cyraneczka (do 3 000 osobn.), krzyżówka (5 000 – 6 000), gągoł (do 3 500), batalion (2 200), łęczak (1 500), czajka (5 000), biegus zmienny (800), rybitwa białoskrzydła (do 300) i łabędż niemy (do 1 000). Ptaki wodno – błotne występują w koncentracjach powyżej 20 000 osobników. Na jesiennym zlotowisku zbiera się do 9 000 żurawi.

W okresie zimy występuje co najmniej 1 % populacji szlaku wędrownego następujących gatunków ptaków: bielaczek, bielik, czernica, gęś zbożowa, głowienka, nurogęś, powyżej 1 % populacji zimującej w Polsce – łabędź krzykliwy. W stosunkowo dużej liczebności występują: łabędź krzykliwy, gęgawa, gągoł, gęś białoczelna, łyska i kormoran. Ptaki wodno – błotne występują w koncentracjach powyżej 20 000 osobników.

Dolina Dolnej Odry, to unikatowe tereny obejmujące rozlewiska Odry, w końcowym biegu rzeki na długości ok. 100 km. Po polskiej stronie rozlewiska zajmują powierzchnię ok. 740 km2. Południowa część doliny jest stosunkowo wąska (do 2-3 km) i cechuje się wysokimi brzegami, w części północnej dolina rozszerza się prawie do 10 km, a Odra rozgałęzia się na dwa ramiona, z których prawe (Regalica) przepływa przez jezioro Dąbie. Ujściowy odcinek Odry nosi nazwę Roztoki Odrzańskiej. Począwszy od Widuchowej, przez około 30 kilometrów Odra płynie dwoma korytami, między którymi rozciągają się zalewane wiosną torfowiska, porośnięte szuwarami, turzycą, zaroślami wiklinowymi, borami bagiennymi i lasami topolowo-wierzbowymi.

Torfowiska poprzecinane są dziesiątkami kanałów, odnóg i starorzeczy Międzyodrza o łącznej długości ponad 200 kilometrów. Dla ochrony tych niezwykle cennych, unikatowych w skali Europy obszarów po stronie niemieckiej ta część doliny Odry chroniona jest jako park narodowy, po stronie polskiej na obszarze 24032 ha utworzono Park Krajobrazowy. Ochroną objęty jest teren Międzyodrza, rozległe poldery i rozlewiska będące jednocześnie olbrzymim zbiornikiem retencyjnym i ostoją bogatego świata ptaków wodnych, bagiennych i drapieżnych.

Obszar Parku jest trudnodostępny, 10% jego powierzchni zajmują wody. Roślinność wodna Międzyodrza jest unikatowa w skali Europy, wiele z żyjących tu gatunków należy do wymarłych w innych krajach. Krajobraz rozlewisk odrzańskich sprawia wrażenie zupełnie pierwotnego. Lasy porastające tereny Międzyodrza to głównie niedostępne olsy bagienne. Z rozległym, płaskim krajobrazem doliny kontrastują jej wysokie strome krawędzie porośnięte lasem i wrzosowiskami. Również fauna tego obszaru jest bardzo bogata, wśród wielu zwierząt występujących tutaj jest bóbr i łoś. Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody Kanał Kwiatowy, obejmujący ochroną tak rzadkie rośliny wodne jak grzybieńczyk wodny, plechowate zielenice, starzec bagienny oraz rezerwat ornitologiczny Kurowskie Błota. Zajmuje on powierzchnię ok. 30 ha i położony jest na wyspie Wielkie Bagno Kurowskie, Obejmuje on stanowiska lęgowe ptaków wodnych i błotnych m.in. czapli siwej, kormorana, myszołowów.

Największe zagrożenia dla obszaru to zanieczyszczenia wód produktami pochodzenia rolniczego, przemysłowego i komunalnego i kłusownictwo.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

Batalion				[ptak ]
bączek					[ptak ]
bąk					[ptak ]
bielaczek				[ptak ]
bielik					[ptak ]
błotniak łąkowy			[ptak ]
błotniak stawowy			[ptak ]
błotniak zbożowy 			[ptak ]
bocian biały				[ptak ]
bocian czarny 				[ptak ]
czapla biała				[ptak ]
derkacz				[ptak ]
gąsiorek				[ptak ]
gęś białoczelna			[ptak ]
jarzębatka 				[ptak ]
kania czarna				[ptak ]
kania ruda				[ptak ]
kropiatka 				[ptak ]
lelek					[ptak ]
łabędź czarnodzioby (mały)		[ptak ]
łabędź krzykliwy			[ptak ]
łęczak					[ptak ]
muchołówka mała			[ptak ]
orlik krzykliwy			[ptak ]
podróżniczek				[ptak ]
puchacz				[ptak ]
rybitwa białoczelna			[ptak ]
rybitwa czarna			[ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)		[ptak ]
rybołów				[ptak ]
sowa błotna				[ptak ]
trzmielojad				[ptak ]
wodniczka				[ptak ]
zielonka				[ptak ]
zimorodek				[ptak ]
żuraw					[ptak ]

Nie stwierdzono na omawianym  terenie realizacji planowanej inwestycji występowania gatunków dziko występujących roślin i zwierząt  objętych ochroną.

Pozostałe obszary Natura 2000 położone są w znacznej odległości od planowanego przedsięwzięcia bez możliwości negatywnego oddziaływania przez inwestycję.

| Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Jeziora Wełtyńskie PLB320018 | 11.70 |
| Puszcza Goleniowska PLB320012 | 13.58 |
| Jezioro Świdwie PLB320006 | 14.79 |
| Zalew Szczeciński PLB320009 | 15.09 |
| Ostoja Wkrzańska PLB320014 | 17.08 |
| Jezioro Miedwie i okolice PLB320005 | 18.64 |
| Łąki Skoszewskie PLB320007 | 25.97 |

| Natura 2000 Specjalne obszary ochrony |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Ostoja Wełtyńska PLH320069 | 10.09 |
| Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018 | 12.10 |
| Torfowisko Reptowo PLH320056 | 15.48 |
| Police - kanały PLH320015 | 15.58 |
| Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 | 16.74 |
| Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 | 18.64 |
| Dolina Tywy PLH320050 | 21.12 |
| Jezioro Stolsko PLH320063 | 23.91 |
| Ostoja Goleniowska PLH320013 | 28.70 |

Położenie inwestycji na tle map z obszarami Natura 2000 przedstawiono w Zał. Nr 10.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia i znaczną odległość od w/w obszarów należy jednoznacznie stwierdzić, iż analizowane przedsięwzięcie nie będzie miało żadnego wpływu na wartościową faunę i florę  obszarów Natura 2000.

# Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji instalacji do pirolizy odpadów oraz w bezpośrednim zasięgu oddziaływania od planowanego obiektu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

# Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia

Niepodejmowanie przedsięwzięcia nie przynosi skutków ujemnych w zakresie ochrony środowiska. Teren do tej pory teren nie był czynny produkcyjnie.

Należy jednak pamiętać, że planowana inwestycja będzie instalacją wykorzystującą w procesie produkcyjnym odpady. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2014, poz. 1413 – tekst jednolity) przedsiębiorcy mają obowiązek zapewnienia odzysku, w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Należy zapewnić 75% poziom odzysku i 15% poziom recyklingu. Zatem Zakład produkcji oleju popirolitycznego i sadzy technicznej będzie ostatnim ogniwem, dzięki któremu zobowiązania zostaną wypełnione obowiązki. Celem nadrzędnym jest ochrona środowiska. Wysoki stopień odzysku odpadów pozwoli na minimalizację ilości odpadów przeznaczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz spełnienie ustawowych wymagań w związku z wykorzystaniem odpadów.

Zużyte opony są jednym z największych problemów w gospodarowaniu odpadami w krajach wysoko rozwiniętych. Zasadniczy problem obciążenia środowiska naturalnego przez zużyte opony wiąże się z bardzo długim okresem naturalnego rozkładu gumy w warunkach środowiska naturalnego. Mieszanki gumowe stosowane do produkcji opon zawierają złożone z długich łańcuchów polimery, które ulegają biodegradacji w okresie do 100 lat. Łączny tonaż rocznej produkcji opon to około 22 mln. ton, natomiast w Polsce roczna produkcja opon osiąga wartość ok. 180 tys. ton.

Spalanie jest kosztowne i skomplikowane, a składowanie jest przedmiotem coraz większej troski. Z drugiej strony, opony stanowią źródło energii oraz wielu wartościowych surowców.

Przez rozkład termiczny, możliwe jest odzyskanie użytecznych produktów w sposób przyjazny dla środowiska.

Obecnie w zakresie przeróbki zużytego ogumienia wyróżniamy przede wszystkim:

- odzysk energetyczny, który polega na spalaniu opon w specjalnie do tego celu dostosowanych piecach,

- recykling materiałowy, który polega na przetworzeniu - mechanicznemu, chemicznemu lub energetycznemu - zużytych opon do postaci surowców gotowych do ponownego użycia i wytworzeniu z nich nowych produktów.

Do roku 2001 w Polsce nie było wdrożonych skutecznych przepisów prawnych, które w sposób systemowy rozwiązywałyby problem odzysku, recyklingu i utylizacji opon. Było tak do czasu wejścia w życie ustawy z dn. 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Nowe przepisy nałożyły na producentów opon obowiązki odzysku z rynku większości (obecnie 75 proc. wyprodukowanego tonażu) wyprodukowanych opon, a na przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej obowiązki ewidencji, składowania i przekazywania do odzysku zużytych opon. W myśl przepisów, jeżeli producenci opon nie odzyskają tonażu uzależnionego bezpośrednio od własnej sprzedaży, ponoszą konsekwencje finansowe.

Według obecnie obowiązujących w Polsce norm, 75 proc. odzyskanego tonażu należy odpowiednio zagospodarować: przynajmniej 15 proc. musi podlegać recyklingowi, natomiast reszta jest odzyskiwana, najczęściej w postaci energii cieplnej - jest to tzw. odzysk energetyczny, w którym surowiec zamieniany jest na energię. W Polsce opony w całości lub części są spalane w specjalnie do tego celu przystosowanych piecach, głównie w cementowniach, a także w ciepłowniach.

Cementownie tworzą główną stronę popytową na alternatywne paliwo, jakim jest guma, ponieważ technologie produkcji w tych zakładach wymagają stosowania w piecach najwyższych temperatur. Są one znacznie wyższe od tych, jakie powstają w piecach ciepłowni. Stąd spalanie opon w cementowniach jest ekonomicznie bardziej uzasadnione - mogą być one bowiem spalane w całości. Trzeba jednak podkreślić, że opony w piecach cementowni stanowią zazwyczaj 10 do 20 % ogółu spalanego paliwa. Celem pracy pieców w cementowniach jest produkcja klinkieru a dosypywanie odpadów do wsadu może mieć miejsce w zakresie ograniczonym tak, aby nie zakłócić głównego celu pracy pieca, którym jest produkcja dobrego jakościowo klinkieru.

Opony, w zależności od technologii jaką dysponuje cementownia, spalane są w częściach - po ich uprzednim rozdrobnieniu - lub w całości. Dla tej gałęzi przemysłu to bardzo cenne paliwo, ponieważ opony mają wyższą kaloryczność w porównaniu do węgla kamiennego. Poza tym, w efekcie ich spalania w piecu cementowni nie powstaje popiół, a w porównaniu z węglem emitowanych jest mniej szkodliwych gazów - głównie dwutlenku węgla i dwutlenku siarki.

Recykling materiałowy opon ma w Polsce około 15 proc. udział w ogólnym tonażu odzysku ogumienia. Opona jest produktem wielomateriałowym. Do jej produkcji poza mieszanką kauczuków naturalnych i syntetycznych potrzeba nierozciągliwych włóknin (kordów) oraz drutów wzmacniających konstrukcję i utrzymujących kształt opony. Wymagana przez bezpieczeństwo jazdy trwałość produktu jest jednocześnie przyczyną utrudnienia odzyskiwania materiałów, z których wyprodukowano opony.

Część z zebranych w ramach systemu odzysku opon służy jako surowiec do produkcji ścieru gumowego wytwarzanego w oparciu o technologię mechanicznego ścierania lub kruszenia gumy w niskich temperaturach (tzw. technologia kriogeniczna) powstający w ten sposób ścier lub granulat wykorzystywany jest do produkcji nawierzchni asfaltowych (mimo wyższych kosztów takie nawierzchnie charakteryzują się lepszymi właściwościami i odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne). Część pozyskanego surowca wykorzystywana jest w przemyśle gumowym np. do produkcji dywaników samochodowych lub okładzin, z których wykonuje się np. boiska i place zabaw. Taki sposób zagospodarowania obejmuje jednak tylko niewielką część pozyskanych w ramach systemowej zbiórki opon.

Recykling materiałowy wymaga odzyskania z opon składników, które posłużyły do ich produkcji. W pierwszej fazie należy więc opony pociąć, rozdrobnić lub rozpuścić. Uzyskiwana w ten sposób guma jest dalej rozdrabniana i podlega obróbce termicznej. W mechanicznym procesie rozdrabniania uzyskuje się różnej wielkości cząsteczki gumy: pył gumowy, miał gumowy, granulat bądź grys. Oprócz gumy, uzyskuje się również stal.

Przyszłością dla ekologicznego i efektywnego zagospodarowania zużytych opon może być ich piroliza czyli specjalny proces w wyniku którego z opon otrzymuje się olej, węgiel (w postaci sadzy) oraz złom stalowy.

Piroliza jest procesem rozkładu termicznego substancji prowadzonym poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury, ale bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi. Jest to proces zazwyczaj wysokotemperaturowy. W trakcie pirolizy bardziej złożone związki chemiczne wchodzące w skład pirolizowanej substancji, ulegają rozkładowi do prostszych związków o mniejszej masie cząsteczkowej.

Technologia ta chociaż oferowana już przez wiele firm nie znalazła jak dotąd szerszego zastosowania w krajowym systemie recyclingu opon.

Instalacja będzie pełniła przede wszystkim rolę instalacji doświadczalnej, która będzie miała na celu opracowanie nowych technologii, m.in. pirolizy w reaktorze pirolitycznym o innowacyjnej konstrukcji pozwalającej na frakcjonowanie produktów na różne frakcje, wyodrębnienia nowych produktów z oleju popirolitycznego. Instalacja umożliwi pracę nad wdrożeniem systemów oczyszczania gazu, uszlachetniania oleju popirolitycznego oraz przeróbki sadzy technicznej.

# Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia

### 6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny

Nie planuje się innych wariantów planowanego przedsięwzięcia poza omówionym w rozdziale 2 niniejszego raportu.

Wybrana lokalizacja projektowanego przedsięwzięcia jest korzystna z następujących powodów:

- teren przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach form ochrony przyrody, podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

- teren przedsięwzięcia nie jest usytuowany w granicach obszarów Natura 2000,

- teren przedsięwzięcia jest usytuowany na terenach przemysłowych.

Wyboru technologii i urządzeń Inwestor dokonał pod kątem poprawy stanu środowiska naturalnego. Celem była wysokosprawna produkcja oleju popirolitycznego, przy jednoczesnym, jak najmniejszym niekorzystnym wpływie na poszczególne komponenty środowiska.

Przeanalizowano następujące aspekty:

- Sposób zagospodarowania odpadów,

- Typ surowców jako składniki nadawy,

- Możliwość zagospodarowania powstających odpadów,

- Powstawanie ścieków.

Obecnie w zakresie przeróbki odpadów stwarzających problemy w zagospodarowaniu - zużytego ogumienia, odpadów gumowych - wyróżniamy przede wszystkim:

- odzysk energetyczny, który polega na spalaniu w specjalnie do tego celu dostosowanych piecach,

- recykling materiałowy, który polega na przetworzeniu - mechanicznemu, chemicznemu lub energetycznemu - odpadów do postaci surowców gotowych do ponownego użycia i wytworzeniu z nich nowych produktów.

Spalanie jest kosztowne i skomplikowane, a składowanie jest przedmiotem coraz większej troski. Odpady stanowią źródło energii, jednakże zapotrzebowanie na ciepło dla miasta Szczecina jest całkowicie pokryte przez funkcjonujące już zakłady. Jak dotąd cementownie tworzą główną stronę popytową na alternatywne paliwo, jakim jest guma, ponieważ technologie produkcji w tych zakładach wymagają stosowania w piecach najwyższych temperatur. Są one znacznie wyższe od tych, jakie powstają w piecach ciepłowni. Stąd spalanie opon w cementowniach jest ekonomicznie bardziej uzasadnione - mogą być one bowiem spalane w całości.

Przez rozkład termiczny, możliwe jest odzyskanie użytecznych produktów w sposób przyjazny dla środowiska. W związku z powyższym Inwestor zadecydował o wyborze technologii mającej na celu maksymalne wykorzystanie odpadów.

Przerobione opony oraz odpady gumowe mogą służyć jako surowiec do produkcji ścieru gumowego wytwarzanego w oparciu o technologię mechanicznego ścierania lub kruszenia gumy w niskich temperaturach (tzw. technologia kriogeniczna) powstający w ten sposób ścier lub granulat wykorzystywany jest do produkcji nawierzchni asfaltowych. Część pozyskanego surowca może być wykorzystywana w przemyśle gumowym np. do produkcji dywaników samochodowych lub okładzin, z których wykonuje się np. boiska i place zabaw. Jednakże taki sposób zagospodarowania obejmie tylko niewielką część pozyskanych w ramach systemowej zbiórki opon.

Przyszłością dla ekologicznego i efektywnego zagospodarowania zużytych opon może być ich piroliza czyli specjalny proces w wyniku którego z opon otrzymuje się olej popirolityczny, węgiel (w postaci sadzy) oraz złom stalowy.

Inną formą odzysku surowcowego jest zgazowanie, przebiegające dwustopniowo. Do zgazowania używa się dwutlenku węgla oraz pary wodnej. W pierwszym etapie w warunkach niedoboru powietrza oraz temperaturze (600-800°C) materiał wsadowy w postaci zbrykietowanego węgla brunatnego oraz tworzyw sztucznych zostaje przetworzony w gaz palny i mineralną pozostałość. W drugim etapie gaz palny przepływa rurociągiem do komory dopalania, gdzie w temperaturze 1000-1400°C jest dokładnie spalany. Produktem syntezy w procesie zgazowania jest metanol. W procesie tym można prowadzić odzysk energetyczny. Wszystkie metale ciężkie i część siarki wprowadzona wraz z materiałem pozostają w popiele. W wyniku prowadzenia procesu zgazowania powstaje od 2 do 4% popiołu, który może być surowcem do produkcji farb antykorozyjnych.

Zagospodarowanie odpadów zużytych opon i odpadów gumowych może kształtować się w różnych kierunkach w zależności od rodzaju odpadu, jednakże wszystkie mogą być substratem do produkcji substancji organicznych.

Wszystkie frakcje olejowe będą wykorzystywane w celu wytworzenia produktu końcowego (oleju popirolitycznego o właściwościach zbliżonych do oleju grzewczego) jako dodatku myjącego do oleju grzewczego (np. olej opałowy ciężki 3).

Wykorzystanie odpadowych opon i odpadów gumowych umożliwia produkcję oleju popirolitycznego i sadzy technicznej oraz innych produktów (np. limonen), które po niewielkiej obróbce mogą być stosowane na rynku, bez dodatkowych zabiegów typu rafinacja. Zatem zastosowanie procesu pirolizy przy użyciu odpadów pozwala na produkcję pełnowartościowego produktu.

### 6.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzyskaniem ich wyboru

Przyjęty do rozważań wariant budowy instalacji pirolizy spełnia wszelkie wymogi ochrony środowiska. Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko powodują minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Wytwarzany gaz popirolityczny będzie wykorzystywany do ogrzewania reaktora pirolitycznego oraz do produkcji energii elektrycznej. Gaz będzie oczyszczany przed spaleniem, natomiast ciepło spalin będzie odzyskiwane w wymienniku ciepła i wykorzystywane w procesie technologicznym.

Jednym z głównych celów projektu jest opracowanie nowej technologii wytwarzania uszlachetnionej sadzy technicznej i uszlachetnionego oleju popirolitycznego z odpadów gumowych z zastosowaniem metody ciągłej pirolizy. Dla potrzeb tego opracowania w ramach projektu zostanie zaprojektowana i zbudowana pilotażowa instalacja w skali demonstracyjnej, która charakteryzować się będzie zdolnością produkcyjną umożliwiającą zweryfikowanie tej technologii w warunkach rzeczywistego procesu. Technologia i instalacja tworzyć będą system technologiczno-aparaturowy o zintegrowanej właściwości, posiadający zdolność badawczą i produkcyjną. Stworzone zostaną kompleksowe warunki do realizowania rozwoju intelektualnego, technicznego i technologicznego dla osiągania celu gospodarczego w postaci sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych i osiągania celu społecznego w postaci gospodarczego, ekologicznego zagospodarowania masowych odpadów gumowych.

W wyniku realizacji inwestycji opartej na innowacyjnej technologii możliwe będzie:

- wykonanie badań przemysłowych w celu stworzenia nowej wiedzy niezbędnej do opracowania parametrów technologicznych procesu przetwarzania opon na sadzę techniczną i olej popirolityczny,

- dobór materiałów i technologii materiałowych do zaprojektowania i wykonania pilotażowej instalacji w celu zapewnienia stabilnej i bezawaryjnej pracy,

- dobór metod i technik kontroli jakości jednostkowych procesów technologicznych w celu uzyskania jednorodnych parametrów produktów o możliwie najwyższej jakości i wartości rynkowej,

- uszlachetnienie oleju popirolitycznego poprzez obniżenie zawartości siarki (do poziomu poniżej 0,5%) i dalszy przerób w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej i ekologicznej,

- obniżenie energochłonności instalacji poprzez wykorzystanie ciepła procesowego i gazu procesowego w celu poprawy efektywności ekonomicznej i ekologicznej,

- uszlachetnienie sadzy technicznej poprzez jej oczyszczenie i dokładne rozdrobnienie (poniżej 20 μm) w celu zwiększenia możliwych zastosowań przemysłowych i poprawy efektywności ekonomicznej,

- opracowanie projektu technicznego, wykonanie i rozruch instalacji,

- testowanie (walidacja) technologii i badanie jakości uzyskanych produktów.

Innowacyjność techniczna i technologiczna rezultatu projektu polega na:

- ciągłym i stabilnym procesie pirolizy,

- innowacyjnej konstrukcji reaktora,

- braku emisji szkodliwych substancji do środowiska,

- zastosowaniu automatycznego komputerowego systemu monitorowania i sterowania procesem (nie stosowanego dotychczas w tego typu instalacjach);

- zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze zasilania paliwem i ogrzewania reaktora,

- wykorzystaniu ciepła procesowego i gazu procesowego do zasilania instalacji i produkcji prądu, z zastosowaniem metod nie stosowanych dotychczas w tego typu instalacjach,

- zautomatyzowanym procesie rozdrabniania i dozowania surowca wsadowego (odpadu gumowego),

- zastosowaniu innowacyjnego systemu odsiarczania gazu procesowego i oczyszczania spalin (nie stosowanego dotychczas w tego typu instalacjach),

- uszlachetnieniu oleju popirolicznego z zastosowaniem innowacyjnego procesu technologicznego (np. wydzielenie limolenu lub innych cennych surowców mających zastosowanie przemysłowe),

- uszlachetnieniu sadzy technicznej np. poprzez jej rozdrobnienie i oczyszczenie.

# Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. Emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych oraz emisja hałasu nie spowodują oddziaływania transgranicznego, uciążliwość inwestycji będzie zamykała się w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny, dodatkowo znaczna odległość od granicy uniemożliwia takie oddziaływanie.

Nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska przy właściwej eksploatacji projektowanej inwestycji. Zakład produkcji oleju popirolitycznego  i sadzy technicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2013, poz. 1479), nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie istnieje zatem obowiązek sporządzenia, zgodnie z art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, programu zapobiegania awariom. Nie ma również obowiązku sporządzania zgodnie z art. 253 w/w ustawy – raportu o bezpieczeństwie.

Olej popirolityczny będzie magazynowany w zbiornikach o pojemności 2 x 60 m3, biorąc pod uwagę gęstość paliwa w wysokości 0,82 g/cm3, ilość magazynowanego oleju popirolitycznego będzie wynosiła ok. 100 Mg. Zatem ilość magazynowanego oleju nie przekracza progu 2500 Mg dla zakładów o zwiększonym ryzyku oraz progu 25 000 Mg dla zakładów o dużym ryzyku dla magazynowania produktów naftowych.

W przyszłości Inwestor rozważa możliwość zakupu zbiorników magazynowych od BALTCHEM S.A., jednakże dystrybucja oraz nadzór nad magazynowaniem substancji wraz z przejęciem obowiązków wynikających z magazynowania produktów będzie po stronie BALTCHEM S.A.

Również ilość zgromadzonego gazu popirolitycznego  jako substancji skrajnie łatwopalnej nie jest większa niż 50 Mg dla zakładów o zwiększonym ryzyku oraz nie jest większa niż 200 Mg dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wytworzony gaz popirolityczny bezpośrednio po wytworzeniu w reaktorze pirolitycznym jest kierowany do generatorów prądu oraz komory dopalającej. Gaz może być magazynowany w dwóch zbiornikach o łącznej pojemności do 1000 m3, które będą spełniały funkcję buforu, a następnie gaz, jest w całości wykorzystywany w ciągu technologicznym. Przy założeniu całkowitego zapełnienia obu zbiorników oraz gęstości gazu na poziomie 0,716 kg/m3, ilość gazu wyniesie maksymalnie 0,716 Mg. Przewiduje się również magazynowanie gazu LPG w zbiorniku o pojemności do 50 m3. Zakładając maksymalne napełnienie skroplonym gazem, ilość zgromadzonego LPG, może wynosić 26 Mg.

Inwestor będzie przeprowadzał niezbędne czynności, modernizacje mające na celu zapobiegnięcie awariom, których skutki mogą wpłynąć niekorzystnie na środowisko. Są to m. in. modernizacje, naprawy i kontrole których celem jest nie tylko utrzymanie sprawnych maszyn lecz usunięcie usterek mogących być w przyszłości powodem zaistnienia awarii oraz systematyczne przeprowadzanie kontroli poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji.

Instalacja będzie wyposażona w czujniki pomiaru ciśnienia, temperatury, przepływu, zawory regulacyjne oraz zawory bezpieczeństwa. Cały proces pirolizy, wraz z operacjami rozdrabniania surowców, będzie objęty systemem centralnego sterowania, monitoringu i wizualizacji poszczególnych parametrów procesowych. System taki pozwoli na wczesne wykrywanie nieprawidłowości i zapobieganie nieprawidłowościom w poszczególnych operacjach mających wpływ na pracę całej instalacji. Taki centralny system umożliwi skuteczne zapobieganie powstawaniu sytuacji awaryjnych.

Również w przypadku sytuacji awaryjnych zachowane będą wszelkie zasady bezpieczeństwa. W przypadku awarii poza reaktorem nastąpi sygnał do podajnika surowca o zatrzymaniu podawania odpadów do reaktora. Gaz przekierowany zostanie w takiej sytuacji do zbiorników buforowych gazu. W przypadku awarii w obrębie reaktora, wówczas również następuje zatrzymanie podawania surowca do reaktora. Gaz będący w układzie pozostaje tam dzięki zastosowaniu zaworów jednokierunkowych, natomiast gaz z reaktora kierowany jest do zbiornika buforowego. W przypadku konieczności wejścia do wnętrza reaktora przez obsługę, reaktor jest przedmuchiwany gazem inertnym (np. azotem) w celu usunięcia resztek gazu popirolitycznego. Po otrzymaniu sygnału z systemu komputerowego o panującej wewnątrz reaktora atmosferze, reaktor może zostać rozhermetyzowany. W związku z powyższym nie nastąpi niekontrolowana emisja szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego w dużej ilości. Niemniej jednak instalacja będzie wyposażona w sieć zaworów bezpieczeństwa, z których upust gazu będzie możliwy. Wyłącznie dla takich sytuacji została określona emisja zanieczyszczeń do środowiska.

Do celów p.poż. przewidziano podłączenie do systemu wodociągowego sieci p.poż. obsługiwanego przez Spółkę Baltchem. Przewiduje się również realizację zbiornika wody p.poż o pojemności do 500 m3 zlokalizowanego  w sąsiedztwie zbiorników magazynowaych na gaz wraz z przepompownią. Przedsięwzięcie będzie wyposażone w czujniki wykrywające atmosferę wybuchową oraz instalację tryskaczową w hali rozdrabniarek oraz hali produkcyjnej.

Zastosowane energooszczędne rozwiązania projektowe pozwolą na racjonalne gospodarowanie energią.

Projektowana budowa nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko przyrodnicze. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdują cenne przyrodniczo siedliska flory i fauny.

Wytwarzane odpady komunalne zbierane są w pojemnikach ustawionych na terenie zakładu i okresowo usuwane, nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska. Opróżnianie pojemników wykonywane jest przez specjalistyczne przedsiębiorstwo oczyszczania. Odpady przemysłowe będą magazynowane w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach magazynowania.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się lokalizowania na zewnątrz budynków urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Poziom hałasu będzie spełniał wymogi wg obowiązujących przepisów. W analizowanym przypadku nie jest wymagana budowa ekranu akustycznego minimalizującego wpływ na tereny chronione.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się stosowania urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego.

Z tytułu oddziaływania wszystkich elementów na środowisko, granica oddziaływania planowanego przedsięwzięcia Zakładu produkcji odzysku odpadów gumowych na środowisko w fazie budowy i eksploatacji  zamyka się w obszarze działki Inwestora.

# Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko

### 8.1. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie ma siedlisk przyrodniczych, skupisk grzybów. Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z chronionymi elementami środowiska przyrodniczego. W pobliżu inwestycji znajdował się drzewostan do likwidacji, jednakże został on usunięty zgodnie z warunkami decyzji na wycinkę drzew.

Lokale mieszkalne są oddalone od Inwestycji o znaczne odległości i eksploatacja instalacji nie będzie uciążliwa dla terenów mieszkaniowych. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie ma miejsc lęgowych zwierząt.

W planowanym przedsięwzięciu wyklucza się ujemne oddziaływanie na wodę z uwagi na prowadzenie procesu bez możliwości zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych.

Emisja do atmosfery będzie niezorganizowana ze środków transportu oraz ze spalania gazu opałowego i paliwa pomocniczego.

Na terenie nie znajdują się siedliska zwierząt, nie stwierdzono wystepowania grzybów.

W planowanym przedsięwzięciu wyklucza się ujemne oddziaływanie na wodę. Teren, na którym realizowana jest inwestycja jest to teren przemysłowy, całkowicie zagospodarowany. Woda używana do celów technologicznych – uzupełnienie obiegów wody chłodzącej i zastosowanie zamgławiania - nie powoduje powstawania ścieków.

W celu dotrzymania obowiązujących norm hałasu dla pory dziennej i nocnej, dla terenów chronionych akustycznie, zastosowane będą rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, takie jak:

- stosowanie nowoczesnych technologii o jak najmniejszej uciążliwości akustycznej,

- rozdrabnianie odpadów wyłącznie w porze dziennej,

- ograniczenie czasu pracy silników maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym,

- stosowanie odpowiedniego systemu pracy i wyłączanie silniki urządzeń nie pracujących w danej chwili,

- minimalizowanie czasu pracy silników na najwyższych obrotach,

- nie przeciążanie maszyn oraz pojazdów,

- prowadzenie załadunku i rozładunku surowca na zgaszonym silniku pojazdów transportu,

- stosowanie nowoczesnego wyciszonego sprzętu budowlanego i transportowego,

- wykonywanie prac o zwiększonej emisji hałasu, w porze dziennej w godzinach 6 – 22.

### 8.2. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz

Wariant projektowany praktycznie nie będzie oddziaływał na krajobraz. Teren, na którym będzie realizowana inwestycja jest całkowicie zagospodarowany i położony wśród terenów zagospodarowanych przemysłowo. Wpływ przedsięwzięcia na klimat i krajobraz nie będzie negatywny. W wariancie projektowanym powierzchnia ziemi jest w pełni chroniona. Ingerencja w powierzchnię ziemi nastąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia i będzie związana z posadowieniem obiektów technologicznych.

### 8.3. Oddziaływanie na dobra materialne

Planowana Inwestycja nie będzie w żaden sposób oddziaływała na dobra materialne. Inwestycja nie będzie zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków mieszkalnych.

### 8.4. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencję zabytków

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na zabytki i krajobraz kulturowy.

### 8.5. Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w podrozdziałach 8.1. ÷ 8.4.

Inwestycja będzie posiadała elementy zabezpieczające przed szkodliwym działaniem na środowisko i poszczególne jego elementy. Skanalizowanie wód opadowych oraz zastosowanie separatorów olejowych zabezpieczy wody gruntowe i glebę przed zanieczyszczeniem. Emisja substancji nastąpi wyłącznie ze spalania gazu popirolitycznego i paliwa pomocniczego oraz niezorganizowana ze spalania paliwa w pojazdach.

# Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji

### 9.1. Wpływ przedsięwzięcia na podłoże gruntowe i wody podziemne

Uruchomienie Zakładu do pirolizy odpadów gumowych nie wprowadza żadnego ujemnego wpływu na podłoże gruntowe i wody podziemne.

Ścieki technologiczne z instalacji pirolizy odpadów gumowych nie występują. Ścieki przemysłowe z węzła przygotowania wody odprowadzane będą do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz docelowo do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (do czasu wykonania przyłącza kanalizacyjnego – do zbiornika bezodpływowego). Ścieki socjalne z węzła sanitarnego przy rozdrabnianiu odpadów odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, natomiast ścieki z pozostałych węzłów sanitarnych do zbiorników bezodpływowych do czasu podłączenia do sanitarnej kanalizacji zewnętrznej.

Planowana inwestycja w fazie budowy i użytkowania nie stanowi zagrożenia dla gruntu i wód podziemnych.

W fazie budowy wszelkie prace prowadzone będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, rodzaj i stan techniczny sprzętu zastosowanego podczas budowy zapewni ochronę podłoża przed zanieczyszczeniem paliwami i smarami. Plac budowy będzie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a pracownicy będą przeszkoleni w zakresie ich stosowania. Wykopy będą prowadzone ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do ich zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych i zanieczyszczenia gruntu wycieki te niezwłocznie będą usuwane, a grunt będzie przekazywany do utylizacji. Zaplecze budowlane oraz miejsca gromadzenia odpadów i materiałów będą zorganizowane i prowadzone zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren będzie przywrócony do poprzedniego stanu. Na terenie objętym zapleczem i pracami budowlanymi utrzymywany będzie porządek. Paliwa oraz inne substancje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego nie będą przechowywane na terenie budowy. Prowadzący budowę będzie unikać zanieczyszczenia odpadami stałymi i ciekłymi podczas prowadzenia robót budowlanych. Prace będą prowadzone w sposób minimalizujący ilość powstających odpadów. Odpady będą gromadzone selektywnie w odpowiednio do tego przystosowanych miejscach oraz pojemnikach, które posiadają szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem lub rozlewem odpadu w trakcie magazynowania, transportu i czynności załadunkowo – rozładunkowych w przypadku odpadów płynnych. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w przystosowanych do tego pojemnikach zabezpieczających środowisko gruntowo – wodne przed przenikaniem substancji niebezpiecznych. Przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały będą magazynowane w wydzielonych do tego celu miejscach w sposób bezpieczny dla środowiska.

W fazie eksploatacji podłoże gruntowe i wody podziemne będą chronione przez niekorzystnym oddziaływaniem. Produkcja będzie realizowana w budynkach ze szczelną podłogą. Ścieki technologiczne z instalacji pirolizy nie będą powstawały. Ścieki przemysłowe z węzła przygotowania wody będą odprowadzane do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a następnie docelowo do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (do czasu wykonania przyłącza kanalizacyjnago – do zbiornika bezodpływowego). Ścieki te w rzeczywistości będą „czystą” wodą o wyższej zawartości soli, które w wodzie uzdatnionej zostaną usunięte. Ścieki socjalne będą kierowane do zbiorników bezodpływowych (z wszystkich węzłów), a po wykonaniu przyłącza - do sanitarnej kanalizacji zewnętrznej (oprócz węzła przy rozdrabnianiu odpadów).

### 9.2. Zagadnienie gospodarki wodno – ściekowej i odpady

### 9.2.1. Zapotrzebowanie na wodę

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie wody na poziomie 5 m3/dzień. Zaplecze socjalne placu budowy będzie zorganizowane w kontenerach technicznych, z wykorzystaniem własnego układu instalacji wodnej. Dla ścieków sanitarnych będą  wykorzystywane przenośne urządzenia sanitarne.

W fazie eksploatacji woda dostarczana będzie z wodociągu dostawcy zewnętrznego.

Zapotrzebowanie wody na cele socjalne:

Całkowite zużycie wody na cele socjalne obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia

wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), gdzie szacuje się na jednego zatrudnionego:

Qmax/miesiąc = 1,5 m3/miesiąc (pracownicy fizyczni)

oraz

Qmax/miesiąc = 0,45 m3/miesiąc (obsługa biura)

Zakłada się zatrudnienie ok. 22 pracowników fizycznych, ok. 8 operatorów (nadzór techniczny) oraz ok. 8 pracowników biurowych. Praca będzie prowadzona na trzech zmianach.

W związku z powyższym zapotrzebowanie na wodę wyniesie maksymalnie 40,5 m3/miesiąc, czyli 486 m3/rok.

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne:

Woda będzie wykorzystywana do:

- podczas rozruchu do napełnienia zamkniętego układu chłodzenia  - maksymalnie 100 m3. Później ilości wody dostarczane będą jedynie do uzupełniania ubytków. Układ zamknięty oznacza, iż obieg wody odbywa się w zamkniętym układzie bez wypompowywania ścieków. W procesie tym nie powstają ścieki technologiczne. Woda ta, nie będzie miała kontaktu z jakimikolwiek zanieczyszczeniami, będzie ona przebiegała w zamkniętych układach rurociągów, czy wężownic. Ubytki można będzie uzupełnić wodą z wodociągu poddaną uzdatnieniue w węźle przygotowania wody. Ubytki mogą powstawać w skutek nieszczelności systemu chłodzenia lub parowania.

- wytworzenia pary wodnej, która w ilości ok. 5 kg/h będzie podawana do podajnika głównego i do reaktora pirolitycznego.

Stacja przygotowania wody będzie pracować okresowo, w razie potrzeb. Woda uzdatniona magazynowana będzie w zbiorniku o pojemności do 200 m3. Maksymalna ilość zużywana do uzupełnienia strat cieczy wyniesie ok. 2,5 m3/h, 15,16 m3/miesiąc, czyli 182 m3/rok. Dodatkowo przewiduje się mycie urządzeń technologicznych. Operacja ta będzie wykonywana raz w miesiącu. Maksymalne miesięczne zużycie wody wyniesie 15 m3, czyli ok. 180 m3/rok.

Do wytworzenia pary potrzebne jest rocznie ok. 44 m3 wody.

- Przewiduje się pobór wody również do systemu zamgławiania w sekcji rozdrabniania odpadów. Przewidywane zużycie wody wyniesie 20 l/h, zatem roczne zużycie wyniesie 87,6 m3/rok.

Łączny pobór wody wyniesie 979,6 m3/rok.

### 9.2.2. Zagadnienia ściekowe

Ścieki sanitarne w ilości pobieranej wody do celów socjalnych odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych, natomiast po wykonaniu przyłącza – do sanitarnej kanalizacji zewnętrznej. Ścieki socjalne z węzła sanitarnego rozdrabniania odpadów będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego. Ilość powstających ścieków socjalnych przewiduje się na poziomie 486 m3/rok.

Ścieki technologiczne w instalacji do pirolizy odpadów nie powstają. Woda zużywana jest do uzupełniania strat związanych np. parowaniem lub ewentualnymi przeciekami oraz do produkcji pary wodnej. Woda uzdatniana jest w stacji uzdatniania wody. Maksymalna ilość ścieków powstających ze stacji uzdatniania wody wyniesie 182 m3/rok.

Ścieki ze stacji uzdatniania wody odprowadzane będą docelowo do kanalizacji sanitarnej (do czasu wykonania przyłącza – do zbiornika bezodpływowego).

Woda pobierana jest również do systemu zamgławiania sekcji rozdrabniania odpadów. Woda jest rozpraszana bez zastojów cieczy w celu minimalizowania pylenia oraz eliminowania atmosfery wybuchowej. Ścieki z procesu zamgławiania nie będą powstawały.

Łączna ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej wyniesie 668 m3/rok.

Woda zużywana do czyszczenia instalacji nie będzie powodowała powstawania ścieków. Zużyta woda, jako zaolejona woda będzie odprowadzana do zbiornika podziemnego, w którym magazynowana będzie również zaolejona woda z uszlachetniania oleju, a następnie jako odpad o kodzie 07 01 08* przekazywana uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania.

Wody opadowe z terenu inwestycji będą odprowadzane do ziemi poprzez powierzchniowe wchłanianie oraz do wód powierzchniowych przy użyciu istniejącego kolektora wód opadowych oraz istniejącego wylotu W-7.

Wody opadowe i roztopowe z terenów zielonych oraz z części terenów utwardzonych będą odprowadzane poprzez powierzchniowe wchłanianie bezpośrednio do gruntu.

Wody opadowe z istniejących dróg, placów i wanien betonowych, czyli terenów utwardzonych i szczelnych, poprzez wpusty drogowe oraz wody opadowe z dachów, będą kierowane do istniejącego kolektora wód opadowych i odprowadzane istniejącym wylotem W-7. Wody opadowe z dachów mogą być odprowadzane bez oczyszczania, natomiast wody opadowe z terenów uszczelnionych będą odprowadzane poprzez separator substancji ropopochodnych.

Wody opadowe z tac betonowych będą odprowadzane do kanalizacji wód opadowych po ręcznym przestawieniu zaworu spustowego przez pracownika, wyłącznie po stwierdzeniu braku śladów zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi w wodach. W przypadku zanieczyszczenia, całość zgormadzonej wody opadowej, przekazywana jest jako odpad do uprawnionego odbiorcy do dalszego zagospodarowania.

Na terenie inwestycji przewiduje się wykorzystanie istniejącego zbiornika podziemnego do magazynowania odpadów z uszlachetniania oleju oraz z mycia instalacji. Będą to zaolejone wody. Odpad ten będzie przekazywany do uprawnionego odbiorcy. Ze względu na zaolejony charakter wód przewiduje się wykonanie stanowiska załadunku w formie szczelnej tacy z odprowadzeniem ewentualnych odcieków ponownie do zbiornika. Stanowisko załadunku będzie odcięte od systemu kanalizacji wód opadowych.

Wody opadowe ujęte w szczelne systemy kanalizacji, poza wodami z dachów, będą spływać do odwodnienia a dalej do osadnika piasku i zawiesin, który będzie stanowić pierwszy stopień oczyszczania. Drugi stopień oczyszczania stanowi separator.

W instalacji podczyszczania ścieków wychwycone powinny zostać:

-  piaski oraz błotna zawiesina,

-  oleje mineralne.

Wody opadowe z dachów nie wymagają oczyszczania.

Wody będą kierowane do istniejącego kolektora i odprowadzane istniejącym wylotem W-7. Dla odprowadzanych wód opadowych wylotem W-7 wydane zostało pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie to stanowi Zał. Nr 14. Pozwolenie to zostanie odnowione, zaktualizowane do warunków niniejszego przedsięwzięcia i wydane, po uzyskaniu zgody właściciela wylotu, dla Inwestora.

Aktualnie decyzja nie została wygaszona, a na terenie objętym pozwoleniem nie jest prowadzona działalność.

Cała powierzchnia działki wynosi ok. 1,6 ha.

Ilości ścieków opadowych, odprowadzanych z planowanego przedsięwzięcia wyliczono według poniższych wzorów:

- maksymalna ilość opadów przekraczana raz w roku dla deszczu piętnastominutowego:

qmax = Ψ x q x F x φ (dm3/s)		Qmax = qmax x t (m3/d)

- średnia ilość opadów w dni z opadem ponad 1 mm

Qśrd = (Ψ x φ x h) / n (m3/d)

gdzie:

q – natężenie deszczu – 96 l/s/ha

φ  – współczynnik opóźnienia = 1

F – powierzchnia łączna zlewni = 1,6 ha

t – czas trwania deszczu = 900 s/dobę

h – opad roczny = 0,537 m

n – ilość dni w roku z opadem powyżej 1 mm = 100 ÷ 120

Wyniki obliczeń przedstawiają się następująco:

dla całego terenu:

Qmax = (96 x 1 x 1,6 x 900) / 1000 = 138,24 m3/d

Qśrd = (1,6 x 0,537 x 104) / 110 = 78,11 m3/d

odprowadzanie powierzchniowe:

Qmax = (96 x 1 x 1,6 x 900) / 1000 = 27,65 m3/d

Qśrd = (1,6 x 0,537 x 104) / 110 = 15,62 m3/d

odprowadzanie do wód powierzchniowych:

Qmax = (96 x 1 x 1,6 x 900) / 1000 = 110,59 m3/d

Qśrd = (1,6 x 0,537 x 104) / 110 = 62,49 m3/d

Odprowadzanie wód opadowych do wód powierzchniowych może nastąpić wyłącznie na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych. Pozwolenie wodnoprawne zostanie wydane dla Inwestora przed oddaniem inwestycji do użytkowania.

### 9.2.3. Gospodarka odpadami

### 9.2.3.2. Faza budowy

Gospodarkę odpadami w fazie realizacji przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2012, poz. 21 ze zm.).

Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, usuwania odpadów z miejsc powstawania, a także wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

Klasyfikację odpadów wykonano  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923).

Odpady dla fazy budowy zgodnie z w/w klasyfikacją, znajdują się w zasadniczej grupie kodowej 15, 17 i 20.

„15” - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach .

„17" -  odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

„20”   -  odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

W czasie budowy będą wytwarzane następujące odpady:

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – w tej grupie odpadów znajdą się papierowe opakowania, np. worki papierowe po materiałach budowlanych,

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych – w tej grupie odpadów znajdą się opakowania z tworzyw sztucznych, np. po chemii budowlanej oraz różnego rodzaju folie, np. po materiałach izolacyjnych, a także worki foliowe,

15 01 03 Opakowania z drewna – w tej grupie odpadów znajdą się głównie palety, na których będą przywożone materiały budowlane,

15 01 10* Opakowania zwierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) – w tej grupie odpadów znajdują się opakowania np. po farbach, rozpuszczalnikach, smole,

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – w tej grupie odpadów znajdą się niewykorzystane resztki betonu oraz kawałki cegieł,

17 02 03 Tworzywa sztuczne – w tej grupie odpadów znajdą się niewykorzystane części rur,

17 03 03* Smoła i produkty smołowe – w tej grupie odpadów znajdą się niewykorzystane produkty smołowe,

17 04 05 Żelazo i stal – w tej grupie odpadów znajdą się niewykorzystane części materiałów konstrukcyjnych,

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 – w tej grupie odpadów znajdą się niewykorzystane części kabli i przewodów,

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – w tej grupie odpadów znajdzie się zmienia z wykopów, np. z fundamentowania lub konieczności położenia kabla ziemnego - wydobyta z wykopów ziemia wykorzystana w granicach terenu Inwestora nie jest odpadem,

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – w tej grupie odpadów znajdą się niewykorzystane resztki materiałów izolacyjnych typu styropian, wełna mineralna,

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w tej grupie odpadów znajdą się odpady powstałe w węźle socjalnym.

Rodzaje przewidzianych do wytworzenia odpadów i ich klasyfikacja

Tabela nr 1/0

| Lp. | Rodzaje odpadów | Klasyfikacja – kod. wg Dz.U. 2014, poz. 1923 | Planowane ilości w roku | Planowany sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FAZA BUDOWY |
| 1 | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 0,2 | Odbiór przez uprawnioną firmę |
| 2 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 0,2 | Odbiór przez uprawnioną firmę |
| 3 | Opakowania z drewna | 15 01 03 | 1,0 | Odbiór przez uprawnioną firmę |
| 4 | Opakowania zwierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 15 01 10* | 0,1 | Odbiór przez uprawnioną firmę |
| 5 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | 500 Mg | Odbiór przez firmę uprawnioną lub osoby fizyczne, wykorzystanie w fazie budowy – odzysk R5 |
| 6 | Tworzywa sztuczne | 17 02 03 | 0,1 | Odbiór przez uprawnioną firmę |
| 7 | Smoła i produkty smołowe | 17 03 03* | 0,1 | Odbiór przez uprawnioną firmę |
| 8 | Żelazo i stal | 17 04 05 | 20 Mg | Odbiór przez uprawnioną firmę |
| 9 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 17 04 11 | 1,1 | Odbiór przez uprawnioną firmę |
| 10 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 17 06 04 | 1,5 Mg | Odbiór przez uprawnioną firmę |
| 11 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 3,0 | Odbiór przez uprawnioną firmę |

Uwaga:

Wytwórcą odpadów w fazie budowy jest Wykonawca robót budowlanych, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Aspekty prawne w postępowaniu odpadami.

Aspekty prawne  w postępowaniu odpadami wynikają z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2012, poz. 21 ze zm.).

Obiekt będzie wytwarzać odpady niebezpieczne w fazie budowy w ilości nie większej niż 1 Mg oraz odpady inne niż niebezpieczne w ilości nie większej niż 5 000 Mg/rok. Powstające odpady nie powstają w związku z eksploatacją instalacji.

Powyższe dotyczy fazy budowy.

Wytwórcą odpadów jest usługobiorca prac budowlanych.

Zasady Bezpiecznego Magazynowania Odpadów

Planowany sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów podano w rubryce 5 Tabeli 1/0 Oceny.

Możliwość przekazywania odpadów do unieszkodliwienia.

Określono w rubryce 5 Tabeli 1/0  dla poszczególnych rodzajów odpadów.

Warunki bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami

W szczególności należy zabezpieczyć:

•  selektywne gromadzenie odpadów,

•  zapewnienie systematycznego odbioru odpadów przez specjalistyczne firmy.

Warunki formalno – prawne

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencję odpadów należy prowadzić z zastosowaniem karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów.

### 9.2.3.2. Faza eksploatacji

Gospodarkę odpadami w zakresie eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2012, poz. 21 ze zm.).

Ustawy określają  zasady postępowania z odpadami, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, usuwania odpadów z miejsc powstawania, a także wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

Klasyfikację odpadów wykonano  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923).

Wytwarzane odpady dla fazy eksploatacji planowanej inwestycji zgodnie z w/w klasyfikacją, znajdują się w zasadniczej grupie kodowej:  07, 08, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, a zestawienie odpadów podano w Tabeli Nr 2/O.

W Zakładzie, w czasie użytkowania będą wytwarzane następujące kategorie odpadów:

- Odpady technologiczne, to jest odpady powstające w procesie produkcji,

- Odpady eksploatacyjne, powstające w procesach obsługi, remontów (w tym także z budowy i remontów obiektów budowlanych) i konserwacji eksploatowanych urządzeń,

- Odpady związane z bytowaniem załogi (w tym także odpady biurowe oraz bytowe), powstające w związku z pracą personelu obsługi oraz odpady powstające w procesach utrzymania czystości i porządku.

Poza szczegółowymi wymaganiami, które powinny spełniać poszczególne miejsca magazynowania odpadów wszystkie miejsca magazynowania odpadów będą spełniały następujące warunki ogólne:

- w miejscu magazynowania odpady są przechowywane w taki sposób, że niemożliwe jest mieszanie się odpadów różnego rodzaju,

- celem zapobieżenia zanieczyszczeniu miejsca magazynowania i przyległych terenów odpady gromadzone są w sposób uniemożliwiający migrację składników poza teren miejsca magazynowania (szczelnie zamknięte pojemniki odporne na działanie składników odpadu, place utwardzone i skanalizowane),

- powierzchnia miejsca magazynowania jest utwardzona i uszczelniona (odpady niebezpieczne) przed przeciekami wód opadowych do gruntu,

- drogi i powierzchnie dojazdowe oraz przeładunkowe są utwardzone
i uszczelnione przed przeciekami wód i ścieków do gruntu,

- teren miejsca magazynowania jest ogrodzony i oznakowany,

- teren miejsca magazynowania znajduje się w zasięgu działania hydrantów 
i jest wyposażony w oświetlenie.

Rodzaje powstających odpadów i ich sposób zagospodarowania

Tabela nr 2/0

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu wg katalogu odpadów | Źródło emisji, miejsca magazynowania oraz sposób zagospodarowania | Ilość odpadów wytwarzanych lub przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODPADY TECHNOLOGICZNE |
| 1 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (odpady z frakcjonowania oleju popirolitycznego) | Magazynowanie w specjalistycznych zbiornikach, przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania | 500 |
|  | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady (sadza popirolityczna) | Magazynowanie w silosie, workach lub pojemnikach, przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania, sadza popirolityczna traktowana jest jako odpad do czasu zarejestrowania jej w systemie REACH) | 3400 |
| 2 | 10 01 99 | Inne niewymienione odpady (siarka elementarna z oczyszczania gazu) | Magazynowanie w pojemnikach, przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania | 3 |
| 3 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (filtry z filtracji oleju popirolitycznego) | Magazynowanie w pojemnikach, przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania | 10 |
| 4 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (worki filtracyjne) | Magazynowanie w workach lub pojemnikach, przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania | 7 |
| 5 | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali (drut z opon) | Magazynowanie w workach lub pojemnikach, przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania | 1300 |
| ODPADY EKSPLOATACYJNO - REMONTOWE |
| 1 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17* | Magazynowania w pojemnikach i przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania | 0,10 |
| 2 | 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Magazynowanie w pojemnikach i przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania | 1,0 |
| 3 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Magazynowanie w pojemnikach i przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania | 1,0 |
| 4 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Magazynowanie w pojemnikach lub workach i przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania | 5 |
| 5 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | Magazynowanie w pojemnikach lub workach i przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania | 5 |
| 6 | 15 02 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Magazynowanie w oznakowanych pojemnikach i przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania | 3,0 |
| 7 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Magazynowanie w oznakowanych pojemnikach i przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania | 5,0 |
| 8 | 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Magazynowanie w oznakowanych pojemnikach i przekazanie uprawnionej firmie | 5 |
| 9 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Magazynowanie w oznakowanych pojemnikach i przekazanie uprawnionej firmie | 5 |
| 10 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne | Magazynowanie w oznakowanych pojemnikach i przekazanie uprawnionej firmie | 0,05 |
| 11 | 16 06 05 | Baterie i akumulatory | Magazynowanie w oznakowanych pojemnikach i przekazanie uprawnionej firmie | 0,2 |
| 12 | 17 04 05 | Żelazo i stal | Magazynowanie w oznakowanych pojemnikach i przekazanie uprawnionej firmie | 20 |
| 13 | 190810* (odpad niebezpieczny) | Tłuszcze i mieszaniny olejów z oczyszczania ścieków | Odbiór z separatora do unieszkodliwiania przez firmę uprawnioną | 0,5 |
| 14 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Magazynowanie w specjalistycznych pojemnikach | 12,0 |

Aspekty prawne w postępowaniu odpadami

Aspekty prawne w postępowaniu z odpadami wynikają z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2012, poz. 21 ze zm.).

Obiekt będzie wytwarzać odpady w ilości większej niż 5 000 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne, w tym niebezpieczne w fazie eksploatacji w ilości większej niż 1 Mg/rok.

Gospodarkę odpadami dla fazy eksploatacji uzgadnia Prezydent Miasta Szczecina.

Odpady przekazywane do dalszego zagospodarowania będą przewożone transportem zleceniobiorcy lub transportem osób trzecich posiadających stosowne zezwolenia, a magazynowane w miejscach magazynowania wyszczególnionych dokładnie w wydanych decyzjach administracyjnych – Decyzja na wytwarzanie odpadów oraz decyzja na przetwarzanie odpadów.

Prawne przekazanie odpadów, wraz z przeniesieniem obowiązków ciążących na posiadaczu odpadów może nastąpić jedynie przedsiębiorcy, który posiada stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Przekazanie odpadów może nastąpić za pomocą karty przekazania odpadów. Przedsiębiorca obowiązany jest prowadzić również ewidencję odpadów na kartach ewidencji.

Do procesu pirolizy wykorzystywane będą odpady inne niż niebezpieczne. Inwestor obowiązany jest do uzyskania decyzji na przetwarzanie odpadów przed rozpoczęciem działalności w zakresie przetwarzania odpadów. W instalacji przerabiane będą opony oraz odpady gumowe, jako proces odzysku R2 odzysk/regeneracja rozpuszczalników, R3 odzysk substancji organicznych, R12 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11, R13 magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) zgodnie z Załącznikiem do Ustawy o odpadach.

Rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie pirolizy odpadów znajdują się w następujących grupach:

| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |
| --- | --- |
| 07 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych |
| 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach |
| 16 01 | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) |
| 16 01 03 | Zużyte opony |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
| 19 12 | Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma (ex guma) |

Przewiduje się wykorzystanie odpadów gumowych, zużytych opon w ilości 10 000 Mg/rok.

Planowany Sposób Zagospodarowania Odpadów

Planowany sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów podano w rubryce 5 Tabeli Nr  2/O Raportu.

Możliwość przekazywania odpadów do unieszkodliwienia.

Określono w rubryce 5 Tabeli Nr 2/O dla poszczególnych rodzajów odpadów.

Warunki bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami

W szczególności należy zabezpieczyć:

•  selektywne magazynowanie odpadów,

•  zapewnienie systematycznego odbioru odpadów przez specjalistyczne firmy.

Warunki formalno – prawne

  - Uzyskanie pozwolenia  na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji.

  - Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji.

  - Ewidencję wszystkich odpadów należy prowadzić na wzorach dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 31.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1973). Obowiązek do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. 2014, poz. 274).

WNIOSKI  DLA  INWESTORA

- Gospodarka odpadami zarówno niebezpiecznymi jak i innymi niż niebezpieczne musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawie o odpadach, z wyznaczeniem miejsc magazynowania odpadów.

- Działalność gospodarcza winna być prowadzona w sposób umożliwiający zapobieganie lub ograniczanie ilości powstających odpadów.

- Ewidencję wszystkich odpadów należy prowadzić na wzorach dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 31.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1973).

- Odpady przeznaczone do wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwiania mogą być przekazane tyko takiemu posiadaczowi, który posiada stosowne zezwolenia lub pozwolenia wydane na mocy przepisów ustawy o odpadach.

- Przekazanie odpadów innemu posiadaczowi w celu ich wykorzystania, odzysku czy też unieszkodliwiania musi odbywać się za pomocą obowiązujących kart przekazania odpadów.

- Zbiorcze przekazanie danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów oraz o osiągnięciu poziomów odzysku i recyklingu musi odbywać się w terminach określonych w przepisach ustawy o odpadach.

- Odpady należy magazynować w sposób selektywny i zgodny z wymogami ochrony środowiska.

- Mieszanie odpadów niebezpiecznych różnego rodzaju lub odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne jest niedozwolone.

- W przypadku zmiany rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów zarówno niebezpiecznych jaki i innych niż niebezpieczne, należy wystąpić do właściwego organu ochrony środowiska, w celu aktualizacji wydanych pozwoleń.

### 9.3. Przyrodnicze uwarunkowania lokalizacji – Natura 2000

Na terenie inwestycji nie występują siedliska roślin i zwierząt objętych prawną ochroną.

Teren jest ogrodzony, niedostępny dla dzikich zwierząt. Na terenie nie stwierdzono występowania fauny.

Zróżnicowanie gatunkowe roślinności jest niewielkie. W granicach objętego opracowaniem terenu nie rosną chronione prawnie gatunki drzew i krzewów. Nie rosną również egzemplarze drzew, które można uznać za starodrzew. W żadnym miejscu terenu planowanej inwestycji oraz w jego sąsiedztwie nie rosną egzemplarze drzew kwalifikujące się do objęcia ich ochroną pomnikowa lub jakąkolwiek inna formą ochrony przyrody. Na podstawie przeprowadzonych wizji stwierdza się, że w granicach całej powierzchni omawianego terenu oraz w jego sąsiedztwie nie ma drzew i krzewów:

- Wybitnie wyróżniających się na tle otaczających drzewostanów,

- Reprezentujących unikatowe formy morfologiczne,

- Będących przykładami unikatowych zjawisk biologicznych,

- Stanowiących siedlisko flory epifitycznej,

- Stanowiących siedliska unikatowych taksonów fauny

- Drzew zamierających i martwych, mogących mieć dużą wartość przyrodniczą.

Objęty teren charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem florystycznym. W granicach całej powierzchni objętego opracowaniem terenu nie ma oczek wodnych. Obecnie teren jest całkowicie zagospodarowany obiektami oraz placami.

Fauna

Przeprowadzono ocenę wartości przyrodniczej istniejących siedlisk pod kątem możliwości występowania chronionych prawnie gatunków zwierząt oraz możliwości ich stałego bytowania, rozrodu i gniazdowania. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdza się że teren opracowania znajduje się poza granicami obszarów o największej wartości faunistycznej.

W wyniku przeprowadzonej oceny uznano, że istniejące w granicach terenu opracowania biotopy nie są korzystne dla rozmnażania się i bytowania przedstawicieli płazów. Bezpośrednim powodem jest brak odpowiedniego środowiska wodnego.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz zastosowane środki zmniejszające negatywne oddziaływanie, należy jednoznacznie stwierdzić, iż analizowane przedsięwzięcie nie będzie miało żadnego wpływu na wartościową faunę i florę  obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów cennych przyrodniczo.

### 9.4. Ochrona powietrza atmosferycznego

### 9.4.1. Faza budowy

Zestawienie źródeł, emitorów i wielkości emisji stanowi Tabela 1/P – Rozdz. 2.3. Raportu.

### 9.4.2. Faza eksploatacji

Zestawienie źródeł, emitorów i wielkości emisji stanowi Tabela 2/P – Rozdz. 2.3. Raportu.

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu

Uwzględniając ukształtowanie i zabudowę terenu wokół inwestycji, przyjmuje się wg tabeli 4 rozporządzenia MŚ z dnia 26.01.2010 r. współczynnik szorstkości terenu  Zo = 2,0.

Warunki meteorologiczne

Warunki meteorologiczne przyjęto ze stacji meteo Szczecin Dąbie, nr stacji 205.

Jednym z najważniejszych składników środowiska naturalnego jest klimat, stanowiący charakterystyczny dla danego terytorium zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, powstających pod wpływem właściwości tego obszaru. W przypadku Szczecina jednym z decydujących czynników warunkujących klimat tego miasta są warunki fizjograficzne. Elementami mającymi szczególny wpływ jest obecność jez. Dąbie, doliny Odry oraz trzech wysoczyzn tj. Wzgórz Warszewskich, Wzgórz Bukowych i Wału Bezleśnego, a także trzech kompleksów leśnych puszcz: Wkrzańskiej, Bukowej i Goleniowskiej. Niewątpliwie kolejnym czynnikiem mającym ważny wpływ na warunki pogodowe Szczecina i okolic jest obecność dużych zakładów produkcyjnych i przemysłowych.

Współczesny "bałtycki" klimat okolic Szczecina kształtuje wpływ morza (element atlantycki), co zaznacza się w jego termice, stopniu nawilgocenia i wielkości opadów oraz szczególnie wyraźnie w ukierunkowaniu i sile wiatru. Charakterystyczną jego cechą są stosunkowo łagodne zimy i chłodne lata.

Klimat określają tzw. elementy klimatyczne, z których do rangi najważniejszych zwykło się zaliczać: zachmurzenie i nasłonecznienie oraz uwarunkowaną nimi temperaturę powietrza; wilgotność i opady; ciśnienie atmosferyczne i związane z nim wiatry.

W ostatnich latach obserwuje się także wpływy klimatu oceanicznego i kontynentalnego.

Zachmurzenie, dni pogodne i pochmurne.

Zachmurzenie jest czynnikiem bardzo zmiennym. Największe zachmurzenie występuje w grudniu, listopadzie i styczniu z przewagą chmur warstwowych. Najmniejsze pokrycie nieba chmurami obserwuje się w maju i sierpniu z wyraźnym uprzywilejowaniem Międzyodrza, a także terenów położonych po wschodniej i południowo - wschodniej stronie Wzgórz Warszewskich i Gór Bukowych. Podczas kalendarzowej jesieni zachmurzenie jest około 20% większe niż wiosną. W ciągu roku przeciętnie występuje 59 dni pogodnych z przewagą w okresie od maja do sierpnia.

Temperatura powietrza, dni przymrozkowe, mroźne i gorące.

Kilkupoziomowa powierzchnia czynna w mieście ma zwiększone możliwości akumulacji ciepła w ciągu dnia i wzmożonego odprowadzania go do atmosfery. Stąd w obrębie miasta notuje się wyższa temperaturę powietrza w porównaniu do terenów sąsiadujących, szczególnie temperaturę minimalną, a w konsekwencji mniejsze amplitudy dobowe i roczne. W omawianym rejonie średnia roczna temperatura powietrza waha się od 8,0 0C do 8,4 0C. Przeciętne najcieplejszy jest lipiec z temperaturami od 17,3 0C do 17,7 0C, a najchłodniejszy styczeń, od 1,6 0C do 0,8 0C. Średnia temperatura jesieni jest przeciętnie o około1,5 0C wyższa od wiosny. Spośród sześciu termicznych pór roku najdłużej trwa lato, około trzech miesięcy, najkrócej natomiast przedwiośnie około miesiąca. Okres wegetacji trwa od 220 do 227 dni. Region Międzyodrza, stanowiący otwartą dolinę, jest znacznie chłodniejszy w wyniku spływu chłodnych mas powietrza z przylegających wysoczyzn.

W rejonie Szczecina w okresie od listopada do marca notuje się przeciętnie od 28 do 30 dni mroźnych. Dni gorące (t max > 250C) występują głównie w lipcu i sierpniu, a ich średnia liczba od kwietnia od października wynosi od 16 do 26.

Warunki wilgotnościowe i opady atmosferyczne

Warunki wilgotnościowe w rejonie Szczecina, kształtowane głównie wskutek napływu oceanicznych mas powietrza, są silnie modyfikowane w związku z obecnością dużych zbiorników wodnych (jez. Dąbie, Zalewu Szczecińskiego) i Odry, oraz dużych kompleksów leśnych. Praktycznie we wszystkich miesiącach wilgotność względna kształtuje się na poziomie co najmniej 70%. Jesienią jest ona o blisko 10 % większa niż wiosną. Obserwuje się różnice w wilgotności względnej powietrza pomiędzy obszarem Szczecina, a terenami go otaczającymi. Wynosi ona od 1 do 4% na niekorzyść Szczecina. Największymi opadami charakteryzują się lipiec, a następnie sierpień, najmniejszymi natomiast luty i marzec. Przeciętnie wynoszą 537 mm rocznie. W ciągu roku zróżnicowanie opadów w rejonie Szczecina wynosi do 50 mm. Obecność zanieczyszczeń powietrza przyczynia się do częstego występowania opadów.

W rejonie Szczecina pokrywa śnieżna odznacza się bardzo małą trwałością i ogromną zmiennością czasową i przestrzenną. Najmniejsza średnią liczbą dni z pokrywą śnieżną odznacza się dolina Odry i Płoni wraz z rejonem jez. Dąbie, natomiast największą Wzgórza Warszewskie i Góry Bukowe. Zimy z trwałą pokrywą śnieżną zdarzają się raz na 810 lat. Charakterystyczne są natomiast zimy łagodne i małośnieżne, a ostatnio nawet bezśnieżne.

Wiatr

W rejonie Szczecina średnia roczna wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi około 1014 hPa, przyjmując najwyższą wartość w październiku, a najniższą w grudniu. W półroczu chłodnym wzmożona wymiana mas powietrza, związana z częstym przemieszczaniem się układów niżowych, jest przyczyną dużych wahań ciśnienia atmosferycznego. W rejonie Szczecina dominują wiatry sektora zachodniego (SW,W i NW). Przeważają wiatry wiejące z kierunku zachodniego (21% w okresie rocznym) i południowo zachodniego (17%), a najniższym wskaźnikiem odznaczają się wiatry północne (6%). Przeważają wiatry o prędkości średniej od 1-5 m/s. Najsilniejsze wiatry wieją w okresie od listopada do kwietnia, przeciętnie 34 dni z wiatrem silnym o prędkości pow. 10 m/s.

Róża wiatrów Szczecin - Dąbie

Stacja meteorologiczna: Szczecin - Dąbie

Ilość obserwacji = 29220

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNE | ENE | E | ESE | SSE | S | SSW | WSW | W | WNW | NNW | N |
| 8,17 | 7,17 | 6,79 | 10,34 | 5,97 | 3,05 | 7,00 | 21,50 | 15,57 | 6,37 | 3,90 | 4,18 |

Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %

| 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 11 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,01 | 16,30 | 17,87 | 16,31 | 13,28 | 9,66 | 7,42 | 4,64 | 2,13 | 0,78 | 0,60 |

Kryterium oceny uciążliwości

###### Obowiązujące kryteria i metodyki obliczeń

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z pracą wpływają następujące czynniki:

- rodzaj i ilość zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych emitowanych przez zakład,

- sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (rodzaj i wysokość emitorów, prędkość i temperatura wylotu gazów),

- warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze.

Dwa pierwsze czynniki uwarunkowane są rodzajem działalności zakładu, trzeci – jest zależny od lokalizacji źródeł emisji, a w szczególności od zjawisk atmosferycznych i topograficznych decydujących o intensywności wymiany powietrza w atmosferze, takich jak:

- kierunek wiatru,

- prędkość wiatru,

- dyfuzja atmosferyczna (miara burzliwości atmosfery),

- szorstkość terenu (roślinność i zagospodarowanie przestrzenne),

- pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże suche,

- przemiany zanieczyszczeń w atmosferze,

- wymywanie zanieczyszczeń przez opady atmosferyczne,

- górna inwersja temperatury (grubość warstwy mieszania),

- skręt wiatru z wysokością (zjawisko związane z ruchem geograficznym),

- krzywoliniowy ruch mas powietrza (zjawisko związane z ruchem obrotowym ziemi),

- kumulacja zanieczyszczeń w chmurach.

Stosowane metody obliczeniowe uwzględniają zjawiska opisane w punktach od 1 do 8. Oparto je o matematyczny opis ruchu zanieczyszczeń w atmosferze z uwzględnieniem wyników badań doświadczalnych.

Najbardziej rozpowszechnione na świecie, a uwzględnione w Rozporządzeniu MŚ 
z dnia 26.01.2010 r. (Dz.U. 2010, Nr 16, poz. 86) i obowiązujących również w Polsce, są metody:

- Pasquille’a (uproszczona), do obliczenia stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłu zawieszonego,

- Krieba, do obliczenia opadu pyłu.

Do zakresu typowych analiz stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wchodzą obliczenia:

- maksymalnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń (wzorem uproszczonym),

- maksymalnych stężeń na wysokości zabudowy mieszkalnej z uwzględnieniem warunków meteorologicznych,

- maksymalnych stężeń na granicy obszarów z uwzględnieniem warunków meteorologicznych.

Metodyka prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu  atmosferycznym

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń zostały przeprowadzone wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, w którym określono referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2010, Nr 16, poz. 87).

Podstawą metodyki są formuły Pasquille’a na obliczanie stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Istotą obliczeń stężeń jest określenie stężeń 1 godzinnych dla emisji uśrednionej.

Ilość i różnorodność danych powoduje konieczność użycia programów komputerowych do obliczeń stężeń maksymalnych, średniorocznych i częstości przekroczeń. Program Obl. 1 – (Zał. 12 pozwala na obliczenie stężeń max maximorum Smm i odległości jego występowania oraz klasę oddziaływania.

Obliczenia rozkładu zanieczyszczeń w rejonie zakładu wykonane dają następujące informacje:

- maksymalne stężenie 1 godzinne w zadanych punktach obliczeniowych,

- stan równowagi atmosfery oraz prędkość wiatru, przy którym to stężenie występuje,

- stężenie średnioroczne w punktach obliczeniowych,

- częstość przekroczeń stężenia dopuszczalnego 1 godzinnego.

Na podstawie wyników obliczeń w razie potrzeby wykreślane są na tle mapy izolinie częstotliwości przekroczeń stężeń o ile takie przekroczenia występują dla danej substancji.

Kryteria oceny oddziaływania

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dotyczącymi ochrony atmosfery normowane są następujące wielkości charakteryzujące stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego:

- wartość odniesienia uśrednione dla 1 godziny  D1 ((/m3),

- wartość odniesienia uśrednione dla roku kalendarzowego Da ((/m3).

Dopuszczalna wartość stężenia substancji zanieczyszczającej w powietrzu odniesioną do 1 godziny uważa się za nie przekroczoną, jeżeli nie przekracza jej 0,2 % czasu w roku kalendarzowym, co odpowiada dotrzymaniem warunku:

gdzie :

P(D1) [%] – częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu

substancji w powietrzu

Analogiczną zasadę można zastosować w przypadku dwutlenku siarki , dla którego dopuszcza się przekraczanie dopuszczalnego poziomu w powietrzu przez 0,274 % czasu w ciągu roku.

W przypadku emisji pyłów obok obliczeń stężeń pyłów „zawieszonych” poniżej 10 (m należy wykonać obliczenia opadu pyłów wokół emitora w sieci punktów obliczeniowych z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych.

Opadu pyłów nie oblicza się, gdy suma emitowanych frakcji spełnia warunek:

WARUNEK I:                [mg/s]

WARUNEK II	Roczna emisja pyłów jest mniejsza od 10 000 Mg/rok

Metodyka obliczeń

Metodyka obliczeń została określona w rozporządzeniu MŚ z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87).

W normach przyjęto równoległe dwie wartości dopuszczalne: wartości odniesienia uśrednione do 1 godziny i dla roku kalendarzowego. Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub  dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większe niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.

Stężenia dopuszczalne wg Rozporządzeń Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012 r. i dnia 26.01.2010 r. podano niżej.

| Zanieczyszczenie | D1h μg/m3 | D24 μg/m3 | Da μg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | (350) 350 | (125) | (20) 20 |
| NO2 | (200) 200 | - | (40) 40 |
| CO | 30 000 | - | - |
| Pył PM 10 | 280 | (50) | (40) 40 |
| Pył PM 2,5 | - | - | (25) / (20)* |
| węglowodory ar. | 1000 | - | 43 |
| węglowodory alif. | 3000 | - | 1000 |
| opad pyłu | 200 g/m² rok |

( ) w odniesieniu do ochrony zdrowia człowieka i ochrony roślin

* termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych: rok 2015 / 2020

Tło zanieczyszczeń

Tło zanieczyszczeń zostało określone przez WIOŚ w Szczecinie – Zał. 11.

Zestawienie stężeń dyspozycyjnych

Wg dopuszczalnych poziomów oraz marginesów tolerancji i określonego tła.

Wyniki obliczeń i ocena zanieczyszczenia atmosfery

Faza budowy

W pierwszej kolejności wykonano obliczenia stężeń maksymalnych. Obliczenia (obliczenie: Ustalenie zakresu obliczeń – Zał. 12) wykazały, że jest wymagany skrócony zakres obliczeń dla wszystkich substancji: SO2, NO2, CO, węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz pył PM10, i tak:

- SO2:

( Smm = 0,2197 µg/m3 < 0,1 D1h = 35 µg/m3

- NO2:

( Smm =0,3147 µg/m3 < 0,1 D1h = 20 µg/m3

- tlenek węgla:

( Smm = 0,769  µg/m3 < 0,1 D1h = 3 000 µg/m3

- węglowodory alifatyczne:

( Smm = 0,0555 µg/m3 < 0,1 D1h = 300 µg/m3

- węglowodory aromatyczne:

( Smm = 0,02241 µg/m3 < 0,1 D1h = 100 µg/m3

- pył PM10:

( Smm = 0,0675 µg/m3 < 0,1 D1h = 28 µg/m3

W przypadku pyłu PM 2,5 ze względu na brak wartości D1 obliczenia wykonano w pełnym zakresie obliczeń dla I warunku, który dotyczy obliczenia stężenia średniorocznego.

Faza eksploatacji

W pierwszej kolejności wykonano obliczenia stężeń maksymalnych. Obliczenia (obliczenie: Ustalenie zakresu obliczeń – Zał. 12) wykazały, że jest wymagany skrócony zakres obliczeń dla CO.

- tlenek węgla:

( Smm =365  µg/m3 < 0,1 D1h = 3 000 µg/m3

Dla pozostałych substancji, tj. pył PM10, SO2, NO2, siarkowodór  i węglowodory alifatyczne i aromatyczne  wykonano dodatkowe obliczenia stężeń i częstości przekroczeń w pełnej siatce obliczeniowej – obliczenia w sieci receptorów.

W przypadku pyłu PM 2,5 ze względu na brak wartości D1 obliczenia wykonano w pełnym zakresie obliczeń dla I warunku, który dotyczy obliczenia stężenia średniorocznego.

Pełny zakres obliczeń

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87):

I warunek – sprawdzenie stężenia średniorocznego

Sa ≤ Da – R

gdzie:

Sa – stężenie średnioroczne

Da- R – stężenie dyspozycyjne roczne

R – tło

Program wylicza z I warunku tylko stężenie średnioroczne Sa. Dokonujemy sprawdzenia czy stężenie średnioroczne Sa jest mniejsze lub równe stężeniu dyspozycyjnemu Da – R (tylko w tych obliczeniach uwzględnia się wartość tła zgodnie z metodyką wg. ww. Rozporządzenia MŚ). Dla omawianych zanieczyszczeń spełniony jest warunek:

Sa ≤ Da – R

dla fazy budowy:

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |
| --- | --- |
|  | Obliczone | Da - R |
| pył zawieszony PM 2,5 | 0,0002 | < 6,2 |

Dalszych obliczeń dla pyłu PM2,5 wg metodyki nie prowadzi się, ponieważ brak jest wartości D1h.

dla fazy eksploatacji:

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |
| --- | --- |
|  | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 1,3429 | < 17 |
| dwutlenek siarki | 2,5564 | < 15,8 |
| tlenki azotu | 9,3143 | < 12 |
| siarkowodór | 0,0000 | < 4,5 |
| węglowodory alifatyczne | 0,4252 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | 0,0930 | < 38,7 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 1,3007 | < 6,2 |

Dalszych obliczeń dla powyższych zanieczyszczeń, wg metodyki nie prowadzi się. Tym niemniej sprawdzono II warunek dla wszystkich zanieczyszczeń.

II warunek – obliczenie częstości przekroczenia wartości odniesienia dla stężenia uśrednionego dla jednej godziny Smax 1h.

Jeżeli częstotliwość nie jest większa niż 0,274 % czasu w ciągu roku dla SO2, a 0,2% czasu w ciągu roku dla pozostałych substancji, wartości odniesienia substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane. W tym obliczeniu metodyka obliczeń nie przewiduje uwzględniania tła.

Obliczenia częstości przekroczeń wartości odniesienia wykonane dla fazy eksploatacji wykazały, że nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm poza granicami obiektu.

dla fazy eksploatacji

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 | Maksymalna częstość przekroczeń D1, % |
| --- | --- | --- |
|  | Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona | Dopuszczalna |
| pył PM-10 | 191,835 | 280 | 0,00 | < 0,2 |
| dwutlenek siarki | 53,921 | 350 | 0,00 | < 0,274 |
| tlenki azotu | 118,350 | 200 | 0,00 | < 0,2 |
| siarkowodór | 5,243 | 20 | 0,00 | < 0,2 |
| węglowodory alifatyczne | 1489,633 | 3000 | 0,00 | < 0,2 |
| węglowodory aromatyczne | 21,365 | 1000 | 0,00 | < 0,2 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 184,874 | brak | - |  |

Przeprowadzone dodatkowe obliczenia potwierdzają spełnienie wymogów ochrony atmosfery w pełnej siatce obliczeniowej, dla fazy eksploatacji, w tym we wszystkich punktach poza granicami inwestycji w m. Szczecin. Dalszych obliczeń nie prowadzi się. We wszystkich punktach poza granicami inwestycji częstości przekroczeń są zerowe dla wszystkich zanieczyszczeń.

Obiekt spełnia wymogi ochrony powietrza (tabulogramy obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu w fazie budowy  i fazie eksploatacji – Zał. 12).

Opadu pyłu dla fazy budowy nie oblicza się, gdyż nie ma emitorów punktowych emitujących pył.

Opad pyłu dla fazy eksploatacji nie oblicza się, gdyż są spełnione poniższe warunki:

Warunek I: ( Er ≤ 0,0667 h 3,15 [mg/s]

Warunek II: Roczna emisja pyłów jest mniejsza od 10 000 Mg/rok

Kryterium obliczania opadu pyłu

| Symbol | Nazwa | h, m | 0,0667*h3,15 | Erok, Mg | Eśrednia, mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-2-Sk-2 | Komin nr 2 | 14 | 271,9 | 0,995 | 31,6 |
| E-4-Sk-2 | Mielenie sadzy | 5,5 | 14,33 | 1,2189 | 38,7 |
| E-3 | Odpowietrzanie zbiornika Nr 2 odpadów | 5,5 | 14,33 | 0,219 | 6,9 |
| EN-1-Sk-2 | Sprzęt ciężki | 4 | 5,26 | 0,002 | 0,063 |
| EN-2-k-2 | Środki transportu | 4 | 5,26 | 0,00123 | 0,039 |
| E-1-Sk | Komin - emisja spalarnia | 45 | 10758 | 4,9875 | 158,2 |
| E-2-Sk | Komin - emisja spalarnia | 45 | 10758 | 4,9875 | 158,2 |
| E-3-Sk | Komin - Elektrownia Szczecin | 100 | 133084 | 76,55 | 2427,4 |
| E-1-Sk-1 | Komin nr 1 | 14 | 271,9 | 0,6633 | 21 |
| E-2-Sk-1 | Komin nr 2 | 14 | 271,9 | 0,995 | 31,6 |
| E-4-Sk-1 | Mielenie sadzy | 5,5 | 14,33 | 1,2189 | 38,7 |
| EN-1-Sk-1 | Sprzęt ciężki | 4 | 5,26 | 0,002 | 0,063 |
| EN-2-Sk-1 | Środki transportu | 4 | 5,26 | 0,00123 | 0,039 |
| E-1-Sk-2 | Komin nr 1 | 14 | 271,9 | 0,6633 | 21 |
| E-4 | Odpowietrzanie zbiornika Nr 3 odpadów | 5,5 | 14,33 | 0,219 | 6,9 |
| E-5 | System odpylania rozdrabniarki odpadów | 5,5 | 14,33 | 0,438 | 13,9 |
| E-6 | Odpowietrzanie zbiornika sadzy | 4 | 5,26 | 0,438 | 13,9 |
| E-1 | Komora spalania + generator | 20 | 836 | 0,00055 | 0,0174 |
| E-2 | Odpowietrzanie zbiornika nr 1 odpadów | 4 | 5,26 | 0,438 | 13,9 |
|  | Razem |  | 8244 | 94,0385 | 2981,9 |

Analizowano emisję pyłu z 19 emitorów.

0,0667/n*h3,15 =   8244

Suma emisji średniorocznej pyłu =  2981,9  < 8244  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  94,038  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy wynika, że analizowana instalacja ze względu na emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących z fazy budowy i eksploatacji opisanych w niniejszym opracowaniu, nie będzie powodowała uciążliwości dla powietrza atmosferycznego.

Konieczność posiadania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery z instalacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 881) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 880).

Zgodnie z rozporządzeniem Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 881) w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, instalacja do pirolizy opon nie została wymieniona jako instalacja, której funkcjonowanie nie wymaga uzyskania pozwolenia. Zatem konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów ze wszystkich procesów technologicznych, w tym dla emitorów E-2, E-3, E-4, E-5, E-6 oraz EZ-8. Emitor EZ-7, E-9 i EZ-10 związane są z magazynowaniem oleju popirolitycznego i oleju napędowego i będą objęte zgłoszeniem instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia.

Pozwolenia nie wymagają instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 15 MW opalane paliwem gazowym.

Gaz popirolityczny będzie spalany w generatorze prądu o mocy 150 – 300 kW oraz w palnikach gazowych o łącznej mocy – 500 – 800 kW. Zatem funkcjonowanie nie będzie związane z koniecznością uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego. Zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia wymaga instalacja energetyczna, z której emisja nie wymaga pozwolenia z wyjątkiem instalacji do 1 MW. Zgodnie z powyższym instalacje te nie wymagają również zgłoszenia. W przypadku generatora prądu oraz palników nie stosuje się zapisów art. 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 880), ponieważ ich parametry nie mogą zostać zsumowane ze względu na to, że posiadają różny charakter. Zgodnie z powyższym dla emitora E-1 nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery oraz nie ma konieczności zgłoszenia instalacji

Emisja niezorganizowana nie jest objęta koniecznością uzyskania pozwolenia, dotyczy to emitorów ET-11 i ET-12.

### 9.5. Zagadnienia hałasowe

9.5.1. Lokalizacja i otoczenie terenu inwestycji

Przedmiotem opracowania jest określenie uciążliwości akustycznej związanej z oddziaływaniem na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na uruchomieniu pilotażowego, zintegrowanego, aparaturowo-technologicznego systemu do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych, na części działki nr 65 i 38/4 obręb 1084, położonej na terenie Zakładów Chemicznych Baltchem przy ul. Ks. Stanisława Kujota 36 w Szczecinie, w odniesieniu do terenów podlegających ochronie przed hałasem. Inwestorem przedsięwzięcia jest Contec Sp. z o.o., ul. Szczęsnego 25, 09-410 Płock.

Opracowanie dotyczy analizy i oceny oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji na sąsiadujące z nim tereny chronione akustycznie, czyli tereny zabudowy mieszkaniowej. Stopień uciążliwości akustycznej został określony na podstawie wyników obliczeń wielkości emisji hałasu z terenu inwestycji na tereny chronione akustycznie, przeprowadzonych za pomocą programu komputerowego, dla etapu budowy i etapu eksploatacji inwestycji.

Hałasem nazywamy dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz, emitowane przez różnego typu źródła hałasu. Hałas jest jednym z istotnych czynników degradacji środowiska naturalnego. Emisja hałasu ma miejsce przy realizacji każdego procesu technologicznego, konieczne jest więc, poprzez różnego rodzaju działania techniczne i organizacyjne, ograniczenie poziomu emisji hałasu tak, aby nie był on uciążliwy dla ludzi i środowiska, gdyż wykonywana na terenie danej inwestycji działalność powodująca występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku chronionym akustycznie jest zabroniona.

Planowana inwestycja położona jest na terenie portowym, przemysłowo – składowym, o dużym nagromadzeniu obiektów i instalacji przemysłowych, w sąsiedztwie innych zakładów produkcyjnych, a więc na terenie przeznaczonym generalnie na działalność przemysłową. W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia brak jest terenów podlegających ochronie przed hałasem.

Otoczenie terenu inwestycji stanowią:

- od północy – tereny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Euroeco Fuels Poland Sp. z o.o. (teren B),

- od wschodu – ul. Ks. Kujota, tereny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, dalej Kanał Wrocławski i wyspa Ostrów Mieleński,

- od południa i południowego wschodu – teren Zakładów Chemicznych Baltchem SA,

- od zachodu – Euroeco Fuels Poland Sp. z o.o. (teren E), ul. Hryniewieckiego.

Tereny przemysłowe, składowe, akweny wodne, nieużytki, drogi itp., nie są klasyfikowane akustycznie, a więc nie podlegają ochronie przed hałasem. Ochronie podlegają tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujące się w otoczeniu inwestycji. Najbliższe względem lokalizacji inwestycji tereny chronione akustycznie stanowią:

- w kierunku północno-zachodnim – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rybnickiej 3, w odległości ok. 400 m od granicy terenu inwestycji,

- w kierunku południowo-zachodnim – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pieszej 2 – 3, w odległości ok. 600 m od granicy terenu inwestycji,

- w kierunku południowo-zachodnim – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gdańskiej 11 – 11g, w odległości ok. 460 m od granicy terenu inwestycji,

- w kierunku południowo-wschodnim – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Górnośląskiej 1, w odległości ok. 740 m od granicy terenu inwestycji.

Należy zaznaczyć, że budynki te są ekranowane akustycznie poprzez obiekty przemysłowe i biurowe zlokalizowane pomiędzy źródłami emisji hałasu z terenu analizowanej inwestycji, a terenami podlegającymi ochronie akustycznej, a należące do takich firm jak Makrum S.A. (dawniej Stocznia Pomerania), Elektrownia Szczecin, Terminal Morski LPG Orlen, Zakłady Chemiczne Baltchem SA, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Euroeco Fuels Poland Sp. z o.o., zabudowa przemysłowo-biurowa ul. Hryniewieckiego.

W zakres opracowania wchodzi:

- analiza obliczeniowa hałasu pochodzącego od poszczególnych źródeł, w oparciu o koncepcję funkcjonowania instalacji pirolizy,

- porównanie uzyskanych wyników z wielkościami dopuszczalnymi emisji hałasu, określonymi w obowiązujących przepisach.

9.5.2. Wykorzystane materiały

W trakcie przygotowywania opracowania dotyczącego emisji hałasu do środowiska z terenu inwestycji wykorzystano następujące materiały:

- mapa ewidencyjna terenu w skali 1:2000,

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000,

- informacje uzyskane od inwestora dotyczące technologii funkcjonowania zakładu,

- dane dotyczące mocy akustycznej źródeł hałasu na terenie zakładu,

- instrukcja 338/2003 ITB Warszawa,

- program komputerowy HPZ’2001 ITB Warszawa.

9.5.3. Przepisy prawno-normalizacyjne

Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku podlegającym ochronie akustycznej określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 112) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 r. Nr 120 poz. 826), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 r. poz. 1109).

W tabeli 1, zamieszczonej w załączniku do rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2007 roku, stanowiącego załącznik do obwieszczenia z dnia 15 października 2013 roku, określono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zostały określone dla poszczególnych klas terenu, wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania terenu i pełnione przez ten teren funkcje.

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU

Tabela 1

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe 1) | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2) d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) | 68 | 60 | 55 | 45 |

Objaśnienia:

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Występujące w rejonie planowanej inwestycji tereny podlegające ochronie przed hałasem, należy zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem zaliczyć do grupy „3a”, jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

Dla terenów należących do grupy „3” dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A powodowany przez źródła inne niż komunikacyjne wynosi odpowiednio 55 dB w porze dnia, w przedziale czasu odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym i 45 dB w porze nocy, w przedziale czasu odniesienia równym 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Pora dzienna trwa od godz. 06.00 do 22.00, a pora nocna od godz. 22.00 do 06.00.

9.5.4. Metodyka obliczeń akustycznych

Obliczenia akustyczne związane z emisją hałasu do środowiska wykonano przy wykorzystaniu programu HPZ’2001 ITB Warszawa (nr licencji NA-0168) opracowanego w oparciu o instrukcję 338/2003 ITB Warszawa dotyczącą metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku. Uwzględniając czasy i system pracy urządzeń będących źródłami hałasu określono w najbardziej uciążliwym akustycznie wariancie funkcjonowania przedsięwzięcia poziom równoważny dźwięku na granicy terenu zakładu i w jego otoczeniu, w tym na najbliższych w stosunku do lokalizacji inwestycji terenach chronionych akustycznie. Obliczenia przeprowadzono dla etapu budowy i dla etapu eksploatacji inwestycji. W obliczeniach uwzględniono ekranujące działanie obiektów sąsiadujących z terenem zakładu.

9.5.4.1. Obliczenia akustyczne dla etapu budowy

Obliczenia dla etapu budowy przeprowadzono tylko dla pory dziennej, ponieważ prace ziemne, budowlane, adaptacyjne, montażowe i wyposażeniowe będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Obliczeń emisji hałasu dokonano w punktach obserwacji usytuowanych w granicach najbliższej zabudowy mieszkaniowej leżącej na terenie sąsiadującym z terenem inwestycji oraz w siatce punktów obliczeniowych rozmieszczonych na terenie inwestycji i terenie ją otaczającym.

Dane do obliczeń, tj. poziomy mocy akustycznej istotnych źródeł hałasu na terenie inwestycji w fazie budowy przyjęto na podstawie przedstawionej wcześniej tabeli z danymi orientacyjnymi. Ze względu na dużą liczbę pojedynczych źródeł hałasu oraz nieregularność ich pracy, dokonano uśrednienia czasów pracy tych źródeł oraz obliczenia sumarycznej zastępczej mocy akustycznej poszczególnych grup źródeł hałasu na terenie budowy. Wykorzystano także tabele określające poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych.

Ze względu na fakt, że używane maszyny budowlane, pojazdy specjalne i urządzenia zmieniają swoje położenie w trakcie prowadzenia prac, zostały one dla celów obliczeniowych zamodelowane za pomocą liniowych źródeł hałasu, natomiast budowę poszczególnych obiektów zamodelowano za pomocą punktowych źródeł hałasu. Poziom tła akustycznego przyjęto w wysokości 0 dB, zgodnie z zaleceniami instrukcji 338/2003 ITB Warszawa.

9.5.4.2. Obliczenia akustyczne dla etapu eksploatacji

Obliczenia dla etapu eksploatacji wykonano zarówno dla pory dziennej jak i dla pory nocnej, ponieważ zakład będzie pracować w systemie trzyzmianowym. Obliczeń emisji hałasu dokonano w punktach obserwacji usytuowanych w granicach najbliższej zabudowy mieszkaniowej leżącej na terenie sąsiadującym z terenem inwestycji oraz w siatce punktów obliczeniowych rozmieszczonych na terenie inwestycji i terenie ją otaczającym.

Dane do obliczeń, tj. poziomy mocy akustycznej istotnych źródeł hałasu na terenie inwestycji w fazie jej użytkowania przyjęto na podstawie przedstawionej wcześniej tabeli z danymi orientacyjnymi. Ze względu na dużą liczbę pojedynczych źródeł hałasu oraz nieregularność ich działania, dokonano uśrednienia czasów pracy tych źródeł oraz obliczenia sumarycznej zastępczej mocy akustycznej poszczególnych grup źródeł hałasu na terenie inwestycji. Wykorzystano także tabele określające poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych.

Ruch pojazdów samochodowych poruszających się na terenie zakładu zamodelowany został za pomocą liniowych źródeł hałasu, praca urządzeń i instalacji znajdujących się wewnątrz hal za pomocą źródeł typu „budynek”, a praca urządzeń i obiektów stacjonarnych w przestrzeni otwartej za pomocą źródeł wszechkierunkowych lub liniowych. Poziom tła akustycznego przyjęto w wysokości 0 dB, zgodnie z zaleceniami instrukcji 338/2003 ITB Warszawa.

9.5.5. Omówienie wyników obliczeń

Specyfikacja elementów użytych do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu inwestycji, tabele z danymi wprowadzonymi do obliczeń emisji hałasu, tabele z wynikami obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A w zadanym punkcie obserwacji oraz mapy izolinii poziomu hałasu w środowisku otaczającym teren inwestycji, zarówno dla etapu budowy jak i etapu eksploatacji, zamieszczone są w załączniku.

Wstępnie przeprowadzone obliczenia emisji hałasu z terenu wyłącznie zakładu pirolizy pozwoliły stwierdzić, że emisja ta na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przekracza wartości ok. 30,5 dB w porze dnia i ok. 29 dB w porze nocy dla budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie akustyczne zakładu (budynek mieszkalny ul. Gdańska 11).

Powyższa sytuacja jest spowodowana zarówno znaczną odległością najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, jak też faktem, że zakład pirolizy otoczony jest licznymi obiektami kubaturowymi należącymi do innych zakładów (hale produkcyjne, magazyny, obiekty techniczne itp.), stanowiącymi ekrany akustyczne dla fal dźwiękowych emitowanych przez analizowane przedsięwzięcie.

Biorąc pod uwagę fakt, że analizowana inwestycja znajduje się na terenie intensywnie użytkowanym przemysłowo i otoczona jest sąsiadującymi z nią zakładami przemysłowymi o istotnym poziomie emisji hałasu do środowiska, stwierdzono, że obliczenia emisji hałasu z terenu przedsięwzięcia należy przeprowadzić uwzględniając skumulowane oddziaływanie akustyczne zakładów zlokalizowanych w sąsiedztwie zakładu pirolizy.

9.5.6. Skumulowane oddziaływanie akustyczne na środowisko

Obliczenia wielkości skumulowanego oddziaływania akustycznego na środowisko przeprowadzono z uwzględnieniem emisji hałasu z terenu sąsiadujących przedsiębiorstw, zlokalizowanych przy ul. Ks. Stanisława Kujota w Szczecinie: Zakładów Chemicznych Baltchem S.A., zakładu produkcji paliw firmy Euroeco Fuels Poland Sp. z o.o. oraz terminala przeładunkowo-składowego ciekłych produktów chemicznych firmy Kujot Sp. z o.o.

Obliczenia oddziaływania skumulowanego przeprowadzono zarówno dla etapu budowy planowanego zakładu pirolizy jak i etapu eksploatacji tej inwestycji, przy czym dla fazy budowy uwzględniono tylko porę dzienną, natomiast dla etapu użytkowania uwzględniono porę dnia i porę nocy, gdyż wszystkie wyżej wymienione zakłady pracują całodobowo.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla etapu budowy przedsięwzięcia izolinia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego dla terenów grupy „3” w porze dnia 55 dB, nie wykracza w oddziaływaniu skumulowanym poza granicę terenu analizowanych zakładów, ani nie dochodzi do granicy terenów chronionych akustycznie, a wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A we wszystkich zadanych punktach obserwacji mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

Przy elewacji budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie hałasu z terenu inwestycji (budynek mieszkalny ul. Piesza 2), obliczony poziom skumulowanej emisji hałasu dla etapu budowy nie przekracza wartości 38,4 dB w porze dnia.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla etapu eksploatacji inwestycji izolinia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego dla terenów grupy „3” w porze dnia 55 dB, nie wykracza w oddziaływaniu skumulowanym poza granicę terenu analizowanych zakładów, ani nie dochodzi do granicy terenów chronionych akustycznie, a wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A we wszystkich zadanych punktach obserwacji mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

Przy elewacji budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie hałasu z terenu inwestycji (budynek mieszkalny ul. Piesza 2), obliczony poziom skumulowanej emisji hałasu dla etapu eksploatacji nie przekracza wartości 38,5 dB w porze dnia.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla etapu eksploatacji inwestycji izolinia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego dla terenów grupy „3” w porze nocy 45 dB, wykracza w oddziaływaniu skumulowanym poza granicę terenu analizowanych zakładów maksymalnie na odległość ok. 70 m, ale nie dochodzi do granicy terenów chronionych akustycznie, a wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A we wszystkich zadanych punktach obserwacji mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

Przy elewacji budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie hałasu z terenu inwestycji (budynek mieszkalny ul. Piesza 2), obliczony poziom skumulowanej emisji hałasu dla etapu eksploatacji nie przekracza wartości 37,1 dB w porze nocy.

W obliczeniach skumulowanej emisji hałasu do środowiska nie uwzględniono wpływu hałasu emitowanego z terenu dużej inwestycji realizowanej na terenie Ostrowa Grabowskiego, a mianowicie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z powodu jego znacznej odległości od analizowanej grupy zakładów. ZTUO zlokalizowany jest w odległości ok. 1000 m w kierunku północno-wschodnim od zakładu pirolizy firmy Contec Sp. z o.o., a jego odległość od najbliższych terenów chronionych akustycznie wynosi ok. 1500 m.

Przeprowadzone przy innej okazji obliczenia emisji hałasu do środowiska z terenu Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów pozwoliły stwierdzić, że dla terenów analizowanej najbliższej zabudowy mieszkaniowej poziom emisji hałasu nie przekracza wartości ok. 23 dB w porze dnia i ok. 22 dB w porze nocy, jest więc znikomo niski w porównaniu z wartościami uzyskanymi w bieżących obliczeniach, wynoszącymi 38,5 – 37,1 dB i powoduje zwiększenie sumarycznego poziomu emisji zaledwie o 0,12 – 0,13 dB, czyli w granicach błędu obliczeniowego.

9.5.7. Podsumowanie

Otrzymane i przedstawione wyniki obliczeń pokazują, że przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu pilotażowego, zintegrowanego, aparaturowo-technologicznego systemu do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych, na części działki nr 65 i 38/4 obręb 1084, położonej na terenie Zakładów Chemicznych Baltchem przy ul. Ks. Stanisława Kujota 36 w Szczecinie, którego inwestorem jest Contec Sp. z o.o., ul. Szczęsnego 25, 09-410 Płock, nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku chronionym akustycznie, ani w oddziaływaniu samodzielnym, ani w oddziaływaniu skumulowanym, zarówno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji inwestycji, a więc zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsięwzięcie to pod względem poziomu emisji hałasu nie będzie uciążliwe dla środowiska.

### 9.6. Emisja promieniowania elektromagnetycznego

Ponadnormatywne promieniowanie elektromagnetyczne nie występuje.

### 9.7. Opis zabytków istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki.

### 9.8. Bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi

Dokonana analiza zmian poszczególnych elementów środowiska daje podstawy do stwierdzenia, iż projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w znacznej odległości od planowanego przedsięwzięcia.

Obowiązujące poziomy dopuszczalne w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych również będą dotrzymane zarówno dla fazy budowy, jak i eksploatacji. Uciążliwość inwestycji będzie zamykała się w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny.

# Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralności tego obszaru

Funkcjonowanie zakładu związane jest z:

- edukacją i doskonaleniem personelu,

- właściwym planowaniem działalności i organizacji pracy,

- zastosowaniem w procesie technologicznym surowców nie stwarzających zagrożenia – odpady inne niż niebezpieczne,

- oczyszczaniem gazu popirolitycznego, tak aby emisja ze spalania nie była większa niż ze spalania gazu ziemnego,

- zastosowaniem gazu popirolitycznego jako paliwa,

- zastosowaniem gazu popirolitycznego do produkcji energii elektrycznej,

- zastosowaniem odzysku ciepła ze spalin i wykorzystaniem go w procesie technologicznym i do ogrzewania,

- zastosowaniem technologii bezściekowej instalacji pirolizy,

- zastosowaniem monitoringu okresowego emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

- zastosowaniem zbiorników magazynowych ze stosownymi zabezpieczeniami – zbiorniki jednopłaszczowe umieszczone w wannie,

- zastosowanie systemu zamgławiania w celu minimalizacji pylenia oraz eliminacji atmosfery wybuchowej,

- kontrolowaniem stanu technicznego pojazdów,

- ograniczaniem zbędnych tras przejazdu pojazdów oraz jałowej pracy silników w czasie czynności rozładunku, załadunku i postoju,

- właściwym postępowaniem z odpadami,

- przeglądami eksploatacyjnymi i remontami urządzeń technicznych ciągu technologicznego,

- zastosowaniem systemu kontroli,

- przeglądami i remontami urządzeń zapewniających bezpieczeństwo,

- przestrzeganiem aktualnych przepisów prawnych w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz odprowadzaniem ścieków,

- prowadzeniem monitoringu,

które skutecznie minimalizują możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska przy właściwej eksploatacji projektowanej inwestycji.

Zastosowane energooszczędne rozwiązania projektowe pozwolą na racjonalne gospodarowanie energią.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się lokalizowania na zewnątrz budynków urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Poziom hałasu będzie spełniał wymogi wg obowiązujących przepisów. W analizowanym przypadku nie jest wymagana budowa ekranu akustycznego.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się stosowania urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego.

# Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska dla planowanych przedsięwzięć związanych z użyciem instalacji

### 11.1. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń

Jako surowce nie stosuje się żadnych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Surowcem będą odpady inne niż niebezpieczne. Innych materiałów lub surowców powodujących potencjalne zagrożenie nie stosuje się.

### 11.2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Wykorzystanie energii będzie efektywne. Do spalania stosuje się gaz popirolityczny uzyskiwany w procesie produkcji, gaz ten używany jest do ogrzewania czynnika grzewczego (stopionej soli MOLTEN) a następnie pieca reaktora pirolitycznego. Ciepło ze spalin jest odzyskiwane w wymienniku ciepła i kierowane do wykorzystania jako medium grzewcze oraz do podgrzewania odpadów podawanych do reaktora.

### 11.3. Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw

Woda w procesie technologicznym będzie zużywana wyłącznie do uzdatniania wody do chłodzenia oraz do wytwarzania pary wodnej kierowanego do załadunku surowców oraz do reaktora. Surowcem do produkcji oleju popirolitycznego będą odpady inne niż niebezpieczne – opony oraz odpady gumowe. Do ogrzewania reaktorów pirolitycznych będzie zastosowany gaz procesowy oraz paliwo pomocnicze wyłącznie w okresie rozruchu instalacji i ewentualnie podtrzymanie płomienia. Pełna zdolność produkcyjna umożliwia wykorzystanie do ogrzewania wytwarzanego podczas produkcji, gazu popirolitycznego.

### 11.4. Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów

Do Zakładu będą przyjmowane odpady inne niż niebezpieczne. Technologia wykorzystana w omawianej instalacji oparta jest na przetwarzaniu odpadów w celu uzyskania produktu. W Zakładzie wykorzystanie surowców – odpadów będzie na wysokim poziomie. Powstające odpady będą selektywnie magazynowane i przekazywane do ponownego wykorzystania przez specjalistyczne firmy. Zapewniona będzie racjonalna gospodarka w celu zminimalizowania powstawania odpadów.

### 11.5. Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji

Omówienie wg rozdziału 2.3. i 9 Raportu.

### 11.6. Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej

Projektowany Zakład będzie bazował na doświadczeniach podobnych obiektów w Polsce i Unii Europejskiej.

### 11.7. Postęp naukowo – techniczny.

Przewiduje się uruchomienie Zakładu z wykorzystaniem własnych, polskich i światowych zdobyczy postępu naukowo – technicznego w tym zakresie.

# Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich

Z analizy uciążliwości akustycznej wykonanej dla Zakładu wynikało, że dotrzymane będą dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla najbliższych terenów chronionych akustycznie. Zatem nie ma konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

# Przedstawienie zagadnień w formie graficznej

W zakresie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykreślono izolinię jednakowych stężeń zarówno dla fazy budowy, jak i eksploatacji. Tabulogramy obliczeń stanowią Zał. 12. Część graficzną w zakresie propagacji hałasu stanowi Zał. Nr 13.

# Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono w Załączniku Nr 3.

Lokalizacja inwestycji na tle mapy topograficznej znajduje się w Zał. Nr 2, natomiast usytuowanie inwestycji na tle obszarów cennych przyrodniczo – Zał. Nr 9, obszarów Natura 2000 – Zał. Nr 10, Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – Zał. Nr 7 oraz Jednolitych Części Wód – Zał. Nr 8.

# Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

Nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa występuje w znacznej odległości od Inwestycji. Zakład zlokalizowany będzie na terenach przemysłowych, a wartości stężeń dopuszczalnych będą dotrzymane zgodnie z poniższymi tabelami.

# Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru

Projektowana inwestycja na etapie prac budowlanych nie wymaga prowadzenia monitoringu w zakresie ochrony środowiska poza wymogiem prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów oraz kart przekazania odpadów.

W fazie eksploatacji proponuje się następujący zakres monitoringu:

- monitoring ilości ujmowanej wody,

- monitoring emisji do powietrza,

- ewidencja wytwarzanych odpadów.

Monitoring ilości pobieranej wody oparty jest o odczyty stanu wodomierza, które następnie będą podstawą do rozliczeń fakturowych.

Monitoring ilości ścieków bytowych prowadzi się na podstawie zużycia wody do celów socjalnych oraz dokumentów wywozu ścieków.

Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542). Rozporządzenie j.w. nie przewiduje wymogu prowadzenia pomiarów emisji substancji z instalacji do pirolizy odpadów. Również emisja z generatora prądu oraz palników podgrzewacza nie jest objęta koniecznością wykonywania pomiarów, ze względu na brak konieczności posiadania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego.

Emisja ze źródeł emisji będzie określana na podstawie zużycia paliwa i wskaźników emisji oraz czasu pracy poszczególnych emitorów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542), okresowe pomiary hałasu w środowisku prowadzi się dla instalacji, które uzyskały pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska, lub dla których jest wymagane pozwolenie zintegrowane. W przypadku niniejszych instalacji pozwolenie zintegrowane nie jest wymagane, zatem pomiarów hałasu nie przewiduje się.

Inwestor będzie prowadził odzysk odpadów. Ewidencję odpadów należy prowadzić wg ustawy o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 ze zm.)

1. Inwestor jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów oraz odpadów poddawanych przetwarzaniu zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów.

2. Ewidencję prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:

1) karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,

2) karty przekazania odpadu.

3. Ewidencję wszystkich odpadów należy prowadzić na wzorach dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 31.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1973).

4. Dokumenty ewidencji odpadów powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

5. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od Inwestora, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, wypełnionej przez firmę.

6. Kartę przekazania odpadu sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdego z posiadaczy (w tym dla transportującego odpady).

7. Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego temu samemu posiadaczowi.

8. Posiadacz odpadów ma obowiązek przechowywać dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

9. Posiadacz odpadów jest obowiązany przedstawić dokumenty ewidencji odpadów na żądanie organów przeprowadzających kontrolę.

10. Marszałek województwa zachodniopomorskiego, w drodze decyzji, może zobowiązać posiadacza odpadów do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów.

# Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport

Nie wystąpiły.

# Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami dla przedsięwzięcia związanego z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Projektowana inwestycja dwóch reaktorów do pirolizy odpadów gumowych oraz zużytych opon, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169), nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z pkt 5 ust. 2a instalacja w gospodarce odpadami „do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę” wymieniona jest jako instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, przy czym parametry tego samego rodzaju charakteryzujące skale działalności prowadzonej w instalacji, odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu nie sumuje się. W przypadku niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się realizację dwóch reaktorów do pirolizy odpadów o wydajności 15 Mg/dobę każdy, jednakże reaktory będą powiązane technologicznie jednym systemem oczyszczania oraz jednym emitorem, zatem wydajność pirolizy wyniesie 30 Mg/dobę, przy założeniu całodobowego systemu pracy, wydajność godzinowa wyniesie 1,25 Mg/h i nie przekracza wartości granicznej 3 Mg/h.

Również wartość graniczna określona w punkcie 5 ust. 3b – „instalacja w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań – obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania” nie jest przekroczona, ponieważ wydajność instalacji do rozdrabniania odpadów wynosi max. 72 Mg/dobę.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu

Celem niniejszego raportu oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Pilotażowy, zintegrowany, aparaturowo – technologiczny system do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych”

jest przeprowadzenie oceny przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.

Analizowane przedsięwzięcie p.n.: „Pilotażowy, zintegrowany, aparaturowo – technologiczny system do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych” zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wg Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. poz. 1235 tekst jednolity ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397) i Rozporządzenia Rady Ministrów z 25.06.2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 817).

Organem właściwym do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, opiniowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, jest Prezydent Miasta Szczecina.

Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 ze zm.) analizowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być nałożony i został zaklasyfikowany jako:

- § 3 ust. 1 pkt. 80 „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”

- § 3 ust. 1 pkt. 32 „instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszanin, niebędących produktami spożywczymi, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 21”

- § 3 ust. 1 pkt. 35 „instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej , produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego”

- § 3 ust. 1 pkt. 37 „instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”,

oraz § 3 ust. 1 pkt. 52 „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a (obszary objęte formami ochrony przyrody – parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe oraz otuliny parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych), przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony przez Prezydenta Miasta Szczecina Postanowieniem – Zał. Nr 1.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne – instalacji pirolizy, w której surowcem będzie guma oraz zużyte opony. Przewiduje się dwa reaktory do pirolizy odpadów o wydajności 15 ton na dobę dla każdego reaktora. Jako paliwo pomocnicze stosowany będzie gaz LPG. Paliwo pomocnicze magazynowane będzie w zbiorniku o pojemności do 50 m3. Produkt – olej popirolityczny będzie magazynowany w dwóch zbiornikach operacyjnych o pojemności do 60 m3 każdy, a następnie kierowany rurociągiem przesyłowym należącym do Inwestora, do zbiorników magazynowych należących do Spółki zewnętrznej. Dystrybucja będzie w gestii odbiorcy zewnętrznego. Inwestor przewiduje również w przyszłości zakup zbiorników magazynowych aktualnie należących do Baltchem S.A. przeznaczonych do magazynowania produktów pirolizy. W zakładzie przewiduje się również stacje paliw oleju napędowego na własne potrzeby.

Inwestycja będzie realizowana na terenie ok. 1,6 ha jako zabudowa przemysłowa.

Zgodnie z powyższym spełnione są wszystkie parametry zaliczające niniejsze przedsięwzięcie do w/w kwalifikacji przedsięwzięcia.

Budowa instalacji pirolizy jest przedsięwzięciem pilotażowym w ramach programu: Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR + realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Jednym z głównych celów projektu jest opracowanie nowej technologii wytwarzania uszlachetnionej sadzy technicznej i uszlachetnionego oleju popirolitycznego z odpadów gumowych z zastosowaniem metody ciągłej pirolizy. Dla potrzeb tego opracowania w ramach projektu zostanie zaprojektowana i zbudowana pilotażowa instalacja w skali demonstracyjnej, która charakteryzować się będzie zdolnością produkcyjną umożliwiającą zweryfikowanie tej technologii w warunkach rzeczywistego procesu. Technologia i instalacja tworzyć będą system technologiczno-aparaturowy o zintegrowanej właściwości, posiadający zdolność badawczą i produkcyjną. Stworzone zostaną kompleksowe warunki do realizowania rozwoju intelektualnego, technicznego i technologicznego dla osiągania celu gospodarczego w postaci sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych i osiągania celu społecznego w postaci gospodarczego, ekologicznego zagospodarowania masowych odpadów gumowych.

W wyniku realizacji inwestycji opartej na innowacyjnej technologii możliwe będzie:

- wykonanie badań przemysłowych w celu stworzenia nowej wiedzy niezbędnej do opracowania parametrów technologicznych procesu przetwarzania opon na sadzę techniczną i olej popirolityczny,

- dobór materiałów i technologii materiałowych do zaprojektowania i wykonania pilotażowej instalacji w celu zapewnienia stabilnej i bezawaryjnej pracy,

- dobór metod i technik kontroli jakości jednostkowych procesów technologicznych w celu uzyskania jednorodnych parametrów produktów o możliwie najwyższej jakości i wartości rynkowej,

- uszlachetnienie oleju popirolitycznego poprzez obniżenie zawartości siarki (do poziomu poniżej 0,5%) i dalszy przerób w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej i ekologicznej,

- obniżenie energochłonności instalacji poprzez wykorzystanie ciepła procesowego i gazu procesowego w celu poprawy efektywności ekonomicznej i ekologicznej,

- oczyszczenie gazu popirolitycznego, tak aby po spaleniu emisja zanieczyszczeń nie była większa od emisji ze spalania gazu ziemnego,

- uszlachetnienie sadzy technicznej poprzez jej oczyszczenie i dokładne rozdrobnienie (poniżej 20 μm) w celu zwiększenia możliwych zastosowań przemysłowych i poprawy efektywności ekonomicznej,

- opracowanie projektu technicznego, wykonanie i rozruch instalacji,

- testowanie (walidacja) technologii i badanie jakości uzyskanych produktów.

Innowacyjność techniczna i technologiczna rezultatu projektu polega na:

- ciągłym i stabilnym procesie pirolizy,

- innowacyjnej konstrukcji reaktora,

- braku ponarnormatywnych emisji szkodliwych substancji do środowiska,

- zastosowaniu automatycznego komputerowego systemu monitorowania i sterowania procesem (nie stosowanego dotychczas w tego typu instalacjach),

- zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze zasilania paliwem i ogrzewania reaktora,

- wykorzystaniu ciepła procesowego i gazu procesowego do zasilania instalacji i produkcji prądu, z zastosowaniem metod nie stosowanych dotychczas w tego typu instalacjach,

- zautomatyzowanym procesie rozdrabniania i dozowania surowca wsadowego (odpadu gumowego),

- zastosowaniu innowacyjnego systemu odsiarczania gazu procesowego (nie stosowanego dotychczas w tego typu instalacjach),

- uszlachetnieniu oleju popirolitycznego z zastosowaniem innowacyjnego procesu technologicznego (np. wydzielenie limonenu lub innych cennych surowców mających zastosowanie przemysłowe),

- uszlachetnieniu sadzy technicznej np. poprzez jej rozdrobnienie i oczyszczenie.

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na części działki nr 65 i 38/4 obręb 1084  (powierzchnia – około 1,6 ha) położonej na terenie Zakładów Chemicznych BALTCHEM przy ul. Ks. Stanisława Kujota 36 w Szczecinie w zakresie budowy instalacji wraz z konieczną infrastrukturą oraz na części działki nr 17/8 (działka drogowa) i 37/1 w zakresie odprowadzania wód opadowych istniejącą kanalizacją wód opadowych i istniejącym wylotem W-7.

Części działek, które zostały przeznaczone pod planowaną inwestycję są aktualnie zagospodarowane przez następujące budynki:

- Budynek OSL – Oddział Spoiw Lakierniczych o pow. zabudowy 2 062,50 m2, który zostanie wydzierżawiony w połowie i przeznaczony pod zagospodarowanie instalacją pirolizy odpadów oraz modułem uszlachetniania oleju i uszlachetniania sadzy,

- Magazyn Gotowych Wyrobów (Hala NBT) o pow. zabudowy 1 105 m2, który zostanie wydzierżawiony w całości i przeznaczony pod eksploatacje linii rozdrabniania opon,

- Budynek Przepompowni i Sprężarkownia o pow. zabudowy 237,5 m2, który zostanie zmodernizowany,

- część budynku biurowego – budynek biurowy o pow. 890 m2 w stanie złym, został rozebrany na podstawie zgłoszenia z dnia 28 stycznia 2015 r., Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie pismem z dnia 2 lutego 2015 r. nie wniósł sprzeciwu. Powyższa dokumentacja stanowi Zał. Nr 15.

Na terenie działek znajdują się również: istniejące utwardzone drogi i plac, które będą w całości wykorzystywane (drogi i plac będą modernizowane), istniejący zbiornik podziemny (zostanie wykorzystany do magazynowania odpadu z frakcjonowania oleju – zaolejone wody) oraz fundamenty pod zbiorniki magazynowe wraz z wanną betonową, które zostaną w całości wykorzystane do posadowienia zbiorników magazynowych sadzy technicznej, a także betonowa wanna, w której umieszczone będą zbiorniki do przechowywania gazu oraz gazu pomocniczego, a także zbiornik wody p.poż.

Na terenie działek znajdowała się zieleń – drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat przeznaczone do usunięcia. Inwestor wykonał inwentaryzację zieleni oraz złożył Wniosek o wycinkę zieleni i uzyskał Decyzję wydaną przez Prezydenta Miasta Szczecina – Zał. Nr 5. Drzewa zostały usunięte zgodnie z warunkami określonymi w powyższej Decyzji.

Na omawianym  terenie nie stwierdzono występowania gatunków dziko występujących roślin i zwierząt objętych ochroną.

Na terenie inwestycji zostanie wykonana nowa wiata, w której magazynowane będą odpady gumowe przeznaczone do przeróbki oraz kontener spełniający funkcję administracyjno – socjalno – warsztatowo – laboratoryjnej o powierzchni do 350 m2. Ogrzewanie będzie realizowane ciepłem procesowym, natomiast awaryjnie za pomocą grzejników elektrycznych. Ogrzewanie hali może być zrealizowane z wykorzystaniem ciepła procesowego, natomiast awaryjnie za pomocą grzejników elektrycznych

W budynku zainstalowane będą dwa reaktory produkcyjne. Wydajność jednego reaktora wyniesie 15 Mg/dobę surowca, zatem łączna wydajność Zakładu wyniesie 30 Mg/dobę. Surowcem do procesu pirolizy będą odpady gumowe, w tym opony.

Produktami przerobu odpadów innych niż niebezpieczne będzie sadza techniczna, gaz popirolityczny (wykorzystywany całościowo w procesie), olej popirolityczny, związki organiczne, energia elektryczna, energia cieplna. Przerób odpadów gumowych typu opony, czy taśmociągi wiąże się również z powstawaniem odpadów stalowych.

Roczne zapotrzebowanie na surowiec wyniesie ok. 10 000 Mg.

W skład zakładu wejdą następujące elementy:

- hala produkcyjna (istniejąca - m.in. dozowanie, zgazowanie, chłodzenie, magazyn produktów),

- blok rozdrabniania odpadów (istniejąca wiata rozbudowana o nową część),

- blok instalacji olejowych,

- blok instalacji gazowych,

- generator,

- blok przerobu sadzy technicznej,

- plac magazynowy surowców,

- plac magazynowy sadzy i złomu,

- zbiorniki magazynowe surowców, produktów i odpadów,

- stacja przygotowania wody,

- ciągi transportowe (istniejące oraz nowe),

- ogrodzenie obiektu (istniejące).

Przedmiotowy teren posiada ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r, Nr 2, poz. 34).

Działki na których planuje się budowę zakładu produkcji oleju popirolitycznego  i sadzy technologicznej znajdują się w terenie elementarnym oznaczonym jako S.M.7019.PU w zakresie posadowienia instalacji pirolizy odpadów gumowych, zgodnie z poniższym rysunkiem.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane na części dz. nr 65 i 38/4 z obrębu 1084 zlokalizowane jest w znacznej części na obszarze „szczególnego zagrożenia powodzią”. Przedsięwzięcie znajduje się w strefie zalewowej od rzeki Parnicy i Kanału Przemysłowego, na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

W związku z powyższym Inwestor obowiązany jest do uzyskania decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 88 l ust. 1 oraz od zakazów określonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 – t.j.). Decyzję taką wydaje Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Istotą prowadzonej działalności jest produkcja sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów innych niż niebezpieczne. Planowana inwestycja umożliwi produkcję oleju popirolitycznego przy wykorzystaniu zużytych opon samochodowych oraz odpadowej gumy. Produktami powstającym w procesie jest złom stalowy oraz gaz opałowy i związki organiczne. W Zakładzie będą zlokalizowane dwa reaktory pirolityczne.

Surowiec do produkcji będzie dostarczany transportem samochodowym. Przed skierowaniem odpadów gumowych do procesu pirolizy będą one rozdrabniane w urządzeniach mielących. W trakcie mielenia odzyskiwany będzie złom stalowy z opon oraz odpadów gumowych. Sadza popirolityczna po zapakowaniu do specjalistycznego, hermetycznego transportu samochodowego lub w worki oraz złom wywożone będą z zakładu transportem samochodowym. Pozyskane produkty ciekłe będą przesyłany rurociągiem Inwestora do zbiorników magazynowych Operatora poza terenem instalacji. Dystrybucja produktów będzie należała do właściciela instalacji lub do zewnętrznego, uprawnionego Operatora.

Podstawowym profilem działalności zakładu będzie wytwarzanie oleju popirolitycznego. Produktami, które również będą otrzymywane w procesie produkcyjnym będą: sadza techniczna, stal – złom stalowy oraz gaz opałowy a także związki organiczne (np. limonen, naftalen, ksyleny lub inne). Zostaną wykonane badania, w specjalnie przygotowanym module, w celu zbadania możliwości wydzielenie związków organicznych z części strumienia oleju popirolitycznego. Są to produkty na które stale utrzymuje się wysoki popyt. Głównym surowcem używanym do ich uzyskania będzie guma ze zużytych opon samochodowych oraz innych materiałów gumowych, np. taśmociągów.

W wyniku prowadzonych w zakładzie procesów recyklingu odpadów gumowych (głównie opon), po wstępnym rozdrabnianiu, będą przetwarzane na surowce stanowiące przedmiot dalszego obrotu i gospodarczego zastosowania, tj.:

–	produkt węglowy – sadza techniczna (wagowo około 30 - 40% materiału wejściowego),

–	olej popirolityczny (wagowo około 40 - 55% materiału wejściowego),

–	metale żelazne (wagowo około 11-13% materiału wejściowego),

–	gaz opałowy (wagowo około 5-9% materiału wejściowego),

–    związki organiczne (wagowo około 5-12% materiału wejściowego).

Proces pirolizy będzie prowadzony w dwóch równolegle pracujących reaktorach o wydajności po 5 000 t/rok, około 15 t/dobę, pracujących przez nie mniej niż 330 dni w roku każdy przy czym Zakład będzie pracował w systemie ciągłym 24 h/dobę i 365 dni w roku. Reaktory będą pracowały niezależnie od siebie. Proces pirolizy  może być prowadzony w obecności katalizatora lub bez katalizatora.

Katalizator dodawany będzie w celu zwiększenia wydajności procesu, uzyskania niższej temperatury procesowej, lepszego wiązania siarki oraz selektywnej produkcji poszczególnych frakcji oleju.

Reaktor i podłączone elementy będą ogrzewane stopniowo, bez skrawków odpadów. Po osiągnięciu nominalnych parametrów całe urządzenie będzie uruchomiane poprzez dozowanie surowca. Kiedy urządzenie osiągnie parametry umożliwiające normalną prace, będzie uruchamiany palnik do spalania gazu pirolitycznego.

W reaktorze, mającym kształt poziomego, stacjonarnego walca, ogrzewanego poprzez płaszcz czynnikiem grzewczym (mieszanina stopionych soli), z mieszadłem wewnętrznym,  następuje beztlenowy, niskociśnieniowy, niskotemperaturowy proces rozkładu węglowodorów (kauczuku i innych długołańcuchowych polimerów) zawartych w odpadach gumowych.

Cechą charakterystyczną zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego reaktora jest podział na sekcje. Z każdej sekcji odrębnie będzie odbierany gaz popirolityczny. Na końcu reaktora  odbierane będą produkty stałe.

Otrzymane w wyniku wyżej opisanego procesu produkty rozkładu odpadów tj: gaz procesowy popirolityczny, sadza techniczna (węgiel o strukturze amorficznej) są usuwane z reaktora przez system zaworów jednokierunkowych. Cały system jest szczelny i nie powoduje emisji do środowiska.

Specjalny system odbiera sadzę z wylotu reaktora. Temperatura sadzy, jest obniżana poprzez system chłodzenia wodą chłodzącą (poprzez płaszcz) transportera odbierającego.

Na stanowisku obróbki sadzy, materiał poddawany jest separacji magnetycznej z uzyskiem stali w ilości do ok. 4% łącznej masy drutu. Główny odzysk drutu – min. 96% łącznej masy, następuje na stanowisku rozdrabniania opon.

Katalizator będzie usuwany z sadzy tylko w przypadku takich wymagań klienta kupującego sadzę. W zależności od rodzaju zastosowanego katalizatora może być on nie usuwany z sadzy.

Sadza następnie poddawana będzie mieleniu, granulowaniu, magazynowaniu w silosach. Dystrybucja sadzy odbywać się będzie specjalistycznym transportem samochodowym lub w workach big-bag.

Olej popirolityczny rozdzielany będzie na poszczególne frakcje w kolumnie i systemach chłodnic powietrznych i wodnych. W wyniku destylacji, w zbiornikach operacyjnych wydzielone zostaną:

- Frakcja olejowa lekka (nafta) - (około 5 - 15%),

- Frakcja olejowa średnia - (około 40 - 60 %),

- Frakcja olejowa ciężka  (około 30- 50%).

- Olej popirolityczny będzie magazynowany w zbiornikach operacyjnych o pojemności do 60 m3 (2 szt.) zlokalizowanych wewnątrz hali produkcyjnej oraz w zbiornikach dzierżawionych od BALTCHEM SA zlokalizowanych w parku zbiorników na działce 38/4 przyległej do terenu instalacji. Inwestor przewiduje możliwość zakupu zbiorników magazynowych od BALTCHEM S.A.

- W wyniku uszlachetniania oleju zostaje wyodrębniona frakcja wody z domieszką oleju popirolitycznego . Zaolejona woda kierowana jest do zbiornika podziemnego o pojemności do 30 m3, a następnie jako odpad przekazywana do dalszego zagospodarowania uprawnionemu odbiorcy. Do tego zbiornika również będzie kierowana zaolejona woda powstała w wyniku cyklicznego mycia instalacji. Miesięczne zużycie wody – ok. 15 m3.

Gaz pirolityczny niekondensujący, wydzielony w węźle rozdzielania gazu procesowego, w przypadku nadmiaru będzie kierowany do zbiorników buforowych (2 sztuki, o pojemności do 500 m3 każdy) a w przypadku niedoboru będzie z nich pobierany.

Gaz niekondensujący zostanie oczyszczony i odsiarczony w węźle oczyszczania, tak, że emisja zanieczyszczeń ze spalania wytworzonego, w tym procesie, gazu opałowego nie będzie większa od emisji zanieczyszczeń ze spalania gazu ziemnego. Tak oczyszczony gaz opałowy nie będzie już odpadem a jego spalanie nie będzie spalaniem odpadu, w związku z powyższym instalacja nie będzie zakwalifikowana jako instalacja do termicznego przekształcania odpadów.

Gaz opałowy będzie zagospodarowany jako paliwo w podgrzewaczu czynnika grzewczego (mieszaniny stopionych soli) i jako paliwo w silniku generatora (silnika spalinowego wielopaliwowego) w kierunku produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej na własne potrzeby.

Spaliny z silnika generatora będą kierowane do komory palnikowej podgrzewacza w celu wykorzystania ich wysokiej temperatury do podgrzewania soli. Palniki podgrzewacza zasilane będą gazem opałowym oraz  paliwem pomocniczym (LPG).

Zakład będzie całkowicie automatyczny. Urządzenia sterujące będą zainstalowane na każdym elemencie instalacji. Czujniki, sondy, napędy elektryczne, zawory, zasuwy bezpieczeństwa, itp. będą połączone według P&ID (schematem ideowym rurociągów i oprzyrządowania) i będą kontrolowane i monitorowane przez specjalny program zainstalowany w centralnym systemie komputerowym sterującym procesem produkcyjnym.

Przewiduje się wykorzystanie odpadów gumowych oraz zużytych opon w ilości 10 000 Mg/rok.

Zgodnie z Zał. Nr 1 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21) analizowany proces przetwarzania odpadów w reaktorach pirolitycznych oraz instalacji uszlachetniania oleju został zakwalifikowany jako proces odzysku  należący do grupy:

R2 – Odzysk/regeneracja rozpuszczalników.

R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11.

R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R 12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Nie planuje się innych wariantów planowanego przedsięwzięcia poza omówionym w rozdziale 2 niniejszego raportu.

Wybrana lokalizacja projektowanego przedsięwzięcia jest korzystna z następujących powodów:

- teren przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach form ochrony przyrody, podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

- teren przedsięwzięcia nie jest usytuowany w granicach obszarów Natura 2000,

- teren przedsięwzięcia jest usytuowany na terenach przemysłowych.

Wyboru technologii i urządzeń Inwestor dokonał pod kątem poprawy stanu środowiska naturalnego. Celem była wysokosprawna produkcja oleju popirolitycznego, przy jednoczesnym, jak najmniejszym niekorzystnym wpływie na poszczególne komponenty środowiska.

Obecnie w zakresie przeróbki odpadów stwarzających problemy w zagospodarowaniu - zużytego ogumienia, odpadów gumowych - wyróżniamy przede wszystkim:

- odzysk energetyczny, który polega na spalaniu w specjalnie do tego celu dostosowanych piecach,

- recykling materiałowy, który polega na przetworzeniu - mechanicznemu, chemicznemu lub energetycznemu - odpadów do postaci surowców gotowych do ponownego użycia i wytworzeniu z nich nowych produktów.

Spalanie jest kosztowne i skomplikowane, a składowanie jest problemowe. Odpady stanowią źródło energii, jednakże zapotrzebowanie na ciepło dla miasta Szczecina jest całkowicie pokryte przez funkcjonujące już zakłady.

Przerobione opony oraz odpady gumowe mogą służyć jako surowiec do produkcji ścieru gumowego wytwarzanego w oparciu o technologię mechanicznego ścierania lub kruszenia gumy w niskich temperaturach (tzw. technologia kriogeniczna) powstający w ten sposób ścier lub granulat wykorzystywany jest do produkcji nawierzchni asfaltowych. Część pozyskanego surowca może być wykorzystywana w przemyśle gumowym np. do produkcji dywaników samochodowych lub okładzin, z których wykonuje się np. boiska i place zabaw. Jednakże taki sposób zagospodarowania obejmie tylko niewielką część pozyskanych w ramach systemowej zbiórki opon.

Przyszłością dla ekologicznego i efektywnego zagospodarowania zużytych opon może być ich piroliza czyli specjalny proces w wyniku którego z opon otrzymuje się olej popirolityczny, węgiel (w postaci sadzy) oraz złom stalowy.

Przez rozkład termiczny, możliwe jest odzyskanie użytecznych produktów w sposób przyjazny dla środowiska. W związku z powyższym Inwestor zadecydował o wyborze technologii mającej na celu maksymalne wykorzystanie odpadów.

Zagospodarowanie odpadów zużytych opon i odpadów gumowych może kształtować się w różnych kierunkach w zależności od rodzaju odpadu, jednakże wszystkie mogą być substratem do produkcji substancji organicznych.

Wszystkie frakcje olejowe będą wykorzystywane w celu wytworzenia produktu końcowego (oleju popirolitycznego o właściwościach zbliżonych do oleju grzewczego) jako dodatku myjącego do oleju grzewczego (np. olej opałowy ciężki 3).

Wykorzystanie odpadowych opon i odpadów gumowych umożliwia produkcję oleju popirolitycznego i sadzy technicznej oraz innych produktów (np. limonen), które po niewielkiej obróbce mogą być stosowane na rynku, bez dodatkowych zabiegów typu rafinacja. Zatem zastosowanie procesu pirolizy przy użyciu odpadów pozwala na produkcję pełnowartościowego produktu.

Przyjęty do rozważań wariant budowy instalacji pirolizy spełnia wszelkie wymogi ochrony środowiska. Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko powodują minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Wytwarzany gaz popirolityczny będzie wykorzystywany do ogrzewania reaktora pirolitycznego oraz do produkcji energii elektrycznej. Gaz będzie oczyszczany przed spaleniem, natomiast ciepło spalin będzie odzyskiwane w wymienniku ciepła i wykorzystywane w procesie technologicznym.

Niepodejmowanie przedsięwzięcia nie przynosi skutków ujemnych w zakresie ochrony środowiska. Teren do tej pory teren nie był czynny produkcyjnie.

Należy jednak pamiętać, że planowana inwestycja będzie instalacją wykorzystującą w procesie produkcyjnym odpady. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2014, poz. 1413 – tekst jednolity) przedsiębiorcy mają obowiązek zapewnienia odzysku, w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Należy zapewnić 75% poziom odzysku i 15% poziom recyklingu. Zatem Zakład produkcji oleju popirolitycznego i sadzy technicznej będzie ostatnim ogniwem, dzięki któremu zobowiązania zostaną wypełnione obowiązki. Celem nadrzędnym jest ochrona środowiska. Wysoki stopień odzysku odpadów pozwoli na minimalizację ilości odpadów przeznaczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz spełnienie ustawowych wymagań w związku z wykorzystaniem odpadów.

Uruchomienie Zakładu do pirolizy odpadów gumowych nie wprowadza żadnego ujemnego wpływu na podłoże gruntowe i wody podziemne.

Ścieki technologiczne z instalacji pirolizy odpadów gumowych nie występują. Ścieki przemysłowe z węzła przygotowania wody odprowadzane będą do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz docelowo do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (do czasu wykonania przyłącza kanalizacyjnego – do zbiornika bezodpływowego). Ścieki socjalne z węzła sanitarnego przy rozdrabnianiu odpadów odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, natomiast ścieki z pozostałych węzłów sanitarnych do zbiorników bezodpływowych do czasu podłączenia do sanitarnej kanalizacji zewnętrznej.

Planowana inwestycja w fazie budowy i użytkowania nie stanowi zagrożenia dla gruntu i wód podziemnych.

W fazie eksploatacji podłoże gruntowe i wody podziemne będą chronione przez niekorzystnym oddziaływaniem. Produkcja będzie realizowana w budynkach ze szczelną podłogą. Ścieki technologiczne z instalacji pirolizy nie będą powstawały. Ścieki przemysłowe z węzła przygotowania wody będą odprowadzane do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a następnie docelowo do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (do czasu wykonania przyłącza kanalizacyjnago – do zbiornika bezodpływowego). Ścieki te w rzeczywistości będą „czystą” wodą o wyższej zawartości soli, które w wodzie uzdatnionej zostaną usunięte. Ścieki socjalne będą kierowane do zbiorników bezodpływowych (z wszystkich węzłów), a po wykonaniu przyłącza - do sanitarnej kanalizacji zewnętrznej (oprócz węzła przy rozdrabnianiu odpadów).

Do produkcji będą wykorzystane istniejące budynki (budynek hali produkcyjnej oraz wiata), zatem prace budowlane prowadzone w fazie realizacji przedsięwzięcia będą ograniczone do prac remontowych i modernizacyjnych polegających na uzupełnieniu ewentualnych ubytków zaprawy betonowej lub wzmocnienia posadzek, a także dostosowaniu instalacji elektrycznej, wodociągowej do potrzeb analizowanej działalności.

W fazie budowy przewiduje się realizację stacjonarnej wagi do bilansowania dostaw i sprzedaży. Budowa będzie wiązała się z wykonaniem wykopów w celu posadowienia wagi oraz podłączenia energii elektrycznej i koniecznego odwodnienia.

Przewiduje się wykonanie utwardzonych placów magazynowych do magazynowania odpadów gumowych. Odpady będą magazynowane na placu ogrodzonym zasiekami betonowymi do połowy wysokości magazynu.  Na zasiekach zostanie wykonany stalowy szkielet, na którym zostanie położony dach. Stalowy szkielet zostanie obudowany elementami z blachy z wyciszeniem.

Infrastruktura w zakresie dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, odprowadzania ścieków socjalnych i przemysłowych oraz wód opadowych również będzie wiązała się z pracami ziemnymi w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do potrzeb niniejszej inwestycji.

Roboty budowlane w fazie realizacji będą realizowane wewnątrz budynków w zakresie posadowienia ciągu technologicznego, gdzie wykorzystywane są drobne urządzenia elektryczne typu młoty pneumatyczne, wiertarki, szlifierki, których eksploatacja wiąże się jedynie z niewielką emisją pyłu.

Przewiduje się również pracę sprzętu ciężkiego, np. do budowy stacjonarnej wagi, miejsca magazynowania odpadów, zbiorników magazynowych, przebudowy infrastruktury.

W czasie robót budowlanych wystąpi wówczas emisja zanieczyszczeń powstająca podczas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, głównie będą to samochody ciężarowe oraz sprzęt ciężki. Będzie to dwutlenek siarki, azotu, tlenek węgla i pył zawieszony. Emisję zaliczymy do emisji niezorganizowanej.

Obliczenia oddziaływania na powietrze atmosferyczne takiej emisji przeprowadzone bezpośrednio w czasie realizacji na obiektach o większej koncentracji sprzętu  budowlanego wykazały, że największym problemem była emisja dwutlenku azotu szczególnie występująca podczas pracy agregatu prądotwórczego. Jednakże w przypadku niniejszej inwestycji nie będzie konieczności stosowania agregatu prądotwórczego ze względu na dostępność źródła energii elektrycznej. Zatem uciążliwość fazy eksploatacji inwestycji będzie mniejsza niż w przypadku zastosowania agregatu prądotwórczego.

Podczas montażu elementów nastąpi również emisja pyłu ze szlifowania oraz prac spawalniczych. Prace szlifierskie będą związane wyłącznie ze szlifowanie zgarów powstałych podczas spawania. Emisja pyłu ze szlifowania jest pomijalnie mała.

Po zakończeniu prac budowlanych emisja ta nie będzie występowała.

Źródłami emisji będą środki transportu dowożące surowce, środki transportu wywożące odpady, a także zanieczyszczenia technologiczne związane z rozdrabnianiem odpadów, spalaniem gazu popirolitycznego i paliwa pomocniczego oraz magazynowaniem surowców i produktów.

Na rzecz instalacji będzie wykorzystywana część niekondensująca gazu popirolityczny, magazynowana w zbiornikach naziemnych. Magazynowanie gazu nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Z gazu pirolitycznego niekondensującego zostanie wytworzony, w procesie odsiarczania i oczyszczania, gaz opałowy, który będzie zużywany do ogrzewania reaktorów pirolitycznych oraz do produkcji energii elektrycznej. Gaz będzie oczyszczany w taki sposób, że emisja zanieczyszczeń ze spalania gazu opałowego nie będzie większa od emisji zanieczyszczeń ze spalania gazu ziemnego, wobec powyższego do niniejszej instalacji nie będą miały zastosowania zapisy dotyczące instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Produkcja gazu opałowego szacowana jest na 800 Mg/rok, przy założeniu gęstości gazu jak dla gazu ziemnego wynoszącego 0,742 kg/m3, daje nam wartość ok. 1100000 m3/rok. Strumień gazu będzie kierowany do generatora prądu o mocy 150 – 300 kW oraz do palników podgrzewacza soli. Moc palników będzie kształtowała się na poziomie 500 – 800 kW.

W trakcie rozruchu instalacji reaktor pirolityczny ogrzewany jest paliwem pomocniczym (LPG) do czasu uzyskania temperatury roboczej. Po osiągnięciu tej temperatury reaktor jest napełniany surowcem. Emisja z rozruchu jest wliczona do ogólnej wartości emisji zanieczyszczeń – emitor E-1.

Emisję zanieczyszczeń z wyrzutu awaryjnego obliczono na podstawie charakterystyki gazu popirolitycznego.

Ze względu na sąsiedztwo istniejących i planowanych do realizacji instalacji pirolizy odpadów gumowych oraz ze względu na niewielką odległość planowanej spalarni odpadów komunalnych, obliczenia wykonano w aspekcie oddziaływania skumulowanego z instalacją planowaną do realizacji – EUROECO FUEL POLAND Sp. Z o.o., spalarnią odpadów komunalnych oraz emitorami węglowodorów należącymi do Spółki Baltchem.

W pierwszej kolejności wykonano obliczenia stężeń maksymalnych. wykazały, że jest wymagany skrócony zakres obliczeń w fazie budowy dla wszystkich substancji: SO2, NO2, CO, węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz pył PM10.

Obliczenia dla fazy eksploatacji wykazały, że jest wymagany skrócony zakres obliczeń dla CO. Dla pozostałych substancji, tj. pył PM10, SO2, NO2, siarkowodór  i węglowodory alifatyczne i aromatyczne  wykonano dodatkowe obliczenia stężeń i częstości przekroczeń w pełnej siatce obliczeniowej – obliczenia w sieci receptorów.

W przypadku pyłu PM 2,5 ze względu na brak wartości D1 obliczenia wykonano w pełnym zakresie obliczeń dla I warunku, który dotyczy obliczenia stężenia średniorocznego.

Zarówno dla fazy budowy, jak i eksploatacji sprawdzono I i II warunek. Przeprowadzone dodatkowe obliczenia potwierdzają spełnienie wymogów ochrony atmosfery w pełnej siatce obliczeniowej, dla fazy eksploatacji, w tym we wszystkich punktach poza granicami inwestycji w m. Szczecin. Dalszych obliczeń nie prowadzi się. We wszystkich punktach poza granicami inwestycji częstości przekroczeń są zerowe dla wszystkich zanieczyszczeń. Opadu pyłu dla fazy budowy i eksploatacji nie oblicza się ze względu na niewielką emisję pyłu z zakładu.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że analizowana instalacja ze względu na emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących z fazy budowy i eksploatacji opisanych w niniejszym opracowaniu, nie będzie powodowała uciążliwości dla powietrza atmosferycznego.

Konieczność posiadania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery z instalacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 881) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 880).

Zgodnie z rozporządzeniem Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 881) w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, instalacja do pirolizy opon nie została wymieniona jako instalacja, której funkcjonowanie nie wymaga uzyskania pozwolenia. Zatem konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów ze wszystkich procesów technologicznych, w tym dla emitorów E-2, E-3, E-4, E-5, E-6 oraz EZ-8. Emitor EZ-7, E-9 i EZ-10 związane są z magazynowaniem oleju popirolitycznego i oleju napędowego i będą objęte zgłoszeniem instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia.

Pozwolenia nie wymagają instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 15 MW opalane paliwem gazowym.

Gaz popirolityczny będzie spalany w generatorze prądu o mocy 150 – 300 kW oraz w palnikach gazowych o łącznej mocy – 500 – 800 kW. Zatem funkcjonowanie nie będzie związane z koniecznością uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego. Zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia wymaga instalacja energetyczna, z której emisja nie wymaga pozwolenia z wyjątkiem instalacji do 1 MW. Zgodnie z powyższym instalacje te nie wymagają również zgłoszenia. W przypadku generatora prądu oraz palników nie stosuje się zapisów art. 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 880), ponieważ ich parametry nie mogą zostać zsumowane ze względu na to, że posiadają różny charakter. Zgodnie z powyższym dla emitora E-1 nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery oraz nie ma konieczności zgłoszenia instalacji

Emisja niezorganizowana nie jest objęta koniecznością uzyskania pozwolenia, dotyczy to emitorów ET-11 i ET-12.

W fazie realizacji inwestycji, czyli na etapie prac ziemnych, budowlanych, adaptacyjnych, montażowych i wyposażeniowych główne źródło hałasu stanowić będzie praca maszyn budowlanych (koparki, spychacze, ładowarki, dźwigi), pojazdów transportowych (ciężarówki, wywrotki, betoniarki) oraz innych maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac na placu budowy (sprężarki, spawarki, piły tarczowe, elektronarzędzia).

Hałas powodowany pracą wyżej wymienionych maszyn, urządzeń i pojazdów jest hałasem o natężeniu zmieniającym się w czasie w sposób nieregularny, zależnym od chwilowych uwarunkowań, głównie od charakteru wykonywanych w danej chwili robót budowlanych, ziemnych lub montażowych.

Obowiązkiem inwestora oraz wykonawcy jest minimalizowanie oddziaływania akustycznego realizowanej inwestycji na środowisko, poprzez stosowanie najmniej uciążliwej pod względem akustycznym technologii prowadzenia prac budowlanych, stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie sprzętu, odpowiednią lokalizację bazy sprzętu i składu materiałów budowlanych.

Poziom hałasu emitowanego podczas pracy przez poszczególne rodzaje sprzętu można określić jedynie orientacyjnie, gdyż na etapie niniejszego opracowania nie można przewidzieć, jaki konkretnie sprzęt (typ, model, producent) zostanie użyty podczas prowadzenia prac związanych z budową zakładu, a poziom ten zależny jest w dużej mierze od rodzaju, typu i stanu technicznego użytych maszyn i urządzeń.

Poziom emisji hałasu podczas ich pracy, a zwłaszcza podczas jednoczesnej pracy kilku urządzeń, może być wysoki. Jednak sprzęt używany w trakcie robót nie pracuje przez cały czas, jest on załączany i uruchamiany okresowo, w zależności od potrzeb, dlatego w czasie odniesienia równym 8 kolejno po sobie następującym godzinom realny czas pracy sprzętu jest krótszy, w związku z tym niższy jest także uśredniony poziom mocy akustycznej poszczególnych urządzeń oraz sumaryczny poziom emitowanego hałasu.

Ze względu na możliwość wystąpienia w pewnych momentach spiętrzenia prac budowlanych i związanego z tym stosunkowo wysokiego poziomu emisji hałasu z terenu inwestycji oraz z uwagi na znacznie niższe dopuszczalne poziomy emisji hałasu w porze nocnej na terenach chronionych akustycznie, prace budowlane powinny być wykonywane wyłącznie w porze dziennej, pomiędzy godz. 6.00 a 22.00.

Po zakończeniu fazy budowy i rozpoczęciu eksploatacji przedsięwzięcia, na terenie nowo zbudowanej instalacji prowadzony będzie innowacyjny pod względem technologicznym proces wytwarzania uszlachetnionej sadzy technicznej i uszlachetnionego oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, z zastosowaniem metody ciągłej pirolizy.

Istotnymi źródłami hałasu emitowanego z terenu przedsięwzięcia do środowiska będą urządzenia funkcjonujące w instalacjach technologicznych zakładu.

Osobną grupę źródeł hałasu stanowią pojazdy mechaniczne, głównie samochody ciężarowe, ich ruch na terenie zakładu związany z obsługą jego działalności, a więc przywóz surowców do produkcji (głównie zużyte opony samochodowe), wywóz produktów (sadza techniczna, olej popirolityczny, metale żelazne, związki organiczne) oraz odpadów, a także transport wewnątrzzakładowy, np. ładowarka samobieżna.

Hałas emitowany jest przez silniki pojazdów i ich układy jezdne podczas typowych operacji takich jak: uruchamianie silnika, przejazdy na terenie zakładu, hamowanie, postój z włączonym silnikiem, manewrowanie, a podczas pracy pojazdów specjalnych również przez ruchome części wykonawcze pojazdów, np. łyżka ładowarki. Czas trwania tych operacji wpływa istotnie na ekwiwalentny poziom emitowanego hałasu.

Na podstawie danych dotyczących planowanej zdolności przerobowej zakładu oraz zapotrzebowania na surowce, określono maksymalną liczbę pojazdów ciężkich wjeżdżających i wyjeżdżających z zakładu na 8 samochodów w ciągu 8 godzin pory dnia. Ruch samochodów osobowych, związany z przyjazdem i wyjazdem pracowników oraz klientów, przyjęto na poziomie 50 pojazdów w ciągu doby.

Ruch pojazdów mechanicznych na terenie zakładu w porze nocnej jest zazwyczaj mocno ograniczony, nie ma planowych dostaw surowców ani ekspedycji produktów, może wystąpić tylko ruch wewnątrzzakładowy oraz sporadyczny ruch pojazdów ciężarowych i  samochodów osobowych, stąd też założono dużo niższy poziom hałasu powodowanego przez pojazdy w porze nocnej.

Otoczenie terenu inwestycji stanowią:

- od północy – tereny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Euroeco Fuels Poland Sp. z o.o. (teren B),

- od wschodu – ul. Ks. Kujota, tereny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, dalej Kanał Wrocławski i wyspa Ostrów Mieleński,

- od południa i południowego wschodu – teren Zakładów Chemicznych Baltchem SA,

- od zachodu – Euroeco Fuels Poland Sp. z o.o. (teren E), ul. Hryniewieckiego.

Tereny przemysłowe, składowe, akweny wodne, nieużytki, drogi itp., nie są klasyfikowane akustycznie, a więc nie podlegają ochronie przed hałasem. Ochronie podlegają tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujące się w otoczeniu inwestycji. Najbliższe względem lokalizacji inwestycji tereny chronione akustycznie stanowią:

- w kierunku północno-zachodnim – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rybnickiej 3, w odległości ok. 400 m od granicy terenu inwestycji,

- w kierunku południowo-zachodnim – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pieszej 2 – 3, w odległości ok. 600 m od granicy terenu inwestycji,

- w kierunku południowo-zachodnim – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gdańskiej 11 – 11g, w odległości ok. 460 m od granicy terenu inwestycji,

- w kierunku południowo-wschodnim – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Górnośląskiej 1, w odległości ok. 740 m od granicy terenu inwestycji.

Należy zaznaczyć, że budynki te są ekranowane akustycznie poprzez obiekty przemysłowe i biurowe zlokalizowane pomiędzy źródłami emisji hałasu z terenu analizowanej inwestycji, a terenami podlegającymi ochronie akustycznej, a należące do takich firm jak Makrum S.A. (dawniej Stocznia Pomerania), Elektrownia Szczecin, Terminal Morski LPG Orlen, Zakłady Chemiczne Baltchem SA, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Euroeco Fuels Poland Sp. z o.o., zabudowa przemysłowo-biurowa ul. Hryniewieckiego.

Występujące w rejonie planowanej inwestycji tereny podlegające ochronie przed hałasem, należy zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem zaliczyć do grupy „3a”, jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

Dla terenów należących do grupy „3” dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A powodowany przez źródła inne niż komunikacyjne wynosi odpowiednio 55 dB w porze dnia, w przedziale czasu odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym i 45 dB w porze nocy, w przedziale czasu odniesienia równym 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Pora dzienna trwa od godz. 06.00 do 22.00, a pora nocna od godz. 22.00 do 06.00.

Specyfikacja elementów użytych do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu inwestycji, tabele z danymi wprowadzonymi do obliczeń emisji hałasu, tabele z wynikami obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A w zadanym punkcie obserwacji oraz mapy izolinii poziomu hałasu w środowisku otaczającym teren inwestycji, zarówno dla etapu budowy jak i etapu eksploatacji, zamieszczone są w załączniku.

Wstępnie przeprowadzone obliczenia emisji hałasu z terenu wyłącznie zakładu pirolizy pozwoliły stwierdzić, że emisja ta na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przekracza wartości ok. 30,5 dB w porze dnia i ok. 29 dB w porze nocy dla budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie akustyczne zakładu (budynek mieszkalny ul. Gdańska 11).

Powyższa sytuacja jest spowodowana zarówno znaczną odległością najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, jak też faktem, że zakład pirolizy otoczony jest licznymi obiektami kubaturowymi należącymi do innych zakładów (hale produkcyjne, magazyny, obiekty techniczne itp.), stanowiącymi ekrany akustyczne dla fal dźwiękowych emitowanych przez analizowane przedsięwzięcie.

Biorąc pod uwagę fakt, że analizowana inwestycja znajduje się na terenie intensywnie użytkowanym przemysłowo i otoczona jest sąsiadującymi z nią zakładami przemysłowymi o istotnym poziomie emisji hałasu do środowiska, stwierdzono, że obliczenia emisji hałasu z terenu przedsięwzięcia należy przeprowadzić uwzględniając skumulowane oddziaływanie akustyczne zakładów zlokalizowanych w sąsiedztwie zakładu pirolizy.

Obliczenia wielkości skumulowanego oddziaływania akustycznego na środowisko przeprowadzono z uwzględnieniem emisji hałasu z terenu sąsiadujących przedsiębiorstw, zlokalizowanych przy ul. Ks. Stanisława Kujota w Szczecinie: Zakładów Chemicznych Baltchem S.A., zakładu produkcji paliw firmy Euroeco Fuels Poland Sp. z o.o. oraz terminala przeładunkowo-składowego ciekłych produktów chemicznych firmy Kujot Sp. z o.o.

Obliczenia oddziaływania skumulowanego przeprowadzono zarówno dla etapu budowy planowanego zakładu pirolizy jak i etapu eksploatacji tej inwestycji, przy czym dla fazy budowy uwzględniono tylko porę dzienną, natomiast dla etapu użytkowania uwzględniono porę dnia i porę nocy, gdyż wszystkie wyżej wymienione zakłady pracują całodobowo.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla etapu budowy przedsięwzięcia izolinia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego dla terenów grupy „3” w porze dnia 55 dB, nie wykracza w oddziaływaniu skumulowanym poza granicę terenu analizowanych zakładów, ani nie dochodzi do granicy terenów chronionych akustycznie, a wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A we wszystkich zadanych punktach obserwacji mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

Przy elewacji budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie hałasu z terenu inwestycji (budynek mieszkalny ul. Piesza 2), obliczony poziom skumulowanej emisji hałasu dla etapu budowy nie przekracza wartości 38,4 dB w porze dnia.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla etapu eksploatacji inwestycji izolinia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego dla terenów grupy „3” w porze dnia 55 dB, nie wykracza w oddziaływaniu skumulowanym poza granicę terenu analizowanych zakładów, ani nie dochodzi do granicy terenów chronionych akustycznie, a wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A we wszystkich zadanych punktach obserwacji mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

Przy elewacji budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie hałasu z terenu inwestycji (budynek mieszkalny ul. Piesza 2), obliczony poziom skumulowanej emisji hałasu dla etapu eksploatacji nie przekracza wartości 38,5 dB w porze dnia.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla etapu eksploatacji inwestycji izolinia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego dla terenów grupy „3” w porze nocy 45 dB, wykracza w oddziaływaniu skumulowanym poza granicę terenu analizowanych zakładów maksymalnie na odległość ok. 70 m, ale nie dochodzi do granicy terenów chronionych akustycznie, a wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A we wszystkich zadanych punktach obserwacji mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

Przy elewacji budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie hałasu z terenu inwestycji (budynek mieszkalny ul. Piesza 2), obliczony poziom skumulowanej emisji hałasu dla etapu eksploatacji nie przekracza wartości 37,1 dB w porze nocy.

W obliczeniach skumulowanej emisji hałasu do środowiska nie uwzględniono wpływu hałasu emitowanego z terenu dużej inwestycji realizowanej na terenie Ostrowa Grabowskiego, a mianowicie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z powodu jego znacznej odległości od analizowanej grupy zakładów. ZTUO zlokalizowany jest w odległości ok. 1000 m w kierunku północno-wschodnim od zakładu pirolizy firmy Contec Sp. z o.o., a jego odległość od najbliższych terenów chronionych akustycznie wynosi ok. 1500 m.

Przeprowadzone przy innej okazji obliczenia emisji hałasu do środowiska z terenu Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów pozwoliły stwierdzić, że dla terenów analizowanej najbliższej zabudowy mieszkaniowej poziom emisji hałasu nie przekracza wartości ok. 23 dB w porze dnia i ok. 22 dB w porze nocy, jest więc znikomo niski w porównaniu z wartościami uzyskanymi w bieżących obliczeniach, wynoszącymi 38,5 – 37,1 dB i powoduje zwiększenie sumarycznego poziomu emisji zaledwie o 0,12 – 0,13 dB, czyli w granicach błędu obliczeniowego.

Otrzymane i przedstawione wyniki obliczeń pokazują, że przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu pilotażowego, zintegrowanego, aparaturowo-technologicznego systemu do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych, na części działki nr 65 i 38/4 obręb 1084, położonej na terenie Zakładów Chemicznych Baltchem przy ul. Ks. Stanisława Kujota 36 w Szczecinie, którego inwestorem jest Contec Sp. z o.o., ul. Szczęsnego 25, 09-410 Płock, nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku chronionym akustycznie, ani w oddziaływaniu samodzielnym, ani w oddziaływaniu skumulowanym, zarówno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji inwestycji, a więc zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsięwzięcie to pod względem poziomu emisji hałasu nie będzie uciążliwe dla środowiska.

Woda będzie wykorzystywana do:

- podczas rozruchu do napełnienia zamkniętego układu chłodzenia  - maksymalnie 100 m3. Później ilości wody dostarczane będą jedynie do uzupełniania ubytków. Układ zamknięty oznacza, iż obieg wody odbywa się w zamkniętym układzie bez wypompowywania ścieków. W procesie tym nie powstają ścieki technologiczne. Woda ta, nie będzie miała kontaktu z jakimikolwiek zanieczyszczeniami, będzie ona przebiegała w zamkniętych układach rurociągów, czy wężownic. Ubytki można będzie uzupełnić wodą z wodociągu poddaną uzdatnieniue w węźle przygotowania wody. Ubytki mogą powstawać w skutek nieszczelności systemu chłodzenia lub parowania.

- wytworzenia pary wodnej, która w ilości ok. 5 kg/h będzie podawana do podajnika głównego i do reaktora pirolitycznego.

Stacja przygotowania wody będzie pracować okresowo, w razie potrzeb. Woda uzdatniona magazynowana będzie w zbiorniku o pojemności do 200 m3. Maksymalna ilość zużywana do uzupełnienia strat cieczy wyniesie ok. 2,5 m3/h, 15,16 m3/miesiąc, czyli 182 m3/rok. Dodatkowo przewiduje się mycie urządzeń technologicznych. Operacja ta będzie wykonywana raz w miesiącu. Maksymalne miesięczne zużycie wody wyniesie 15 m3, czyli ok. 180 m3/rok.

Do wytworzenia pary potrzebne jest rocznie ok. 44 m3 wody.

- Przewiduje się pobór wody również do systemu zamgławiania w sekcji rozdrabniania odpadów. Przewidywane zużycie wody wyniesie 20 l/h, zatem roczne zużycie wyniesie 87,6 m3/rok.

Łączny pobór wody wyniesie 979,6 m3/rok.

Woda dostarczana będzie od dostawy zewnętrznego.

Ścieki technologiczne w instalacji pirolizy odpadów gumowych nie występują. Ścieki przemysłowe będą powstawały wyłącznie w węźle przygotowania wody. Ścieki te będą odprowadzane do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a następnie docelowo do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (do czasu wykonania przyłącza – zbiornik bezodpływowy). Ścieki sanitarne z węzła sanitarnego rozdrabniania odpadów będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, natomiast ścieki sanitarne z pozostałych węzłów sanitarnych będą odprowadzane do zbiorników bezodpływowych do czasu podłączenia do sanitarnej kanalizacji zewnętrznej.

Wody deszczowe odprowadzane będą do wód powierzchniowych za pośrednictwem istniejącego kolektora wód opadowych oraz istniejącego wylotu W-7.

Wody opadowe ujęte w szczelne systemy kanalizacji, poza wodami z dachów, będą spływać do odwodnienia a dalej do osadnika piasku i zawiesin, który będzie stanowić pierwszy stopień oczyszczania. Drugi stopień oczyszczania stanowi separator.

W instalacji podczyszczania ścieków wychwycone powinny zostać:

-  piaski oraz błotna zawiesina,

-  oleje mineralne.

Wody opadowe z dachów nie wymagają oczyszczania.

Odprowadzanie wód opadowych do wód powierzchniowych może nastąpić wyłącznie na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych. Pozwolenie wodnoprawne zostanie wydane dla Inwestora przed oddaniem inwestycji do użytkowania.

Odpady dla fazy budowy zgodnie z w/w klasyfikacją, znajdują się w zasadniczej grupie kodowej 15, 17 i 20.

„15” - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach .

„17" -  odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

„20”   -  odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Obiekt będzie wytwarzać odpady niebezpieczne w fazie budowy w ilości nie większej niż 1 Mg oraz odpady inne niż niebezpieczne w ilości nie większej niż 5 000 Mg/rok. Powstające odpady nie powstają w związku z eksploatacją instalacji.

Powyższe dotyczy fazy budowy.

Wytwórcą odpadów jest usługobiorca prac budowlanych.

Wytwarzane odpady dla fazy eksploatacji planowanej inwestycji zgodnie z klasyfikacją Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923)., znajdują się w zasadniczej grupie kodowej: 07, 08, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20.

W Zakładzie, w czasie użytkowania będą wytwarzane następujące kategorie odpadów:

- Odpady technologiczne, to jest odpady powstające w procesie produkcji,

- Odpady eksploatacyjne, powstające w procesach obsługi, remontów (w tym także z budowy i remontów obiektów budowlanych) i konserwacji eksploatowanych urządzeń,

- Odpady związane z bytowaniem załogi (w tym także odpady biurowe oraz bytowe), powstające w związku z pracą personelu obsługi oraz odpady powstające w procesach utrzymania czystości i porządku.

Do procesu pirolizy wykorzystywane będą odpady inne niż niebezpieczne. Inwestor obowiązany jest do uzyskania decyzji na przetwarzanie odpadów przed rozpoczęciem działalności w zakresie przetwarzania odpadów. W instalacji przerabiane będą opony oraz odpady gumowe, jako proces odzysku R2 odzysk/regeneracja rozpuszczalników, R3 odzysk substancji organicznych, R12 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11, R13 magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) zgodnie z Załącznikiem do Ustawy o odpadach.

Gospodarka odpadami powstającymi podczas eksploatacji instalacji będzie uregulowana stosownymi decyzjami na gospodarowanie odpadami.

Na terenie inwestycji nie występują siedliska roślin i zwierząt objętych prawną ochroną.

Teren jest ogrodzony, niedostępny dla dzikich zwierząt. Na terenie nie stwierdzono występowania fauny.

Zróżnicowanie gatunkowe roślinności jest niewielkie. W granicach objętego opracowaniem terenu nie rosną chronione prawnie gatunki drzew i krzewów. Nie rosną również egzemplarze drzew, które można uznać za starodrzew. W żadnym miejscu terenu planowanej inwestycji oraz w jego sąsiedztwie nie rosną egzemplarze drzew kwalifikujące się do objęcia ich ochroną pomnikowa lub jakąkolwiek inna formą ochrony przyrody. Na podstawie przeprowadzonych wizji stwierdza się, że w granicach całej powierzchni omawianego terenu oraz w jego sąsiedztwie nie ma drzew i krzewów:

- Wybitnie wyróżniających się na tle otaczających drzewostanów,

- Reprezentujących unikatowe formy morfologiczne,

- Będących przykładami unikatowych zjawisk biologicznych,

- Stanowiących siedlisko flory epifitycznej,

- Stanowiących siedliska unikatowych taksonów fauny

- Drzew zamierających i martwych, mogących mieć dużą wartość przyrodniczą.

Objęty teren charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem florystycznym. W granicach całej powierzchni objętego opracowaniem terenu nie ma oczek wodnych. Obecnie teren jest całkowicie zagospodarowany obiektami oraz placami.

Fauna

Przeprowadzono ocenę wartości przyrodniczej istniejących siedlisk pod kątem możliwości występowania chronionych prawnie gatunków zwierząt oraz możliwości ich stałego bytowania, rozrodu i gniazdowania. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdza się że teren opracowania znajduje się poza granicami obszarów o największej wartości faunistycznej.

W wyniku przeprowadzonej oceny uznano, że istniejące w granicach terenu opracowania biotopy nie są korzystne dla rozmnażania się i bytowania przedstawicieli płazów. Bezpośrednim powodem jest brak odpowiedniego środowiska wodnego.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz zastosowane środki zmniejszające negatywne oddziaływanie, należy jednoznacznie stwierdzić, iż analizowane przedsięwzięcie nie będzie miało żadnego wpływu na wartościową faunę i florę  obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów cennych przyrodniczo.

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. Emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych oraz emisja hałasu nie spowodują oddziaływania transgranicznego, uciążliwość inwestycji będzie zamykała się w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny, dodatkowo znaczna odległość od granicy uniemożliwia takie oddziaływanie.

Nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska przy właściwej eksploatacji projektowanej inwestycji. Zakład produkcji oleju popirolitycznego  i sadzy technicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2013, poz. 1479), nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie istnieje zatem obowiązek sporządzenia, zgodnie z art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, programu zapobiegania awariom. Nie ma również obowiązku sporządzania zgodnie z art. 253 w/w ustawy – raportu o bezpieczeństwie.

Olej popirolityczny będzie magazynowany w zbiornikach o pojemności 2 x 60 m3, biorąc pod uwagę gęstość paliwa w wysokości 0,82 g/cm3, ilość magazynowanego oleju popirolitycznego będzie wynosiła ok. 100 Mg. Zatem ilość magazynowanego oleju nie przekracza progu 2500 Mg dla zakładów o zwiększonym ryzyku oraz progu 25 000 Mg dla zakładów o dużym ryzyku dla magazynowania produktów naftowych.

W przyszłości Inwestor rozważa możliwość zakupu zbiorników magazynowych od BALTCHEM S.A., jednakże dystrybucja oraz nadzór nad magazynowaniem substancji wraz z przejęciem obowiązków wynikających z magazynowania produktów będzie po stronie BALTCHEM S.A.

Również ilość zgromadzonego gazu popirolitycznego  jako substancji skrajnie łatwopalnej nie jest większa niż 50 Mg dla zakładów o zwiększonym ryzyku oraz nie jest większa niż 200 Mg dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wytworzony gaz popirolityczny bezpośrednio po wytworzeniu w reaktorze pirolitycznym jest kierowany do generatorów prądu oraz komory dopalającej. Gaz może być magazynowany w dwóch zbiornikach o łącznej pojemności do 1000 m3, które będą spełniały funkcję buforu, a następnie gaz, jest w całości wykorzystywany w ciągu technologicznym. Przy założeniu całkowitego zapełnienia obu zbiorników oraz gęstości gazu na poziomie 0,716 kg/m3, ilość gazu wyniesie maksymalnie 0,716 Mg. Przewiduje się również magazynowanie gazu LPG w zbiorniku o pojemności do 50 m3. Zakładając maksymalne napełnienie skroplonym gazem, ilość zgromadzonego LPG, może wynosić 26 Mg.

Inwestor będzie przeprowadzał niezbędne czynności, modernizacje mające na celu zapobiegnięcie awariom, których skutki mogą wpłynąć niekorzystnie na środowisko. Są to m. in. modernizacje, naprawy i kontrole których celem jest nie tylko utrzymanie sprawnych maszyn lecz usunięcie usterek mogących być w przyszłości powodem zaistnienia awarii oraz systematyczne przeprowadzanie kontroli poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji.

Instalacja będzie wyposażona w czujniki pomiaru ciśnienia, temperatury, przepływu, zawory regulacyjne oraz zawory bezpieczeństwa. Cały proces pirolizy, wraz z operacjami rozdrabniania surowców, będzie objęty systemem centralnego sterowania, monitoringu i wizualizacji poszczególnych parametrów procesowych. System taki pozwoli na wczesne wykrywanie nieprawidłowości i zapobieganie nieprawidłowościom w poszczególnych operacjach mających wpływ na pracę całej instalacji. Taki centralny system umożliwi skuteczne zapobieganie powstawaniu sytuacji awaryjnych.

Również w przypadku sytuacji awaryjnych zachowane będą wszelkie zasady bezpieczeństwa. W przypadku awarii poza reaktorem nastąpi sygnał do podajnika surowca o zatrzymaniu podawania odpadów do reaktora. Gaz przekierowany zostanie w takiej sytuacji do zbiorników buforowych gazu. W przypadku awarii w obrębie reaktora, wówczas również następuje zatrzymanie podawania surowca do reaktora. Gaz będący w układzie pozostaje tam dzięki zastosowaniu zaworów jednokierunkowych, natomiast gaz z reaktora kierowany jest do zbiornika buforowego. W przypadku konieczności wejścia do wnętrza reaktora przez obsługę, reaktor jest przedmuchiwany gazem inertnym (np. azotem) w celu usunięcia resztek gazu popirolitycznego. Po otrzymaniu sygnału z systemu komputerowego o panującej wewnątrz reaktora atmosferze, reaktor może zostać rozhermetyzowany. W związku z powyższym nie nastąpi niekontrolowana emisja szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego w dużej ilości. Niemniej jednak instalacja będzie wyposażona w sieć zaworów bezpieczeństwa, z których upust gazu będzie możliwy. Wyłącznie dla takich sytuacji została określona emisja zanieczyszczeń do środowiska.

Do celów p.poż. przewidziano podłączenie do systemu wodociągowego sieci p.poż. obsługiwanego przez Spółkę Baltchem. Przewiduje się również realizację zbiornika wody p.poż o pojemności do 500 m3 zlokalizowanego  w sąsiedztwie zbiorników magazynowaych na gaz wraz z przepompownią. Przedsięwzięcie będzie wyposażone w czujniki wykrywające atmosferę wybuchową oraz instalację tryskaczową w hali rozdrabniarek oraz hali produkcyjnej.

Zastosowane energooszczędne rozwiązania projektowe pozwolą na racjonalne gospodarowanie energią.

Projektowana budowa nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko przyrodnicze. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdują cenne przyrodniczo siedliska flory i fauny.

Wytwarzane odpady komunalne zbierane są w pojemnikach ustawionych na terenie zakładu i okresowo usuwane, nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska. Opróżnianie pojemników wykonywane jest przez specjalistyczne przedsiębiorstwo oczyszczania. Odpady przemysłowe będą magazynowane w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach magazynowania.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się lokalizowania na zewnątrz budynków urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Poziom hałasu będzie spełniał wymogi wg obowiązujących przepisów. W analizowanym przypadku nie jest wymagana budowa ekranu akustycznego minimalizującego wpływ na tereny chronione.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się stosowania urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego.

Z tytułu oddziaływania wszystkich elementów na środowisko, granica oddziaływania planowanego przedsięwzięcia Zakładu produkcji odzysku odpadów gumowych na środowisko w fazie budowy i eksploatacji  zamyka się w obszarze działki Inwestora.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie ma siedlisk przyrodniczych, skupisk grzybów. Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z chronionymi elementami środowiska przyrodniczego. W pobliżu inwestycji znajdował się drzewostan do likwidacji, jednakże został on usunięty zgodnie z warunkami decyzji na wycinkę drzew.

Lokale mieszkalne są oddalone od Inwestycji o znaczne odległości i eksploatacja instalacji nie będzie uciążliwa dla terenów mieszkaniowych. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie ma miejsc lęgowych zwierząt.

W planowanym przedsięwzięciu wyklucza się ujemne oddziaływanie na wodę z uwagi na prowadzenie procesu bez możliwości zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych.

Emisja do atmosfery będzie niezorganizowana ze środków transportu oraz ze spalania gazu opałowego i paliwa pomocniczego.

Na terenie nie znajdują się siedliska zwierząt, nie stwierdzono wystepowania grzybów.

W planowanym przedsięwzięciu wyklucza się ujemne oddziaływanie na wodę. Teren, na którym realizowana jest inwestycja jest to teren przemysłowy, całkowicie zagospodarowany. Woda używana do celów technologicznych – uzupełnienie obiegów wody chłodzącej i zastosowanie zamgławiania - nie powoduje powstawania ścieków.

W celu dotrzymania obowiązujących norm hałasu dla pory dziennej i nocnej, dla terenów chronionych akustycznie, zastosowane będą rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, takie jak:

- stosowanie nowoczesnych technologii o jak najmniejszej uciążliwości akustycznej,

- rozdrabnianie odpadów wyłącznie w porze dziennej,

- ograniczenie czasu pracy silników maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym,

- stosowanie odpowiedniego systemu pracy i wyłączanie silniki urządzeń nie pracujących w danej chwili,

- minimalizowanie czasu pracy silników na najwyższych obrotach,

- nie przeciążanie maszyn oraz pojazdów,

- prowadzenie załadunku i rozładunku surowca na zgaszonym silniku pojazdów transportu,

- stosowanie nowoczesnego wyciszonego sprzętu budowlanego i transportowego,

- wykonywanie prac o zwiększonej emisji hałasu, w porze dziennej w godzinach 6 – 22.

Wariant projektowany praktycznie nie będzie oddziaływał na krajobraz. Teren, na którym będzie realizowana inwestycja jest całkowicie zagospodarowany i położony wśród terenów zagospodarowanych przemysłowo. Wpływ przedsięwzięcia na klimat i krajobraz nie będzie negatywny. W wariancie projektowanym powierzchnia ziemi jest w pełni chroniona. Ingerencja w powierzchnię ziemi nastąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia i będzie związana z posadowieniem obiektów technologicznych.

Planowana Inwestycja nie będzie w żaden sposób oddziaływała na dobra materialne. Inwestycja nie będzie zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków mieszkalnych.

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na zabytki i krajobraz kulturowy.

Funkcjonowanie zakładu związane jest z:

- edukacją i doskonaleniem personelu,

- właściwym planowaniem działalności i organizacji pracy,

- zastosowaniem w procesie technologicznym surowców nie stwarzających zagrożenia – odpady inne niż niebezpieczne,

- oczyszczaniem gazu popirolitycznego, tak aby emisja ze spalania nie była większa niż ze spalania gazu ziemnego,

- zastosowaniem gazu popirolitycznego jako paliwa,

- zastosowaniem gazu popirolitycznego do produkcji energii elektrycznej,

- zastosowaniem odzysku ciepła ze spalin i wykorzystaniem go w procesie technologicznym i do ogrzewania,

- zastosowaniem technologii bezściekowej instalacji pirolizy,

- zastosowaniem monitoringu okresowego emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

- zastosowaniem zbiorników magazynowych ze stosownymi zabezpieczeniami – zbiorniki jednopłaszczowe umieszczone w wannie,

- zastosowanie systemu zamgławiania w celu minimalizacji pylenia oraz eliminacji atmosfery wybuchowej,

- kontrolowaniem stanu technicznego pojazdów,

- ograniczaniem zbędnych tras przejazdu pojazdów oraz jałowej pracy silników w czasie czynności rozładunku, załadunku i postoju,

- właściwym postępowaniem z odpadami,

- przeglądami eksploatacyjnymi i remontami urządzeń technicznych ciągu technologicznego,

- zastosowaniem systemu kontroli,

- przeglądami i remontami urządzeń zapewniających bezpieczeństwo,

- przestrzeganiem aktualnych przepisów prawnych w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz odprowadzaniem ścieków,

- prowadzeniem monitoringu,

które skutecznie minimalizują możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska przy właściwej eksploatacji projektowanej inwestycji.

Zastosowane energooszczędne rozwiązania projektowe pozwolą na racjonalne gospodarowanie energią.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się lokalizowania na zewnątrz budynków urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Poziom hałasu będzie spełniał wymogi wg obowiązujących przepisów. W analizowanym przypadku nie jest wymagana budowa ekranu akustycznego.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się stosowania urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego.

Projektowana inwestycja na etapie prac budowlanych nie wymaga prowadzenia monitoringu w zakresie ochrony środowiska poza wymogiem prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów oraz kart przekazania odpadów.

W fazie eksploatacji proponuje się następujący zakres monitoringu:

- monitoring ilości ujmowanej wody,

- monitoring emisji do powietrza,

- ewidencja wytwarzanych odpadów.

Monitoring ilości pobieranej wody oparty jest o odczyty stanu wodomierza, które następnie będą podstawą do rozliczeń fakturowych.

Monitoring ilości ścieków bytowych prowadzi się na podstawie zużycia wody do celów socjalnych oraz dokumentów wywozu ścieków.

Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542). Rozporządzenie j.w. nie przewiduje wymogu prowadzenia pomiarów emisji substancji z instalacji do pirolizy odpadów. Również emisja z generatora prądu oraz palników podgrzewacza nie jest objęta koniecznością wykonywania pomiarów, ze względu na brak konieczności posiadania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego.

Emisja ze źródeł emisji będzie określana na podstawie zużycia paliwa i wskaźników emisji oraz czasu pracy poszczególnych emitorów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542), okresowe pomiary hałasu w środowisku prowadzi się dla instalacji, które uzyskały pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska, lub dla których jest wymagane pozwolenie zintegrowane. W przypadku niniejszych instalacji pozwolenie zintegrowane nie jest wymagane, zatem pomiarów hałasu nie przewiduje się.

Inwestor będzie prowadził odzysk odpadów. Ewidencję odpadów należy prowadzić wg ustawy o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 ze zm.)

1. Inwestor jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów oraz odpadów poddawanych przetwarzaniu zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów.

2. Ewidencję prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:

1) karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,

2) karty przekazania odpadu.

3. Ewidencję wszystkich odpadów należy prowadzić na wzorach dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 31.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1973).

4. Dokumenty ewidencji odpadów powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

5. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od Inwestora, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, wypełnionej przez firmę.

6. Kartę przekazania odpadu sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdego z posiadaczy (w tym dla transportującego odpady).

7. Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego temu samemu posiadaczowi.

8. Posiadacz odpadów ma obowiązek przechowywać dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

9. Posiadacz odpadów jest obowiązany przedstawić dokumenty ewidencji odpadów na żądanie organów przeprowadzających kontrolę.

10. Marszałek województwa zachodniopomorskiego, w drodze decyzji, może zobowiązać posiadacza odpadów do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów.

Projektowana inwestycja dwóch reaktorów do pirolizy odpadów gumowych oraz zużytych opon, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169), nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z pkt 5 ust. 2a instalacja w gospodarce odpadami „do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę” wymieniona jest jako instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, przy czym parametry tego samego rodzaju charakteryzujące skale działalności prowadzonej w instalacji, odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu nie sumuje się. W przypadku niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się realizację dwóch reaktorów do pirolizy odpadów o wydajności 15 Mg/dobę każdy, jednakże reaktory będą powiązane technologicznie jednym systemem oczyszczania oraz jednym emitorem, zatem wydajność pirolizy wyniesie 30 Mg/dobę, przy założeniu całodobowego systemu pracy, wydajność godzinowa wyniesie 1,25 Mg/h i nie przekracza wartości granicznej 3 Mg/h.

Również wartość graniczna określona w punkcie 5 ust. 3b – „instalacja w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań – obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania” nie jest przekroczona, ponieważ wydajność instalacji do rozdrabniania odpadów wynosi max. 72 Mg/dobę.

Przeprowadzona analiza wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało ujemnego wpływu na środowisko w zakresie:

  - Ochrony powietrza atmosferycznego.

  - Zagrożenia hałasem.

  - Zagadnień wodno-ściekowych.

  - Gospodarki odpadami.

  - Ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzeźby terenu.

  - Świata zwierzęcego i roślinnego w tym na siedliska przyrodnicze NATURA 2000.

  - Zasilania ujęć wód podziemnych.

  - Ingerencji w krajobraz.

  - Skażenia i zanieczyszczenia wód podziemnych.

  - Konserwatorskiej ochrony zabytków i ochrony archeologicznej.

Niniejsze opracowanie jest materiałem wymaganym do przeprowadzenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć wg ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ((Dz.U.2013, poz. 1232 – tekst jednolity ze zm.) i Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - etap uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych.

# Text boxes

Teren planowanego przedsięwzięcia w zakresie posadowienia instalacji pirolizy odpadów gumowych

Biorąc pod uwagę aspekty techniczne, ekologiczne, możliwości lokalizacyjne oraz wymaganą dyspozycyjność zakładu przetwarzania zużytych opon i innych odpadów gumowych w celu produkcji oleju popirolitycznego i sadzy technicznej w wyniku przeprowadzonej analizy do realizacji wybrano wariant opisany w niniejszym dokumencie.