Szczegółowy opis przedmiotu zlecenia (zamówienia) - BGM-I.271.13.2016.MM

Działki dzielone:

- nr 44 położona na terenie Osiedla Wielgowo – Sławociesze w Szczecinie,

- nr 45 położona przy ul. Stary Szlak w Szczecinie,

- nr 69 położona przy ul. Stary Szlak w Szczecinie,

- nr 70 położona przy ul. Stary Szlak w Szczecinie,

- nr 71 położona przy ul. Stary Szlak w Szczecinie,

- nr 72 położona na terenie Osiedla Wielgowo – Sławociesze w Szczecinie,

- nr 77 położona przy ul. Stary Szlak w Szczecinie,

- nr 80 położona przy ul. Stary Szlak w Szczecinie,

- nr 81 położona na terenie Osiedla Wielgowo – Sławociesze w Szczecinie,

z obrębu ewidencyjnego nr 4217 (Dąbie 217), wchodzące w skład nieruchomości ujawnionej 
w księdze wieczystej nr SZ1S/00191950/1, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Działki projektowane: (72 projektowane działki) „A”, „B”, „C”, „E”, „F”, „G”, „H”, „J”, „K”, „L” „Ł”, „N”, „O”, „P”, „R”, „S”, „T”, „U”, „W”, „Y”, „Z”, „A1”, „B1”, „ C1”, „D1”, „D”, „I”, „M”, „X”, „A2”, „B2”, „F1”, „E3”, „”B3”, „D3”, „G3”, „A4”, „C4”, „F4”, „A5”, „G5”, „I5”, „B5”, „H5”, „J5”, „E5”, „C5”, „A6”, „A7”, „B7”, „H7”, „I7”, „C7”, „D7”, „E7”, „F7”, „J7”, „K7”, „L7”, „M7”, „A8”, „B8”, „C8”, „D8”, „E8”, „F8”, „G8”, „H8”, „G7”, „Ł7”, „A9”, „F6”.

I. Zlecam:

- Wykonanie aktualizacji treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej (w tym danych ewidencyjnych) w zakresie wymienionych powyżej działek. Pomiarem należy objąć 
w szczególności: ogrodzenia, budynki (wraz z aktualizacją ilości kondygnacji), obiekty małej architektury, studnie, szamba, oczyszczalnie przydomowe, elementy innego uzbrojenia technicznego, drzewa stanowiące pomniki przyrody, mury oporowe oraz inne elementy zagospodarowania terenu istotne dla dzierżawców przedmiotowego terenu i mogące mieć wpływ na usytuowanie granic działek projektowanych do wydzielenia. Wykonanie aktualizacji użytków gruntowych.

- Połączenie działek nr nr 44, 45, 69, 70, 71, 72, 77, 80, 81 w jedną działkę ewidencyjną.

- Wykonanie wznowienia położenia i okazania wskazanych poniżej znaków granicznych przedmiotowej działki powstałej po połączeniu działek nr nr 44, 45, 69, 70, 71, 72, 77, 80, 81.

- Uzgodnienie ewentualnych korekt w przebiegu granic projektowanych działek z Inspektorem współpracującym z WZiON tut. Urzędu - przed wykonaniem map ze wstępnym projektem podziału nieruchomości.

- Wykonanie map ze wstępnym projektem podziału nieruchomości w skali 1:1000 
na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej zgodnie z:

- uchwałą nr XXXIV/999/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r., poz. 3833) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sławociesze – Stary Szlak” w Szczecinie,

-załącznikiem graficznym do wniosku Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami z dnia 24.02.2016 r. znak: WZiON-I.6840.46.2015.MK (koncepcja podziału).

- Wprowadzenie ewentualnych korekt na mapach ze wstępnym projektem podziału nieruchomości lub wykonanie nowych map ze wstępnym projektem podziału, w związku z uzgodnieniami poczynionymi przez Zamawiającego z dzierżawcami przedmiotowego terenu (bez dodatkowych opłat w ramach umowy).

- Wykonanie projektu podziału oraz dokumentacji geodezyjnej wyżej opisanej nieruchomości. Projekt podziału należy opracować zgodnie z postanowieniem opiniującym pozytywnie wstępny projekt podziału.

- Wyznaczenie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów, w tym do KW.

II. W ramach zlecenia należy:

- Wykonać aktualizację użytków gruntowych i aktualizację mapy ewidencyjnej 
i zasadniczej (w tym danych ewidencyjnych) w zakresie działek nr nr 44, 45, 69, 70, 71, 72, 77, 80, 81 z obrębu ewidencyjnego nr 4217 (Dąbie 217), w tym pomiar w szczególności: ogrodzeń, budynków (wraz z aktualizacją ilości kondygnacji), obiektów małej architektury, studni, szamb, elementów innego uzbrojenia technicznego, drzew stanowiących pomniki przyrody, murów oporowych oraz innych elementów zagospodarowania terenu istotnych dla dzierżawców przedmiotowego terenu i mogących mieć wpływ na usytuowanie granic działek projektowanych do wydzielenia. Mapa ze wstępnym projektem podziału ma zawierać wymienione szczegóły (jeśli występują na tym terenie).

- Połączyć działki nr nr 44, 45, 69, 70, 71, 72, 77, 80, 81 w jedną działkę ewidencyjną.

- Wykonać wznowienie położenia i okazania znaków granicznych nr nr 411, 427,414, 413, 426, 415, 416, 418, 417, 419, 425, 420, 421, 423, 422, 448, 424, 385, 387, 409, 410, 412, 390, 386, 388, 389, 395, 391, 575, 396, 544, 574, 576, 550, 203, 545, 546, 551, 563, 554, 557, 573, 521, 556, 555, 553, 567, 568, 569, 580, 552, 581, 566, 354, 578, 264, 300, 352, 517, 518, 356, 355, 263.

Doprowadzić punkty graniczne do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi).

Modyfikacja danych ewidencyjnych ma doprowadzić do zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 z poźn. zm. i obowiązującymi standardami technicznymi).

Zawiadomienia o wznowieniu i okazaniu granic przed podziałem dostarczyć m.in.:

- inspektorowi współpracującemu z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami wpisanemu w umowie, reprezentującemu właściciela dzielonej nieruchomości.

W zakresie dróg publicznych i wewnętrznych miejskich właściwym jest ZDiTM 
w Szczecinie.

- Wykonać 2 egzemplarze mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości w skali 1:1000 na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej zgodnie z:

- uchwałą nr XXXIV/999/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r., poz. 3833) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sławociesze – Stary Szlak” w Szczecinie,

- załącznikiem graficznym do wniosku Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 
z dnia 24.02.2016 r. znak: WZiON-I.6840.46.2015.MK (koncepcja podziału).

- Po wyżej opisanej aktualizacji danych ewidencyjnych zamówić w MODGiK 
w Szczecinie wypis z rejestru gruntów dla dzielonej działki (powstałej po połączeniu działek: nr nr 44, 45, 69, 70, 71, 72, 77, 80, 81) oraz wydruk z mapy ewidencyjnej dla tego terenu.

- Przekazać protokolarnie inspektorowi prowadzącemu z Biura Geodety Miasta wpisanemu 
w umowie:

- 2 egz. wstępnego projektu podziału,

- zaktualizowany wypis z rejestru gruntów i wydruk z mapy ewidencyjnej dla tego terenu

- współrzędne projektowanych punktów granicznych wraz ze szkicem ich usytuowania.

- Wprowadzić korekty na mapach ze wstępnym projektem podziału lub wykonać nowe mapy ze wstępnym projektem podziału (jeśli zajdzie taka potrzeba decyzję podejmuje Zamawiający), w związku z uzgodnieniami poczynionymi przez Zamawiającego z dzierżawcami przedmiotowego gruntu (bez dodatkowych opłat w ramach umowy).

- Po otrzymaniu postanowienia pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału sporządzić dokumentację geodezyjną do wydania decyzji zatwierdzającej podział wyżej opisanej nieruchomości m.in.:

- mapę z projektem podziału w skali 1:1000 –  4 egz.,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działek – 4 egz.,

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi (wraz ze szkicem).

Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę winny być opatrzone stosownymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, świadczącymi o ich przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich uwierzytelnieniu na potrzeby postępowania administracyjnego.

Dokumentację geodezyjną przekazać protokolarnie inspektorowi prowadzącemu z BGM wymienionemu w umowie.

- Po otrzymaniu ostatecznej decyzji (z Biura Geodety Miasta), należy wyznaczyć i utrwalić 
na gruncie nowe punkty graniczne (znakami naziemnymi i podziemnymi).

Zawiadomienie o okazaniu znaków granicznych dostarczyć m.in.

- inspektorowi współpracującemu z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami wpisanemu w umowie, reprezentującemu właściciela dzielonej nieruchomości.

W zakresie dróg publicznych i wewnętrznych miejskich właściwym jest ZDiTM 
w Szczecinie.

- Przekazać protokolarnie inspektorowi prowadzącemu z BGM wpisanemu w umowie:

- kopię protokołu przyjęcia do zasobu ostatniego etapu prac geodezyjnych – poświadczoną klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK w Szczecinie.

- Przekazać protokolarnie inspektorowi współpracującemu z WZiON wpisanemu 
w umowie:

- kopię protokołu wznowienia i okazania istniejących punktów granicznych (wraz 
ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji) poświadczoną klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK,

- 2 egz. wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni dzielonej działki (powstałej po połączeniu działek: nr nr 44, 45, 69, 70, 71, 72, 77, 80, 81), aktualizacji użytków gruntowych, (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takich zmian), poświadczonego klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK,

- szkic wyznaczenia nowych punktów granicznych, poświadczony klauzulą przyjęcia 
do zasobu MODGiK,

- kopię protokołu wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych poświadczoną klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK,

- 2 egz. wykazu zmian danych ewidencyjnych do księgi wieczystej.

III. Warunki techniczne:

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezji 
i kartografii, instrukcjami technicznymi, warunkami i wytycznymi do wykonania 
prac geodezyjnych na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin – dostępnymi na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11666.asp oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

- Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- W przypadku istnienia na danym terenie analogowej mapy zasadniczej, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia tej mapy wynikami swoich prac związanych z realizacją tego zamówienia.

IV. Załączniki dla Wykonawcy prac geodezyjnych:

- kopia wniosku z dnia 24.02.2016 r. znak: WZiON-I.6840.46.2015.MK z oryginałem koncepcji podziału nieruchomości (koncepcję podziału zwrócić do BGM),

- roboczy wydruk z rejestru gruntów dla działek nr nr 44, 45, 69, 70, 71, 72, 77, 80, 81

z dnia 29.03.2016 r.

- wydruk mapy poglądowej.

V. Kopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do operatu technicznego przeznaczonego dla MODGiK w Szczecinie.