# Sprawa nr: 75/R/PN/06

Załącznik nr 5 do siwz

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

„Przebudowa i uzbrojenie ul. Dzierżonia w Szczecinie

(od ul. Złotowskiej do ul. Glogera) –Etap I”

| Lp | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
|  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1. | Rozebranie naw. z kostki kamiennej h=18 cm na podsypce piaskowej | m2 | 2600,00 |  |  |
| 2. | j.w. lecz z płyt bet. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 356,00 |  |  |
| 3. | j.w. lecz naw. bitumicznej | m2 | 50,00 |  |  |
| 4. | j.w. lecz krawężników bet. 15x30 cm | m | 378,00 |  |  |
| 5. | j.w. lecz krawężników kamiennych | m | 378,00 |  |  |
| 6. | j.w. lecz ław pod krawężniki | m3 | 34,00 |  |  |
| 7. | Wywóz gruzu zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8. | t | 161,00 |  |  |
| 8. | Wywóz mat. kamiennych z rozbiórki na do depozytu na ul. Narzędziową - krawężnik | t | 24,00 |  |  |
|  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 9. | Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych | km | 0,4 |  |  |
| 10. | Wykonanie koryta pod jezdnię, mechanicznie | m2 | 1788,00 |  |  |
| 11. | j.w. lecz ręcznie – pod jezdnię | m2 | 447,00 |  |  |
| 12. | j.w. lecz pod wjazdy | m2 | 800,00 |  |  |
| 13. | j.w. lecz pod chodniki i ścieżkę rowerową i zieleń | m2 | 2657,00 |  |  |
| 14. | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8. | m3 | 1353,00 |  |  |
|  | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 15. | Ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem | m | 757,00 |  |  |
| 16. | j.w. lecz obrzeża betonowego 20x6 cm | m | 831,00 |  |  |
|  | Podbudowa |  |  |  |  |
| 17. | Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, cement 3%, gr. 20 cm w-wa górna - jezdnia | m2 | 2235,00 |  |  |
| 18. | j.w. lecz w-wa dolna gr. 15 cm | m2 | 2235,00 |  |  |
| 19. | Wykonanie w-wy odsączającej gr. 10 cm – wjazdy, ścieżka rowerowa, chodniki - 40% robót ręcznych | m2 | 2527,00 |  |  |
| 20. | Podbudowa z tłucznia w-wa dolna gr. 10 cm, w-wa górna gr. 8 cm, wjazdy, 40% robót ręcznych | m2 | 800,00 |  |  |
|  | Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 21. | Nawierzchnia z kostki kamiennej uzyskanej z rozbiórki na podsypce cem.-piaskowej – jezdnia | m2 | 2235,00 |  |  |
| 22. | j.w. lecz z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej – wjazdy, kostka czarna | m2 | 800,00 |  |  |
| 23. | j.w. lecz z kostki bet. szarej gr. 6 cm na podsypce cem.- piaskowej – chodniki | m2 | 1152,00 |  |  |
| 24. | j.w. lecz z kostki czerwonej – ścieżka rowerowa | m2 | 575,00 |  |  |
| 25. | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm na podbudowie z betonu gr. 18 cm ( pod budowę kanalizacji) | m2 | 304,00 |  |  |
|  | Zieleń |  |  |  |  |
| 26. | Wykonanie trawników dywanowych siewem na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10 cm | m2 | 930,00 |  |  |
|  | Oznakowanie |  |  |  |  |
| 27. | Ustawienie słupków z przymocowanymi znakami ( znaki małe) | szt. | 6 |  |  |
|  | Roboty różne |  |  |  |  |
| 28. | Regulacja pionowa studzienek, zaworów itd. | szt. | 43 |  |  |
| Organizacja ruchu na czas budowy |
| 29. | Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| 30. | Ustawienie i rozebranie słupków do znaków i tablic informacyjnych oraz barier ochronnych, montaż i demontaż znaków i tablic | kpl | 1 |  |  |
| 31. | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
|  | Organizacja zaplecza budowy |  |  |  |  |
| 32. | Urządzenie zaplecza budowy wraz z przyłączami: elektrycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym | kpl | 1 |  |  |
| 33. | Demontaż zaplecza budowy | kpl | 1 |  |  |
| Razem dział I netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział I brutto: |  |

| II | ROBOTY SANITARNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 i próbą szczelności. |  |  |  |  |
| 1. | D = 0,315 m | mb | 452,7 |  |  |
| 2. | D = 0,250 m | mb | 10,0 |  |  |
| 3. | D = 0,200 m | mb | 5,5 |  |  |
|  | Przyłącza sanitarne z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 i próbą szczelności. Przyłącza zakończone na wysokości granic posesji kielichem i korkiem. |  |  |  |  |
| 4. | D = 0,16 m | mb | 217,0 |  |  |
| 5. | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 600 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 14 |  |  |
| 6. | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| 7. | Przeglądy i odbiory przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 i próbą szczelności. |  |  |  |  |
| 8. | D = 0,315 m | mb | 359,0 |  |  |
|  | Przyłącza deszczowe z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 i próbą szczelności. Przyłącza zakończone na wysokości granic posesji kielichem i korkiem. |  |  |  |  |
| 9. | D = 0,20 m | mb | 40,0 |  |  |
| 10. | D = 0,16 m | mb | 215,0 |  |  |
| 11. | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 600 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl | 8 |  |  |
| 12. | Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem bez syfonu o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu klasy D400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | kpl. | 12 |  |  |
| 13. | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| 14. | Przeglądy i odbiory przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział II netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział II brutto: |  |

| III | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sieć kablowa nn 0,4 kV ul. Dzierżonia |  |  |  |  |
| A | Sieć zasilająca złącza kablowe |  |  |  |  |
| 1. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 150 mm² w rowie z przykryciem folią i robotami ziemnymi (wykopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem) | m | 734 |  |  |
| 2. | Ułożenie rur osłonowych 2 x PCV Ø 110 mm (2 rury) wraz z robotami ziemnymi | m | 119 |  |  |
| 3. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 150 mm² w rurach i złączach | m | 146 |  |  |
| 4. | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat. III pod złącze ZK-3 | szt. | 15 |  |  |
| 5. | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat. III w wykopie do 0,1 m³ pod złącze ZK-1b | szt. | 2 |  |  |
| 6. | Ułożenie rur ochronnych z PCV Ø 100 mm do ZK-3 | m | 31 |  |  |
| 7. | Złącza kablowe ZK-3 | szt. | 15 |  |  |
| 8. | Złącza kablowe ZK-1b | szt. | 2 |  |  |
| 9. | Założenie wkładek topikowych w. mocy BU-Wto | szt. | 153 |  |  |
| 10. | Przewody uziemiające i wyrównawcze w rowie kablowym ułożone luzem – bednarka 120 mm² | m | 880 |  |  |
| 11. | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 150 mm² | szt. | 40 |  |  |
| 12. | Łączenie przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm² do złącz kablowych | szt. | 17 |  |  |
| 13. | Łączenie przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm² w wykopie | szt. | 17 |  |  |
| 14. | Badanie linii kablowej nn – kabel 4 żyłowy | odc. | 20 |  |  |
| 15. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 16. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 16 |  |  |
| 17. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 18. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 16 |  |  |
| 19. | Pomiar złączy kablowych | szt. | 17 |  |  |
| B | Montaż WLZ do poszczególnych budynków |  |  |  |  |
| 20. | Ułożenie rur osłonowych PCV Ø 50 mm wraz z robotami ziemnymi | m | 313 |  |  |
| 21. | Ułożenie rur osłonowych PCV Ø 40 mm wraz z robotami ziemnymi | m | 304 |  |  |
| 22. | Rury PCV Ø 50 mm układane pt. w podłożu innym niż beton z wykuciem bruzd i zamurowaniem | m | 49 |  |  |
| 23. | Rury PCV Ø 40 mm układane pt. w podłożu innym niż beton z wykuciem bruzd i zamurowaniem | m | 64 |  |  |
| 24. | Układanie kabla YKY 5 x 10 mm² w rurach | m | 362 |  |  |
| 25. | Układanie kabla YKY 3 x 10 mm² w rurach | m | 368 |  |  |
| 26. | Rury winidurowe Ø 28 mm układane pt. w podłożu innym niż beton z wykuciem bruzd i zamurowaniem | m | 55 |  |  |
| 27. | Przewody kabelkowe YDY 3 x 6 mm² wciągane do rur | m | 55 |  |  |
| 28. | Rury winidurowe Ø 47 mm układane pt. w podłożu innym niż beton z wykuciem bruzd i zamurowaniem | m | 15 |  |  |
| 29. | Przewody kabelkowe YDY 5 x 6 mm² wciągane do rur | m | 15 |  |  |
| 30. | Montaż skrzynek z dwoma zabezpieczeniami KO-1 | szt. | 4 |  |  |
| 31. | Montaż skrzynek z dwoma zabezpieczeniami KO-3 | szt. | 1 |  |  |
| 32. | Montaż skrzynek z dwoma zabezpieczeniami KO-1 i 1 szt. KO-3 | szt. | 1 |  |  |
| 33. | Montaż tablicy licznikowej TL dla działki Dzierżonia 56b | szt. | 1 |  |  |
| 34. | Zarobienie na sucho końca kabla YKY 5 x 10 mm² | szt. | 34 |  |  |
| 35. | Zarobienie na sucho końca kabla YKY 3 x 10 mm² | szt. | 32 |  |  |
| 36. | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm² pod zaciski lub bolce | szt. żył | 54 |  |  |
| 37. | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły10 mm² pod zaciski lub bolce | szt. żył | 30 |  |  |
| 38. | Badanie linii kablowej nn kabel - 3 żyłowy | odc. | 16 |  |  |
| 39. | Badanie linii kablowej nn kabel - 5 żyłowy | odc. | 17 |  |  |
| 40. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 7 |  |  |
| C. | Demontaże |  |  |  |  |
| 41. | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z wejściem na słup lub z drabin | m przew. | 1332 |  |  |
| 42. | Demontaż przewodów nieizolowanych linii nn o przekroju do 95 mm² z przeznaczeniem na złom | km | 1,720 |  |  |
| 43. | Demontaż słupów żelbetowych linii nn pojedynczych bez ustojów | szt. | 8 |  |  |
| 44. | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt. | 9 |  |  |
| 45. | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | szt. | 9 |  |  |
| 46. | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 250 |  |  |
| 47. | Demontaż złączy kablowych podwójnych | kpl. | 1 |  |  |
| 48. | Demontaż złączy napowietrznych typu Z-25, Z-60 | kpl. | 18 |  |  |
| 49. | Transport materiałów z demontażu do magazynu ENEA samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km | t | 4 |  |  |
| 50. | Transport złomu samochodem skrzyniowym – dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - 489 | t | 36 |  |  |
|  | Oświetlenie ulicy Dzierżonia |  |  |  |  |
| 51. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 25 mm² w rowie z przykryciem folią i robotami ziemnymi (wykopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem) | m | 384 |  |  |
| 52. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 16 mm² w rowie z przykryciem folią i robotami ziemnymi (wykopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem) | m | 245 |  |  |
| 53. | Ułożenie rur osłonowych 2 x PCV Ø 110 mm (2 rury) wraz z robotami ziemnymi | m | 87 |  |  |
| 54. | Ułożenie rur osłonowych 3 x PCV Ø 110 mm (3 rury) wraz z robotami ziemnymi | m | 12 |  |  |
| 55. | Ułożenie rur osłonowych 4 x PCV Ø 110 mm (4 rury) wraz z robotami ziemnymi | m | 8 |  |  |
| 56. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 25 mm² w rurach | m | 117 |  |  |
| 57. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 16 mm² w rurach | m | 55 |  |  |
| 58. | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych 8 metrowych wraz z uzbrojeniem, malowaniem i robotami ziemnymi | szt. | 16 |  |  |
| 59. | Montaż kompletnej oprawy typu SGS 305/100 na słupie z wciąganiem przewodów kabelkowych i podłączeniem | szt. | 16 |  |  |
| 60. | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 25 mm² | szt. | 32 |  |  |
| 61. | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 16 mm² | szt. | 2 |  |  |
| 62. | Uziomy profilowane ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda udarowa) | szt. | 3 |  |  |
| 63. | Badanie linii kablowej niskiego napięcia | odcinek | 17 |  |  |
| 64. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1 |  |  |
| 65. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt. | 2 |  |  |
| 66. | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | szt. | 1 |  |  |
| 67. | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar każdy następny | szt. | 15 |  |  |
| 68. | Oczyszczenie terenu z gruzu i śmieci – wywiezienie samochodami na odległość do 1,0 km | m³ | 5 |  |  |
| 69. | Ręczne rozebranie nawierzchni z „POLBRUKU” na podsypce piaskowej | m² | 8,5 |  |  |
| 70. | Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m² | 8,5 |  |  |
| 71. | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m² | 3,5 |  |  |
| 72. | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – dalszy 1 cm grubości | m² | 21 |  |  |
| 73. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa o grub. 4 cm | m² | 3,5 |  |  |
| 74. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa o grub. 3 cm | m² | 3,5 |  |  |
|  | Oświetlenie ulicy Rosponda (dokończenie) |  |  |  |  |
| 75. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 25 mm² w rowie z przykryciem folią i robotami ziemnymi (wykopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem) | m | 15 |  |  |
| 76. | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z ich zasypaniem | m³ | 2 |  |  |
| 77. | Przewierty mechaniczne dla rur Ø 110 mm pod drogą | m | 8 |  |  |
| 78. | Przewierty mechaniczne dla rur Ø 110 mm pod drogą – dodatek za każdą następną rurę w wiązce | m | 8 |  |  |
| 79. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 25 mm² w słupach i rurach | m | 16 |  |  |
| 80. | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych 4 m parkowych wraz z uzbrojeniem, malowaniem i robotami ziemnymi | szt. | 2 |  |  |
| 81. | Montaż kompletnej oprawy typu ZFD-236 na słupie z wciąganiem przewodów YDY 3 x 2,5 mm² i podłączeniem | szt. | 2 |  |  |
| 82. | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 25 mm² | szt. | 6 |  |  |
| 83. | Uziomy profilowane ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda udarowa) – krotność 3 | szt. | 1 |  |  |
| 84. | Montaż uziomów poziomych do połączenia uziomów | m | 5 |  |  |
| 85. | Badanie linii kablowej niskiego napięcia | odcinek | 3 |  |  |
| 86. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 87. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 88. | Badania i pomiary skuteczności zerowania (pomiar pierwszy) | szt. | 1 |  |  |
| 89. | Badania i pomiary skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 90. | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział III netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział III brutto: |  |

UWAGA !

Kable  YAKY 4 x 150 mm2, YKY 5 x 10 mm2, YKY 3x10 mm2,

Złącza kablowe  ZK-1, ZK-3 w ilościach niezbędnych do wykonania sieci 0,4

kV zasilającej  złącza kablowe oraz wlz do poszczególnych budynków

uwzględnić w ofercie  jako  materiał Inwestora.

| Ogółem kwota netto: |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT: |  |
| Ogółem kwota brutto: |  |

...................................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)