Część 1

(CPV: 30.21.33.00-8 - Komputery biurkowe, 30.23.13.00-0 - Monitory ekranowe)

1. Komputer PC o następujących parametrach  - 180 sztuk

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu, aplikacji intranetowych oraz poczty elektronicznej |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5800 punktów. (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu CpuBenchmark – stanowiącym załącznik procesory.pdf w niniejszym postępowaniu. Wynik testu zaproponowanego procesora musi spełniać wymagania Zamawiającego i być opublikowany na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net w dniu wszczęcia postępowania). |
| 4 | Pamięć operacyjna | min.4 GB w technologii DDR4 |
| 5 | Parametry pa-mięci masowej | Dysk twardy mechaniczny min. 500 GB z fabryczną partycją recovery umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego w komputerze po awarii. |
| 6 | Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla HDMI/Display Port, zapewniać pracę z rozdzielczością min. 1920x1080 |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem AC97 lub High Definition Audio lub równoważny |
| 8 | Obudowa | typu SFF, maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 820mm; waga max 7,7 kg zasilacz o mocy max 210W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, aktywny PFC pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: a/ awarię BIOS-u b/ awarię procesora c/ uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, płyty głównej |
| 9. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 (przed podpisaniem umowy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
| 10. | BIOS | możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ pojemności zainstalowanego dysku twardego c/ rodzajach napędów optycznych możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania (układ TPM). Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |
|  | Zarządzanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: zdalną konfigurację BIOS, monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej, działające niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego. |
|  | Certyfikaty i standardy | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty: certyfikat ISO 9001 lub równoważny certyfikat zarządzania jakością dla producenta sprzętu deklaracja zgodności CE komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0, wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 9296 / ISO 7779 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20dB lub w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) maksymalnie 28dB, wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; |
|  | Warunki gwarancji | min. 36 miesięcy, gwarancja świadczona na miejscu u klienta od dnia odbioru końcowego. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. Podmiot serwisujący musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny certyfikat zarządzania jakością na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające należy złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane jest przedstawienie przed podpisaniem umowy oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przed podpisaniem umowy należy złożyć oświadczenie zawierające link strony. |
| 17. | Wymagania dodatkowe | System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL 64bit, zainstalowany Windows 10 Pro PL 64 równoważny wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz wymagany dołączony nośnik z wersją instalacyjną (odtworzeniową) systemu operacyjnego i dedykowanymi do oferowanego sprzętu sterownikami. Wbudowane porty: 1 x DVI lub Display Port (zapewniające połącznie z oferowanym do zestawu monitorem za pomocą złącza cyfrowego), min. 8 portów USB (w tym min. 6 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; min. 1 złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM, min. 3 złącza SATA; Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej ww. wymagania techniczne (załącznik nr 3a do SIWZ)

2.  Komputer PC o następujących parametrach  - 10 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych, biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu, aplikacji intranetowych oraz poczty elektronicznej |
| 3. | Wydajność obliczeniowa | Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7200 punktów. (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu CpuBenchmark – stanowiącym załącznik procesory.pdf w niniejszym postępowaniu. Wynik testu zaproponowanego procesora musi spełniać wymagania Zamawiającego i być opublikowany na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net w dniu wszczęcia postępowania). |
| 4. | Pamięć operacyjna | min. 8 GB DDR4 |
| 5. | Parametry pa-mięci masowej | Dysk twardy mechaniczny min. 1 TB z fabryczną partycją recovery umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego w komputerze po awarii. |
| 6. | Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla HDMI/Display Port, zapewniać pracę z rozdzielczością min. 1920x1080 |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem AC97 lub High Definition Audio lub równoważnym |
| 8. | Obudowa | typu SFF, maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 820mm; waga max 7,7 kg zasilacz o mocy max 210W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, aktywny PFC pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: a/ awarię BIOS-u b/ awarię procesora c/ uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, płyty głównej |
| 9. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 (przed podpisaniem umowy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) WHCL) |
| 10. | BIOS | możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ pojemności zainstalowanego dysku twardego c/ rodzajach napędów optycznych możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |
| 11. | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania (układ TPM). Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |
| 12. | Zarządzanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: zdalną konfigurację BIOS, monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej, działające niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego. |
| 13. | Certyfikaty i standardy | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty: certyfikat ISO 9001 lub równoważny certyfikat zarządzania jakością dla producenta sprzętu deklaracja zgodności CE komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. |
| 14. | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 9296 / ISO 7779 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20dB lub w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) maksymalnie 28dB, wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; |
| 15. | Warunki gwarancji | min. 36 miesięcy, gwarancja świadczona na miejscu u klienta od dnia odbioru końcowego. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. Podmiot serwisujący musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny certyfikat zarządzania jakością na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające należy złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane jest przedstawienie przed podpisaniem umowy oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przed podpisaniem umowy należy złożyć oświadczenie zawierające link strony. |
| 17. | Wymagania dodatkowe | System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL 64bit, zainstalowany Windows 10 Pro PL 64 równoważny wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz wymagany dołączony nośnik z wersją instalacyjną (odtworzeniową) systemu operacyjnego i dedykowanymi do oferowanego sprzętu sterownikami. Wbudowane porty: 1 x DVI lub Display Port (zapewniające połącznie z oferowanym do zestawu monitorem za pomocą złącza cyfrowego), min. 8 portów USB (w tym min. 6 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 1 złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM, min. 3 złącza SATA; Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej ww. wymagania techniczne. (załącznik nr 3a do SIWZ)

3. Komputer PC o następujących parametrach  - 10 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych typu CAD, bazodanowych, biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu, aplikacji intranetowych, poczty elektronicznej oraz wirtualizacji maszyn. |
| 3. | Wydajność obliczeniowa | Procesor posiadający minimum osiem logicznych procesorów i osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10300 punktów. (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu CpuBenchmark – stanowiącym załącznik procesory.pdf w niniejszym postępowaniu. Wynik testu zaproponowanego procesora musi spełniać wymagania Zamawiającego i być opublikowany na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net w dniu wszczęcia postępowania). |
| 4. | Pamięć operacyjna | min. 64 GB DDR4 |
| 5. | Parametry pa-mięci masowej | Dysk twardy systemowy półprzewodnikowy o poj. min. 512GB Dyski twarde mechaniczne o poj. min. 2 TB – 2 szt. skonfigurowane w pracy grupy dyskowej RAID 1. |
| 6. | Karta graficzna | Grafika jako karta rozszerzeń. Z obsługą portów DVI i/lub HDMI i/lub Display Port, musi zapewniać pracę z rozdzielczością min. 1920x1080 dla co najmniej dwóch monitorów jednocześnie. |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem AC97 lub High Definition Audio lub równoważnym |
| 8. | Obudowa | typu mini/midi tower, maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 1060 mm, zasilacz o mocy max 500W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, aktywny PFC, pracująca w pionie, w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: a/ awarię BIOS-u, b/ awarię procesora, c/ uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, płyty głównej. |
| 9. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 (przed podpisaniem umowy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) WHCL) |
| 10. | BIOS | możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ pojemności zainstalowanego dysku twardego c/ rodzajach napędów optycznych możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |
| 11. | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania (układ TPM). Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |
| 12. | Zarządzanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: zdalną konfigurację BIOS, monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej, działające niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego. |
| 13. | Certyfikaty i standardy | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty: certyfikat ISO 9001 lub równoważny certyfikat zarządzania jakością dla producenta sprzętu deklaracja zgodności CE komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0, wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. |
| 14. | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 9296 / ISO 7779 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20dB lub w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) maksymalnie 28dB, wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; |
| 15. | Warunki gwarancji | min. 36 miesięcy, gwarancja świadczona na miejscu u klienta od dnia odbioru końcowego. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. Podmiot serwisujący musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny certyfikat zarządzania jakością na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane jest przedstawienie przed podpisaniem umowy oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przed podpisaniem umowy należy złożyć oświadczenie zawierające link strony. |
| 17. | Wymagania dodatkowe | System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL 64bit, zainstalowany Windows 10 Pro PL 64 równoważny wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz wymagany dołączony nośnik z wersją instalacyjną (odtworzeniową) systemu operacyjnego i dedykowanymi do oferowanego sprzętu sterownikami. Wbudowane porty: min. 1 x DVI i/lub Display Port (jednostka musi zapewniać pracę na dwóch monitorach podłączonych cyfrowo jednocześnie), min. 8 portów USB (w tym min. 6 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 3 z przodu obudowy i min. 5 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, gniazd rozszerzeń itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 1 złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM, min. 4 złącza SATA; Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej ww. wymagania techniczne. (załącznik nr 3a do SIWZ)

- Monitor kolorowy LCD o następujących parametrach - 290 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu | min.21 - max.22 cale (szerokoekranowy 16:9) |
|  | Matryca | matowa, podświetlenie LED |
|  | Rozdzielczość nominalna | 1920x1080 |
|  | Kontrast | min. 1000:1 |
|  | Jasność | min. 250 cd/m² |
|  | Czas reakcji plamki | max. 5 ms |
|  | Porty/złącza | 1xCyfrowe DVI-D 24 pin lub DisplayPort, 1xAnalogowe D-Sub 15 pin. |
|  | Wyposażenie | wbudowane głośniki lub dołączane dedykowane przez producenta monitora do tego modelu, stanowiące integralną całość z monitorem, kabel sygnałowy DVI lub DisplayPort umożliwiający połączenie z komputerami stacjonarnymi opisanymi w pkt.1, kabel zasilający |
|  | Certyfikaty | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty: ISO 9241-307, CE, TCO 6.0, |
|  | Gwarancja | min. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej ww. wymagania techniczne. (załącznik nr 3a do SIWZ)

- Monitor kolorowy LCD o następujących parametrach - 20 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu | min.23 - max.24 cale (szerokoekranowy 16:9) |
|  | Matryca | matowa, podświetlenie LED |
|  | Rozdzielczość nominalna | 1920x1080 |
|  | Kontrast | min. 1000:1 |
|  | Jasność | min. 250 cd/m² |
|  | Czas reakcji plamki | max. 5 ms |
|  | Porty/złącza | 1xCyfrowe DVI-D 24 pin i/lub DisplayPort |
|  | Wyposażenie | wbudowane głośniki lub dołączane dedykowane przez producenta monitora do tego modelu, stanowiące integralną całość z monitorem, kabel sygnałowy DVI lub DisplayPort umożliwiający połączenie z komputerami stacjonarnymi opisanymi w pkt.3 (tworząc zestaw komputera stacjonarnego z dwoma monitorami połączonymi sygnałem cyfrowym), kabel zasilający |
|  | Certyfikaty | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty : ISO 9241-307, CE, TCO 6.0, |
|  | Gwarancja | min.36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne (załącznik nr 3a do SIWZ)

Część 2

(CPV: 30.21.31.00-6   - Komputery przenośne)

  - Komputer przenośny o następujących parametrach  – 10 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6000 punktów (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu CpuBenchmark – stanowiącym załącznik procesory.pdf w niniejszym postępowaniu. Wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie www.cpubenchmark.net w dniu wszczęcia postępowania). |
| 2. | Ekran | Matryca 15,6”, technologia LED, minimalna rozdzielczość: 1920x1080, matryca antyrefleksyjna lub matowa. |
| 3. | Pamięć RAM | 8 GB z możliwością rozbudowy min. do 16 GB |
| 4. | Dysk twardy | Min. 1 TB |
| 5. | Karta graficzna | zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych |
| 6. | Karta dźwiękowa | zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych. Wbudowane głośniki stereo |
| 7. | Karta sieciowa/łączność | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, Wireless LAN 802.11 b/g/n, Bluetooth min. v 4.0 |
| 8. | Porty/złącza | Wbudowane: VGA (D-sub), port HDMI lub DisplayPort; min. 3 x USB, w tym min. 2 porty USB 3.0, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu, czytnik kart zgodny ze standardami min. SD. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
| 9. | Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD±RW DL, z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt. |
| 10. | Czas pracy na baterii | Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 4 godz. Bateria Litowo-jonowa lub litowo-polimerowa. |
| 11. | Wymagania dodatkowe | Zintegrowana z obudową kamera internetowa o rozdzielczości min. 720p HD wraz z mikrofonem. Torba dedykowana rozmiarem do przenoszenia zaoferowanego notebooka, dwukomorowa, z kieszenią na zasilacz i dokumenty w formacie A4. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. dołączony nośnik ze sterownikami (nośnik ze sterownikami wymagany w przypadku jeśli żądany system operacyjny nie wykrywa automatycznie i nie instaluje automatycznie podzespołów). Klawiatura (układ US-QWERTY) odporna na zalanie Waga netto nie większa niż 2,8 kg (kryterium oceny ofert) |
| 12. | System operacyjny i oprogramowanie użytkowe | System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL 64bit lub równoważny, zainstalowany Windows 10 Pro PL 64 lub równoważny wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz wymagany dołączony nośnik z wersją instalacyjną (odtworzeniową) systemu operacyjnego i dedykowanymi do oferowanego sprzętu sterownikami (nośnik ze sterownikami wymagany w przypadku jeśli żądany system operacyjny nie wykrywa automatycznie i nie instaluje automatycznie podzespołów). |
| 13. | Certyfikaty i standardy | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty : Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym |
| 14. | Gwarancja | 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Czas reakcji Serwisu: do końca następnego dnia roboczego. |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne (załącznik nr 3b do SIWZ)

Część 3

(CPV: 30.23.21.10-8 - Drukarki laserowe)

1. Drukarka laserowa A4 dupleks wraz z kablem – 20 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość | 1200x1200 dpi |
|  | szybkość drukowania | nie mniej niż 40 str./min. |
|  | Pamięć | min. 512 MB |
|  | Maksymalne obciążenie miesięczne | min. 80000 stron miesięcznie |
|  | Zalecane obciążenie miesięczne | min. 5000 stron miesięcznie |
|  | podajnik papieru | kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący przynajmniej formaty A4, A5, B5; podajnik uniwersalny. |
|  | pojemność podajnika papieru | min. 250 szt. arkuszy A4 oraz podajnik uniwersalny na min. 50 ark. A4 |
|  | Podstawowe języki drukarki | PCL 5e, PCL 6 |
|  | Porty/złącza | Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, |
|  | Dupleks | możliwość drukowania dwustronnego (wbudowany dupleks) |
|  | obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP i/lub 7 i/lub 8 i/lub 8.1 i/lub 10 we wszystkich wersjach 32 i 64 bit |
|  | Certyfikaty | wybrany wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty: Deklaracja zgodności CE |
|  | Wyposażenie każdej drukarki | - kabel USB o minimalnej długości 1,8m, - kabel RJ45 o minimalnej długości 2 m, - oryginalne – pochodzące od producenta drukarek materiały eksploatacyjne niezbędne do drukowania (tzw. „zestaw startowy”) oraz dodatkowo: dołączony komplet oryginalnych tonerów pozwalający na wydruk min. 12000 stron A4 przy 5% zadrukowaniu strony w czerni, zgodne z normą ISO/19752 – dopuszczone przez producenta do stosowania bez utraty gwarancji urządzenia. |
|  | Gwarancja | 24 miesiące od dnia odbioru końcowego |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej ww. wymagania techniczne (załącznik nr 3c do SIWZ)

Część 4

(CPV: 30.21.61.10-0 – Skaner z dupleksem wraz z kablem)

1. Skaner dupleks wraz z kablem – 10 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość optyczna | Co najmniej 600 x 600 dpi |
|  | Formaty plików | PDF, TIFF, JPEG |
|  | Ultradźwiękowy czujnik | Tak |
|  | Minimalna szybkość skanowania | Monochromatyczny 59 obrazów/min - Kolor: 59 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 29 Str./min. - Kolor: 29 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi |
|  | Powierzchnia skanowania | Skanowanie formatów min. A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, Legal, Executive. |
|  | Porty/złącza | USB 2.0 lub nowszy |
|  | Oprogramowanie | dołączone przez producenta dedykowane oprogramowanie do rozpoznawania znaków (OCR) |
|  | podajnik dokumentów | Wbudowany automatyczny podajnik na co najmniej 50 arkuszy A4 |
|  | Dupleks | Tak |
|  | Interfejs Sieciowy | Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |
|  | obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP i/lub 7 i/lub 8 i/lub 8.1 i/lub nowszy (dołączone sterowniki przez producenta) |
|  | Certyfikaty | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty : Deklaracja zgodności CE |
|  | Wyposażenie każdego skanera | kabel USB o minimalnej długości 1,8m |
|  | Gwarancja | 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne. (załącznik nr 3d do SIWZ)