Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.85.2019.EP

I. Zlecam:

Wykonanie połączenia budynków o ID. 326201_1.1041.295_BUD oraz
o ID. 326201_1.1041.16_BUD i aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących
tych budynków ( pomiar, określenie liczby kondygnacji i ich zasięgu  ) położonych
na działkach nr 68 ( bud. 295 ) i 11/14  ( bud. 16 ) w obrębie ewidencyjnym nr 1041
w Szczecinie. Działki nr 68 i 11/14 stanowią współwłasność Gminy Miasto Szczecin
i właścicieli lokali wyodrębnionych.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości, pismo znak: WMiRSPN-V.6811.87.2019.MM z dnia 02.12.2019r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe
i kameralne, dokonać  pomiaru i połączenia budynków ID. 326201_1.1041.295_BUD oraz ID. 326201_1.1041.16_BUD zwracając szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji tych budynków. W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się
z konturem budynku należy dokonać pomiaru bloków budynku, o których mowa w § 63, ust. 1d, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków, przygotować wniosek o aktualizację operatu ewidencyjnego, który należy przekazać do BGM.
W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt. 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej
i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć
do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki prac geodezyjnych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzonemu realizację umowy ( pracownik BGM wskazany
w umowie ):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczącego budynku

- Przekazać Inspektorowi współpracującemu ( pracownik WMiRSPN wskazany
w umowie):

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

45 dni od podpisania umowy

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

kopia wniosku : WMiRSPN-V.6811.87.2019.MM z dnia 02.12.2019r.