Załącznik nr 1 a do siwz

.........................................................

(pieczęć wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę i montaż mebli modułowych i zabudów do wyposażenia pomieszczeń budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie”, składam(y) niniejszą ofertę:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rysunek | jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Biurko-stół /montaż:bawialnia muzyczna , sala wielofunkcyjna/ Przykładowy model: Nurr Arper lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Stelaż biurka-nogi wraz z ramą konstrukcyjną wykonany z polerowanego aluminium, malowanego proszkowo niepalnym lakierem na kolor biały. Wewnętrzne narożniki profilowane, zaokrąglone. Blat z płyty meblowej pokryty laminatem w kolorze białym. Wymagana wysoka jakość wykonania : -łączenia poszczególnych elementów polerowane i szlifowane, tak aby łączone elementy stworzyły estetyczną całość. -powierzchnia powinna być dobrze wygładzona i -perfekcyjnie pomalowana. Kolor mebla : RAL 9016 Wymiary: dł 180xszer79xwys74cm Wymagane atesty na płytę laminowaną certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień ) = co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej ( wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1). | Widok narożnika | szt | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Biurko /montaż:fonoteka/ Przykładowy model: LUX WHITE lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Podstawa mebla: stalowa- chromowana, na płozach, wykonana z profili o przekroju prostokątnym połączonych ze sobą belką konstrukcyjną. Rama chromowana przykręcana do blatu po jego obwodzie. Blat z płyty wiórowej 25mm pokryty obustronnie laminatem odpornym na ścieranie i zarysowanie, oklejony 2mm PCV w kolorze jak blat. Kolor biały Ral 9016 - w wykończeniu połysk. Wymagana wysoka jakość wykonania elementów stalowych: - łączenia profili polerowane i szlifowanie, bez widocznych spawów czy wkrętów, tak, aby łączone elementy tworzyły estetyczną całość. -powierzchnie stalowe powinny być dobrze wygładzone - perfekcyjnie pokryte chromem. Wymiary: szer.175xgł 80xwys75 Wymagane atesty na płytę laminowaną certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień ) = co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1). |  | szt | 9 |  |  |  |  |
| 3 | Biurko metalowe /montaz; pomieszczenie pierwszej pomocy/ Konstrukcja: stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Stalowe profile malowane proszkowo. Biurko wyposażone w jeden metalowy kontener z dwiema szufladami. Szuflady na prowadnicach kulkowych, zamykane na kluczowy zamek centralny. Blat biurka o grubości 25 mm posiada powłokę z melaminy. Wymiary: długość z blatem - 140 cm, głębokość z blatem 74 cm– wysokość z blatem – 75-80 cm Kolor : biały Ral 9016 Mebel musi posiadać Atest higieniczny potwierdzający Klasę Higieny E1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Biurko pracownicze z mediaboxem /montaż-administracja/ Przykładowy model: MDD ZBIO6M ZIG-ZAG lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Blat w kolorze białym wykonany z płyty melaminowanej 28mm o gęstości min. 620 kg/m³ Właściwości płyty: -duża odporność na ścieranie i zarysowanie, -odporność na działanie czynników chemicznych, -odporność na działanie wysokiej temperatury. Mediabox posiada dwa gniazda sieciowe RJ45 oraz cztery gniazda zasilające 230V. Stelaż biurka składa się z dwóch nóg metalowych, wykonanych z profilu stalowego 80x15mm połączonych belką konstrukcyjną, malowany farbą proszkową w kolorze białym ,utwardzaną piecowo . Poziomowanie wyrobu odbywa się za pomocą stopek wkręcanych w dolny profil nogi. Stelaż biurka przykręcany jest do dolnej części blatu za pomocą śrub , wkręcanych w wpustki tworzywowe wbijane w blat, co daje możliwość wielokrotnego łatwego montażu i demontażu biurka nie niszcząc przy tym żadnego z elementów. Kolor mebla biały- RAL 9016 Wymiary : dł/szer/wys 160x80x74 cm Wymagane atesty ma płytę laminowaną: certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1) Załącznik ; rys aranżacji nr 2 |  | szt | 21 |  |  |  |  |
| 5 | Biurko z pomocnikiem /montaż –sekretariat/ Przykładowy model: MDD ZBI 11M ZigZag lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Blat w kolorze białym, wykonany z płyty melaminowanej 28mm o gęstości min.620 kg/m³, Właściwości płyty: -duża odporność na ścieranie i zarysowanie, -odporność na działanie czynników chemicznych, -odporność na działanie wysokiej temperatury. Blat biurka dwustronnie laminowany oklejany obrzeżem PCV 2mm w dekorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne. Biurko w wersji z mediaboxem. Mediabox posiada dwa gniazda sieciowe RJ45 oraz cztery gniazda zasilające 230V. Stelaż biurka :składa się z dwóch nóg metalowych wykonanych z profilu stalowego 80x15mm, połączonych belką konstrukcyjną, malowany farbą w proszkową w kolorze białym, utwardzaną piecowo. Poziomowanie wyrobu odbywa się za pomocą stopek wkręcanych w dolny profil nogi. Stelaż biurka przykręcany jest do dolnej części blatu za pomocą śrub wkręcanych w wpustki tworzywowe wbijane w blat, co daje możliwość wielokrotnego łatwego montażu i demontażu biurka nie niszcząc przy tym żadnego z elementów. Szafka podbiurkowa z drzwiami przesuwnymi wykonana z płyty melaminowanej. Wewnątrz szafki znajduje się szuflada z zamkiem. Szafka wyposażona jest w przeloty kablowe o średnicy fi 80mm. Kolor mebla biały-RAL 9016 Wymiary dł/szer/wys 160/191x160x74 cm Wymagane atesty na płytę me laminowaną: certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Biurko z pomocnikiem /montaz : gabinety kadry kierowniczej/ Przykładowy model: MDD ZBI 10M Zig Zag lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Blat w kolorze białym wykonany z płyty melaminowanej 28mm o gęstości min 620 kg/m³, Właściwości płyty: -duża odporność na ścieranie i zarysowanie, -odporność na działanie czynników chemicznych, -odporność na działanie temperatury. Blat biurka: dwustronnie laminowany, oklejany obrzeżem PCV 2mm w dekorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne. Biurko w wersji z mediaboxem. Mediabox posiada dwa gniazda sieciowe RJ45 oraz cztery gniazda zasilające 230V. Stelaż biurka : składa się z dwóch nóg metalowych wykonanych z profilu stalowego 80x15mm połączonych belką konstrukcyjną, malowany farbą proszkową na kolor biały, utwardzaną piecowo. Poziomowanie wyrobu odbywa się za pomocą stopek wkręcanych w dolny profil nogi. Stelaż biurka przykręcany jest do dolnej części blatu za pomocą śrub wkręcanych w wpustki tworzywowe wbijane w blat, co daje możliwość wielokrotnego łatwego montażu i demontażu biurka nie niszcząc przy tym żadnego z elementów. Szafka podbiurkowa z drzwiami przesuwnymi wykonana z płyty me laminowanej gr. 28 mm. Wewnątrz szafki znajduje się szuflada z zamkiem. Szafka wyposażona jest w przeloty kablowe o średnicy fi 80mm. Wymiary: 180/211x160x74 cm Kolor mebla biały-RAL 9016 Atesty na płytę me laminowaną certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E1 Załącznik :rysunki aranżacji nr 5,nr 6 |  | szt | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Blat mocowany na stelażu metalowym - kształtem i wielkością dopasowany do pomieszczeń kontroli technicznej : Blat wykonany z płyty wiórowej, trzywarstwowej, pokryty tworzywem polipropylenowym zbrojonym oraz wysokowytrzymałym laminatem melaminowym w kolorze czarnym, listwy krawędziowe czarne. Grubość blatu 3,8 cm, podział na segmenty o wymiarach: Długosc 339cm ,głębokość 90cm w pomieszczeniu 1.26 Długość 317cm , głębokość 90cm w pomieszczeniu 1.28 Długość 300cm ,głębokość 80cm w pomieszczeniu 2.26 Stelaż z profili stalowych, dwukrotnie malowany proszkowo farbą strukturalną w kolorze czarnym, odporną na zarysowania i uderzenia. Stelaż składa się z nóg o przekroju kwadratowym 40x40mm, gr. ścianki 1,5 mm i wysokości 70cm. Nogi połączone ze sobą podłużnicą z profilu stalowego o przekroju prostokątnym o wymiarze 60x40mm i grubości ścianki 1,5mm . Nogi stelaża tak rozstawione, aby mogły swobodnie pracować przy blacie 3 osoby siedzące w rzędzie obok siebie. Kolor całości czarny RAL 9005 Atesty na płytę me laminowaną certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E1 Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów z natury. |  | szt | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Blat na stelażu metalowym , wielkością dopasowany do pomieszczenia BMS Blat wykonany z płyty wiórowej, trzywarstwowej pokryty tworzywem polipropylenowym zbrojonym oraz wysokowytrzymałym laminatem melaminowym w kolorze białym, listwy krawędziowe białe. Grubość blatu: 3,8 cm, długośc 420cm, głębokość 60cm Stelaż z profili stalowych, dwukrotnie malowany proszkowo farbą strukturalną w kolorze białym, odporną na zarysowania i uderzenia. Stelaż składa się z nóg o przekroju kwadratowym 40x40mm, gr. ścianki 1,5 mm i wysokości 70cm. Nogi połączone ze sobą podłużnicą z profilu stalowego o przekroju prostokątnym o wymiarze 60x40mm i grubości ścianki 1,5mm. Nogi stelaża tak rozstawione, aby mogły swobodnie pracować przy blacie 3 osoby siedzące w rzędzie obok siebie. Całość zabudowy dopasować w zakresie użytego materiału , koloru i sposobu montażu do blatu zamontowanego na sąsiedniej scianie. Atesty na płytę melaminowaną certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E1 Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów z natury. |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Szafka ścienna /montaz ;garderoby/ Szafka wisząca przeznaczona do montażu ściennego. Wykonana w całości z płyty MDF gr. 28 mm lakierowanej na kolor biały Ral 9016 półmat. Szafka otwarta, bez frontu, dzielona pionową przegrodą na 3 równe części. Szafka wyposażona w metalowe zaczepy do zamocowania na ścianie. Mebel na wymiar , długość szafki musi współgrać z szerokością paneli na ścianie. Szafki należy wykonać wg załączonych rysunków. Wymiary; dł/szer/wys 350x35x20,6cm szt 4 Wymiary : dł/szer/wys 250x35x20,6 cm szt 3 Przed przystąpieniem do prac należy wymiary sprawdzić w miejscu montażu Atesty na płytę lakierowaną higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E1 certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 Załącznik: rysunki nr 3, nr 4 |  | szt | 7 |  |  |  |  |
| 10 | Szafka ścienna /montaż; administracja/ Szafka biurowa ,wisząca przeznaczona do montażu ściennego. Wieniec główny – płyta melaminowa 28 mm z obrzeżem PVC 2 mm , boki z płyty melaminowej 28mm z obrzeżem PVC, otwarta , bez frontu. Szafka wyposażona w metalowe zaczepy do zamocowania na ścianie. Kolor mebla – biały RAL 9016 Wymiary; dł/szer/wys 80x39x43cm Atesty na płytę melaminowaną certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E1 Załącznik :rysunki aranżacji nr 2, nr 6 |  | szt | 14 |  |  |  |  |
| 11 | Szafka ścienna z żaluzją /montaż;administracja / Szafka biurowa , wisząca przeznaczona do montażu ściennego. Wieniec górny-biała płyta melaminowa 28mm z obrzeżem PVC 2mm, boki z płyty melaminowej 28 mm z obrzeżem PVC w kolorze białym, front żaluzjowy wykonany z aluminium . Szafka wyposażona w zamek i metalowe zaczepy do zamocowania na ścianie. Kolor mebla biały RAL 9016 Wymiary: dł/szer/wys 80/39/43 cm Atesty na płytę melaminowaną certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E1 Załącznik : rysunki aranżacji nr 2, nr 6 |  | szt | 14 |  |  |  |  |
| 12 | Szafa aktowa z przesuwnymi drzwiami . /montaż: administracja/ Przykładowy model MDD Zig-Zag ZS03 lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Wieniec główny – płyta trzywarstwowa pokryta obustronnie melaminą 28 mm z frontem PVC 2 mm. Boki mebla płyta melaminowa 28 mm, tył płyta melaminowa 18mm, gęstość płyty 650-690kg/m³. Mebel wyposażony w 4 półki i dwie szuflady, półki z płyty melaminowej 18mm, szuflady z płyty melaminowej 12mm PCV 2 mm, front płyta melaminowa 18mm PVC 2mm. Front - drzwi przesuwne zamocowane na metalowym mechanizmie z samodomykiem. Prowadzenia drzwi -aluminiowe wbijane w wieniec górny i dolny szafy . Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem ,które to złączą dodatkowo zwiększają sztywność całej konstrukcji. Szafka wyposażona w zamek. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PVC 0,5mm. W szafie montowany jest regulator z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Szafa wyposażona w szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych 350mm. Należy zwrócić uwagę na estetyczne wykonanie tyłu mebla ,z uwagi na to iż będzie on pełnił rolę przegrody w pomieszczeniu. Kolor mebla – biały RAL 9016 Wymiary : dł/szer/wys 200x43x113 Atesty na płytę melaminową; certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E1 Załącznik: rysunek aranżacji nr 2 | . | szt | 24 |  |  |  |  |
| 13 | Szafa aktowa z przesuwnymi drzwiami . /montaż: gabinet dyr. Naczelnego/ Przykładowy model MDD Zig-Zag ZS03 lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych Wieniec główny – płyta melaminowa 28 mm z frontem PVC 2 mm, boki mebla płyta melaminowa 28 mm, tył płyta melaminowa 18mm, gęstość płyty 650-690kg/m³, mebel wyposażony w 4 półki i 2 szuflady, półki z płyty melaminowej 18mm , szuflady z płyty melaminowej 12mm , PVC 2 mm, front płyta melaminowa 18mm PVC 2mm – Front (drzwi) przesuwne zamocowane na metalowym mechanizmie z samodomykiem. Prowadzenia drzwi –aluminiowe wbijane w wieniec górny i dolny szafy . Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,które to złącza dodatkowo, zwiększają sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PVC 0,5mm.W szafach montowane są regulatory z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Szafy wyposażone są w szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych 350mm Kolor mebla biały RAL 9016 Wymiary : mebel na wymiar , wymiary dł/szer/wys 170x43x113cm, należy sprawdzic w miejscu montażu /.gabinet Dyr. Naczelnego/ Atesty na płytę melaminową: certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E1 Załacznik: rysunek aranżacji nr 5 |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Szafa aktowa z przesuwnymi drzwiami. /montaż; gabinety kadry kierowniczej/ Przykładowy model MDD Zig-Zag ZS03 lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych Szafka z drzwiami przesuwnymi Drzwi przesuwne oparte na systemie mocowania frontów umożliwiający łatwy i cichy sposób zamykania. Fronty przesuwne montowane są za pomocą prowadników górnych i dolnych, które są osadzone na aluminiowych prowadnicach, wbijanych w wieńce górne i dolne szaf. Szafka dzielona pionową przegrodą. W środku szafki 4 półki. Mebel w całości wykonany z płyty melaminowej 28mm w kolorze białym RAL 9016 z obrzeżami PVC. Mebel tworzy zabudowę na scianie wraz z meblem z pozycji 12 . Szafka zamykana na zamek Kolor biały RAL 9016 Wymagane atesty dla płyty meblowej: certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1). Mebel na wymiar dopasowany do pomieszczenia . Wymiary: dł/głeb/wys 80x43x113cm - 3 szt dl/gleb/wys 120x43x113 – 1 szt Wymiary należy sprawdzić w miejscu montażu. Załacznik: rysunk aranżacji nr 6 |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Szafa aktowa z przesuwnymi drzwiami . /montaż:sekretariat/ Przykładowy model MDD Zig-Zag ZS03 lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych Szafka z drzwiami przesuwnymi Drzwi przesuwne oparte na systemie mocowania frontów umożliwiający łatwy i cichy sposób zamykania. Fronty przesuwne montowane są za pomocą prowadników górnych i dolnych, które są osadzone na aluminiowych prowadnicach, wbijanych w wieńce górne i dolne szaf. Szafka dzielona pionową przegrodą W środku szafki 4 półki. Mebel w całości wykonany z płyty melaminowej 28mm , gęstość płyty 650-690kg/m³. w kolorze białym RAL 9016, z obrzeżami PVC. Szafka zamykana na zamek Wymiary: dł/głeb/wys 160x43x74 cm Wymagane atesty dla płyty meblowej: certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1). |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Szafa aktowa z przesuwnymi drzwiami. /montaż: administracja/ Przykładowy model MDD Zig-Zag ZS03 lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Drzwi przesuwne oparte na systemie mocowania frontów umożliwiającym łatwy i cichy sposób zamykania. Fronty przesuwne montowane są za pomocą prowadników górnych i dolnych , które są osadzone na aluminiowych prowadnicach wbijanych w wieńce górne i dolne szaf. W środku szafki 2 półki. Korpus wykonany z płyty melaminowej 28mm , gęstość płyty 650-690kg/m³., w kolorze białym RAL 9016 z obrzeżami PVC. Mebel będzie dostawiony do krótszego boku biurka z pozycji 4 . Wieniec górny szafki będzie przedłużeniem blatu biurka , powinien być wykonany z płyty melaminowej o grubośći 28mm jak blat biurka. Szafka zamykana na zamek Wymagane atesty dla płyty meblowej: certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1). Wymiary: dł/gł / wys 80x43x74 cm Załącznik :rysunek aranżacji nr2 |  | szt | 17 |  |  |  |  |
| 17 | Kontener biurowy . /montaż:administracja/ Przykładowy model MDD Zig-Zag SLK12 lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych z trzema szufladami, korpus wykonany z płyty melaminowej 18 mm w kolorze białym , obrzeża PVC 2mm , szuflady z systemem szybkiego domyku, prowadnice kulkowe (nośność 35 kg wysunięcie 80%, wyposażone w zamek centralny z blokadą wysuwu szuflady, fronty z płyty melaminowej 18 mm, obrzeża PVC 2 mm w kolorze białym, mebel na kółkach z dwoma hamulcami. Wymagane atesty dla płyty meblowej: certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1). Wymiary: dł/szer/wys 47x61,6x58 cm |  | Szt | 29 |  |  |  |  |
| 18 | Regał biurowy Wieniec główny – płyta trzywarstwowa pokryta obustronnie melaminą 28 mm z frontem PVC 2 mm , boki mebla – płyta melaminowa 28 mm, tył – płyta melaminowa 18mm, gęstość płyty 650-690kg/m³, mebel wyposażony w cokół i 5 regulowanych półek z płyty melaminowej 18mm , Kolor czarny RAL 9005 Wymagane atesty dla płyty meblowej: certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1). Wymiary : dł/szer/wys 80cmmx43cmx218,5cm |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Mebel systemowy ; przykładowy model USM HALLER lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych; System mebli modułowych, którego podstawę stanowi przegub kulkowy o średnicy 25mm, wykonany z mosiądzu pokrytego chromem. Każda kulka ma na swojej powierzchni 6 otworów- aby móc zapewnić stabilne połączenia wszystkim trzem wymiarom przestrzeni. Przegub kulkowy jest decydującym elementem, do którego bezpośrednio przez śrubę typu imbus z łącznikowym klinem podłączane są rurki o przekroju 2mm. Rurki oraz kulka łącząca pozostają zawsze widoczne z zewnątrz jako ciągła linia. Mebel tworzą 4 moduły połączone ze sobą za pomocą przegubów i rurek. Mebel mobilny, na kółkach (10 sztuk-obrót 360stopni) dostosowanych do powierzchni miękkich. Wypełnienie konstrukcji stanowią stalowe panele malowane proszkowo niepalnym półmatowym lakierem na kolor niebieski RAL 5010. W dolnej części zestawu znajdują się 4 szuflady z frontem z plastiku w kolorze RAL 5010. Górna część pozostaje otwarta tworząc półki. Możliwość przebudowania i rozbudowania stworzonej wcześniej kompozycji. Wymagana jest wysoka jakość wykonania elementów stalowych, łączenia poszczególnych elementów - polerowane i szlifowane, tak aby łączone elementy tworzyły estetyczną całość. Powierzchnia powinna być dobrze wygładzona i perfekcyjnie pomalowana. Wymiary mebla dł 300cm., głębokość 35cm, wysokość 78cm | pojedynczyzy moduł | szt | 2 |  |  |  |  |
| 20 | System mebli modularnych -przykładowy model USM Haller Kitos lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych; System mebli modułowych, którego podstawę stanowi przegub kulkowy o średnicy 25mm, wykonany z mosiądzu pokrytego chromem. Każda kulka ma na swojej powierzchni 6 otworów- aby móc zapewnić stabilne połączenia wszystkim trzem wymiarom przestrzeni. Jest decydującym elementem do którego bezpośrednio przez śrubę typu imbus z łącznikowym klinem podłączane są rurki o przekroju 2mm . Rurki oraz kulka łącząca pozostaje zawsze widoczna z zewnątrz jako ciągła linia. Mebel tworzą 2 moduły połączone ze sobą za pomocą przegubów i rurek, mebel na nóżkach. Wypełnienie konstrukcji stanowią stalowe panele malowane proszkowo na kolor biały, które zamykają dany moduł tworząc skrzynię mebla. W dolnej części mebla znajdują się 2 szuflady z systemem prowadnic. Fronty ze szkła w kolorze białym. Środkowa i górna część mebla otwarta z przodu z widocznymi półkami. Dolne szuflady wyposażone w kosze do archiwizowania akt, moduły środkowe w pojemniki DVD i CD. Wymiary jednego modułu ; dł 150cm , głębokość 50cm,wysokość 120cm. Kolor biały RAL 9016 |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Szafka na sprzęt HI-FI Przykładowy model: RW 109 Müller Möbelfabrikation lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Szafka wykonana w całości z blachy stalowej gr.2,5 mm, giętej i profilowanej w narożnikach, ręcznie spawana. Wyposażona w blat, dwie półki i szafkę zamykaną drzwiczkami . Wymagana wysoka jakość wykonania . Łączenia poszczególnych elementów, muszą być polerowane i szlifowane , tak aby spaw nie był widoczny. Powierzchnia powinna być precyzyjnie wygładzona, bez ostrych krawędzi. Mebel wyposażony w 4 metalowe kółka. Całość perfekcyjnie malowana niepalnym półmatowym lakierem na kolor czarny RAL 9005 Wymiary: jak na rysunkach |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 22 22a 22b 22c 22d 22e 22f 22g 22h 22i 22j 22k 22 l 22 ł 22m 22n 22o | Zabudowa kuchenna na wymiar /wg załączonego rysunku/. Wymiary sprawdzić na budowie. Wykonawca wykona brakujące przyłącza elektryczne niezbędne do właściwego montażu sprzętu do zabudowy Meble w aneksie kuchennym wykonane z płyty meblowej pokrytej obustronnie melaminą , wybranej przez Zamawiającego z wzornika dostarczonego przez Wykonawcę. Fronty –płyta 18mm kolor biały , struktura , mat. Korpus-płyta 18mm kolor biały, gładki mat Tył-płyta HDF laminowana w kolorze białym mat o grubości 3mm. Cokół –płyta 18mm ,wys 12cm w kolorze jak blat Fronty i korpusy wykończone obrzeżami PVC . Szafki stojące pokryte blatem postformingowym o grubości 28 mm w kolorze antracytowym. Blat musi charakteryzować się odpornością na: -podwyższoną temperaturę -pozwala na postawienie na blacie naczynia z wrzątkiem, z wyłączeniem czajników i garnków metalowych oraz patelni. -działanie promieni UV - pod wpływem światła blaty nie ulegają odbarwieniu. -działanie pary wodnej - para nie przenika w głąb blatu i nie powoduje rozwarstwień płyty - działanie detergentów - domowe, delikatne środki czystości (np. płyn do naczyń) nie ścierają i nie uszkadzają laminatu- działanie: mleka, herbaty, kawy, soków, czerwonego wina, octu, atramentu - płyny te nie wsiąkają w powierzchnię laminatu i nie tworzą trwałych plam. -odpornością na zarysowania, wgniecenia, ścieranie. Wymagane atesty dla płyty meblowej: certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1). SZAFKI STOJĄCE -Szafka kuchenna stojąca pod zlew. Tył: biała płyta HDF o grubości 3 mm. Przód - szuflada z wysokim frontem wysuwana, /z zastosowaniem okuć Blum w systemie tandembox z krytym systemem prowadnic/. Korpus: płyta melaminowa 18mm w kolorze białym. Szafka wyposażona w kosz do śmieci w kolorze szarym . Wymiar: szer.600 mm x gł.580 mm x wys.850 mm -Szafka kuchenna stojąca. Tył: biała płyta HDF o grubości 3 mm. Front-: drzwi pojedyncze, rozwierane. Dwie półki w środku. Korpus -płyta melaminowa 18 mm gładka w kolorze białym Wymiar:szer.570 mm x gł.580mm x wys.850 mm. -Szafka kuchenna stojąca . Tył: biała płyta HDF o grubości 3mm Front – płyta gr. 18 mm kolor biały struktura ,szuflady/ system tandenbox z ukrytym systemem prowadnic BLUM/ Korpus -płyta 18mm gładka w kolorze białym Wymiar: szer.600 mm x gł.580 mm x wys.850 mm. -Szafka kuchenna stojąca do zabudowy zmywarki z frontem z płyty melaminowej w kolorze białym struktura, mocowanej do czoła zmywarki. Korpus- płyta gładka, w kolorze białym . Wymiar: szer.600 mm x gł5800 mm x wys.850 mm -Szafka kuchenna stojąca wysoka do zabudowa lodówki. Tył: biała płyta HDF o grubości 3 mm. Front- płyta kolor biały struktura drzwi pojedyncze, rozwierane. Dwie półki w środku. Korpus - płyta meblowa gładka, w kolorze białym Wymiar: szer. około 600 mm x Gł 580 mm x wys.2080 mm Szafka stojąca wysoka do zabudowy mikrofali i kawiarki W środkowej części mebla otwarta przestrzeń do zabudowy sprzętu, w dolnej i górnej części mebla szafki z dwiema pólkami ,drzwi szafek rozwierane. Tył: biała płyta HDF o grubości 3 mm. Front-: Front płyta kolor biały struktura gr. 18mm, Korpus -płyta meblowa gr. 18 mm, gładka w kolorze białym Wymiary: szer 600mm, wys 2080mm, gł 5800mm SZAFKI WISZĄCE -Szafka kuchenna wisząca. Tył: biała płyta HDF o grubości 3 mm. Front : podnoszony do góry / system podnośników do frontów górnych -aventos BLUM/Jedna półka w środku . Front - kolor biały struktura. Korpus -płyta meblowa gładka w kolorze białym Wymiar: szer.600mm x gł.360mm x wys.670 mm - Szafka kuchenna wisząca. Tył: biała płyta HDF o grubości 3 mm. Front : podnoszony do góry / system podnośników do frontów górnych -aventos BLUM/Jedna półka w środku Front : kolor biały struktura. Korpus -płyta meblowa gładka w kolorze białym Wymiar: szer.570mm x gł.360mm x wys.670 mm Blat - dopasowany do zabudowy , postformingowy o grubości 28 mm , kolor: antracyt Wymiary :dł łączna 294cm szer 60cm Uchwyty do szafek Uchwyty do szafek ze stali nierdzewnej. Prosta forma . Wymiary dł: 126 mm szer: 10 mm gł: 31 mm SPRZET DO ZABUDOWY Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Przykładowy model: elektrolux EMS26204OX lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Wymiary (szer. x wys. x gł.): 59,4 x 45,9 x 43,7 cm Pojemność: 25 litrów Moc mikrofal: 900 W Moc grilla:1000w Funkcje podstawowe: gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie, griil Sterowanie: elektroniczne średnica talerza obrotowego 32,5cm Kolor srebrno-czarny Funkcje dodatkowe 5poziomów mocy, blokada rodzicielska, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybkie rozgrzewanie, timer, zegar Ekspres do kawy Przykładowy model: Elektrolux EBA64510X lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Typ ekspresu automatyczny Ciśnienie15 barów Moc1350 W Stosowanie kawy –ziarnista ,mielona Dysza do spieniania mleka z regulacją emisji pary Regulacja mocy kawy ,regulacja ilości zaparzanej kawy ,wbudowany młynek ,pojemność zbiornika na wodę 1,8 litra ,pojemność zbiornika na kawę 200 g , płyta podgrzewająca,filiżanki , sterowanie elektroniczne. Funkcje dodatkowe ekran dotykowy, funkcja gorącej wody, oświetlenie filiżanek, regulacja stopnia zmielenia kawy, temperatura kawy, wbudowany filtr do wody Kolor frontu srebrny Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 59,4 x 46 x 36,1 cm Zmywarka do zabudowy Przykładowy model: BOCH SMV50E70EU Active Water lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: -zintegrowany panel sterujący -temperatura zmywania 45, 50, 70, auto 45-65 automatyka zmywania (AquaSensor), EasyLock, elektroniczna regeneracja, funkcja HalfLoad, GlasProtec, pomocnik dozowania, przepływowy ogrzewacz wody, regulacja wysokości tylnych nóżek od przodu , sygnał akustyczny końca pracy, technika naprzemiennego mycia Szerokość: 59,8 x wys81,5 x gł55 cm Pojemność: 12 kpl. Liczba programów: 5 Klasa energetyczna: A+ Zużycie wody (cykl): 12 litrów Poziom hałasu 46 dB Klasa suszenia: A Wymiary Szerokość: 59,8 x wys81,5 x gł55 cm Lodówka do zabudowy Przykładowy model: Elektrolux ERN29750 lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Wymiary: wys 177,2 szer 54 gł 54,7 Klasa energetyczna :A Poziom hałasu: 36dB Chłodziarka Pojemność:290l Sterowanie :mechaniczne Rozmrażanie: automatyczne 5 szklanych półek z regulacją, 2 pojemniki na warzywa, 4 balkoniki na drzwiach. Zamrażarka Pojemność :70l Rozmrażanie: manualne Szuflady : 3 z frontem przezroczystym. Zlewozmywak granitowy 1,5-komorowy Przykładowy model: Deante Etiuda ZQE 1513 lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: -kolor grafitowy - odwracalny z ociekaczem - osprzęt w komplecie - wymiary: 940 x 480 x 180 mm - do szafki o wymiarach 600 mm - 10 lat gwarancji - odporny na zarysowania - odporny na szok termiczny - odporny na uderzenia - odporny na przebarwienia - odporny na wysoką temperaturę - wyposażony w korek automatyczny - odpływ 3.5" Bateria zlewozmywakowa Przykładowy model: Franke LULA lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Jednootworowa bateria zlewozmywakowa z obrotową wylewką o zasięgu 165 mm i ceramiczną głowicą. Regulacja strumienia wody za pomocą jednej dźwigni. Kolor : chrom |  | szt szt szt szt Szt Szt Szt Szt Szt Szt Szt Szt Szt Szt Szt szt | 1 2 1 1 1 2 3 2 1 21 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |
| 23 23a 23b 23c 23d | Zestaw sypialniany Przykładowy model: Profap Piano lub równoważny pod względem następujących parametrów technicznych: Wymagana wysoka jakość wykonania : -płyta MDF perfekcyjnie lakierowana -okucia /zawiasy ,prowadnice itp./ Blum , Hettich lub inne o podobnej jakości -prowadnice szuflad z samodomykiem Wymagane atesty dla płyty MDF: certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1). -dwuosobowe łóżko /przykładowy model PL 04 Profap/ z podwieszonymi szafkami nocnymi z szufladami ,dopasowane do materaca o wymiarach 140x200cm, -czoła szuflad zachodzące na bok szafki -wezgłowie , tapicerowane skórą naturalną w kolorze białym . -główne elementy wykonane z płyty MDF o grubości 18mm, lakierowanej niepalnym lakierem w kolorze białym RAL 9016 półmat. -elementy wewnętrzne szuflad wykonane z płyty melaminowanej 18mm o gładkiej strukturze , w kolorze białym. Dodatkowo łóżko należy wyposażyć : -w stelaż drewniany typu TWINPACK zbudowany z elastycznych listew z drewna brzozowego osadzonych w ramie za pomocą gumowych uchwytów. - materac kieszonkowy w którym wkład materaca stanowią sprężyny kieszonkowe o średnicy 60 mm wykonane z wysokogatunkowego drutu , obłożone obustronnie pianką wysokoplastyczną. Materac średnio twardy. Wymiary: materaca: dł:200c,szer140cm, wys: 22cm Wymiary łóżka wraz z szafkami dł: 220 cm szer:240 cm wys z wezgłowiem : 76 cm. Szafa dwudrzwiowa z wieszakami Model PG O2 Profap lub równoważny Mebel wykonany z płyty MDF o grubości 18mm lakierowanej niepalnym lakierem w kolorze białym RALl 9016 półmat .Wnętrze szafy dzielone na dwie części , jedna część wyposażona w 5 półek , druga w drążek na wieszaki i półkę. Półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 18mm o gładkiej strukturze w kolorze białym. Cokół prosty o wysokości 8cm. Wymiary: dł. 100cm gł.60 cm wys.200 Biurko/Toaletka Model PT 01 Profap lub równoważny Mebel z dwoma szufladami, wykonany z płyty MDF o grubości 18mm lakierowanej niepalnym lakierem w kolorze białym RAL 9016 półmat. Elementy wewnętrzne szuflad wykonane z płyty melaminowanej o gładkiej w kolorze białym. Czoła szuflad zachodzą na boki mebla. Wymiary: dł. 120cm , szer. 45 cm , wys. 88cm Komoda Model PK 02 Profap lub równoważny Mebel z trzema szufladami, wykonany z płyty MDF o grubości 18mm lakierowanej niepalnym lakierem w kolorze białym RAL 9016, półmat. Czoła szuflad zachodzące na boki komody. Elementy wewnętrzne szuflad wykonane z płyty melaminowanej w kolorze białym. Cokół prosty, o wysokości 8cm. Wymiary: dł. 120cm , szer. 45 cm , wys. 88cm |  | szt Szt Szt szt | 1 1 1 1 |  |  |  |  |
| 24 | Szafki pracownicze z wieszakami Podwójna szafa ubraniowa, konstrukcja z płyty meblowej pokrytej melaminą w kolorze białym RAL 9016. Płyta o grubości 18mm oklejona obrzeżem PCV w kolorze białym. Szafa złożona z dwóch segmentów, szerokość każdego segmentu: 40 cm. Szafa na cokole o wysokości 10 cm, w każdej komorze półka , drążek na wieszaki, 3 wieszaki drewniane w kolorze białym. Para drzwi wyposażona w otwory wentylacyjne, zamykane zamkiem cylindrycznym, z dwoma kluczykami. Uchwyty ze stali nierdzewnej , rozstaw 128mm, prostokątne. Wymiary szafki: wys.: 180 cm, szer.: 80 cm, głęb.: 60 cm Wymagane atesty dla płyty meblowej: certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1). |  | szt | 13 |  |  |  |  |
| 25 | Szafa z szufladami na plakaty Szafa metalowa przystosowana do przechowywania plakatów oraz innych dokumentów w formacie A1. Szafa wyposażona jest w 10 szuflad. Szuflady szafy wyposażone są w prowadnice łożyskowe (kulkowe) teleskopowe, pozwalające na tzw. pełen wysuw szuflad. Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8mm, w technologii zgrzewania. Malowana proszkowo niepalnym lakierem na kolor biały RAL 9016. Szafa wyposażona jest w 40 mm cokół pozwalający na ustawienie szafy na podłodze bądź na innym meblu. Szuflady szaf wyposażone są w uchwyty na całej długości szuflad, które nie wystają poza obrys bryły mebla. Wymiary: wys/szer/gł 790x960x660mmm. Wymiar użytkowy szuflady: wys/szer/gł. 550x895x650mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Zabudowa kulis/zascenie/ Na zabudowę zascenia składa się 10 zamykanych boksów. Boksy łacza się ze sobą szeregowo tworząc ciag szaf. Scianki działowe boksów zbudowanez płyty MDF mocowanej do konstrukcji stalowej wykonanej z profili 40x40x3 mm. Płyta MDF mocowana z dwóch stron konstrukcji i malowana farbą w kolorze czarnym RAL 9005 półmat. Zabudowę należy wykonac wg załączonych rysunków wykonawczych . Wymagane atesty dla płyty meblowej: certyfikat Euroklasy (t.j. klasyfikacji reakcji na ogień) co najmniej B – zgodnie z normą PN-EN 13501 – 1 higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1). Rysunek nr A 80.01-C –Załącznik nr 1 B do SIWZ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |

UWAGA :

-MEBLE Z POZYCJI 4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17 POWINNY BYĆ ELEMENTAMI TEJ SAMEJ SERII , MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z TEJ SAMEJ PŁYTY MEBLOWEJ.

-PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEŻY WYKONAĆ  POMIARY Z NATURY W MIEJSCU MONTAŻU.

..............................., dn. ...............................		                                             …………….....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)